Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Генеральный план пгт. Алексеевское

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и

охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2006

|  | Список принятых сокращений |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1. | Экологические ограничения, использованные при выполнении ОВОС |  |
| 2. | Современное использование и архитектурно-планировочная организация территории |  |
| 3. | Природные и инженерно-строитетельные условия территории пгт. Алексеевское |  |
| 3.1. | Рельеф |  |
| 3.2. | Геологическое строение |  |
| 3.3. | Инженерно-геологическая оценка |  |
| 3.4. | Климатические условия |  |
| 3.5. | Гидрологические условия |  |
| 3.6. | Геологическое строение и гидрогеологические условия |  |
| 3.7. | Почвы |  |
| 3.8. | Растительность |  |
| 3.9. | Ландшафтная характеристика |  |
| 4. | Оценка современного состояния и охрана окружающей природной среды |  |
| 4.1. | Оценка состояния атмосферного воздуха |  |
| 4.2. | Состояние и использование водных ресурсов |  |
| 4.3. | Земельные ресурсы, их состояние и использование. |  |
| 4.4. | Электромагнитное излучение |  |
| 4.5. | Радиационно-гигиеническая обстановка |  |
| 4.6. | Оценка акустического режима |  |
| 4.7. | Состояние зеленых насаждений |  |
| 4.8. | Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровья населения |  |
| 5 | Комплексная оценка территории районного центра по природно-антропогенным и техногенным показателям |  |
| 6 | Характеристика проектных предложений Генерального плана |  |
| 6.1. | Архитектурно-планировочные мероприятия |  |
| 6.2. | Мероприятия по благоустройству территории |  |
| 6.3. | Мероприятия по защите атмосферного воздуха |  |
| 6.4. | Мероприятия по охране водных ресурсов |  |
| 6.5. | Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова |  |
| 6.6. | Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения |  |
| 6.7. | Мероприятия по шуму |  |
| 6.8. | Инженерно – технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию |  |
| 7. | Формирование природно-экологического каркаса территории. Система зеленых насаждений |  |
| 8. | Интегральная оценка воздействия на окружающую среду интерпретация результатов оценки |  |
| 8.1. | Методика интегральной оценки |  |
| 8.2. | Результаты интегральной оценки и интерпретация результатов |  |
|  | Участие общественности в процессе разработки Генерального плана |  |
|  | Список литературы |  |
|  | Приложения |  |

# Список принятых сокращений

| АЗС | автозаправочная станция |
| --- | --- |
| АО | акционерное общество |
| АТП | автотранспортное предприятие |
| БПК | биологическое потребление кислорода |
| БСИ | база строительной индустрии |
| ВЛ | высоковольтные линии |
| г. | год |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГРП | газораспределительный пункт |
| ГГРП | головной газораспределительный пункт |
| ГРС | газораспределительная станция |
| ГУП | государственное унитарное предприятие |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ГЭЭ | государственная экологическая экспертиза |
| ДСК | домостроительный комбинат |
| ЖБИ | железобетонные изделия |
| ЖКХ | жилищно-коммунальное хозяйство |
| ЗАО | закрытое акционерное общество |
| ЗВ | загрязняющее вещество |
| ЗМА | завод малолитражных автомобилей |
| ЗОЗ | зона ограничения застройки |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| ЗЯБ | завод ячеистых бетонов |
| ИГЭ | инженерно-геологический элемент |
| КамАЗ | Камский автомобильный завод |
| КамТИСИЗ | Камский трест инженерно-строительных изысканий |
| КБК | картонно-бумажный комбинат |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КСМ | комбинат строительных материалов |
| ЛОС | локальные очистные сооружения/ летучие органические соединения |
| ЛПУ | лечебно-профилактические учреждения |
| ЛЭП | линии электропередач |
| МО | муниципальное образование |
| МПП | многоотраслевое производственное предприятие |
| МЭиПР | министерство экологии и природных ресурсов |
| н/д | нет данных |
| НМУ | неблагоприятные метеорологические условия |
| НП | народное предприятие |
| НПО | научно-производственное объединение |
| НПУ | нормальный подпорный уровень |
| НРБ | нормы радиационной безопасности |
| ОАО | открытое акционерное общество |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ООС | охрана окружающей среды |
| ОС | окружающая среда |
| ПАК | пассажирский автокомбинат |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| ПДУ | предельно допустимый уровень |
| ПЗА | потенциал загрязнения атмосферы |
| ПНЗ | пункт наблюдения (за состоянием атмосферного воздуха) |
| ПРТО | передающий радиотехнический объект |
| ПТС | предприятие тепловых сетей |
| ПЭО | производственное энергетическое объединение |
| РОС | районные очистные сооружения |
| РПО | республиканское производственное объединение |
| РТ | Республика Татарстан |
| РТИ | резинотехнические изделия |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СИАК | специализированная инспекция аналитического контроля |
| СМИ | средства массовой информации |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СОВ | станция очистки воды |
| СЭП | специализированное экологическое предприятие |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ТО | территориальный отдел |
| ТУ | территориальное управление |
| ТЭО | технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | теплоэлектроцентраль |
| УБПОООС | Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды |
| УГМС | Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| УРЭиК | Управление ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЭМИ | электромагнитное излучение |

Введение

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ под ОВОС понимается вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на ОС планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Анализ экологических последствий и обоснование необходимых природоохранных мероприятий на стадии ТЭО или проекта дается в разделе «Охрана окружающей среды» (ООС).

Разработка разделов ОВОС и ООС осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства, в частности ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» от 16.05.2000 г., «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. приказом Минприроды РФ 29.12.1995 г.

Основанием для разработки проекта «Генеральный план пгт. Алексеевское» послужил заказ Управления «Главинвестстрой» Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и администрации г. Алексеевское в соответствии с заданием на разработку Генерального плана г. Алексеевск.

Основная цель разрабатываемого Генерального плана – обеспечить формирование устойчивого развития г. Алексеевск, создать комфортную среду жизнедеятельности с полным набором обслуживающих и деловых функций, представляющую возможность для полноценного отдыха с социальным и комфортным жильем, местами приложения труда, инженерно-техническим и транспортным оснащением.

Целью разработки разделов ОВОС и ООС является выявление наиболее значимых экологических последствий и проведение оценки воздействия на основные компоненты окружающей среды и здоровье населения при реализации мероприятий Генерального плана.

В ходе работы решались следующие задачи:

- оценка состояния основных компонентов ОС на территории реализации проектных предложений Генерального плана;

- характеристика проектных предложений с учетом существующей экологической ситуации на проектируемой территории;

- выявление и анализ наиболее значимых возможных экологических воздействий на компоненты ОС после реализации мероприятий Генерального плана;

- анализ возможных аварийных ситуаций, их причин и экологических последствий;

- интегральная и комплексная оценки воздействия на ОС проектных предложений Генерального плана.

Раздел выполнялся с учетом требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (2002 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), «О государственной экологической экспертизе» (1995 г.) и других нормативно-правовых актов.

1. Экологические ограничения, использованные при выполнении ОВОС

При разработке ОВОС использовались экологические ограничения, регламентируемые следующими нормативными документами и материалами:

По атмосферному воздуху:

-   ПДК для атмосферного воздуха («Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», 1995);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны»;

По природным водам:

-    Критерии оценки экологической обстановки территорий… (1992);

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и прибрежных защитных полосах. Пост. Правительства РФ от 23.11.1996 г.;

- Режим особо охраняемых природных территорий (Государственный реестр ООПТ, 1998, Постановление КМ РТ от 13.10.2000 г. № 730 «О резервировании земель под особо охраняемые природные территории»);

По почвам:

- ПДК химических веществ в почве (СанПиН 42-128-4433-87);

- Требования, регламентирующие возможность снятия и дальнейшего использования плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.02-85;

- Критерии оценки экологической обстановки территорий … (1992);

По растительному покрову:

- Критерии оценки экологической обстановки территорий … (1992);

По электромагнитному воздействию:

- Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи переменного тока промышленной частоты (1985);

- Допустимые уровни электромагнитных полей СанПиН 2.2.2.723-98, СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96;

- Пособие по проектированию городских поселковых электрических сетей (ВСН 97-83);

По шумовому и вибрационному воздействию:

- Нормы допустимых уровней шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

По радиоактивному воздействию:

-    Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99.

2. Современное использование и архитектурно-планировочная организация территории

Р.ц. Алекссевское является административным центром муниципального образования «Алексеевский муниципальный район», расположенного в центральной части Республики Татарстан на левом берегу Куйбышевского водохранилища.

Р.ц. Алексеевское находится в непосредственной близости от мостового перехода через р. Кама, по которому осуществляется транспортная связь со столицей Республики Татарстан – г. Казанью.

Территория населенного пункта вытянута с запада на восток вдоль акватории Куйбышевского водохранилища. В 1 км от восточной границы р.ц. Алексеевское расположено с. Лебяжье.

Внешние транспортные связи р.ц. Алексеевское осуществляются по автодороге территориального значения Казань-Нижнекамск, проходящей через южную часть селитебной территории поселка, а также по автодорогам местного значения Алексеевское – Билярск, Алексеевское – Лебяжье.

Вдоль южной границы поселка проходит коридор транзитных нефтегазопродуктопроводов.

Селитебная территория р.ц. Алексеевское представлена регулярными кварталами, преимущественно индивидуальной застройки с ориентацией улиц  в сторону водохранилища.

Территория поселка разделена оврагами глубиной 3-5 метров на три части: западную, центральную, восточную.

Секционная малоэтажная застройка размещена вдоль ул. Советская, ул. Ленина, а также вдоль автомагистрали Казань – Нижнекамск со стороны западного въезда в поселок.

Все основные объекты общественного назначения сосредоточены вдоль главных улиц поселка: ул. Советская, ул. Казакова, ул. Ленина.

Административный центр р.ц. Алексеевское сформирован на пересечении ул. Казакова и ул. Советская со стороны главного въезда в поселок с автодороги Казань – Нижнекамск.

Зеленые насаждения общего пользования представлены сквером перед зданием администрации в центральной части поселка. Вдоль западной границы  поселка находится значительная территория, занятая зелеными насаждениями представленными рядовыми посадками деревьев различных пород и растительностью порослевого происхождения, территория не благоустроена.

Наиболее крупные промышленные и  коммунально-складские объекты сосредоточены в двух промышленных зонах: в Восточной и Южной.

В Восточной промышленной зоне находятся предприятия, обладающие, в основном, незначительными санитарно-защитными зонами от 50 до 100 метров, за  исключением пищевого комбината Алексеевского РайПО и ООО «Керамика- маркет»,  санитарно-защитная зона от которых составляет 300 метров.

В Южной промышленной зоне размещены предприятия сельскохозяйственного назначения: фермы СТФ и  КРС с санитарно-защитной зоной 500 метров, кирпичный завод, санитарно-защитная  зона 300 метров, а так же  пилорама и  мукомольный цех ,санитарно-защитная  зона  от которых составляет 100 метров

В связи с тем, что данные предприятия удалены на значительное расстояние от селитебной территории поселка, негативного воздействия на жилую застройку не оказывают.

Ряд отдельных промышленных и коммунально-складских объектов размещены в жилой застройке поселка , оказывают негативное воздействие  на  них,  такие как:

Квартальная котельная, пекарня, производственная база ООО «Алексеевское РП «Сельэнерго» с санитарно-защитной зоной –50 метров. ООО«Алексеевская фабрика художественного ткачества», производственные территории СПТУ-97, типография, не эксплуатируемая конюшня, санитарно-защитная зона от которых составляет 100 метров, канализационные очистные сооружения с санитарно-защитной зоной 200 метров. В юго-восточном направлении от поселка находится электроподстанция, санитарно-защитная зона от которой составляет  300 метров, в восточном направлении предприятия переработки и хранения сельскохозяйственной продукции « М –Элита» (санитарно-защитная зона от которых составляет 100 метров) и др.

В южном направлении от селитебной территории поселка проходит коридор нефтегазопродуктопроводов (санитарно-защитная зона составляет 200 метров – максимальное допустимое расстояние до городской черты, за коридором нефтегазопродуктопроводов находится сибиро-язвенный скотомогильник, санитарно-защитная зона -  1000 метров.

Анализ градостроительного развития сложившегося поселка выявил основные  проблемы, требующие решения:

- прохождение автомагистрали территориального значения Казань – Нижнекамск по селитебной территории поселка;

- несформированность  транспортно-коммуникационной системы, позволяющей равномерно распределить транспортные потоки  по территории поселка;

- недостаточная  обеспеченность маршрутами общественного  транспорта отдельных периферийных районов;

- наличие ряда промышленных и коммунально-складских предприятий на территории поселка и за ее пределами, обладающих  значительными неорганизованными санитарно-защитными зонами, в границах территории которых расположено большое количество объектов жилищной инфраструктуры;

- недостаточная развитость системы зеленых насаждений общего пользования;

- несформированность системы общественного центра поселка;

- недостаточная развитость объектов социального, культурного, торгового, бытового обслуживания как в территориальном плане в части соблюдения норм;

- отсутствие благоустройства приречных территорий и системы инженерной защиты территории.

# 3. Природные и инженерно-строитетельные условия территории пгт. Алексеевское

3.1. Рельеф

Пгт Алексеевское расположен на первой надпойменной террасе левобережья р.Камы непосредственно на берегу Куйбышевского водохранилища. Морфологически первая терраса выражена здесь вполне отчетливо, возвышаясь над уровнем водохранилища на 5-8 м. Рельеф территории относительно ровный, с незначительным уклоном на северо-запад, в сторону реки.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 55 до 70 м. Территория прорезана двумя оврагами глубиной 3-5 м. Овраги простираются в северном направлении и открываются устьем в водохранилище.

Грунты представлены суглинками твердой и полутвердой консистенции, с допускаемым нормативным давлением 2 кг/см2.

Проявление карстовых провалов оползней на территории не наблюдается.

Грунтовые воды залегают на глубине 2-х метров от поверхности земли.

Подземные воды находятся во взаимосвязи и имеют гидравлическую связь с водами водохранилища.

3.2. Геологическое строение

Данный раздел составлен с использованием результатов инженерно-геологических изысканий, проведенных ГУП «Татинвестгражданпроект» на территории пгт Алексеевское.

В геологическом отношении район поселка находится в зоне широкого распространения четвертичных и плиоценовых отложений, залегающих на породах верхнеказанского подъяруса верхней перми.

Породы верхнеказанского подъяруса на территории поселка встречены при бурении гидрогеологических скважин на глубине 36-38 м, что соответствует абсолютным отметкам 2-14 м. Они представлены доломитами, песчаниками, известняками, иногда с прослоями мергеля.

Плиоценовые и верхнечетвертичные отложения аллювиального происхождения представлены преимущественно мелко, средне и крупнозернистыми песками с включением гравия и гальки. Подчиненное значение имеют глины и суглинки. Общая вскрытая мощность аллювиальных отложений составляет 36-92 метра.

Кровля аллювия сложена глинистыми породами. Непосредственно под насыпным и почвенным слоем залегают супеси, суглинки и глины, мощность которых колеблется от 1,20 до 36 метров. Наименьшая мощность глинистых пород- 1,20 м, отмечено в районе Базарной площади (Генеральный…,1992).

Геолого-литологическое строение поселка до глубины 10 метров от поверхности представлено следующим сводным разрезом:

1. Почвенный или насыпной слой, мощность до 1,70м

2. Суглинок коричневый, макропористый с линзами и гнездами песка мощностью 3,30-9,30.

3. Супесь коричневая с прослойками песка, мощностью 0,60-6,30 м.

4. Суглинок коричневый, с пятнами ожелезнения, вскрытая мощность 0,50-8,50 м.

В кровле глинистые грунты твердой, полутвердой консистенции. С глубины 3-4 метров консистенция увеличивается до текучепластичной.

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными, опытными и геофизическими методами , выделяются (сверху – вниз) 5 инженерно – геологических  элементов, характеристика физико-механических свойств которых приводится в нижеследующей таблице 1. Физико-механические свойства почвы (ИГЭ №1) как основания проектируемых зданий и сооружений не изучались.

Таблица 1

| Наименование показателей | Метод опред | Средняя арифм. |
| --- | --- | --- |
| Суглинок просадочный, твердый-полутвердый |
| Природная влажность | лаборат. | 0,16 |
| Полная возможная влажность | расчет | 0,32 |
| Природная влажность | радиокаротаж | 0,17 |
| Влажность на границе текучести | лаборат. | 0,28 |
| Влажность на границе раскатывания | лаборат | 0,17 |
| Число пластичности | лаборат | 0,11 |
| Показатель текучести | лаборат |  |
| Степень влажности | лаборат | 0,50 |
| Плотность частиц грунта | лаборат | 2,71 |
| Плотность | лаборат | 1,68 |
| Плотность | радиокаротаж | 1,71 |
| Плотность сухого грунта | лаборат | 1,45 |
| Пористость | лаборат | 46,4 |
| Коэффициент пористости | лаборат | 0,87 |
| Относительная просадочность при давлении P=0,1 МПА | лаборат | 0,011 |
| Относительная просадочность при давлении P=0,2 МПА | лаборат | 0,024 |
| Относительная просадочность при давлении P=0,15 МПА | лаборат | 0,017 |
| Начальное давление просадочности | лаборат | 0,095 |
| Угол внутреннего трения в водо-насыщенном состоянии сдвиг неконсолидированный | лаборат | 22 |
| Угол внутреннего трения при природной влажности | статич. зондир | 20 |
| Удельное сцепление в водо-насыщенном состоянии сдвиг неконсолидированный | лаборат | 13 |
| Удельное сцепление при природной влажности | ст. зонд | 0,038 |
| Модуль общей деформации природной влажности в интервале давлений 0,1-0,2 МПА | лаборат | 6,6 |
| Модуль общей деформации в водо-насыщенном состоянии в интервале давлений 0,1-0,2 МПА | лаборат | 3,3 |
| Модуль общей деформации природной влажности | статич. зондир | 15 |
| Суглинок твердый-полутвердый |
| Природная влажность | лаборат. | 0,17 |
| Полная возможная влажность | расчет | 0,26 |
| Природная влажность | радиокаротаж | 0,24 |
| Влажность на границе текучести | лаборат. | 0,28 |
| Влажность на границе раскатывания | лаборат | 0,17 |
| Число пластичности | лаборат | 0,11 |
| Показатель текучести | лаборат |  |
| Степень влажности | лаборат | 0,65 |
| Плотность частиц грунта | лаборат | 2,71 |
| Плотность | лаборат | 1,85 |
| Плотность | радиокаротаж | 1,89 |
| Плотность сухого грунта | лаборат | 1,59 |
| Пористость | лаборат | 41,4 |
| Коэффициент пористости | лаборат | 0,71 |
| Относительная просадочность при давлении P=0,1 МПА | лаборат |  |
| Относительная просадочность при давлении P=0,2 МПА | лаборат | 0,004 |
| Относительная просадочность при давлении P=0,15 МПА | лаборат |  |
| Начальное давление просадочности | лаборат |  |
| Угол внутреннего трения в водо-насыщенном состоянии сдвиг неконсолидированный | лаборат | 21 |
| Угол внутреннего трения при природной влажности | статич. зондир | 19 |
| Удельное сцепление в водо-насыщенном состоянии сдвиг неконсолидированный | лаборат | 17 |
| Удельное сцепление при природной влажности | ст. зонд | 0,035 |
| Модуль общей деформации природной влажности в интервале давлений 0,1-0,2 МПА | лаборат | 14 |
| Модуль общей деформации в водо-насыщенном состоянии в интервале давлений 0,1-0,2 МПА | лаборат | 9,6 |
| Модуль общей деформации природной влажности | статич. зондир | 13 |
| Суглинок тугопластичный |
| Природная влажность | лаборат. | 0,23 |
| Полная возможная влажность | расчет | 0,29 |
| Природная влажность | радиокаротаж | 0,265 |
| Влажность на границе текучести | лаборат. | 0,32 |
| Влажность на границе раскатывания | лаборат | 0,19 |
| Число пластичности | лаборат | 0,13 |
| Показатель текучести | лаборат | 0,35 |
| Степень влажности | лаборат | 0,81 |
| Плотность частиц грунта | лаборат | 2,71 |
| Плотность | лаборат | 1,87 |
| Плотность | радиокаротаж | 1,92 |
| Плотность сухого грунта | лаборат | 1,52 |
| Пористость | лаборат | 44,0 |
| Коэффициент пористости | лаборат | 0,79 |
| Относительная просадочность при давлении P=0,1 МПА | лаборат |  |
| Относительная просадочность при давлении P=0,2 МПА | лаборат | 0,003 |
| Относительная просадочность при давлении P=0,15 МПА | лаборат |  |
| Начальное давление просадочности | лаборат |  |
| Угол внутреннего трения в водо-насыщенном состоянии сдвиг неконсолидированный | лаборат | 22 |
| Угол внутреннего трения при природной влажности | статич. зондир | 22 |
| Удельное сцепление в водо-насыщенном состоянии сдвиг неконсолидированный | лаборат | 17 |
| Удельное сцепление при природной влажности | ст. зонд | 0,028 |
| Модуль общей деформации природной влажности в интервале давлений 0,1-0,2 МПА | лаборат | 8,4 |
| Модуль общей деформации в водо-насыщенном состоянии в интервале давлений 0,1-0,2 МПА | лаборат | 7,8 |
| Модуль общей деформации природной влажности | статич. зондир | 9 |
| Суглинок мягкопластичный |
| Природная влажность | лаборат. | 0,27 |
| Полная возможная влажность | расчет | 0,28 |
| Природная влажность | радиокаротаж |  |
| Влажность на границе текучести | лаборат. | 0,32 |
| Влажность на границе раскатывания | лаборат | 0,18 |
| Число пластичности | лаборат | 0,14 |
| Показатель текучести | лаборат | 0,60 |
| Степень влажности | лаборат | 0,94 |
| Плотность частиц грунта | лаборат | 2,71 |
| Плотность | лаборат | 1,95 |
| Плотность | радиокаротаж |  |
| Плотность сухого грунта | лаборат | 1,54 |
| Пористость | лаборат | 43,3 |
| Коэффициент пористости | лаборат | 0,76 |
| Относительная просадочность при давлении P=0,1 МПА | лаборат |  |
| Относительная просадочность при давлении P=0,2 МПА | лаборат |  |
| Относительная просадочность при давлении P=0,15 МПА | лаборат |  |
| Начальное давление просадочности | лаборат |  |
| Угол внутреннего трения в водо-насыщенном состоянии сдвиг неконсолидированный | лаборат |  |
| Угол внутреннего трения при природной влажности | статич. зондир | 18 |
| Удельное сцепление в водо-насыщенном состоянии сдвиг неконсолидированный | лаборат |  |
| Удельное сцепление при природной влажности | ст. зонд | 0,027 |
| Модуль общей деформации природной влажности в интервале давлений 0,1-0,2 МПА | лаборат |  |
| Модуль общей деформации в водо-насыщенном состоянии в интервале давлений 0,1-0,2 МПА | лаборат |  |
| Модуль общей деформации природной влажности | статич. зондир | 8 |

3.3. Инженерно-геологическая оценка

По степени пригодности для жилищного, общественного и промышленного строительства территории пгт Алексеевское относится к пригодной.

Поверхность территории ровная с незначительном уклоном (0,5-0,6%) в северном направлении.

Грунты основания фундаментов представлены суглинками твердой и полутвердой консистенции с допускаемым нормативным давлением – 2 кг/см2.

Грунтовые воды залегают на глубине более 2 м от поверхности.

Физико-геологические явления развиты слабо. Проявление карстовых провалов, оползней на территории не наблюдается. Слабо развитая овражная сеть требует выполнения несложных целесообразных экономических инженерных мероприятий (Генеральный…, 1992 г.).

3.4. Климатические условия

Настоящая климатическая характеристика района пгт. Алексеевское  составлена по данным наблюдений МС Чистополь (ближайшей к запрашиваемому району) и ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов европейской части РФ с численностью населения менее 10 тыс. человек, полученные расчетным путем для мест, где отсутствуют систематические наблюдения. Фон рассчитан по методическим рекомендациям ГГО им.Воейкова и действителен до 01.01.2008г.

- Средняя месячная и годовая температура воздуха,0С:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,6 | -11,4 | -5,2 | 4,4 | 12,7 | 17,1 | 19,2 | 16,4 | 10,9 | 3,2 | -4,7 | -9,9 | 3,4 |

- Среднее месячное и годовое количество осадков, мм:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,3 | 25,2 | 19,4 | 27,3 | 43,7 | 62,3 | 57,3 | 58,2 | 52,9 | 54,4 | 39,3 | 32,3 | 506,5 |

- Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 4,3 |

- Повторяемость направлений ветра и штилей, %:

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 6 | 4 | 12 | 32 | 19 | 15 | 7 | 3 |
| II | 7 | 9 | 5 | 11 | 25 | 19 | 16 | 8 | 2 |
| III | 6 | 8 | 6 | 14 | 27 | 18 | 14 | 7 | 3 |
| IV | 9 | 12 | 8 | 13 | 21 | 15 | 13 | 9 | 2 |
| V | 16 | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 |
| VI | 13 | 11 | 11 | 9 | 16 | 13 | 16 | 11 | 4 |
| VII | 17 | 14 | 10 | 8 | 11 | 10 | 16 | 14 | 6 |
| VIII | 18 | 10 | 6 | 6 | 13 | 14 | 17 | 16 | 5 |
| IX | 12 | 7 | 7 | 9 | 19 | 17 | 16 | 13 | 3 |
| X | 10 | 6 | 4 | 7 | 24 | 20 | 17 | 12 | 2 |
| XI | 6 | 7 | 5 | 8 | 28 | 21 | 16 | 9 | 2 |
| XII | 5 | 4 | 5 | 11 | 31 | 22 | 15 | 7 | 3 |
| год | 10 | 9 | 7 | 9 | 22 | 17 | 16 | 10 | 4 |

- Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %:

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,8 | 35,0 | 31,7 | 13,8 | 7,7 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

- Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 9м/с .

- Число дней с осадками > 1,0мм:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 102 |

8. Число дней с туманами:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 34 |

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 24,40С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна – 17,40С.) Коэффициент А. Зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Выпадение снега  начинается с 10-20 ноября, и устойчивый снежный покров держится до 1-15 апреля. Толщина снежного покрова определяется 0,15-0,5м. Вымерзание грунта зимой доходит до глубины 1,8 м. Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова определяется в 150-160 дней.

Средняя продолжительность безморозного периода 136-144 дня. Первые заморозки фиксируются в период с 24 по 30 сентября, последние весенние – в первой декаде мая.

Число морозных дней в году 221.

Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) - 40

мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,4

повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 5

продолжительность туманов, часы - 84

Ориентировочные значения фоновых концентраций

| Наименование ингредиента | Значение концентрации, мг/м3 |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,170 |
| Диоксид азота | 0,050 |
| Оксид азота | 0,021 |
| Диоксид серы | 0,015 |
| Оксид углерода | 1,5 |

В прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища отмечается изменение микроклимата на ширину до 10 км. В этой прибрежной зоне увеличивается  относительная влажность воздуха и количество выпадаемых осадков в летний период. Средняя температура июля понижается на 1-20.

3.5. Гидрологические условия

В целом по району густота речной сети составляет 0,1-0,2 км2/км. Вдоль северной границы поселка и района в целом протекает р.Кама.

Река Кама, на которой расположен пгт Алексеевское, в настоящее время затоплена Куйбышевским водохранилищем, образованным 31.10.55 г. перекрытием р. Волга в районе Жигулевских гор. Наполнение водохранилища происходило до мая 1957 г., когда горизонт воды достиг нормального подпорного уровня (НПУ)- 53,0, а площадь водного зеркала 6450 км2.

Ведущая роль в водном питании р.Кама принадлежит талым водам. Поэтому основной фазой водного режима исследуемого участка реки является половодье. Сток половодья в естественных условиях составлял в среднем 60% годового стока. В условиях регулирования каскадом гидроузлов на р.Кама его доля уменьшилась до 50-55%.

Подъем уровня в половодье приходится преимущественно на апрель, при этом интенсивность подъема достигала иногда примерно 1 м в сутки. Пик половодья наступал, как правило, в середине или во второй половине мая, а спад – происходил заметно медленнее подъема и продолжался в течение 2-3 месяцев. Максимальные уровни половодья являлись одновременно годовыми максимумами. Средние расходы воды в период прохождения пиков половодья около 17800 м3/с.

Относительно устойчивое положение уровней на низких отметках в летне-осеннюю межень нарушалось дождевыми паводками и осенними ледовыми явлениями. Летне-осенняя межень характеризуется в целом повышенным стоком за счет дождевых вод, сток за этот период в естественных условиях составлял 25-30% годового стока, а в условиях регулирования уменьшился примерно на 5%.

В течение естественной зимней межени отмечалось постепенное снижение расхода воды до годового минимума перед началом последующего весеннего половодья, при этом меженный сток составлял лишь около 10% годового. В результате регулирования, частичного перераспределения стока в пользу зимней межени доля зимнего стока возросла до 20-25% годового объема, а его распределение по сезону стало равномерным.

Перед ледоставом отмечалось падение уровня на 1-3 м, которое сменялось подъемом на величину того же порядка в связи с образованием ледяного покрова. Далее, в течение зимней межени до последующего подъема половодья, происходило медленное понижение уровней в соответствии с характером изменения зимнего стока. Однако минимальный уровень в конце этого периода не всегда был годовым минимумом, - нередко таковым являлся минимум летне-осенней межени.

Появление ледяных образований на участке р.Кама в естественных условиях, до создания Куйбышевского водохранилища, отмечалось обычно в первой декаде ноября (в среднем 5-7 ноября). Продолжительность осеннего ледохода (шугохода) составляла в основном 15-20 суток, ледяной покров устанавливался преимущественно в третьей декаде ноября. Средняя продолжительность ледостава составляла почти 5 месяцев, наибольшая – около 5,6 месяцев. Толщина льда к концу зимы достигала, как правило, 60-80 см, а в отдельных случаях превышала 90 см (наибольшая толщина льда по наблюдениям 97 см).

Вскрытие реки происходило в апреле, на подъеме половодья, обычно во второй половине месяца. Весенний ледоход продолжался преимущественно не более 10 суток и заканчивался в последних числах апреля. В отдельные годы ледоход продолжался в течение двух недель. Высшие уровни воды во время весеннего ледохода были в среднем на 2,5-3 м ниже пика половодья и лишь в отдельные годы достигали преобладающих отметок поверхности поймы на участке расположения проектируемого мостового перехода. Таким образом, ледовые явления происходили в пределах речного русла и практически не распространялись на пойму.

После создания Куйбышевского водохранилища в ледовых явлениях произошли некоторые изменения. Осенние ледяные образования (забереги, сало, шуга) появляются в среднем почти на неделю позже, чем в естественных условиях, т.е. в начале второй декады ноября, а уже к концу этой декады обычно устанавливается ледяной покров.

Таким образом, продолжительность осенних ледовых явлений сократилась в среднем с двух-трех недель до одной недели. За счет более раннего замерзания продолжительность ледостава увеличивалась в среднем почти на неделю и достигла 5 месяцев. Наибольшая продолжительность, как в естественных условиях, составила около 5,6 месяцев, наименьшая – около 4 месяцев. Толщина льда к концу зимы достигает преимущественно 70-80 см и в отдельные годы несколько превышает 100 см.

Вскрытие и очищение участка ото льда происходят в целом на несколько суток раньше, чем в естественных условиях, при этом продолжительность весенних ледовых явлений практически не изменилась и составляет не более 10 суток.

Уровни воды к началу осенних ледовых явлений на участке оказываются в среднем примерно на 1,5 м выше НПУ и на 1,5-2,5 м выше преобладающих отметок поверхности поймы. Поэтому образование ледяного покрова нередко происходит не только в русле, но и на затопленной пойме. При дальнейшем снижении уровня в ходе осенне-зимней сработки водохранилища лед опускается на поверхность поймы. Разрушение ледяного покрова и очищение участка ото льда весной происходит в условиях интенсивного подъема половодья. Таким образом, в отличие от естественных условий ледовые явления на участке после создания водохранилища распространяются и на пойму.

По данным наблюдений с конца марта происходит таяние льда, кристаллическая структура льда переходит в игольчатую, лед насыщается водой. Одновременно уменьшаются толщина и прочность льда. Этот процесс длится до середины апреля, когда в ряде мест появляются большие промоины.

Размер льдин при ледоходе сравнительно небольшой, льдин с площадью 500-2500 м2 около 40% .

При вскрытии водохранилища, особенно на начальной стадии, возможно появление еще более обширных ледяных полей, поступающих с периферийной части русла.

Общая  протяженность береговой линии водохранилища в районе пгт Алексеевское 8,8 км. Левый берег водохранилища в пределах Алексеевска меннее крутой  и в районе н.п. Лебяжье становится пологим и низким. Левый берег как и правый отделен от основного русла реки Кама широкой затопленной поймой с множеством островов, заросшими кустарниковой и древесной растительностью. Основное русло реки Кама в пределах района сильно меандрирует. Так в районе н.п. Саконы (Алексеевский район) русло проходит у левого берега водохранилища.  Средняя глубина при НПУ в русле 15 м, на пойме – 4 м.

Берег водохранилища сложен из песков, супесей, суглинков и глин.

Кроме Куйбышевского водохранилища в пгт Алексеевское располагаются 2 оврага глубиной 3-5 м, которые прорезают территорию в меридиональном направлении и открываются устьем в водохранилище. В оврагах протекают 2 постоянных ручья, которые впадают в водохранилище. Общая протяженность данных притоков составляет 0,9 км.

3.6. Геологическое строение и гидрогеологические условия

Характеристика гидрогеологических условий и

эксплуатационные запасы подземных вод для

хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Алексеевское.

При составлении данного раздела использовались материалы геолого-съемочных работ и специальных гидрогеологических исследований, проведенных различными организациями в период с 1985 по 2005 гг.

1. Павленко Н.К., Спектр С.В. «Общие поиски пресных подземных вод в Закамье для водоснабжения городов и населенных пунктов», выполнены ТГРУ ОАО «Татнефть», 2000г., Казань, ФГИ

2. Дятлова В.К., Гордеева О.Л., Костин Б.М. Отчет по групповой гидрогеологической и инженерно-геологической съемке М1:200000 листов N-39-VIII N-39-IX (Камское Устье, Алексеевское) и гидрогеологическому доизучению и инженерной геологической съемке М1:200000 листа N-39-IX (Чистополь), выполнены Горьковской ПСП в 1985-90гг. Нижний Новгород 1990, 270с.

Геологическое строение и гидрогеологические условия

В геологическом строении описываемого района принимают участие каменноугольные, девонские, пермские, неогеновые и четвертичные образования. Верхнюю часть разреза слагают пермские отложения, которые представлены толщей переслаивающихся глин, песчаников, известняков, доломитов татарского и казанского ярусов. При этом разрез татарского яруса преимущественно глинистый с маломощными прослоями песчаников и известняков. Разрез казанского яруса представлен загипсованными известняками и доломитами с прослоями глин, алевролитов и песчаников.

Эрозионная поверхность пермских отложений осложнена палеоврезами древних речных систем Волги и Камы, образованных в ранее акчагыльское время, а также поверхностями плоскостного размыва, образованными в средне- и позднеакчагыльское время.

Основные палеоврезы русел Волги и Камы на всю мощность прорезают толщу верхнепермских отложений и врезаются в отложения сакмарского яруса до абсолютных отметок –140 – 180м. Палеоврезы заполнены нижнеакчагыльскими аллювиальными отложениями, представленными разнозернистыми песками с гравием, называемыми сокольскими слоями (N2sk). Кровля сокольских слоев имеет абсолютные отметки 0 – 20 м. В пределах палеодолин на сокольских слоях залегают среднеакчагыльские отложения мощностью 40 – 60 м, представленные в нижней части крупнозернистыми песками, называемыми чистопольскими слоями (N2cp). За пределами павлеорезов чистопольские слои залегают трансгрессивно и покрывают размытую поверхность татарского яруса. Верхнюю часть разреза неогеновых отложений слагают верхнеакчагыльские (N2a2). Озерно-аллювиальные отложения, представленные ритмическим переслаиванием мелкозернистых песков, алевритов и глин мощностью 40 – 80 м, называемые биклянскими и омарскими слоями.

Район ограничен с севера берегом Куйбышеского водохранилища, с юга – бортом Камской плиоценовой палеодолины. Вблизи Куйбышеского водохранилища мощность татарского комплекса резко сокращается до полного вклинивания и верхнеказанский водоносный комплекс залегает на небольшой глубине (40 – 70 м). Татарские и верхнеказанские отложения перекрываются плиоценовыми, а вблизи побережья – верхнечетвертичными аллювиальными отложениями волжской терасы.

В соответствии c гидрогеологическим районированием для Государственного кадастра территория расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых  и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну II порядка.

С учетом особенностей геологического строения района, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залегания подземных вод выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху-вниз):

1.Водоносный локально-слабоводоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (a QI-IY).

2.Водоносный локально-слабоводоносный плиоценовый терригенный комплекс (N2).

3.Слабоводоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс (P2t)

4.Слабоводоносный локально-водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

5.Слабоводоносный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1).

Водоносный локально-слабоводоносный

нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQI-IV).

Распространен в основном на левобережье Куйбышевского водохранилища в полосе шириной 8-12 км, а также локально вдоль русел рек.

Водовмещающие породы горизонта представлены преимущественно кварцевыми мелко- и среднезернистыми песками.

На всей площади распространения водоносный горизонт залегает первым от поверхности и перекрыт делювиальными  суглинками. Подошва горизонта граничит с верхнепермскими и неогеновыми отложениями, которые представлены терригенными и  карбонатными породами. Мощность горизонта весьма не выдержана и меняется от 9 до 55 м, на участках развития венедской свиты до 71 м.

Водовмещающими породами горизонта являются разнозернистые кварцевые  пески русловой фации с включениями гравия и гальки. В разрезе также присутствуют глины, суглинки, супеси пойменной и старичной фаций, залегающие в верхней его части. В тыловых частях аллювиальных террас доля глинистых пород в разрезе существенно возрастает.

Основное питание горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, область питания горизонта совпадает с областью его распространения. В питании аллювиального водоносного горизонта принимают участие подземные воды локализованные в подстилающих отложениях, в прибрежной части Куйбышевского водохранилища это слабосолоноватые воды верхнепермских образований, на участках развития неогеновых отложений –  пресные воды водоносного плиоценового комплекса.

Разгрузка подземных вод горизонта осуществляется в Куйбышевское водохранилище родниками в бортах долины и субаквально.

Поток подземных вод направлен в сторону водохранилища. Глубина залегания уровня  изменяется от 1.8 до 23 м. Колебания уровня в годовом цикле тесно связаны с метеорологическими факторами и колебанием уровня воды в водохранилище, для которого характерна летне-зимняя сработка и осенне-весеннее наполнение.

Водообильность горизонта неравномерная. Удельные дебиты скважин увеличиваются по мере приближения к руслу водохранилища и изменяются от 0.14 до 2.0 л/с. Коэффициенты фильтрации, по данным пробных откачек, изменяются от 0,2 м/сут до 26,3 м/сут.

Подземные воды горизонта, в основном, безнапорные и лишь на отдельных участках,  при наличии в разрезе слабопроницаемых  прослоев суглинков и глин, отмечаются напорные воды. Неоднородность химического состава подземных вод локализованных в отложениях аллювиального водоносного горизонта указывает на тесную взаимосвязь горизонта с подземными водами подстилающих отложений. По химическому составу воды аллювиального горизонта преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0.1-0.5 г/дм3 , а на участках разгрузки подземных вод нижезалегающих комплексов они меняются на сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, смешанные по катионам с минерализацией от 0.6 до 1,2 г/дм3.

Водоносный горизонт эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водоснабжения каптированными родниками, скважинами глубиной 19-40 м, колодцами.

Водоносный локально-слабоводоносный

плиоценовый терригенный комплекс (N2)

Комплекс приурочен к наиболее глубоким частям эрозионных палеоврезов р.р. Волга и Кама, распространен в 2-5 км восточнее, юго-восточнее и южнее пгт Алексеевское.

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с примесью гравия и галечника. Мощность водовмещающих пород составляет 10-215 м, значительно уменьшаясь к склонам палеодолин, где прослои песков залегают среди глин и алевритов.

Поток подземных вод плиоценового водоносного комплекса направлен от водоразделов к долинам рек и Куйбышевскому водохранилищу.

Cтатический уровень в скважинах устанавливается на глубинах +0.7-107.92 м, что соответствует абсолютным отметкам 50-139 м.

Залегая первым от поверхности, плиоценовый водоносный комплекс получает преимущественно инфильтрационное питание. Разгрузка комплекса осуществляется в долины рек и нижележащие отложения, а по склонам долин в виде малодебитных родников и мочажин.

Водообильность комплекса меняется от склонов палеоврезов до переуглубленного палеорусла. Удельные дебиты скважин составляют 0.09-2.24 л/с, чаще 0.5-1.28 л/с.

По химическому составу плиоценового водоносного комплекса преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевые, либо смешанные по катионам с минерализацией 0.1-0.6 г/дм3.  В результате подтока подземных вод из пермских отложений, обогащенных сульфатами, формируются гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные и сульфатные воды с минерализацией 1.2-2.1 г/дм3.

Воды комплекса широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов и населенных пунктов района. Комплекс перспективен для организации крупного водоснабжения в границах выявленного месторождения подземных вод «Сахаровское».

Слабоводоносный локально водоносный  верхнеказанский

терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2)

Слабоводоносный (локально водоносный) верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс распространен повсеместно за исключением палеоврезов. Северо-восточнее поселка, вдоль левобережья Куйбышеского водохранилища верхнеказанский водоносный комплекс залегает первым от поверхности, либо непосредственно под нижнечетвертично-современным аллювиальным водоносным горизонтом.	Отложения комплекса представлены переслаиванием загипсованных известняков и доломитов, в подчиненном количестве глин, песчаников. Мощность водоносного комплекса 60 – 100 м. Удельные дебиты скважин составляют 0.1 – 0.5 л/с, на некоторых участках 0.5 –1 л/с, иногда до 4 л/с.

Водоносный комплекс получает питание в основном за счет перетока из вышележащих водоносных комплексов. Разгрузка происходит в Куйбышевское водохранилище и плиоценовые палеодолины.

Химический состав подземных вод верхнеказанского водоносного комплекса обусловлен загипсованностью водовмешающих пород. На большей части территории, химический состав подземных вод сульфатный  и гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый, минерализация около 3 г/л. Лишь в северной части территории, где верхнеказанский водоносный комплекс залегает близко от поверхности, в самой верхней части разреза до кровли гипсовой толщи распространены пресные воды.

Слабоводоносный, локально водоносный нижнеказанский

карбонатно-терригенный  комплекс  (P2kz1)

Слабоводоносный (локально водоносный) нижнеказанский карбонатно–терригенный комплекс распространен повсеместно, за исключением узких локальных участков в северной части Волжской палеодолины. Нижнеказанский водоносный комплекс перекрыт верхнеказанским водоносным комплексом, а в пределах глубоких палеоврезов – плиоценовым водоносным комплексом. Водовмещающими породами являются загипсованные прослои алевролитов, песчаников, известняков, доломитов. Общая мощность свиты 50-80 м.

Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 0,6 м до 64,5 м. Воды напорные.

Удельные дебиты скважин составляют 0,01-1,9 л/с, редко до 3 л/с. Коэффициенты водопроводимости изменяются от 100 до 350 м2/сут.

Питание нижнеказанского комплекса осуществляется за счет перетока подземных вод из выше и нижезалегающих водоносных подразделений.

Подземные воды комплекса гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 0,6-1,1 г/дм3. С глубиной минерализация увеличивается от 1,1-2,3 г/дм3 (сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные) до 2,4-4,1 г/дм3 (хлоридно-сульфатные воды).

Подземные воды комплекса используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатацией одиночных скважин.

Выводы:

- Рассматриваемая территория, приуроченная к Волго-Сурскому артезианскому бассейну, представляет собой фрагмент многоплановой гидрогеологической системы, в разрезе которой  проницаемые  слои терригенных и карбонатных пород разделены водоупорными глинистыми слоями.

- Наиболее перспективным для организации крупного централизованного водоснабжения является водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенный комплекс, а именно нижнеакчагыльские образования (сокольские и частично чистопольские слои) развитые в центральной, надтальвиговой  части палеодолины р. Волги.

Краткая характеристика источников водоснабжения пгт Алексеевское

Приводимые данные об источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения основаны на сведениях, представленных в отчетах о выполнении поисково-разведочных работ.

Согласно гидрогеологического районирования пгт Алексеевское расположен на территории Алексеевского гидрогеологического подрайона трещинно-пластовых субнапорных вод татарского и верхнеказанского водоносных комплексов и поровых безнапорных вод аллювиальных отложений волжских террас и плиоценовых отложений эрозионных врезов.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Алексеевское используются рассредоточенные вокруг населенного пункта скважины, вскрывающие казанские и четвертичные отложения в пределах территории поселка и к югу от него, а также плиоценовые отложения в пределах палеовреза Камы к северо-востоку от населенного пункта. Воды казанских отложений превышают нормативы по жесткости (свыше 10 мг-экв./л). Общий водоотбор для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 2,0-2,5 тыс.м.3/сут.

Ресурсы подземных вод Алексеевского подрайона ограничены низким качеством вод верхнеказанского водоносного комплекса, и возможностью их подтягивания при эксплуатации четвертичных отложений. Гидрогеологические условия  для создания централизованного водозабора неблагоприятны. Для водоснабжения мелких водопотребителей пригодны четвертичный, плиоценовый и, на некоторых участках, верхняя часть разреза верхнеказанского водоносного комплекса.

Родники и колодцы, в основном, находятся в жилой зоне поселка, в условиях плохой защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности. Первый пояс ЗСО отсутствует. Качество вод, чаще, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Характеристика «Сахаровского» месторождения подземных вод

С целью обоснования источника хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт.Алексеевское, в период с 1992 до 2005 гг., выполнены следующие поисково-разведочные работы:

- Общие поиски пресных подземных вод в Закамье для водоснабжения городов и населенных пунктов;

- Общая оценка ресурсного потенциала пресных подземных вод Волго-Сурского и Камско-Вятского артезианских бассейнов Республики Татарстан и его локализация для обеспечения населения Республики защищенными источниками водоснабжения.

По результатам работ выявлено «Сахаровское» месторождение подземных вод (рис.1).

«Сахаровское» месторождение расположено в 3 км юго-восточнее пгт.Алексеевское, приурочено к  центральной части основного русла Камской палеодолины.

Согласно типизации месторождений подземных вод, распространенных на территории Республики Татарстан, «Сахаровское» месторождение относится к II типу (подтип II-2), сформировано в ограниченной по площади структуре (палеодолина р.Камы), заполненной плиоценовыми осадками (пески, песчано-гравийные образования), характеризующимися высокой проницаемостью и емкостью. Полеодолина вложена в трещиноватые верхнепермские породы.  Основной источник формирования ЭЗПВ – инфильтрационное питание, сработка емкостных запасов и боковой приток из вмещающих коренных пород. Основной, ограничивающий водоотбор, фактор – привлечение соленых, жестких вод.

Наиболее перспективный, для сооружения крупного водозабора, участок приурочен к тальвеговой части палеодолины, к водоносным слоям в интервале глубин 80 – 120 м (N2sk) (рис.1). На участке намечено 6 водозаборных узлов с нагрузкой 10 тыс. м3/сут каждый, всего 60 тыс. м3/сут. В зависимости от степени изученности эксплуатационные запасы подземных вод водозаборных узлов II, III, IV отнесены к категории С1, участков водозаборных узлов I, V, IV – к категории С2.

По состоянию на 01.10.2005г. отчет, содержащий оценку эксплуатационных запасов, находится на рассмотрении в Гос. комиссии по запасам (г.Москва).

Таблица 2

Эксплуатационные запасы подземных вод

«Сахаровского» месторождения

| №№ п/п | Название месторождения | Назначение воды | Эксплуатационные запасы тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С1 | С2 | Всего |
| 1 | Сахаровское | Хозяйственно-питьевое |  |  | 30 | 30 | 60 |

Качество подземных вод на месторождении и водоподготовка

Качество подземных вод плиоценового водоносного комплекса в целом отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», за исключением показателей жесткости и минерализации, которые могут превышать нормы за счет перетоков некондиционных вод из нижележащих водоносных горизонтов. При оценке запасов подземных вод на «Сахаровском» месторождении методом математического моделирования было определено, что при эксплуатации  централизованного водозабора на полную мощность (60 тыс. м3/сут) на конечный срок эксплуатации (10000 сут.) общая жесткость может составить 7-8 мг-экв./л в результате подтягивания некондиционных вод из верхне- и нижнеказанского водоносных  комплексов, минерализация подземных вод, при этом останется ниже ПДК (1 г/дм3).

Воды с жесткостью  7-10 мг-экв./л могут использоваться в хозяйственно-питьевом водоснабжении при отсутствии более кондиционных источников водоснабжения по согласованию с органами Санэпиднадзора.

#### Рекомендации по проектированию водозабора

Для решения вопроса хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт. Алексеевское возможно освоение водозабора подземных вод на месторождении «Сахаровское» на базе водозаборного узла II (степень изученности ЭЗПВ соответствует категории С1 – оцененные). Сооружение водозаборных скважин на   базе наиболее приближенного к водопотребителю узла I (ЭЗПВ по категории С2-выявленные) необходимо совместить с разведочными работами.

Разведочные работы заключаются в бурении разведочных скважин, с целью уточнения геологического разреза,  глубины залегания продуктивной части плиоценовых отложений (наиболее обводненных сокольских слоев), получения дополнительной информации об их фильтрационных параметрах.

3.7. Почвы

Республика Татарстан расположена в переходной полосе от зоны подзолистых почв к зоне черноземов и характеризуется широким распространением дерново-подзолисты х, серых лесных почв и черноземов. По признаку преобладающих почвенных разновидностей или их сочетаний Алексеевский район относится к юго-восточному почвенному району (Закамье) (Установления…,2002 г.). На территории Алексеевского района распространены преимущественно светло-серые лесные и черноземные почвы. Среди черноземных преобладают выщелочные черноземы. В распределении почв по рельефу отмечается характерная особенность: высокие места и верхние части склонов занимают серые лесные почвы, а низинные участки и пологие склоны – черноземы.

Основная часть поверхности сложена глинистыми породами плиоценового возраста третичной системы. Иногда плиоценовые глины служат подстилающими почвообразующими породами.

На больших площадях пермские и плиоценовые породы перекрываются молодыми рыхлыми четвертичными отложениями.

Светло-серые лесные почвы наиболее близки к дерново-подзолистым. Занимают они выровненные межовражные плато, небольшие водоразделы третьего и четвертого порядка. В условиях расчлененного рельефа и при развитии на выпуклых и покатых склонах они в значительной степени затронуты процессами эрозии. В большинстве случаев эти почвы находятся под пашней.

Данные почвы характеризуются следующим строением профиля. Гумусовый горизонт светло-серый, часто с легким буроватым оттенком, мощностью около 16-22 см. Структура его выражена слабо. Он сменяется горизонтом А1, А2 или ВА2 – серовато-бурым с более светлыми пятнами плоскоореховатым, мощностью 5-10 см. Далее идет иллювиальный горизонт 5-бурого цвета, ореховатой и призмовидно-ореховатой структуры, с затеками кремнеземистой присыпки и примазками гумуса и полутора окисей плотного сложения, который на глубине около 100 см сменяется материнской породой. Вскипание от кислоты отмечается, чаще всего, с глубины 111-165 см.

Механический состав почв, варьирующий от тяжелосуглинистого до легкосуглинистого, аналогичен составу дерново-подзолистых разновидностей.

Содержание перегноя в гумусовом горизонте тяжело – и средне-суглинистых почв колеблется в пределах 3,30-3,40%, легкосуглинистых – в пределах 1,92-2,79%. К низу содержание гумуса быстро падает до 0,58-0,87% (в конце первого – начале второго полуметра).

Основным наиболее распространенным подтипом серых лесных почв являются собственно серые почвы.

Занимают они большей частью небольшие и неравные водоразделы третьего и четвертого порядка, т.е. водоразделы относительно пониженные, а также их более или менее выпуклые склоны.

Почвы характеризуются серой окраской гумусового горизонта, имеющего мощность 16-28 см. Характерным признаком является наличие в горизонтах ВА2 ясно выраженной ореховатой структуры, на поверхности которой имеется довольно обильная кремнеземистая присыпка. Мощность горизонта ВА2 равняется 6-10 см.

Механический состав почв колеблется, в основном, от тяжелосуглинистых до легкосуглинистых. В целом мехсостав аналогичен составу дерново-подзолистых почв, отмечаясь от последнего меньшим выносом тонких фракций в иллювиальный горизонт.

Содержание гумуса в горизонте А 1 (Ап) тяжело и средне-суглинистых почв колеблется в пределах 4,5-4,7, легко-суглинистых 2,5-2,9%. Убывание его книзу весьма постепенное, так что в конце первого – начале второго полуметра содержание перегноя обычно превышает 1 (1,21%).

Емкость обмена в тяжелых разновидностях в верхнем полуметре варьирует 20,76-30,1, в легкосуглинистых-14,3-20,12 мг. экв. Гидролитическая кислотность и степень насыщенности лишь немного превышают таковые светло-серых почв. Реакция среды чаще всего слабокислая или нейтральная.

Подвижными формами фосфатов и калия почвы, как правило, обеспечены слабо.

Гумустность, емкость обмена, обеспеченность азотной и зольной пищей растений на освоенных разностях могут существенно колебаться в зависимости от степени освоения.

Черноземы.

В соответствии  с условием формирования черноземы распределяются на следующие подтипы: оподзоленные, выщелоченные, типичные, обыкновенные карбонатные, луговые. Как говорилось выше, в Алексеевске преобладают выщелоченные черноземы (Установления…,2002 г.).

К выщелоченным черноземам относятся черноземы, у которых кроме иллювиального горизонта, пояс вскипания опущен глубже гумусового слоя. По степени гумусированности выщелоченные черноземы разделяются на тучные (гумус 29%), среднегумусные (гумус 3-8%).

3.8. Растительность

Район представляет собою сильно окультуренную человеком лесостепь. Сельскохозяйственная освоенность территории достигает 80%. Столь высокая освоенность территории связана со сведением лесов и естественной растительности. Отдельные участки леса сохранились лишь местами. Леса в основном широколиственные с преобладанием липы и хорошо развитым подлеском из ракитника, дикой вишни.

Процент лесистости территории определяется до 20%.

Таким образом, территория поселка и района в целом используются как сельскохозяйственные угодья.

Основным направлением сельского хозяйства является зерновое. Под зерновыми культурами находится 65,9%, всех посевных площадей, под кормовыми культурами –28,4% площади посевов.

3.9. Ландшафтные характеристика

Согласно карте Ландшафтных районов РТ пгт Алексеевское относится к суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоне, к типичной южной лесостепной ландшафтной подзоне.

Так Алексеевск относится к Актай-Шенталинский низменному району (80-110 м) с приволжскими липово-дубовыми и закамско-заволжскими лесами в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами под выщелоченными глинистыми и тяжелосуглинистыми черноземами на песчано-суглинистых отложениях неогена и плейстоцена,

В таблице  содержатся важнейшие с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели района (Территориальная…,2001-2002гг.).

Таблица 3

Средние значения характеристик ландшафтных районов.

| Характеристики ландшафтных районов | Чистопольский слабо возвышенный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 8 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 99 |
| Сумма биологически активных температур (С0) | 2250 |
| Гидротермический коэффициент | 1,6 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 34 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 9,1 |
| Радиационный индекс сухости | 1,0 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3845 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 618 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,290 |
| Заселенность (км2) | 10,4 |
| Средний уклон (мин) | 49 |
| Содержание гумуса | 7,0 |

#### 4. Оценка современного состояния и охрана окружающей природной среды

### 4.1. Оценка состояния атмосферного воздуха

Согласно данным Волжско-Камского ТУ основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в п.г.т. Алексеевское являются следующие предприятия таблица 4

##### Таблица 4

###### Основные стационарные источники загрязнения п.г.т. Алексеевское

| Наименование предприятия | Выбросы загрязняющих веществ тыс.т/год |
| --- | --- |
|  | Твердые в-ва | Диоксид серы | Оксид углерода | Окислы азота | Углеводороды | ЛОС | Прочие |
| ООО «Алексеевское МКК» | 0,002 | 0,015 | 0,108 | 0,017 |  |  |  |
| ГУП Алексеевское МППЖКХ | 0,004 |  | 0,024 | 0,004 | 0,000 |  |  |
| ОАО «Алексеевская керамика» | 0,060 | 0,000 | 0,005 | 0,000 |  | 0,001 | 0,000 |
| ОАО «Алексеевскдорстрой» | 0,045 | 0,000 | 0,016 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО «Раф» | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 |  |  | 0,000 |
| ОАО «Алексеевское МСО» | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |

Объем промышленных выбросов в 2003 г. составил: 0,248 тыс.т/год. Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: оксид углерода, взвешенные вещества, оксид азота, диоксид серы, прочие, ЛОС.

Необходимо сказать, что основным источником загрязнения атмосферного воздуха в пгт. Алексеевское остается автотранспорт.

В связи с  открытием моста увеличилось  движение автотранспорта через р.п. Алексеевское. А это приводит к загрязнению воздуха выхлопами от автомобильного  транспорта и ухудшает экологическую ситуацию.

В 2003 г. в Алексеевске насчитывается 5671 единиц автотранспорта (в гос. собственности 1429 ед. а в индивидуальном пользовании 4242 ед.). C целью сокращения выбросов с отходящими газами 36 автомашин переведено на газовое топливо. На территории п.г.т. Алексеевское действует одна АГЗС, кроме того,  имеется передвижная автогазозаправочная станция.

От производственных и коммунальных складских объектов приняты санитарно-защитные зоны по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 5.

Таблица 5

Санитарно-защитные зоны от предприятий пгт Алексеевское

| № по карте | Наименование предприятий | СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Складские территории РАЙПО | 100 | 4 |  |
| 2 | Автопарк, автомастерские РАЙПО | 100 | 4 |  |
| 3 | Баня | 50 | 5 |  |
| 4 | Складские территории ООО «Феникс», ООО «Кедр» | 100 | 4 |  |
| 5 | ЭПУ «Чистопольгаз», АГЗС | 100 | 4 |  |
| 6 | ООО «Алексеевск-Газспецстрой» | 100 | 4 |  |
| 7 | ООО «Эдем» | 100 | 4 |  |
| 8 | Татгазстрой | 100 | 4 |  |
| 9 | ООО «Раф» | 100 | 4 |  |
| 10 | ОАО «Алексеевскдорстрой» | 100 | 4 |  |
| 11 | ЗАО Алексеевская МСО - ТАПС | 100 | 4 |  |
| 12 | ООО «Транссервис» АЗС, ГСМ | 100 | 4 |  |
| 13 | ГУП «Алексеевское МПП ЖКХ» | 100 | 4 |  |
| 14 | «Сельхозхимия» ООО «Алексеевскагрохимсервис» | 100 | 4 | Гирбициды, амиачная силитра 50 м3, 80 м3. |
| 15 | ООО «Монтажник» | 50 | 5 |  |
| 16 | Пищекомбинат | 300 | 3 |  |
| 17 | ООО «Агроснаб» | 50 | 5 |  |
| 18 | Мостоотряд | 100 | 4 |  |
| 19 | Пожарная часть | 50 | 5 |  |
| 20 | «Керамик-Маркет» | 300 | 3 |  |
| 21 | ООО «Ремсерсвис» | 100 | 4 |  |
| 22 | ОАО «Бытсервис» | 50 | 5 |  |
| 23 | «Сельхозтехника» | 100 | 4 |  |
| 24 | ООО «Элита» | 100 | 4 |  |
| 25 | ООО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» | 100 | 4 |  |
| 26 | РБУ | 100 | 4 |  |
| 27 | Инкубаторная станция | 50 | 5 |  |
| 28 | ООО «Алексеевская фабрика художественного ткачества» | 100 | 4 |  |
| 29 | База «Красный восток» | 100 (Банкрот в стадии) | 4 |  |
| 30 | Производственные территории СПТУ – 97 | 100 | 4 |  |
| 31 | Пекарня | 50 | 5 |  |
| 32 | Центральная котельная | 50 | 5 |  |
| 33 | Конюшня | 100 | 4 |  |
| 34 | Заготконтора | 50 | 5 |  |
| 35 | «Алексеевская Керамика» | 300 | 3 |  |
| 36 | Ферма СТФ | 500 | 2 |  |
| 37 | Ферма КРС | 500 | 2 |  |
| 38 | ООО «Трио» | 100 | 4 |  |
| 39 | Электроподстанция | 300 | 3 |  |
| 40 | ТОК | 100 | 4 |  |
| 41 | МТМ | 100 | 4 |  |
| 42 | Очистные сооружения | 200 | 3 | Какая мощность |
| 43 | Пилорама | 100 | 4 |  |
| 44 | ООО «Алексеевское РП «Сельэнерго» | 100 | 4 |  |
| 45 | Типография | 50 | 5 |  |

#### 4.2. Состояние и использование водных ресурсов

ПГТ «Алексеевское» расположен по берегу Куйбышевского водохранилища (р. Кама), частично в водоохранной зоне.

Кроме Куйбышевского водохранилища в пгт Алексеевское располагаются 2 оврага глубиной 3-5 м, которые прорезают территорию в меридиональном направлении и открываются устьем в водохранилище. В оврагах протекают 2 постоянных ручья, которые впадают в водохранилище. Общая протяженность данных притоков составляет 0,9 км.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Алексеевское используются рассредоточенные вокруг населенного пункта артезианские скважины всего их 11, вскрывающие казанские и четвертичные отложения в пределах территории поселка и к югу от него, а также плиоценовые отложения в пределах палеовреза Камы к северо-востоку от населенного пункта. Воды казанских отложений превышают нормативы по жесткости (свыше 10 мг-экв./л). Реконструкция системы водоснабжения проводилась по мере присоединения артезианских скважин и по мере расширения поселка. Общий водоотбор для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 2,0-2,5 тыс.м.3/сут. Вся система водоснабжения закольцована в единую сеть. Общий радиус обслуживания составляет до 7 км.

На каждую скважину имеются гидрогеологические заключения, где указаны эксплуатируемые водоносные горизонты, ЗСО и.т.д. Приложение 1.

В настоящее время в пгт Алексеевское ведется строительство единого водозабора из подземных источников водоснабжения.

По данным ЦГСЭН Алексеевского района основным источником загрязнения водоема (р.Кама) являются БОС «Алексеевскводоканал». БОС «Алексеевскводоканал» - производительность проектная 1200 м3/сут., смонтированы мощности на 800 м3/сут., загружены на 80%, работают в режиме  пуско-наладки. Объем стоков составляет 1000 куб. м. в сут. Контрольный створ находится в 500 м ниже сброса сточной воды. В данной точке вода исследуется по микробиологическим и паразитологическим показателям. Так, в 2004 г. было исследовано 6 проб, из них не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам нет.

На санитарно-химические и микробиологические показатели исследуется сточная вода на выходе из очистных сооружений. Так, в 2004г. была исследована 1 проба на санитарно-химические показатели, из них не отвечает гигиеническим нормативам-1 проба (аммиаку-9 ПДК). В порядке ведомственного контроля было исследовано 3 пробы по санитарно-химическим показателям, из них не отвечает гигиеническим нормативам-3 (по БПК5 и по ХПК). По микробиологическим и паразитологическим показателям-10 проб, из них не отвечают гигиеническим нормативам- нет. Сточные воды поступают по системе канализации от жилых, общественных зданий и МКК р.п. Алексеевское. Ниже приведена таблица 6  состоянии водных объектов в местах водопользования населения.

Таблица 6

###### Состояние водных объектов в местах водопользования населения

| Водные объекты | № строки | Количество постоянных створов | Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | в том числе тяжелые металлы |
|  |  |  |  |  | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | из них: |
|  |  |  |  |  |  |  | ртуть | свинец | кадмий |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоемы 1-ой категории | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них в сельских поселениях | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоемы 2-ой категории | 3 | 5/5 | 5/7 | -/1 | 5/7 | - |  |  | 5/7 |  | 5/7 |  |
| из них в сельских поселениях | 4 | 2/2 | 1/1 | -/- | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |
| Подземные водные источники | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них в сельских поселениях | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Водные объекты | № строки | Число исследованных проб по микробиологическим показателям | Число исследованных | Число исследованных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | в том числе: | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам |
|  |  |  |  | по содержанию в 1-ом куб.дм воды | с выделенными возбудителями в 1-ом куб. дм. Воды |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лактозоположительны | колифагов | инфекционных заболеваний |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоемы 1-ой категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоемы 2-ой категории | 57/13 | 3/2 |  |  | 3/2 |  | 4/7 | -/- |  |  |
| из них в сельских поселениях | 20/- | 1/- |  |  | 1/- |  | -/- | -/- |  |  |
| Подземные водные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организация водоохранной зоны.

Согласно проекту по установлению водоохранных зон и прибрежных полос Куйбышевского водохранилища в пределах Алексеевского района и п.г.т. Алексеевское водоохранная зона составляет 500 м, а прибрежная полоса 35 м рис 2.

рис. 2 Водо-охранная зона

Основные показатели по пгт Алексеевское входящего в водоохранную зону представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Показатели | Единица измерения | пгт Алексеевское |
| --- | --- | --- |
| Общее количество: а) притоков, впадающих в водохранилище (длиной меньше 10 км) б) копаней, прудов, стариц | шт шт | 1 - |
| Общая протяженность: а) береговой полосы водохранилища б) протяженность притоков, впадающих в водохранилище | км км | 8,8 0,9 |
| Ширина водоохран. зоны: по водохранилищу (от-до) по впадающим в водохранилище притокам (от-до) | м | 500 50-300 |
| Ширина прибрежных полос по водохранилищу (от-до) по притокам (от-до) | м м | 35 35 |
| Площадь земель в водоохранной зоне: всего а) на не урбанизированной территории в том числе: пашни луга и сенокосы лес, кустарник иные виды угодий б) на урбанизированной территории: в том числе: под зданием, сооружением прочие земли (приусадебные участки, коллективные сады, дороги) | га га га га га га га га га | 240,9 97,8 1,0 66,5 0,5 29,8 143,1 57,3 85,8 |
| Площадь земель в прибрежной полосе (на год разработки проекта), всего а) на не урбанизированной территории в том числе: пашни луга и сенокосы лес, кустарник иные виды угодий б) на урбанизированной территории в том числе: под зданием, сооружением прочие земли (приусадебные участки, коллективные сады, дороги) | га га га га га га га га га | 54,0 44,1 1,0 26,4 0,5 16,2 9,9 5,1 4,8 |
| Проектируемые лесонасаждения, всего: из них: прибрежные лесные полосы | га га | - - |

4.3. Земельные ресурсы, их состояние и использование.

Среди причин деградации почвенного покрова на первом месте стоит эрозия, обусловленная нарушением структуры землепользования, а именно: большими площадями пахотных угодий, малой облесенностью, низкой заслуженностью многолетними травами, несоблюдением технологии земледелия, распашкой склонов.

Санитарное состояние почвенного покрова. Сбор и удаление ТБО осуществляется по схеме планово-регулярной очистки. Применяется контейнерный метод сбора и вывоза ТБО, имеются 89 площадок для временного хранения ТБО (требуется еще 2), где размещены 303 контейнера (требуется еще 107). Три мусоровоза осуществляют вывоз ТБО на полигон ТБО Алексеевского МПП ЖКХ.

В Алексеевске 2 полигона ТБО:

один располагается в с. Билярск, введен в 2001 г., срок эксплуатации – 43 года, мощность полигона 111,56 тыс. м3. Годовая мощность 2,6 тыс. м3, общая площадь – 1 га;

второй полигон располагается восточнее п.г.т. Алексеевское, введен в 1997 г., срок эксплуатации 20 лет, мощность полигона 257,14 тыс.м3, общая площадь 10,58 га.

В целом санитарно – экологическое состояние хорошее, свалки отходов, замусорение и захламления территорий  отсутствуют.

По данным ЦГСЭН Алексеевского района на территории района находятся 48 скотомогильников, из них 14 сибиреязвенные. Последнее захоронение сибиреязвенного животного было в 2000 г. в н.п. Базяково. Действующих скотомогильников 34, построены по типу Ям Беккера. Рекомендуемая СЗЗ для скотомогильников с захоронением в ямах-1000м.

Также необходимо отметить, что по данным Ветобъеденения  Алексеевского района вблизи поселка располагаются два скотомогильника. Первый скотомогильник сибиреязвенный расположен в 500 м к югу от магистрали Казань-Чистополь (и в 600 м от р.ц. Алексеевское). Данный скотомогильник входит в кадастр неблагополучных населенных пунктов по сибирской язве (захоронение 1948 г., сентябрь). Второй скотомогильник (действующий) находится в 850 м к югу-востоку от животноводческого комплекса. Скотомогильник расположен в лесопосадке.

От обоих скотомогильников устанавливается санитарно-защитная зона 1000 м.

4.4.Электромагнитное излучение

По данным ЦГСЭН Алексеевского района на территории Алексеевского района находится 16 радиотехнических объектов, на каждый из которых имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и паспорт, выданные после контрольных замеров ЭМ излучения. На территории пгт Алексеевское находятся 8 объектов (радиорелейная линия «Алексеевское-Лаишево», 7 базовых станций сотовой связи).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи, устанавливаются СЗЗ и расстояния от них до жилья.

Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы СЗЗ вдоль линии трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном в ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Измерения электромагнитного излучения на территории города (радиотелевизионные станции) осуществляет лаборатория электромагнитных полей и других физических факторов Республиканского санитарно-гигиенического центра.

4.5. Радиационно-гигиеническая обстановка

Радиоактивное облучение населения в районе возможно через естественные источники и при проведении медицинских обследований.

Естественные (природные) это питьевая вода, строительные материалы и пищевые продукты.

Специалистами ЦГСЭН Алексеевского района проведены замеры гамма фона на 21 объекте. Гамма фон составляет 7,8-12,4 микрорентген /час, что не превышает фоновых значений.

Также проведено исследование 24 источников водоснабжения на  радиоактивность. Результаты следующие:

a -активность  минимальна 0,14 Бк/л

максимальная 0,7 Бк/л

средняя 0.29 Бк/л                  норма не более 1,0 Бк/л

b - активность составляет 0 Бк/л                    норма не более 0,1 Бк/л

Результаты исследований глины и кирпича из ОАО «Керамика» по содержанию эффективной удельной активности радиоактивных веществ следующие:

минимальная – 65 Бк/кг

максимальная – 86 Бк/кг

средняя            -72,5 Бк/кг

По содержанию эффективной удельной активности природных радионуклидов пробы относятся к 1 классу строительных материалов и могут быть использованы в строительстве без ограничения.

В то же время без радиационного контроля используется песчаный карьер МСО, ГУП «Алексеевск Дорстрой».

Проводится контроль за обеспечение  радиационной безопасности при проведении медицинских исследований персонала и пациентов. Персонал обеспечен индивидуальными дозиметрами. Контроль доз облучения пациентов проводится по расчетным данным, и зависят от вида исследований. За прошедший год превышение дозовых пределов не допущено. Все рентгенты и флюорографические кабинеты ЛПУ имеют санитарные паспорта по радиационной безопасности.

Для контроля гама фона ЦГСЭН используется прибор СРП –88.

4.6. Оценка акустического режима

Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. В общую картину шумового загрязнения территории п.г.т. Алексеевское существенный вклад вносят автотранспорт, коммунальные объекты, а также инженерное оборудование жилых домов.

Измерения уровней шума и вибрации на автомагистралях, вблизи предприятий и в жилой зоне Алексеевское ЦГСЭН не проводила, поэтому по участку проектирования нами рассчитывались уровни шума  в соответствии с методикой, предложенной в СНиП II-12-77 «Защита от шума».

Шумовой характеристикой транспортных потоков является эквивалентный уровень звука (LА экв, дБА). Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и прочих факторов, поэтому принятые в соответствии со СНиП II-12-77 расчетные шумовые характеристики транспортных потоков составляют:

- для дороги территориального значения – 86 дБА (Оренбургский тракт);

- для дорог местного значения - 73 (жилые улицы).

Уровни звука на территории жилых кварталов, прилегающих к автодорогам, определялись по следующей формуле:

LА тер = LА экв - LА рас - LА экр - LА зел,

где LА экв   - шумовая характеристика источника шума в дБА;

LА рас - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой;

LА экр- снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА;

LА зел – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА.

Эквивалентный уровень звука на рассматриваемой территории (вдоль дороги территориального значения Оренбургский тракт) изменяется в пределах от 62 – 74 дБА (при установленной норме – 50 дБА внутри помещений, 55 дБА – на территории, прилегающей к жилым домам).

На данном участке требуется проведение шумозащитных мероприятий, которые обеспечат снижение шума до нормативной величины.  К таким мероприятиям относятся: посадка зеленых насаждений вдоль автодорог; использование специальных экранов и оконных конструкций с усиленной звукоизоляцией.

Акустический дискомфорт возможен и внутри поселка на дорогах местного значения, так как вся жилая застройка располагается вдоль дорог. Но необходимо отметить, что территория усадебной застройки ограждена забором, которая является условной границей, между улицей и двором одновременно данный забор выполняет функцию шумозащитного экрана. Расчетный уровень звука здесь составляет 71 дБА, но при высоте забора 1,5-2 м уровень звука снизиться до 55 дБА, что соответствует требованиям СниП II-12-77.

#### 4.7. Состояние зеленых насаждений

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования представлены небольшими скверами и зелеными лужайками в общественном центре райцентра. Общая площадь, которых составляет 2,2 га.

#### 4.8. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории

и здоровья населения

Санитарно – эпидемиологическая обстановка в пгт Алексеевское за 2004 год в основном оставалась на прежнем уровне. Основным показателем состояния здоровья является демографическая ситуация.

Демографическая ситуация в районе за последние годы следующая:

##### Таблица 8

### Санитарно-демографические параметры населения пгт Алексеевское

| № | Показатели | Алексеевское |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | Рождаемость на 1000 нас. | 11,2 | 11,4 | 10,8 | 10,9 |
| 2 | Общая смертность | 17,2 | 16,0 | 18,5 | 16,4 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 17,1 | 10,1 | 7,0 | 7,0 |
| 4 | Естественный прирост | -6,0 | -4,6 | -7,7 | -5,5 |

Таблица 9

Санитарно-демографические параметры детского населения                   Алексеевское

| № | Возрастная группа детей | Алексеевское |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | Дети до 1 года | 278 | 284 | 260 |
| 2 | Дети от 1 до 14 лет | 4863 | 4673 | 4469 |
| 3 | Подростки 15-17 лет | 1387 | 1358 | 1423 |

Из выше приведенных данных видно, что в районе остается низким показатель естественного прироста из-за высокой смертности и  низкой рождаемости.

На состояние смертности и рождаемости влияют многие социально - экономические факторы.

Среди них значительное влияние на состояние здоровья населения оказывает санитарно – эпидемиологическое благополучие населения, а именно:

- общее состояние здоровья населения;

- состояние здоровья  населения  работающего  в различных сферах экономики;

- уровень инфекционной заболеваемости;

- состояние и качество питьевой воды;

- уровень и качество питания населения;

- состояние объектов пищевой промышленности;

- состояние объектов торговли;

- состояние условий труда;

- санитарно гигиеническое состояние детских дошкольных учреждений;

- санитарно гигиеническое состояние школ;

- санитарно – гигиеническое состояние условий отдыха и дополнительного образования;

- состояние иммунопрофилактики населения;

- санитарно - гигиеническое состояние лечебно профилактических учреждений;

- работа в очагах инфекционных заболеваний;

- профилактическая дератизация, дезинфекция и дезинсекция;

- объекты коммунально-бытового обслуживания.

Общее состояние здоровья населения

Общее состояние здоровья населения можно косвенно оценит по количеству лиц обратившихся в течение года за медицинской помощью и состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям и по основным возрастным группам на конец года. По данным ЦРБ Алексеевского района распространенность болезней среди основных возрастных групп населения представлена в таблице 10

По результатам анализа за 2003 год за медицинской помощью обратились более всего со следующими заболеваниями:

Дети и подростки: 1.Болезни органов дыхания 42 – 32%

2.Травмы 7,5 –11,2%

3.Болезни кожи и подкожной клетчатки 7,4 – 5,6%

Взрослые:              1.Болезни системы кровообращения –17,6%

2.Болезни костно-мышечной системы – 10,8%

3.Болезни мочеполовой системы – 9,5%

Необходимо отметить, что из года в год остается высоким % травматизма. За год травмы различной степени  получают до 8% населения района. При анализе заболеваемости необходимо отметить состояние болезненности населения, т.е. количество больных состоящих на диспансерном учете на конец года. Данные на конец года следующие:

Дети:                     1. Болезни глаз – 17,2%

2.Болезни органов дыхания и нервной системы – 12%

3.Болезни органов пищеварения – 10,3%

Подростки:           1. Болезни органов пищеварения – 11,5%

2. Болезни органов дыхания – 7,7%

3.Болезни нервной  и эндокринной системы – 7,4%

Взрослые:             1. Болезни системы кровообращения – 25,5%

2.Болезни глаз – 12,1%

3.Болезни эндокринной системы – 10,1%

Таблица 10

Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения пгт Алексеевское (на 1000 населения)

| Наименование классов заболеваний | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | среди детей (0-14 лет) | среди подростков (15-17 лет) | среди взрослых (18 лет и старше) |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 24,6 | 29,5 | 35,2 | 25,5 | 27 | 42,7 | 23,2 | 23,6 | 40,1 | 24,5 | 30,0 | 33,1 |
| Острые кишечные инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новообразования | 22,6 | 24,1 | 29,2 | 2,3 | 3,0 | 7,2 | 5,1 | 4,4 | 7,7 | 29,7 | 30,7 | 35,9 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм | 11,6 | 12,3 | 12,8 | 13,0 | 19,2 | 18,4 | 4,4 | 2,9 | 2,8 | 11,8 | 11,3 | 12,2 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 36,5 | 37,4 | 37,8 | 42,2 | 35,9 | 28,9 | 44,3 | 47,9 | 46,4 | 34,5 | 37,1 | 39,3 |
| Психические расстройства | 27,7 | 30,9 | 36,9 | 4,9 | 9,9 | 10,6 | 10,9 | 17,7 | 52,7 | 34,8 | 37 | 42,0 |
| Болезни нервной системы | 44,7 | 28,7 | 32,9 | 32,9 | 30,3 | 35,7 | 32,0 | 24,3 | 37,9 | 45,2 | 28,7 | 31,9 |
| Болезни глаза и его придатков | 78,6 | 73,1 | 78,9 | 54,9 | 42,4 | 59,4 | 76,2 | 102,4 | 132,1 | 85,0 | 78,7 | 79,7 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 24,9 | 23,4 | 35,3 | 33,9 | 27,6 | 30,5 | 21,8 | 14,7 | 32,3 | 22,8 | 22,9 | 36,7 |
| Болезни системы кровообращения | 141,4 | 139,8 | 171,5 | 23,2 | 15,9 | 23,9 | 53,7 | 30,9 | 38,7 | 178,4 | 178,1 | 216,2 |
| Болезни органов дыхания | 186,0 | 209,5 | 227,6 | 415,5 | 480,9 | 561,4 | 253,3 | 336,5 | 361,9 | 121,4 | 133,2 | 138,4 |
| Болезни органов пищеварения | 70,7 | 72,3 | 98,4 | 62,8 | 78,5 | 90,5 | 57,3 | 50,1 | 72,4 | 73,7 | 72,3 | 102,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 43,9 | 45,1 | 56,7 | 64,4 | 83,1 | 89,4 | 51,5 | 58,9 | 73,8 | 38,0 | 34,6 | 47,7 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 99,1 | 91,5 | 120 | 21,6 | 34,5 | 52,4 | 66,8 | 37,6 | 77,3 | 121,5 | 102,4 | 139,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 58,6 | 80 | 128,8 | 20,2 | 25,0 | 31,9 | 62,4 | 55,2 | 55,5 | 68,3 | 95,4 | 157,1 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 4,6 | 5,4 | 6,4 | 14,2 | 16,7 | 18,8 | 10,2 | 16,2 | 23,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 11,2 | 47,6 | 80,7 | 17,9 | 102,1 | 146,3 | 20,3 | 82,5 | 139,9 | 8,7 | 31,6 | 60,9 |
| Осложнение беременности, родов и п.родового периода | 32,2 | 40,8 | 17,5 | 0,4 |  |  | 19,6 | 9,6 | 11,2 | 41,4 | 53,1 | 22,1 |
| Заболеваемость перинатального периода | 5,6 | 8,5 | 12,7 | 5,6 | 8,5 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 77,5 | 80,5 | 92,4 | 67,5 | 85,5 | 88,8 | 95,1 | 127,4 | 115,3 | 78,9 | 75,9 | 91,7 |
| Активный туберкулез | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |  |  | 0,7 |  | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Заболеваемость населения болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми, южными болезнями и чесоткой | 4,9 | 5,7 | 5,2 |  |  |  |  |  | 5,6 | 6,6 | 7,4 | 6,5 |
| Заболеваемость наркоманией | 0,04 | 0,04 | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Заболеваемость алкоголизмом и алкогольным синдромом | 3,8 | 1,9 | 5,9 |  | 0,4 |  |  | 1,5 | 3,5 | 5,1 | 2,4 | 7,6 |

Необходимо отметить, что из года в год остается высоким % травматизма. За год травмы различной степени  получают до 8% населения района. При анализе заболеваемости необходимо отметить состояние болезненности населения, т.е. количество больных состоящих на диспансерном учете на конец года. Данные на конец года следующие:

Дети:                     1. Болезни глаз – 17,2%

2.Болезни органов дыхания и нервной системы – 12%

3.Болезни органов пищеварения – 10,3%

Подростки:           1. Болезни органов пищеварения – 11,5%

2. Болезни органов дыхания – 7,7%

3.Болезни нервной  и эндокринной системы – 7,4%

Взрослые:             1. Болезни системы кровообращения – 25,5%

2.Болезни глаз – 12,1%

3.Болезни эндокринной системы – 10,1%

Из выше приведенного анализа видно, что в раннем возрасте наибольшее число заболеваний отмечается за счет заболеваний органов дыхания, обусловленное к легкой восприимчивости детского организма к простудным заболеваниям. Необходимо проведение мероприятий по укреплению здоровья детей (занятие физкультурой, закаливание, С витаминизация и сбалансированное питание). Также необходимо отметить и болезни глаз. Причиной тому нарушение санитарно – гигиенических требований во время учебного процесса, проведение детьми большого времени за просмотром телевизионных программ, что наглядно видно  -  болезни глаз занимают первое место  у детей до 14 лет . Дети наиболее «активная» часть населения, из данных лечебной сети видно, что если от травм страдают до 7% обратившихся за медицинской помощью детей, то в подростковом возрасте эта цифра уже достигает 11,2%. Также необходимо указать если у детей болезни органов пищеварения занимают 3 – е место, то у подростков они  на 1 –ом месте. Необходимо более тщательно уделять  внимание вопросам организации питания подростков и углубленное медицинское обследование системы пищеварения.

У взрослого населения наибольший процент – это заболевания системы кровообращения (в основном гипертония).

Также при анализе заболеваемости необходимо отдельно выделить отравления по различным причинам. Только за 2002 год зарегистрировано 9 попыток суицида, 2003 году 8 попыток, к сожалению 1 закончился летально.

Состояние здоровья  населения  работающего  в различных сферах экономики.

Для оценки состояния здоровья данной группы населения использованы отчетные формы ЦРБ 16-ВН. Анализ заболеваемость с временной утратой трудоспособности за последние 3 года  следующий:

Таблица 11

В случаях на 100 работающих.

|  | 2001год | 2002 год | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего работающих в районе/женщин | 10197 | 10231/ 4562 | 10246/4575 |
| По Алексеевскому району | 42,2 | 55,3 | 53,3 |
| По Республике Татарстан | 46,34 | 43,5 |  |

Таблица 12

В днях на 100 работающих:

|  | 2001год | 2002 год | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| По Алексеевскому району | 741,1 | 909,8 | 835,6 |
| По Республике Татарстан | 677,77 | 629,2 |  |

Выше приведенные данные свидетельствуют, что заболеваемость с временной утратой трудоспособности  в случаях и в днях,  практически снизилась незначительно, что свидетельствует о неудовлетворительных санитарно – гигиенических условиях труда. Высокий  уровень заболеваемости  среди работающего населения в дальнейшем ведет к высокой первичной инвалидности.

В пересчете на 1000 работающих инвалидность по годам следующая:

2001 – 37,5;

2002 –  20,5;

2003 – 33,2.

Уровень инфекционной заболеваемости.

В 2003 году эпидемиологическая ситуация в районе была стабильной. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. За год зарегистрировано 4018 случая заболевания, что на 39,2% выше 2002 года, в основном рост в 16 раз отмечен за счет ОРВИ и гриппа.  Без учета гриппа и ОРВИ в районе зарегистрировано 803 случаев инфекционных заболеваний, выше на 13 % показателя 2002 года. Среди них наибольшую долю занимают следующие виды:

Гельминтозы –38%;

Укусы, ослюнения, (включая всех контактных с животными больными бешенством) –24,9%;

Кишечные инфекции – 9,1 при 9,7 % в 2002 году;

Гепатиты     - 8,8 5 при уровне16,8% за 2002 г.( в основном это носительство гепатитов В и С);

Снижение уровня заболеваемости произошло по 5 нозологическим формам:

-Носительство гепатитов на 40 %;

-Краснуха в 14 раз (за счет проведенной вакцинации);

-Микроспория в 1,6 раза;

-Венерическими заболеваниями на 26%;

-туберкулёз на 21%;

Рост заболеваемости в основном был зарегистрирован по следующим  4 видам:

-ветряная оспа в 2 раза;

-ГЛПС на 40 %;

-паразитарные заболевания на 20%;

- ОРВИ и грипп на 47%;

Ветряная оспа в основном среди детей и является неуправляемой инфекцией. Рост ГЛПС отмечается за среди жителей села и связан с работой , пребыванием в лесу(5 человек) и сельхозработами (3), бытовых(2).

В 2003 году зарегистрировано 5 случая туберкулеза среди детей, что является тревожным признаком. На конец года болезненность туберкулёзом составляет 50 человек. Из них 12 человек с активной формой (выделение микро бактерий туберкулёза)

Необходимо отметить выявлению туберкулеза способствует и своевременное прохождение флюорографического обследования населения.

Отмечается рост числа людей обратившихся за антибарической помощью по поводу укуса животными. Чему способствует наличие большого количество безнадзорных собак и кошек. В районе нет постоянно действующей бригады по отлову и уничтожению безнадзорных собак, кошек и диких плотоядных животных.

В связи с большой долей паразитарных заболеваний анализ ситуации по паразитарным инфекциям следующий:

В 2002 году в районе зарегистрировано 307 случаев паразитарных инфекций.

Таблица 13

| Нозологические формы | 2002 год | 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | В абсл. | На 100 тыс. населения | В абсл. | На 100 тыс. Населения |
| Описторхоз | - | - | 1 | 3,8 |
| Дифиллоботриоз | 12 | 45,6 | 3 | 11,4 |
| Аскаридоз | 3 | 11,4 | 1 | 3,8 |
| Энтеробиоз | 200 | 760 | 245 | 931.0 |
| Лямблиоз | 1 | 3,8 | 12 | 45,6 |
| Клещевой бореллиоз | 1 | 3,8 | - | - |
| Чесотка | 37 | 140,6 | 44 | 167,2 |

В целях  выявления пораженности населения гельминтозами по району капрологически на я/глист было обследовано 9733 человека, выявлено 5 ин визированных (кроме энетеробиоза и лямблиоза). Из них: 1 аскаридоз, 1 опистархоз, 3 дифиллоботриоза. Выявление лямблиоза связана с улучшением лабораторной диагностики и направлением на исследование врачами ЛПУ.

Биогельминтозы

Из биогельминтозов в районе регистрируется дифиллоботриоза, эхинококкоз. В 2003 году заболеваемость дифиллоботриозом снизилась в 4 раза. Эхинококкоз занимает особое место среди биогельминтов, ввиду тяжести клинических проявлений, нередко приводя к инвалидности или летальному исходу. С 1998 года на учете состоит 3 человека, 2 из них дети до 14 лет. Все  они прооперированны по поводу эхинококкоза. У всех удалены часть легких, а у ребенка 6 лет даже часть печени. На конец года в районе имеется 13 хозяйств неблагополучных по эхинококкозу. В то же время надо указать на то, что после забоя животных конфисканты не утилизируются (своевременно не захораниваются на скотомогильниках), а растаскиваются собаками. А собаки являются основным переносчиками данной инфекции.

Геогельминтозы

Из геогельмитозов в районе регистрируется аскаридоз. В 2003 году состояло на учете 1 микроочаг (ДДУ с. Куркуль). В очагах обследовано 21 человек. Общий показатель загрязненности почвы  яйцами аскарид по району составил  7,3 при 7% в 2002г и в 2001 году 17,7%. Яйца аскарид были обнаружены в почве по месту жительства больного и из почвы на территории детского сада с. Куркуль.

Контагиозные гельминтозы

Занимают 80% от общей суммы гельминтозов, в основном это энтеробиоз. Остается высоким пораженность энтеробиозом детей ДДУ и школьников начальных классов, что указывает на низкую санитарную культуру среди родителей и работников. В 0,7% смывов взятых с окружающей среды в учреждениях образования (в ДДУ) обнаружено яйца остриц.

Дегельминтизация инвазированных.

Больные аскаридозом и энтеробиозом пролечены 100%.Дифиллоботриозом из 5 больных пролечено  4 человека. Из-за дороговизны препаратов (на курс лечения необходим препарат на сумму 600 рублей), больные своевременно не приобретают лекарство для лечения.

Малярия

В районе случаев малярии не зарегистрировано. В ходе паспортизации водоемов в 4 из 10 выявлено их анофелогенность. Данные водоемы могут послужить резервуаром для переносчиком малярии (комаров рода Анофелес). Проведена обработка 2,45 га водоемов. Это река Кама (овраг Поганка, район Красного Востока, , левобережье реки Черемшан в районе о/л Дубок).

На учете состоит 139 человек прибывших из стране неблагополучных по малярии (в основном из стран Средней Азии и Закавказья). В 2003 году прибыло 25 человек (16 человек обследованы на малярию). В настоящее время больных малярией нет.

Состояние и качество питьевой воды.

В Алексеевском районе под контролем органом Госсанэпиднадзора находится  93 источника водоснабжения (артезианских скважин), 34 родника, колодцев используемых населением  в качестве источников питьевой воды.

По результатам лабораторных исследований качества воды используемая населением следующая таблица 14.

Таблица 14

Качество воды используемая населением

| Наименование | Процент нестандартных проб воды |
| --- | --- |
|  | По микробиологическим показателям | По санитарно-химическим |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Вода питьевая В том числе: Из артезианских скважин Из водопроводной сети Из децентрализованных источников (колодцы, родники) | 7 5 5,9 19,0 | 10,5 16,7 10,07 6,7 | 6,3 0 6,6 18,2 | 20,9 30,4 9,4 42,9 | 31,2 46,1 15,6 50 | 22,5 39,5 8,3 33,3 |

В результате проведенной в районе работы (строительство новых водопроводов, работы по ремонту и благоустройству артезианских скважин) отмечается улучшение качества питьевой воды. Из выше приведенных данных видно: если по микробиологическим показателям вода питьевая из артезианских скважин соответствует гигиеническим требованиям, то в водопроводной сети происходит его загрязнение и ухудшение качества питьевой воды.  На ухудшение качества воды по микробиологическим показателям влияет нарушение санитарно – гигиенических требований к эксплуатации источников водоснабжения, водоразборных сооружений и водопроводных сетей (особенно в селах):

- Отсутствие зон санитарной охраны (не благоустроена и не ограждена зона санитарно охраны первого пояса в радиусе 25-50 м; отсутствие киоска-будки над скважиной; не герметичность устья обсадных труб);

- Ветхость водопроводных сетей, колонок, наличие времянок;

- Не проводится ежегодная очистка водонапорных башен с дезинфекцией;

- Отсутствие специализированной службы в селах.

По санитарно – химическим показателям вода в районе характеризуется высокой жесткостью, высоким содержанием железа. Для улучшения качество воды необходимо оборудования очистительных установок, особенно в рабочем поселке.

За истекший год наиболее неудовлетворительное качество воды было отмечено в следующих населенных пунктах:

пгт. Алексеевское (железо), С. Курнали (железо), Речное (общая жесткость), М. Курнали (общая жесткость). А в населенных пунктах Ср. Тиганы, Кр. Горка, Ялкино вода не соответствовало гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Уровень и качество питания населения.

Качество питания населения связано от качества пищевых продуктов произведенных в пределах района и  реализуемых на предприятиях торговли. На качество продукции влияют условия их производства, хранения и реализации. По результатам лабораторных исследований анализы пищевых продуктов следующие таблица 15.

Таблица 15

Результаты лабораторных исследований анализы пищевых продуктов

| Наименование продуктов | % нестандартных проб |
| --- | --- |
|  | По химическим показателям. | По содержанию пестицидов | По содержанию гельминтов | По микробиологи ческим пок. |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Всего | 10,8 | 12,2 | 0 | 0 | 4,2 | 8,8 | 3,4 | 3,8 |
| мясопродукты | 0 | 12,5 | 0 |  | - | - | 3,2 | 6,4 |
| Птицеводческая продукция | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| молочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4,1 | 3,3 |
| рыбная | 0 | 0 | - | - | 26,1 | 30 | 7,7 | 20 |
| хдебобулочная | 0 | 5,8 | - | - | - | - | 7,8 | 8,1 |
| сахар | 25 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Жировые растительные | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Пиво и безалкологьные- | 66,7 | 50 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Детское питание | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| зерновые | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Овощи и бахчевые | 0 |  | 0 | - | 0 | 2,8 | 2,7 | 0 |
| прочие | 36,6 | 7,8 | - | - | - | - | 0 | - |

Пищевые продукты проверялись на соответствие СанПиН по санитарно химическим показателям, ртути, свинца, кадмия, токсичных элементов (в т.ч. мышьяк). Из выше приведенных данных отмечается ухудшение качества продуктов : мясопродуктов по качеству термической обработки; по содержанию гельминтов рыба поражена токсакарозом, власоглавом, загрязнены яйцами аскарид. Все это свидетельствует о необходимости соблюдения технологий приготовления блюд и их предварительной подготовки.

Состояние объектов пищевой промышленности.

В производстве пищевых продуктов в районе занято МКК, пищекомбинат РайПО, 4 мини-пекарни и детская молочная кухня ЦРБ по выпуску детского питания. Из всех объектов удовлетворительное санитарно- гигиеническое состояние можно отметить только по МКК и ДМК, что видно и по результатам лабораторных исследований таблица 16.

Таблица 16

|  | Продукты (% нестандартных проб) | Контрольные смывы на качество проведения текущей уборки. |
| --- | --- | --- |
|  | Санит- хим показ. | Микробио-логич показ. |  |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| ООО МКК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
| Пищекомбинат РайПО, Билярская пекарня | 50 (лимонад) | 11,1(лимонад) | 0 | 0 | 6 | 5,9 |
| Мини – пекарни | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 5,8 |
| Детская молочная кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |

Из выше приведенных данных видно, что на предприятиях пищевой промышленности в основном выявляются нарушения по соблюдению текущего санитарного режима. Это особенно на предприятиях РайПО. К сожалению, еще в полном объеме не завершен ремонт на пищекомбинате. Продолжается выпуск лимонада на устаревшем оборудовании, в результате чего выпускаемый лимонад не всегда соответствует требованиям ГОСТа по санитарно – химическим показателям. На предприятиях пищевой промышленности и ДМК не решены вопросы по оборудованию обеззараживающих  питьевую воду устройств, за исключением МКК. Несмотря на современные требования только  в МКК существует лабораторная база и разработана программа производственного контроля. Данная работа только налаживается в пищекомбинате. В текущем году необходимо обеспечение регулярного лабораторного контроля по ДМК и пищекомбинату.

Состояние объектов торговли.

В районе торговля пищевых продуктов ведется на 3 рынках и более 134    торговых точках таблица 17.

Таблица 17

| Наименование | Продукты (% нестандартных проб) | Контрольные смывы на качество проведения текущей уборки. |
| --- | --- | --- |
|  | Сан- хим показ. | Микробио-логические показ.. |  |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Торговля РайПО | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие предприятия торговли | 0 | 14,3 | 0 | 30 | 11,1 | 11 |

В течение года на объектах торговли выявлены нарушения санитарно – гигиенических норм и правил. Это торговля просроченным товаром; нарушение условий хранения, реализации пищевых продуктов; нарушение санитарных правил торговли персоналом.

Только за 2002 специалистами ЦГСЭН снято с реализации 74 партий пищевых продуктов общим весом более 163 кг, а за 2003 год снято с реализации 43 партии объемом 56,965 кг.

В связи с дефицитом йода в воде и натуральных продуктах, население района подвержена заболеванию зобом. Одним из источников поступления йода в организм является пищевая соль. В районе соль реализуется йодированная, но из-за нарушений условий и сроков хранения более 30% проб отобранной соли в 2002 и  16,6% в 2003 году не соответствовала гигиеническим требованиям по содержанию йода. Для решения проблемы необходима районная программа по йод дефицитным состояниям.

На многих объектах торговли в течении года улучшилось санитарно- техническое и гигиеническое состояние. Но остаются неудовлетворительным продовольственный рынок по ул. Советская, часть магазинов РайПО в селах.

Состояние условий  труда.

Ведется надзор за 50 объектами и условиями труда 7591 (в том числе 2971 женщин) работающих на этих объектах. По итогам года улучшены условия труда 400(в том числе 250 женщин). В ходе текущего надзора выдано более 145 предписаний по улучшению условий труда и из них выполнено только 55%. Наиболее неудовлетворительные условия труда отмечаются в сельском хозяйстве:

-работа на старой технике, которая не соответствует санитарно – гигиеническим требова-ниям а именно:

по шуму, вибрации;

-ремонт техники в  не отапливаемых мастерских;

-большой процент тяжелого физического труда;

-работа в условиях повышенной запыленности.

В целях оценки состояния здоровья работающих ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры. За истекший год из 3169 подлежащих осмотрено 92,4%.

В ходе медицинского осмотра  выявлено 457 соматических больных, также рекомендовано перевести 24 человека на другую работу (трудоустроен 21). С учетом вредных факторов производства 7 человек (в 2002 -12 человек) были направлены в клинику профилактической патологии на предмет профессионального заболевания. За 2003 год профессиональной заболеваемости не зарегистрировано. На учете в районе состоит 4 человека с диагнозами профессиональная заболеваемость.

В то же время на предприятиях имеют место факты приема на работу без медицинских осмотров, допуск к работе с вредными условиями труда подростков, особенно сезонных работников.

К сожалению, на предприятиях не проводится аттестация рабочих мест. В настоящее время аттестация рабочих мест проведена только в Типографии, ОАО Агрохимсервис и ГУП Дорстрой и аттестовано 53 рабочих мест.

Санитарно – гигиеническое состояние детских дошкольных учреждений.

В Алексеевском районе 33 дошкольных учреждения, на конец года посещало 1115 ребенка. В основном детские дошкольные учреждения соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям.  Но еще не полностью решены вопросы по  оборудованию канализации, горячего водоснабжения, укомплектованию мебелью, посудой. Наиболее неудовлетворительным остается детский сад в с В. Тат. Майна, М. Курнали. В ряде детских садов уровень освещенности и параметры микроклимата не соответствую санитарно – гигиеническим нормам, не всегда соблюдается разнообразие блюд (отсутствует рыба, мало овощей). 16,6 % проб не соответствовали гигиеническим нормам по калорийности.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований следующие таблица 18.

Таблица 18

| Процент неудовлетворительных проб |
| --- |
| Вода питьевая | Пищ. Продукты | Контроль-ные смывы на качество текущей уборки | Освещен-ность | Микроклимат |
| По сан-хим пок. | По микробиологич. пок. | По сан-хим пок. | По микробиологич.пок. |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| 25 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 7 | 8 | 10,3 | 0 | 11,1 | 0 |

Санитарно гигиеническое состояние школ.

В 45  школах района обучается 3770 детей. Из них  только 29 имеются столовые и 25 спортивные залы. Из 28 школ имеющих компьютерные классы только 6 имеют санитар-ные паспорта, но просроченные. В остальных необходимо проведение замеров электромагнитных полей от компьютеров. Практически  более 40 % мебели в школах не соответствуют росту учащихся. В ряде школ уровень искусственной освещенности недостаточный (используются лампы накаливания без защитных плафонов). В сельских школах, особенно в начальных, нет теплых туалетов, что способствует  к росту простудных заболеваний. В холодный период года параметры микроклимата не всегда  отвечают санитарно – гигиеническим нормам. Ежегодно в период эпидемии гриппа приостанавливается более 10 школ. Первым в районе приходится приостанавливать занятия в П. Шенталинской школе.

В настоящее время отмечается  несбалансированность питания. В школах  обеды состоят только из первого или второго блюд; нет отдельных блюд для  детей с ослаб-ленным здоровьем; не всегда соблюдается разнообразие блюд; вес блюд  не учитывает возрастных норм. И за текущий год  62,5 % проб не соответствовали по калорийности. В школах используются консервированные овощи под закрутку собственного приготовления, что может, послужит источником для ботулизма. Как положительно необходимо отметить выдачу антиструмина и  С витаминизация 3-х блюд. Наиболее  неудовлетворительное санитарно – технически  отмечается в школах  н. п. Ар. Баран, В. Тат. Майна и АСШ №1.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований в школах следующие таблица 19.

Таблица 19

| Процент неудовлетворительных проб |
| --- |
| Вода питьевая | Пищ. продукты | Контроль-ные смывы на качество текущей уборки | Освещен-ность | Микроклимат |
| По сан-хим пок. | По микробиологич.пок. | По сан-хим пок. | По микробиологич.пок. |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| 15,4 |  | 17,7 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,8 | 20,8 | 0 | 52 | 0 |

Особую роль в формировании здоровья подростков занимает П Л – 97, где обучаются 275 в р.п.Алексеевское и в Билярском филиале 15.В основном учебные помещения соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям. Но необходимо улучшение производственной базы и оборудование  кабинета информатики.  В столовой имело место факты не соблюдении режима текущей уборки. Нарушения по столовой выявлены  в ходе лабораторных исследований.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований по П Л -97 следующие таблица 20.

Таблица 20

| Процент неудовлетворительных проб |
| --- |
| Вода питьевая | Пищ. Продукты | Контроль-ные смывы на качество текущей уборки | Освещен-ность | Микроклимат |
| По сан-хим пок. | По микробиологич.пок. | По сан-хим пок. | По микробиологич.пок. |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 2,9 | 28,6 | 0 | - | 0 | - |

Санитарно гигиеническое состояние условий отдыха и дополнительного     образования.

Отдых детей в районе проходит в оздоровительном лагере «Дубок» и палаточном, спортивном лагере «Олимп». В 2003 году также был организован палаточный лагерь «Изге чишма» и 5 дневной слет фестиваль «Сэлэт».

В связи с  вводом в эксплуатацию с 2002 года нового пищеблока улучшилось качество организации питания детей в «Дубке». Но остался не решенным вопрос по обеспечению горячей проточной водой пищеблока.

Домики для детей уже не соответствую современным требованиям; помещение старого пищеблока используемое для кружковых работ в  неудовлетворительном санитарно – техническом состоянии. Для медицинского пункта требуется новое современное помещение, так как существующее старое, без необходимого набора помещений.

К сожалению р. Черемшан не может использоваться для купания детей, в связи с неудовлетворительными анализами воды по санитарно – химическим показателям. И в 2003 году ЦГСЭН был вынужден запретить купание детей. А существующая душевая установка не обеспечивает потребности всех детей.

Помещения музыкальной школы и домов детского творчество  еще недостаточно набора помещений для кружковых работ, помещений технического назначения. В настоящее время районный ЦДТ по ул. Казакова не соответствует современным санитарно- гигиеническим требованиям.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований по оздоровительным лагерям следующие таблица 21.

Таблица 21

| Процент неудовлетворительных проб |
| --- |
| Вода питьевая | Пищ. Продукты | Контроль-ные смывы на качество текущей уборки | Освещен-ность | Микроклимат |
| По сан-хим пок. | По микробиологич.пок. | По сан-хим пок. | По микробиологич.пок. |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| - | 0 | - | 16,7 | 0 | 0 | 5,0% | 0 | 0 | 6,9 | 26,7 | 16 | - | - |

Состояние иммунопрофилактики населения.

В целях предупреждения инфекционной заболеваемости среди населения проводятся профилактические прививки. По итогам года по таким инфекция как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, паротит, туберкулез, грипп, сибирская язва, бешенство охват подлежащего контингента составил  более 100%, что соответствует требуемым нормативам. Но остается низким охват вакцинацией по следующим формам: вакцинация краснухи 58%, ревакцинация 45,9%. Причина низкого охвата дол дополнительный план на старшие возраста и не было моно вакцины.

На 2004 год закуплена необходимая вакцина, и недостатки будут ликвидированы

За 2003 год улучшились показатели охвата прививками против гепатитов. Но в то же время остается низким охват прививками контактных детей – 69,7%, из –за трудностей обследования детей на носительство. Среди детей и подростков 12 –14 лет привито только 71,2% (Из 1314 охвачено только 936). Среди взрослого населения охват составляет 74,9%.

Санитарно гигиеническое состояние лечебно – профилактических учреждений.

В районе лечебно – профилактическая помощь оказывается ЦРБ, 1 участковой больницей, 45 ФАПами,  6 здравпунктами, 9 аптеками и ЦГСЭН.

С каждым годом улучшается материально – техническая база лечебно – профилактических учреждений.  За истекший период решены вопросы по обеспечению ФАПов холодильным оборудованием, термосами. Еще не достаточным остается  материальная база ФАПов. Ряд ФАПов размещены в приспособленных, старых помещениях, требующих проведения ремонта.

В ходе текущего надзора выявлялись нарушения в работе родильного отделения, что свидетельствует о необходимости регулярного 1 раз в 6 месяцев закрытия родильного отделения для профилактики и соблюдения текущего санитарно – эпидемиологического режима.

Результаты лабораторных исследований следующие таблица 22.

Таблица 22

| Наименование | Процент неудовлетворительных проб |
| --- | --- |
|  | Лекарственные препараты | воздух | Контроль качества режима стерилизации медицинских инструментов | Контроль качества дезинфицирующих препаратов | Контроль качества текущей уборки |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002. | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Лечебные учреждения | 0 | 0 | 4,8 | 7,1 | 0 | 0 | 2,7 | - | 0,2 | 1,2 |
| Аптеки «Таттехмедфарм» | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие аптеки | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |

Работа в очагах инфекционных заболеваний.

За истекший год специалистами ЦГСЭН проведена обработка 167 очагов инфекционных заболеваний при 169 за 2002 год.  Из очагов инфекционных заболеваний были проведены следующие исследования:

- смывы на качество  проведения дезинфекции - положительных нет;

- пробы продуктов -  в 1 случае проба колбасы не соответствовала по БГКП;

- проб воды – 25% не соответствовало санитарно- гигиеническим нормам.

Бактериологической лабораторией ЦГСЭН проведено бактериологическое обследование  1410 человек за 2003 год, 1145 человек в 2002 году, на такие инфекции как, кишечные, холера, дифтерия, коклюш, менингококк, стафилококк, бруцеллез, туляремия, брюшной и сыпной тиф.

По результатом бактериологических обследований % выявляемости составил:

2002                         2003

При обследовании на дифтерию                                     0                               0

При обследовании на кишечную группу                        4                       5,2

При обследовании на стафилококк                              7,8%                 12,3

По серология (туляремия, бруцеллез, тифы)               0                          0

На коклюш                                                                                                   0

На чувствительность и микрофлору                               50%

По обслуживанию очагов работают эпидемиологи и 2 медицинских дезинфектора. Для работы используется передвижная дезкамера на базе ГАЗ-52; необходимые лабораторные исследования производятся в лаборатории ЦГСЭН а при необходимости в других лабораториях санитарной службы Республики.

В 2002 удалось построить помещение  и установить в нем стационарную дезинфекционную камеру. К сожалению, из-за отсутствия финансовых средств не удается запустить ее в эксплуатацию.

Только благодаря финансированию из местного бюджета с 2003 года удалось своевременно проводить заключительную дезинфекцию и эпидемиологическое обследование в очагах инфекционных заболеваний.

Профилактическая дератизация, дезинфекция и дезинсекция.

В связи с тем, что распространению ряда инфекционных заболеваний способствует наличие возбудителя в окружающей среде. В целях предупреждения проф. дез. отделением на договорной основе проводятся дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Для уничтожения переносчика возбудителей ряда инфекций (грызунов) населению реализовано более 1,5 т. приманки изготовленной в ЦГСЭН и реализовано более 1500 приманок заводского изготовления и различных средств для борьбы с насекомыми.

Проведена обработка открытых территорий:

-от клещей 1,5 га (территория оздоровительного лагеря «Дубок» и место проведения «Сабантуя»).

-от грызунов 33,2 га.

-от комаров 4,7 га (территория оздоровительного лагеря «Дубок», «Олимп» и подвальные помещения жилых домов)

Проводятся дератизационные работы на 363 объектах, борьба с мухами на 52, дезинсекция на 15 и обработка сан. узлов на 38 объектах. Также с 2002 года проводится дезинфекция автотранспорта занятого перевозкой пищевых продуктов.

К сожалению более половины юридических лиц не заключают договора на проведение этих работ, не оценивая тот факт, что инфекцию легче и дешевле предупредить, чем оплачивать лечение. Из года в год не проводится сплошная барьерная дератизация населенных пунктов из - за отсутствия финансовых средств у СМС.

Объекты коммунально  –  бытового обслуживания.

В районе коммунальные услуги населению оказывают 3 бани, 3 парикмахерские. В основном санитарно – гигиеническое состояние их удовлетворительное. Но необходимо отметить низкую материальную базу парикмахерских – отсутствуют бактерицидные лампы (кроме парикмахерской ИП Вержаковой Н.А.) В районе отсутствует прачечная для населения. А ведь в летний период, в уборочную работают много привлеченного населения, а постельное белья стирается  неизвестно кем и где. Среди них могут быть и инфекционные больные.

- Комплексная оценка территории города по природно-антропогенным и техногенным показателям

## Методика комплексной оценки

За основу методики комплексной оценки территории были взяты разработки технологии оценки качества земель города, апробированные для группы типичных и представительных районов срединной части Москвы (Сизов, 2002).

Факторы комплексной оценки были объединены в две группы: природно-антропогенные и техногенные показатели. Выбор показателей является принципиальным моментом и должен быть тщательно продуман, т.к. именно они отражают состояние ОС. В качестве исходных данных для анализа были выбраны:

# Природно-антропогенные показатели:

- факторы, отрицательно влияющие на состояние ОС и условия проживания населения:

- ограничения по рельефу (территории, подверженные эрозионным процессам, участки потенциального проявления опасных геологических явлений, а именно карст

- площадь подтопляемых и затопляемых территорий;

- факторы, положительно влияющие на состояние ОС и условия проживания населения:

- площадь зеленых (скверы, парки, бульвары) насаждений;

- площадь коллективных садов и огородов;

- площадь лугов, лесов и пашен.

# Техногенные показатели:

- факторы, отрицательно влияющие на состояние ОС и условия проживания населения:

- площадь жилой застройки, расположенной в СЗЗ производственных объектов и территорий специального назначения;

- площадь жилой застройки, расположенной в СЗЗ производственных объектов специального назначения;

- площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий специального назначения;

- площадь дорожной сети;

- площадь застройки, расположенной в водоохранной зоне водных объектов.

Комплексная оценка экологической обстановки территории пгт. Алексеевск проводилась с учетом функционального зонирования, вклад факторов отражен в виде весовых коэффициентов (Кi) (табл. 23 Величина коэффициентов базировалась на экспертной оценке для каждой из функциональных зон исходя из значимости фактора для конкретной территории в зависимости от функционального назначения (селитебный, производственный, производственно-селитебный и рекреационный районы, сельскохозяйственной).

Таблица 23

Значение весовых коэффициентов для факторов, влияющих на комплексную оценку экологической обстановки районов пгт. Алексеевское

| Показатели комплексной оценки | районы |
| --- | --- |
|  | селитебный | производственный | производственно-селитебный | рекреационный | Сельско хозяйственный |
| Техногенные показатели |
| площадь жилой застройки, расположенной в СЗЗ производственных объектов и территорий спец. назначения | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий спец. назначения | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| дорожная сеть | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| площадь застройки, расположенной в ВОЗ | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Природно-антропогенные показатели |
| площадь зеленых насаждений | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| площадь коллективных садов и огородов | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| площадь водных объектов | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| ограничения по рельефу | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Пашни, пастбища | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Примечание: значимость показателей комплексной оценки снижается при значениях весовых коэффициентов от 5 до 1.

Для районирования территории пгт. Алексеевск  была наложена сетка с размером квадратов 1*1 км, затем каждый район анализировался отдельно по показателям (табл. 24)На основе анализа вышеперечисленных показателей условно выделенные районы были оценены по 5-ти балльной шкале (табл. 25,26).

Расчет комплексной оценки проводился в 5 этапов. Ее алгоритм представлен ниже.

- В каждом районе определяется площадь различных видов территорий (т.наз. факторы воздействия), найденная площадь умножается на весовой коэффициент.

- Производится сравнение экологической ситуации в районах по показателям одноименных территорий (по конкретному фактору) по пятибалльной шкале (сравнение осуществляется независимо по территориям различного функционального назначения). Разница между максимальным и минимальным значениями показателей, разделенная на 5, позволяет определить шаговое значение:

(max – min)/ 5

- Каждому виду территорий присваивается определенный балл по пятибалльной системе.

- Далее вычисляется средний балл для каждого района путем суммирования балльных оценок отдельно по техногенным и природно-антропогенным показателям и деления полученных значений на количество рассматриваемых показателей.

- На основе проведенных расчетов определяется экологическая обстановка в каждом рассматриваемом районе путем ранжирования итоговых значений на 5 групп по баллам вышеуказанной методики:

5 баллов – благоприятная экологическая обстановка;

4 балла – условно благоприятная экологическая обстановка;

3 балла – удовлетворительная экологическая обстановка;

2 балла – критическая экологическая обстановка;

1 балл – кризисная экологическая обстановка.

Результаты комплексной оценки по техногенным и природно-антропогенным показателям представлены в графическом виде на 2 картах схемах, выполненных в масштабе 1:10000.

На следующем этапе работы была разработана схема конфликтов пгт. Алексеевское, созданная на примере формирования территориальных комплексных схем охраны природы (ТерКСОП). Основная цель ТерКСОП – определение и территориальная привязка природоохранных мероприятий. Оценка и анализ конфликтов – отрицательных последствий взаимодействия между природопользователями - происходит на первом этапе разработки ТерКСОП «Анализ существующего состояния и выявление проблем охраны ОС» (Территориальные комплексные…, 1986).

При анализе современного состояния и охраны ОС пгт. Альметьевское были выделены основные конфликты, свойственные территории города: жилая застройка и образовательные учреждения, расположенные в СЗЗ производственных, коммунально-складских, транспортно-коммуникационных объектов и территорий специального назначения; объекты озеленения общего пользования и коллективные сады, расположенные в СЗЗ; местоположение скотомогильников, геоэкологические явления и т.п. Конфликты были отображены в виде ареалов и внемасштабных значков на схеме, выполненной в масштабе 1:10000.

# Таблица 24

# Комплексная оценка территории пгт. Алексеевск  по техногенным и природно-антропогенным показателям (количественная оценка, га)

| Показатели комплексной оценки | 1(С) | 2(Р) | 3(С) | 4(ПС) | 5(Р) | 6(ПС) | 7(С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га | га | га | га |
| площадь жилой застройки, расположенной в СЗЗ производственных объектов и территорий спец. назначения | - | - | 0,4 | - | - | 3,9 | - |
| площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий спец. назначения | 2,1 | 0,8 | 1 | 6,3 | - | 2,6 | 0,04 |
| дорожная сеть | 2,3 |  | 3,2 | 2,4 | - | 2,3 | 7,4 |
| площадь застройки, расположенной в ВОЗ | 25,2 | 0,8 | 13,8 | 11,2 | - | 13,1 | 28,8 |
| площадь зеленых насаждений | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 |
| площадь коллективных садов и огородов | - | - | - |  | - | - | - |
| площадь водных объектов | 27 | 90,3 | 37,2 | 1,7 | 84,6 | 44,1 | 28,1 |
| подтопляемые и затопляемые территории | - | - | - | - | - | - | - |
| ограничения по рельефу | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| Пашни, пастбища | 12,3 |  | 6,2 | 45 | - | - | - |

| Показатели комплексной оценки | 8(ПС) | 9(ПС) | 10(Р) | 11(ПС) | 12(С) | 13(С) | 14(ПС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га | га | га | га |
| площадь жилой застройки, расположенной в СЗЗ производственных объектов и территорий спец. назначения | 7,7 | 5,4 | - | 9,3 | 33,8 | 7 | 13,4 |
| площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий спец. назначения | 31,6 | 11,2 | - | 30,8 | 1,7 | 2,7 | 8,9 |
| дорожная сеть | 2,8 | 5,3 | 4,5 | 1,5 | 8,7 | 7,4 | 8,6 |
| площадь застройки, расположенной в ВОЗ | 27 | 4,1 | - | 34,5 | 5,2 | - | - |
| площадь зеленых насаждений | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| площадь коллективных садов и огородов | - | - | - | - | - | - | - |
| площадь водных объектов | 12,7 | 1,4 | 53 | 29,1 | - | - | 0,09 |
| подтопляемые и затопляемые территории | - | - | - | - | - | - | - |
| ограничения по рельефу | 6,9 | 0,1 | - | - | - | 1,4 | 1,4 |
| Пашни, пастбища | - | 9,4 | - | - | - | - | - |

| Показатели комплексной оценки | 15(С) | 16(С/х) | 17(С/х) | 18(С/х) | 19(С/х) | 20(С) | 21(С/х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га | га | га | га |
| площадь жилой застройки, расположенной в СЗЗ производственных объектов и территорий спец. назначения | 1,4 | - | 4,4 | - | 3,7 | 11,5 | - |
| площадь промышленных, коммунально-складских объектов и территорий спец. назначения | 2,3 | - | 13,2 | 2 | 4,4 | 2,8 | - |
| дорожная сеть | 3,5 | 6,7 | 2 | - | 2 | 3,4 | - |
| площадь застройки, расположенной в ВОЗ | - | - | - | - | - | - | - |
| площадь зеленых насаждений | 11,9 | 1,1 | - | 7,3 | 3 | - | - |
| площадь коллективных садов и огородов | 7 | - | 3,5 | 16,9 | 37,3 | 26,4 | 12,2 |
| площадь водных объектов | - | - | - | - | - | - | - |
| подтопляемые и затопляемые территории | 2 | - | - | - | - | - | - |
| ограничения по рельефу | - | - | - | - | - | - | - |
| Пашни, пастбища | 42,6 | 88,2 | 65,9 | 62 | 32,3 | 31,2 | 86,8 |

* Примечание:

П - производственный район;

С - селитебный район;

П/С – производственно-селитебный район;

Р – рекреационный район.

С/х - Сельскохозяйственный

# Таблица 25

# Комплексная оценка территории г. Алексеевск  по техногенным показателям

(качественная оценка, баллы)

| Показатель | 1 (С) | 2(Р) | 3(С) | 4 (ПС) | 5 (Р) | 6 (ПС) | 7 (С) | 8 (ПС) | 9 (ПС) | 10 (Р) | 11 (ПС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилье в СЗЗ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Пром.территории | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Дорожная сеть | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Застройка в ВОЗ | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Средний балл | 4,3 | 5 | 4,5 | 4,3 | 5 | 4,8 | 3,3 | 3 | 4,3 | 4,5 | 3 |
| итог | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |

| Показатель | 12 (С) | 13(С) | 14(ПС) | 15 (С) | 16(С/х) | 17 (С/х) | 18(С/Х) | 19 (С/х) | 20(С) | 21 (С/х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилье в СЗЗ | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Пром.территории | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дорожная сеть | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Застройка в ВОЗ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средний балл | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 5 | 5 | 4,5 | 5 |
| итог | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |

# Таблица 26

# Комплексная оценка территории г. Алексеевск  по природно-антропогенным показателям

(качественная оценка, баллы)

| Показатель | 1 (С) | 2(Р) | 3(С) | 4 (ПС) | 5 (Р) | 6 (ПС) | 7 (С) | 8 (ПС) | 9 (ПС) | 10 (Р) | 11 (ПС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленые насаждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коллективные сады | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| водные объекты | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ограничения по рельефу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Пашни, пастбища | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средний балл | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1 | 1,4 | 1 |
| итог | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |

| Показатель | 12 (С) | 13(С) | 14(ПС) | 15 (С) | 16(С/х) | 17 (С/х) | 18(С/Х) | 19 (С/х) | 20(С) | 21 (С/х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленые насаждения | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Коллективные сады | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| водные объекты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ограничения по рельефу | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пашни, пастбища | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Средний балл | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2 | 1,6 | 2 |
| итог | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |

## Анализ полученных результатов

По результатам анализа схемы опорного плана и планировочных ограничений пгт. Алексеевск, на сегодняшний день на территории города определенная часть жилой застройки расположена в санитарно-защитной зоне производственных, коммунально-складских объектов и скотомогильника.

Общая площадь жилой застройки расположенной в СЗЗ производственных и коммунальных объектов составляет 46,1 га, усадебной застройки в количестве 453 шт. Также в СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника располагается жилье общей площадью 20599 м2, количество жилых домов 272 и численность населения проживающего в СЗЗ 967 человек.

Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по стабилизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в городе – модернизации, совершенствовании используемых технологий на предприятиях либо выносе предприятий с существующего местоположения; выносе жилой застройки за пределы СЗЗ производственных объектов, проведении комплекса мероприятий по обеспечению технической безопасности скотомогильника и сокращению размеров их СЗЗ.

По итоговым результатам комплексной оценки на территории пгт. Алексеевск были выделены следующие районы по природно-антропогенным показателям и по техногенным показателям:

Сопоставляя результаты комплексной оценки и схемы опорного плана и планировочных ограничений, можно отметить некоторые особенности выделенных районов г. Алексеевск.

По техногенным показателям.

Благоприятная экологическая обстановка – район  № 2,5,6,18,19,21;

Условно благоприятная экологическая обстановка – район № 1,3,4,9,10,15,16,17,20;

Критическая экологическая обстановка – район № 13,14;

Кризисная экологическая обстановка – район № 7,8,11,12.

По природно-антропогенным показателям.

Условно благоприятная экологическая обстановка – район №  18,19,21;

Удовлетворительная экологическая обстановка – район № 2,5,8,15,16;

Критическая экологическая обстановка – район № 3,10,14,17,20;

Кризисная экологическая обстановка – район № 1,4,6,7,9,11,12,13.

6.Характеристика проектных предложений Генерального плана

Целью градостроительных мероприятий экологической направленности, разработанных в генеральном плане, является защита селитебных территорий и природной окружающей среды от неблагоприятного техногенного воздействия путем оптимальной организации и регламентации развития и использования территории города.

В связи с этим основная задача генерального плана – рациональная организация территории. В концепции и генеральном плане максимально учтены экологические ограничения и требования.

Градостроительные мероприятия выполняют следующие основные задачи:

размещение площадок перспективного жилищного строительства на экологически безопасных территориях;

оптимизация размещения градостроительной нагрузки на территории с целью ликвидации причин возникновения новых и обострения существующих проблемных ареалов и ситуаций;

оптимизация транспортно-планировочной организации территории;

разработка мероприятий по защите населения, проживающего на проблемных территориях;

оптимизация размещения инженерных объектов  и объектов  инженерной инфраструктуры с целью снижения  воздействия на среду.

6.1 Архитектурно-планировочные мероприятия

В составе Концепции Генерального плана р.ц. Алексеевское был произведен анализ территориального развития поселка в срок до 2050 г., определяющий перспективное направление развития селитебных территорий, транспортной инфраструктуры, общественного центра, системы озеленения поселка и т.д.

Генеральным планом были определены основные параметры развития в срок до 2025 г.

Генеральный план р.ц. Алексеевское представляет собой преемственное развитие функционально-планировочной структуры поселка, заложенной в предыдущем генеральном плане.

Площадка для развития селитебной зоны поселка имеет строго очерченные границы: в северном направлении от населенного пункта, вплотную к существующей застройке, находится Куйбышевское водохранилище, с юга и юго-запада территориальный рост поселка ограничен коридором нефтегазопродуктопроводов.

В связи со сложившейся ситуацией, дальнейшее освоение территории под жилую застройку будет осуществляться на территориях в западном направлении от существующей застройки, а также  в восточном направлении до с.Лебяжье, с включением, на  перспективу, территории данного населенного пункта в планировочную структуру р.ц. Алексеевское.

Освоение западной резервной территории, после выноса неэксплуатируемых сооружений сельскохозяйственных предприятий, а также учитывая неблагоприятный гидрологический режим на данной площадке, предлагается вести жилой секционной малоэтажной и блокированной застройкой.

Восточная резервная территория, расположенная на повышенных отметках рельефа используется для организации жилого района, решенного в основном индивидуальной застройкой.

В настоящее время в сложившейся части р.ц. Алексеевское, свободные территории для жилищного строительства отсутствуют, территории  ликвидируемых и выносимых предприятий используются в дальнейшем для нового жилищного строительства.

Общепоселковый центр, сформированный вдоль главных улиц поселка: ул. Советская, ул. Казакова, ул. Ленина проектом Генерального плана получит свое дальнейшее развитие в новых районах жилищного строительства: в Восточном и Западном  направлениях от существующей селитебной застройки.

В Западном жилом районе предлагается строительство административно-общественных объектов, физкультурно-оздоровительного комплекса, досугового центра, торговых предприятий, предприятий коммунально-бытового обслуживания.

В Восточном жилом районе наряду  со строительством объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения предусмотрено размещение больничного комплекса.

Проектом Генерального плана предлагается организация спортивно-оздоровительной зоны общепоселкового значения на  территории между  р.ц. Алексеевское и с. Лебяжье, ориентированную на акваторию Куйбышевского водохранилища. На данной территории предусмотрено строительство стадиона, плавательного бассейна, картингового центра, водноспортивного центра.

Генеральным планом предлагается создание развитой системы поселкового озеленения, связанной с композицией общественных центров, как в сложившейся части поселка,  так и в новых  жилых районах в которую входят парки, бульвары и скверы. В Западном жилом районе предусмотрено создание парка на базе существующих зеленых насаждений и прогулочной бульварной зоны, вдоль которой предлагается размещение основных общественных объектов.

Крупные озелененные и благоустроенные пространства, с размещением культурно-развлекательных объектов предлагается создать вдоль ручьев на территории  неблагоприятной для жилищного строительства в Восточной части поселка. Вдоль всего берега водохранилища формируется благоустроенная набережная.

Дальнейшее развитие в проекте Генерального плана получила существующая межселенная и поселковая транспортная инфраструктура:

- строительство участка дороги территориального значения Казань – Нижнекамск в обход населенного пункта. Существующий участок трассы перейдет в категорию поселковой улицы, что позволит снизить до минимума санитарно-защитную зону и улучшить санитарно-экологическое состояние на прилегающих жилых территориях;

- строительство объездной поселковой дороги, которая свяжет все жилые улицы, выходящие к береговой зоне водохранилища;

- строительство улиц и дорог на территориях новой жилой застройки.

Намеченный перечень архитектурно-планировочных мероприятий позволит

сформировать для жителей поселка комфортную среду для всех сфер жизнедеятельности.

Одна из основных задач Генерального плана определить зоны капитального строительства.

К площадкам первоочередного жилищного строительства  проектом  Генерального плана отнесен Восточный жилой район.

Технико-экономические показатели:

Общая жилая площадь: 22 100 м2 в т.ч.

Усадебная застройка			- 12 500 м2

Блокированная застройка 		- 6 300 м2

Секционная застройка			- 3 300 м2

Население					- 698 чел.

В т.ч.

В усадебной застройке 			- 3 754 чел.

В блокированной застройке		- 1 894 чел.

В секционной застройке		- 1 344 чел.

Расчетная обеспеченность объектами образования должна быть следующая:

Детские дошкольные учреждения 	-  50 мест

Общеобразовательная школа		-  132 учащихся

Освоение территории Западного жилого района отнесено на расчетный срок реализации генерального плана.

Технико-экономические показатели:

Общая жилая площадь: 34 923 м2

В т.ч.

Существующая усадебная застройка 	- 2755,2 м2

Проектируемая блокированная застройка – 16 000 м2

Секционная застройка				- 16167,8 м2

Население								- 1247 чел.

В т.ч.

В существующей усадебной застройке 			- 1234 чел.

В блокированной застройке					- 480 чел.

В секционной застройке					- 644 чел.

Расчетная обеспеченность объектами образования должна быть следующая:

Детские дошкольные учреждения 	- на 90 мест

Общеобразовательная школа		- на 350 учащихся.

6.2. Мероприятия по защите атмосферного воздуха

В целях улучшения санитарного состояния на селитебных территориях, в пределах расчетного срока генерального плана, проектом, по согласованию с администрацией Алексеевского муниципального района, предлагается ликвидация и вынос из селитебной застройки поселка ряда предприятий, в санитарно-защитных зонах которых расположено большое количество существующих жилых домов и объектов соцкультбыта:

Ликвидируемые предприятия:

- ОАО «Мостоотряд № 113» (100 м СЗЗ);

(после завершении строительства мостового перехода через р. Кама);

- ОАО «Алексеевскдорстрой» (100 м  СЗЗ)

( производственная  база, растворно-бетонный узел);

- с-з «Красный Восток»

(производственная база) (100 м СЗЗ);

- с-з «Красный Восток»

(не эксплуатируемая конюшня с хоздвором) (100 м СЗЗ);

-     типография.

Выносимые, предприятия за пределы селитебной застройки в южную промышленную зону поселка:

-    ОАО «Алексеевские инженерные сети» ( 50 м СЗЗ);

- ООО «Керамика Маркет» (300 м СЗЗ);

- Алексеевское РАЙПО Потребительское общество  «Хлебозавод» (пищекомбинат) (300 м СЗЗ);

- ЧП Муртазин «Инкубаторная станция» ( 50 м СЗЗ);

- Производственные территории СПТУ-97 (100 м СЗЗ);

- ООО «Элита» (производственная база(ремонтные мастерские сельхозтехники))  ( 50 м СЗЗ);

- ООО «Гелиос» (цех по изготовлению мебели) (100 м СЗЗ);

- ООО «Алексеевское РП «Сельэнерго» (производственная база) (100 м СЗЗ).

Возможно перепрофилирование существующих зданий и сооружений под складские помещения с целью смещения санитарно-защитной зоны на безопасное расстояние от жилой застройки.

Выносимые сельскохозяйственные предприятия в восточном направлении

за с. Лебяжье

- ОАО«М-Элита» (ток) (100 м СЗЗ);

- ОАО«М-Элита» (МТМ) (100 м СЗЗ).

Проектом Генерального плана также предлагается сокращение территории

ряда промышленных и коммунально-складских предприятий в целях  организации санитарно-защитной зоны с сохранением существующей жилой застройки, расположенной в непосредственной близости от данных производственных объектов:

-    Алексеевское РАЙПО потребительское общество «Продмаг»

(100 м СЗЗ);

- Алексеевское РАЙПО потребительское общество «Автохозяйство» (100 м СЗЗ);

- ООО «Феникс»  производственная база (изготовление металлоконструкций)  (100 м СЗЗ);

- ОАО «Алексеевск-Газспецстрой» производственная база( 100 м СЗЗ);

- ООО «Элита» производственная база ( 100 м СЗЗ).

В целях улучшения санитарно-экологического состояния на селитебных территориях поселка проектом Генерального плана предлагается перепрофилирование предприятия ООО «Алексеевская  фабрика художественного ткачества» под торговый дом и музей, а также изменение функционального назначения жилого дома

№ 180 по ул. Ленина, расположенного в 100 м санитарно-защитной зоны от предприятия ОАО «Алексеевские инженерные сети» под офис.

Учитывая сложившуюся ситуацию и невозможность выноса за пределы селитебной застройки поселка основного градообразующего предприятия ООО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» санитарно-защитная зона от которого составляет 100 м, очистных сооружений закрытого типа ОАО «Алексеевский водоканал», с санитарно-защитной зоной – 200 м, центральной котельной  ОАО «Алексеевские инженерные сети», пекарни Алексеевского РайПО П.О. «Хлебозавод» - санитарно-защитная зона – 50 м, проектом предлагается вынос жилой застройки и размещение в санитарно-защитных зонах от данных предприятий объектов производственно- делового назначения, а так же  закрытого для захоронения кладбища –санитарно-защитная зона – 50м, проектом предлагается  организация санитарно-защитной зоны на данной территории за счет  выноса жилой застройки в расчетный срок Генерального плана.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от электроподстанции  открытого типа, которая составляет 300 м,  проектом предусмотрено переоборудование электроподстанции на закрытый тип, санитарно-защитная зона от которой составит 70 м  и не будет оказывать отрицательного влияния на жилую застройку. До переоборудования

Также на расчетный срок предложен вынос жилья, в западной части поселка,  попадающего в санитарно-защитные зоны от коридора нефтепродуктопроводов (200 м СЗЗ), и сибиро-язвенного скотомогильника (1000м СЗЗ).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения отходов, жилье, расположенное в 500 метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника подлежит обязательному выносу. Территория жилой застройки, расположенная в зоне от 500 – 1000 метров – зона с особыми условиями использования территории, в пределах которой будут возможные строительные работы только после проведения мероприятий, исключающих возможность распространения инфекции сибирской язвы и сокращения размеров санитарной зоны скотомогильника до 500 м.

6.3. Мероприятия по охране водных ресурсов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите поверхностных и подземных вод:

- необходимо соблюдать режим охраны и использования ВОЗ согласно  проекту по установлению водоохранных зон и прибрежных полос Куйбышевского водохранилища в пределах Алексеевского района и п.г.т. Алексеевское водоохранная зона составляет 500 м, а прибрежная полоса 35 м, организованный сбор городских поверхностных вод, централизованная канализация жилых домов;

- строгое соблюдение режима охраны в зонах санитарной охраны подземных источников водоснабжения в соответствии с гидрогеологическими заключениями (Приложение1) и требованиям  СанПиН 2.1.4.1110 – 02;

6.4. Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

- отвод участков под  жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания в границах установленных и нормативных СЗЗ предприятий с источниками химического воздействия на почву, вдоль автомагистралей;

- рекультивацию земель после выноса предприятий с проведением лабораторных исследований;

6.5. Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения

В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом планировочной ситуации, в генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников ЭМИ:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

- организация и  соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач;

- расчет и установление СЗЗ от источников ЭМИ радиочастотного диапазона.

6.6. Мероприятия по шуму

Для принятия градостроительных решений необходима разработка шумовой карты пгт. Алексеевское. На время отсутствия карты размещение новых жилых кварталов и жилых домов в существующих кварталах должно проводиться после оценки шумового загрязнения и возможности  реализации градостроительных мероприятий по защите населения.

Комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в жилых кварталах, включает следующие мероприятия:

- для предприятий и организаций–источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, при разработке проектов санитарно-защитных зон должны быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня  шума;

-  строительство отрезка автодороги Казань – Нижнекамск в обход р.ц. Алексеевское, что позволит исключить негативное воздействие транзитного автотранспорта на жилые территории населенного пункта;

-  для снижения уровня шума на дорогах необходимо привести в удовлетворительное состояние проезжей части.

6.7. Инженерно технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию

Водоснабжение

Основными источниками водоснабжения р.ц.Алексеевское принимаются существующий водозабор и отдельно стоящие водозаборные скважины. С целью уменьшения расхода воды питьевого качества на нужды полива, предлагается 50% расчетного расходы забирать из поверхностного источника – р.Кама.

Согласно проведенных расчетов по водопотреблению:

- на первую очередь строительства (2015г.) требуемый расход – 2438,7м³/сутки;

- на расчетный срок (2025г.) – 3509,2 м³/сутки

Суммарная подача водозаборами – 2452,0м³/сутки, что полностью обеспечит население водой на 1 очередь строительства.

На первую очередь предлагается:

- Построить зоны санитарной охраны первого пояса у отдельно стоящих скважин.

- Произвести закольцовку существующих и проектируемых сетей Ø110мм.

- Перекладка трубопроводов имеющих 100( износ на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-01.

- Перекладка водопровода Ø110  по ул.Короленко, Д.Бедного, Куйбышева, Комсомольская, Ленина, Бутлерова, Красноармейская.

- Проектирование водопровода Ø110 по ул.Восточная, Заводская, Чистопольская, Оренбургский тракт.

- Проектирование водопровода Ø63 по ул. Чапаева, 8 Марта.

- Проектирование водопровода Ø110  с юго–восточной стороны Восточного района.

- Проектирование водопровода Ø63 - 110 «Восточного района».

Прокладку сетей водопровода предлагается выполнять из труб ПЭ 80 SDR 13,6 – Ø63 - 110мм по ГОСТ 18599-01 на глубине 2,20-2,5м от поверхности земли.

Водопроводная сеть кольцевая с установкой на ней водопроводных колодцев из сборных железобетонных элементов со всей необходимой запорно-регулирующей арматурой, пожарных гидрантов для наружного пожаротушения, расстояние между которыми не более 150м.

Хранение пожарного запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды емкостью 2х500м³.

На расчетный срок водопотребление по р.ц.Алексеевское состоит                  – 3509,2 м³/сутки.

Суммарная подача водозаборами, с использованием резервных скважин водозабора составит – 3988,0 м³/сутки, что обеспечит потребность населения на расчетный срок.

Предлагается:

- Произвести реконструкцию насосной станции 2-го подъема, с заменой насосов на более мощные (с увеличением  расхода на 1060,0 м³/сут).

- Перекладка водопровода Ø110  по ул.Короленко, Луговая, Пушкина, Северная, Красноармейская.

- Проектирование водопровода Ø110 по ул.Набережная, Северная, Гагарина, Чистопольская, кварталов № 46, 59, 60, 64.

- Проектирование водопровода Ø63 по ул.Рабочая, кварталы № 52, 56.

- Перекладка водопровода Ø110 с юго–западной стороны «Западного района».

- Проектирование водопровода Ø63 – 110 «Западного района».

Канализация

Предлагаемая схема канализации охватывает территорию всей существующей и проектируемой территории р.ц. Алексеевское.

Трассировка сетей канализации и места расположения канализационных насосных станций приняты исходя из рельефа местности с учетом существующей и проектируемой застройки.

Все стоки поселка по системе самотечно–напорных коллекторов подаются на существующие очистные сооружения, где подвергаются полной биологической очистке.

Схемой канализования принято основное существующее направление подачи сточных вод по самотечному коллектору (600мм по ул. Чапаева – Куйбышева, с подачей на существующую насосную станцию КНС – 1, производительностью Q=250м³/час с приемным резервуаром.

От КНС–2 по напорному коллектору (160мм стоки от многоквартирной застройки кварталов №29, 65 через колодец гашения напора поступают в существующий самотечный коллектор (600мм по ул.Чапаева.

В КНС–3 поступают стоки от общеобразовательного комплекса АСШ – 1 по напорному коллектору (100мм через колодец гашения напора с врезкой в существующий самотечный коллектор (600мм по ул.Бутлерова.

В КНС–4;  КНС–5 поступают стоки от многоквартирной застройки квартала №65 и по напорному коллектору (100мм через колодец гашения напора с врезкой в существующий самотечный коллектор (600мм по ул.Чапаева.

В КНС–6 поступают стоки от многоквартирной застройки квартала №17 и по напорному коллектору (100мм через колодец гашения напора с врезкой в существующий самотечный коллектор (600мм по ул.Куйбышева.

Сточные воды от предприятий  предусматривается направлять в общую поселковую канализационную сеть. От молочно-консервного комбината стоки необходимо подвергать локальной очистке, для чего необходимо строительство  очистных сооружений комбината.

Согласно расчету, объем отводимых стоков составит:

- на первую очередь – 1969,0м3/сут.

- на расчетный срок – 2957,5 м3/сут.

Схемой развития канализации предлагается:

На 1 очередь:

- Строительство самотечного коллектора (225мм с северо-восточной стороны п.г.т. Алексеевское с врезкой в проектируемый коллектор (300мм по ул.Ленина.

Строительство самотечного коллектора (225 - 300мм с юго - восточной стороны «Восточного района», по пер. Оренбургский тракт, ул.Ленина с врезкой в существующий коллектор (600мм по ул. Куйбышева.

- Строительство самотечного коллектора (225мм по ул.Некрасова, Бутлерова, Джалиля, Комсомольской.

- Произвести замену существующей канализационной сети (150мм на трубу (225мм по ул. Комсомольская (квартала №21,22) до врезки в существующий коллектор (600мм по ул. Куйбышева.

- Строительство самотечного коллектора (225мм с северо-западной стороны п.г.т. Алексеевское до существующего коллектора (600мм по ул. Куйбышева (около очистных сооружений).

- Строительство самотечной канализации (160мм по ул. Пролетарская, Красноармейская, Сидорова, Пушкина, Октябрьский перекресток.

- Строительство самотечной канализации (160мм по ул. Восточная, Заводская, Боровикова, 8 Марта, Бутлерова, Суворова.

- Строительство самотечной канализации (160мм по ул. Д.Бедного (квартала № 8, 11), Ленина (квартала № 19,20), Советская, Павелкина (квартал № 19), Северная.

- Строительство самотечной канализации (160мм для новых жилых кварталов № 53 – 59, № 61 – 64.

На расчетный срок:

- Строительство самотечной канализации (160-225мм для кварталов № 1-6, 8.

- Строительство самотечной канализации (160мм для кварталов № 26, 28, 65.

- Строительство самотечной канализации (160мм для кварталов №16, 17, 19.

- Строительство самотечной канализации (160мм для кварталов № 23-25, 36-41.

- Строительство самотечно-напорной канализации от жилой застройки кварталов №26-28, 65.

- Строительство самотечно-напорной канализации от жилой застройки кварталов № 43-46.

- Строительство КНС для кварталов № 26-28, 65.

- Строительство КНС для кварталов № 43-46.

# Канализационную сеть предлагается принять из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-01:

- самотечную – ПЭ 63 SDR 17,6  Р =  6 атм;

- напорную    – ПЭ 80 SDR 13,6  Р = 10 атм.

Сети канализации укладываются на естественное основание с песчаной подготовкой h=100мм, с глубиной заложения напорных трубопроводов – 2,20м, самотечных – от 1,50 до 4,0м.

На сетях самотечной канализации предлагается установить смотровые, поворотные и линейные колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3.

Очистные сооружения:

Существующие очистные сооружения, производительностью 1200м³/сутки, работают с перегрузом 100–200м³/сут. С учетом повышения степени благоустройства, развитием сетей канализации, приток сточных вод на очистные сооружения на 1 очередь строительства составит – 1969,0м³/сут.

На 1 очередь строительства предлагается увеличить производительность очистных сооружений до 2400м³/сут., установив еще 2 аппарата «Биосорб».

На расчетный срок (2025г.) количество стоков составит  - 2957,5м3/сут. Предлагается расширение очистных сооружений с увеличением мощности на1800м3/сут. (доведением до 3000м3/сут).

В связи с расширением очистных сооружениях предлагается произвести следующие мероприятия:

- строительство сливной станции на одно приемное место;

- расширение иловых площадок;

- выполнение благоустройства территории БОС.

- произвести расширение КНС-1 на БОС (с установкой дополнительных насосов).

Необходимо строительство локальных очистных сооружений для молочно – консервного комбината.

Санитарная очистка территории

Удаление мусора

Очистка от твердых бытовых отбросов организована путем раздельного сбора сухого мусора в домах и на улицах.

Возле домов секционной застройки, общественных зданий и сооружений, на территории домовладения установлены мусоросборники: для мусора, утиля и пищевых отходов.

Мусор от жилых домов и учреждений регулярно вывозится мусоровозами (в количестве 2 шт.), на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 8,0 км от поселка (по направлению в п. Билярск). Площадь полигона 8,0га.

Удаление уличного смета

Проводятся следующие работы по уборке улиц и площадей:

- Подметание тротуаров и дорожек в парках и в садах вручную или с помощью ручных подметательных тележек.

- Подметание и полив проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специальных уборочных машин.

- Полив тротуаров, дорожек в парках и садах – с помощью поливальных машин.

- Удаление уличного смета и строительного мусора производится на полигон ТБО.

Удаление жидких отбросов

Жидкие нечистоты в районах с не канализуемой застройкой, собираются в выгреба, помои – в помойные ямы.

Удаление жидких отбросов предусмотрено коммунальным ассенизационным транспортом с вывозом на очистные сооружения. Сливная станция не построена.

Очистка улиц от снега

В настоящее время, в зимний период, в поселке производится очистка автомобильных дорог, тротуаров парковых аллей, территорий общественных зданий от снега и сколотого льда с помощью снегоуборочных машин, с вывозом за пределы поселка.

Посыпка пешеходных дорог, тротуаров и проезжей части песком, во время гололедицы, производится вручную и машинами, оборудованными контейнерами для песка и специальным устройством для разброса песка.

Количество отбросов

Норма накопления отбросов на 1 жителя в год принимается по СНиП 2.07.01-89 приложение 11:

- твердые (мусор)        –  300 кг;

- уличный смет            –   10 кг;

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Количество отбросов, подсчитанные согласно СНиП 2.07.01-89 по очередям строительства, приведено в таблице 27.

Таблица 27

№№

п/п

Наименование

Количество отбросов, тн/год

1 очередь

(2015г.)

Расчетный срок

(2025г.)

1

Твердые

3270

3540

2

Смет с улиц

109

118

3

Жидкие из выгребов

4896

680

Сливная станция предусматривается на территории канализационных очистных сооружений.

Доставку отбросов на станцию планируется производить автоцистернами емкостью 2400л.

Усовершенствованная свалка

В настоящее время существующий полигон твердых бытовых отходов, находится за территорией поселка в 8,0 км от застройки.

Площадь усовершенствованной свалки определяется из следующих норм:

- Удельный вес мусора                    – 400 кг/м³.

- Толщина слоя твердых отбросов –  2,5м

- Толщина изолирующего слоя      –  0,5м

- Толщина строймусора                  –  0,4м

- Коэффициент уплотнения            –  0,75

Площадь свалки на 1 очередь составит:

S = [(3270+109) х 0,75 / 0,4х(2,5+0,4) = 2534/1,16 = 2185м²

Площадь свалки к концу расчетного срока составит:

S = (3540+118) х 0,75/1,16 = 2744/1,16 = 2366м²

Свалка должна содержать 3 карты.

Общая площадь свалки составит:

- на 1 очередь           – 0,2185х3х1,3 = 0,85га;

- на расчетный срок – 0,2366х3х1,3 = 0,92га

Площадь существующего полигона твердых бытовых отходов составляет 8,0га, что обеспечивает требования на весь расчетный срок.

За оградой территории полигона твердых бытовых отходов, в хозяйственной зоне полигона, предлагается организовать асфальтированную площадку для мойки контейнеров. Мойка контейнеров обеспечивается с помощью поливомоечных машин при температуре наружного воздуха выше +5°С.

Уборочный транспорт

При разработке генплана р.ц.Алексеевское, с учетом увеличения жилой застройки и согласно СНиП 2.07.01-89 норма уборочных машин составляет:

- мусоровозы          – 20 шт. на 100 тыс.жителей;

- уборочные            – 60 шт. на 1 млн.м² площади;

- ассенизационные – 20 шт. на 100 тыс.жителей.

На основании этого, количество уборочного транспорта дополнительно составит:

На 1 очередь:

- мусоровозы          –  20 х 10900/100000     = 2,18 – 2шт.

- уборочные            –  60 х 266000/1000000 = 16 шт.

- ассенизационные –  20 х 2448/100000       = 0,49 – 1 шт.

На расчетный срок:

-    мусоровозы – 20 х 11800/100000    =  2,36 –  3 шт.

-    уборочные   –  60х327800/1000000 = 19,7  –20 шт.

С учетом повышения благоустройства застройки и снижения количества жидких отбросов, ассенизационных машин на расчетный срок достаточно 1 шт.

Для стоянки и обслуживания уборочных машин предлагается организовать специальный парк. Площадь парка определяется ориентировочно из нормы 80 м2 на одну машину и составит:

На 1 очередь           – 80х19 = 1520,0 м2

На расчетный срок – 80х24 = 1920,0 м2

Теплоснабжение

##### По Генеральному плану развития р.ц.Алексеевское максимально-часовая потребность в тепле на все сроки развития составляет:

###### На первую очередь  ( 2015г.)    -  37.92 МВт,

###### в том числе:

###### - усадебная застройка               -  27.97 МВт ;

###### - блокированная застройка       -   0.504 МВт.

###### - секционная застройка             -   9.45 МВт.

###### На расчетный срок  ( 2025г.)     -  40.20 МВт,

###### в том числе:

###### - усадебная застройка                -  27.78 МВт ;

###### - блокированная застройка        -   2.26 МВт.

###### - секционная застройка             -  10.16 МВт.

###### Покрытие возрастающей тепловой нагрузки по срокам развития Генерального плана предлагается следующим образом:

Теплоснабжение усадебной жилой, блокированной, секционной, общественно-коммунальной и административной застройки кварталов №№ 53-64 - в первую очередь (2015г.), кварталов №№ 1-5 на расчетный срок (2025г.) предлагается:

- усадебную застройку  от двухконтурных теплогенераторов;

-   блокированную застройку от двухконтурных  теплогенераторов;

-   секционную застройку от двухконтурных теплогенераторов.

- общественно-коммунальную и административную зоны оставить как при существующей застройке (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) от автономных источников тепла.

Согласно мероприятий по территориальному планированию р.ц.Алексеевское проектом Генерального плана размещение новых производственных, общественно-коммунальных и административных объектов не предусматривается, значит дополнительных тепловых мощностей в пределах рассматриваемых зон не требуется. Покрытие тепловых нагрузок будет осуществляться от автономных источников тепла.

Из-за отсутствия данных у предприятий по их перспективному развитию предлагается сохранить их собственные источники тепла – мини котельные до 200 КВт.

##### Для всех источников тепла: централизованных и децентрализованных основным  видом топлива предлагается принять природный газ. Расход природного газа на все источники тепла см. раздел «Газоснабжение».

Газоснабжение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицируемых объектов.

По Генеральному плану  развития р.ц.Алексеевское  максимально-часовой расход газа по всем категориям потребителей к расчетному сроку (2025 г.) составит - 8926.14 м³/ч.

Источником газа для р.ц.Алексеевское является осушенный газ Миннибаевского газобензинового завода.

Газ из магистрального газопровода давлением 27 кгс/см ² Ду 100мм подается по газопроводу– отводу в существующую газораспределительную станцию (АГРС-Алексеевское), которая является непосредственным источником газа для р.ц.Алексеевское.

Производительность существующей АГРС-Алексеевское  Q = 150 тыс.м³/ч обеспечит стабильное газоснабжение на все сроки строительства.

При определении схемы газоснабжения райцентра принимались во внимание существующие газопроводы, газорегуляторные пункты (ГРП) газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП), ГРУ.

Развитие райцентра в Восточном и Западном районах, новое жилищное строительство предусматривает развитие схемы газоснабжения высокого давления.

Для обеспечения газом новых потребителей в жилых районах и  для стабильного газоснабжения всех газифицируемых объектов р.ц. Алексеевское проектом предлагается:

-    строительство трех газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП) для газоснабжения жилищно-коммунального сектора проектируемых кварталов, а именно: кв. №№ 53-55,57, 58,61,62 (Восточный район – 1шт.) - на первую очередь (2015г.) и кв. №№ 1,1а-5 (Западный район – 2шт.) - на расчетный срок (2025г.);

- строительство газопроводов высокого давления  Р < 6 кгс/см² к ШРП кв. №№53-55,57, 58,61,62 (Восточный район)  и к ШРП кв. №№1,1а-5 (Западный район).

Существующая система распределения газа  (по давлению) в р.ц. Алексеевское сохраняется  двухступенчатой, с подачей газа потребителям по газопроводам двух давлений – высокого  Р < 6 кгс/см² ,  низкого Р < 0.03 кгс/см².

Связь между газопроводами различных давлений, входящим в систему газо- снабжения, осуществляется через ГРП, газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП), ГРУ.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП,  ГРП шкафного типа

(ШРП)  и ГРУ.

Прирост населения к расчетному сроку составит – 1798 человек.

Расход газа на коммунально-бытовые нужды населения и отопление от местных источников тепла (по отношению к расчетному сроку) ведет к увеличению и составит-854.52 м³/ч.

С учетом степени благоустройства жилищно-коммунального сектора увеличение расчетных часовых расходов газа незначительное.

Все существующие ГРП,  ГРП шкафного типа (ШРП) по производительности обеспечат стабильное газоснабжение жилищно-коммунального сектора в зоне действия газорегуляторных пунктов на существующее положение, а на первую очередь и расчетный срок предлагается устройство трех ГРП шкафного типа в новых зонах освоения территорий (Восточного и Западного районов).

Проектным решением раздела «Теплоснабжение» на первую очередь (2015г.) и расчетный срок (2025г.) теплоснабжение и горячее водоснабжение усадебной, блокированной,  секционной и общественной  застройки предлагается от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжение существующей застройки оставить без изменения.

По мере ликвидации мелких котельных газопроводы к ним подлежат отсоединению.

Данные по газоснабжению к Генеральному плану р.ц.Алексеевское сведены в таблицу № 2.4.1.

Проектируемые  газопроводы высокого давления   Р < 6 кгс/см² предлагается  проложить в подземном варианте в зеленой зоне.

Для прокладки газопроводов предлагается принять трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, 10705-80*, гр. В.

Электроснабжение

Прирост электропотребления по этапам расчетного срока составит:

- на первую очередь  -  3938,1 тыс.кВт*час/год;

- на расчетный срок  -  8817,2 тыс.кВт*час/год.

Прирост потребления активной мощности составит:

- на первую очередь  -  1120,3 кВт;

- на расчетный срок  -  2459,3 кВт.

Прирост трансформаторной мощности составит:

- на первую очередь  -  1218,1 кВА;

- на расчетный срок  -  2673,2 кВА.

В настоящее время рост потребления электроэнергии происходит за счет увеличения нагрузок коммунально-бытового сектора.

Решения по электроснабжению р.ц.Алексеевское  предлагаются данным проектным решением по генеральному плану. Мощности многих трансформаторных подстанций 10/0,кВ полностью не используются, – имеется избыток мощностей, поэтому строительство новых ТП предусматривается только в районах новых застроек –  к  2015г. и  2025г.

К 2015г.  - в восточном жилом районе предлагается строительство 4-х новых ТП: 1-трансформаторных - 1 шт.  и  2-х трансформаторных - 3 шт. (для электроснабжения проектируемых школы, детсада, поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса, досугового центра – потребители II категории).  Согласно расчетов  в  р.ц.Алексеевское  -  к 2015г. будет иметь место небольшой резерв  мощностей, но для электроснабжения жилья и проектируемых потребителей II категории этого резерва недостаточно.  Восточный район - новый  район, находящийся рядом с освоенными территориями. На территории восточного района существует  2 ТП: № 542-1х160  и  № 579-1х160,  которые служат для электроснабжения существующих жилых районов, но для вновь вводимого жилья и объектов соцкультбыта предлагается строительство новых ТП. Электроснабжение новых ТП предлагается выполнить отпайкой от существующих фидеров  № 11  и № 12.

При освоении восточного района возможно потребуется  выполнить вынос     ВЛ 10кВ из зоны застройки.

К 2025г.  - в западном жилом районе предлагается строительство  6-ти  новых ТП: 1-трансформаторных - 4 шт.  и  2-х трансформаторных -   2 шт. (для электроснабжения проектируемых школы, детсада, гостиницы, досугового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса – потребители II категории). Согласно расчетов  в  р.ц.Алексеевское  -  к 2025г. будет иметь место дефицит мощностей.  Западный район - новый застраиваемый район, поэтому предлагается строительство новых ТП. Электроснабжение  ТП  предлагается выполнить отпайкой от существующих фидеров  № 22  и № 15.

Отпайки  ВЛ 10кВ  - выполнить на  железобетонных опорах самонесущими проводами с совместной подвеской линий ВЛ 0,4кВ. Их протяженность составит: для восточного района  -  2,7 км; для западного района  -   4,1 км.

Предлагается - по мере физического износа замена существующих деревянных опор, находящихся в  эксплуатации, на железобетонные с совместной подвеской проводов ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ.  На основании новых требований по надежности и безопасности эксплуатации  ВЛ 10кВ  рекомендуется в перспективе выполнить замену существующих голых проводов на самонесущие изолированные провода типа СИП (для фидера № 14 – 6,71км; для №15 - 3,73км; для №19 – 8,41км. Всего  требуется заменить – 18,85км голых проводов). Кроме того необходима реконструкция  ТП № 856-1х250кВА на ТП-2х250кВА (требование  РЭС).

Высоковольтная подстанция  ПС  “Алексеевская”  110/35/10кВ  имеет открытые распределительные устройства на напряжения  110/35кВ  - в соответствии  с   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  санитарно-защитная зона которых  составляет  300м.  В этой зоне расположено большое количество существующих жилых домов и объектов соцкультбыта р.ц.Алексеевское.  В целях сокращения санитарно-защитной зоны необходимо выполнить переоборудование открытых распределительных устройств ПС  “Алексеевская”  на закрытый тип, санитарно-защитная зона от которой составит 70м и не будет оказывать отрицательного влияния на жилую застройку.

Связь

Телефонизация

Согласно приведенному расчету телефонной плотности по кварталам с учетом семейности 3 человека потребное количество телефонов составит:

- на первую очередь - 3633 номеров;

- на расчетный срок  - 3933 номеров.

Ёмкость существующей цифровой телефонной станции  на 3000 номеров не обеспечивает потребность ни на первую очередь развития ни на расчетный срок. Для расчетного срока до 2015 года ёмкость существующей телефонной станции  недостаточна и её предлагается увеличить до 3700 номеров, а к 2025 году до 4000 номеров, для чего в новом восточном микрорайоне установить новую цифровую подстанцию на 1000  номеров, например  марки «Протон ССС».

В  дальнейшем, по мере новой застройки, предлагается организовать два шкафных района с установкой распределительных шкафов ШР-600.

Магистральные сети предлагается выполнить в телефонной канализации из асбестоцементных или полиэтиленовых труб с затяжкой кабелей ТППэпЗ 200х2х0,4.

Распределительные сети выполнить кабелями различной ёмкости в кабельной канализации и в траншее, установив ящики на опорах.

В настоящее время Российский рынок диспетчерских систем ещё не сформировался, но  время диктует, что не за горами автоматизация отдельных коммунальных систем (АСКУЭ, систем учета энергоносителей и водоснабжения), таким образом, связь в р.ц.Алексеевское будет развиваться по мере развития телекоммуникационных систем отрасли.

По территории запланированной на перспективное развитие Восточного района, проходят два магистральных кабеля сельской связи до пос.Лебяжье и Речное. При проведении проектно изыскательских работ на конкретные объекты учитывать работы по выносу данных кабелей из зоны строительства.

Радиофикация

Абонентские точки системы проводного вещания в селах и городах Республики Татарстан являются основой системы оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и угрозы поражения населения, а также важнейшим источником получения информации о событиях общественно-политической, культурной и духовной жизни республики, особенно для старшего поколения слушателей.  Количество радиоточек на расчетный срок до 2015 года  составит - 3633 до 2025года – 3933.

Мощность одной радиоточки  0,35вт. Необходимая расчетная мощность радиосети 1376 вт.

Предлагается в р.ц.Алексеевское организовать радиотрансляционный узел типа УКВ мощностью 1,5квт с аппаратурой 3-х программного вещания. Распределительные  радиофидеры напряжением 240в выполнить стальным проводом по стойкам на крышах жилых домов и общественных зданий и сооружений.

Телевидение

Телевидение предлагается сохранить от эксплуатируемых телепередающих центров с перспективой установки новейшего, современного оборудования средств телетрансляции.

7. Формирование природно-экологического каркаса территории. Система зеленых насаждений

Проектом предлагается организация непрерывной сети «зеленых связей»; формирование экологических «осей»; создание защитных полос (ветро-, газо-, шумозащита) зелеными насаждениями, что будет способствовать улучшению состояния ОС на данной территории (Москва-Париж…, 1997).

Так генеральным планом предлагается благоустройство и озеленение набережной в пределах пгт. Алексеевское. В западной части поселка озеленение вдоль набережной имеет свое продолжение вдоль ручья, который впадает р. Кама, а также озеленение общего пользование предусматривается в районе нового жилищного строительства.

В восточной части поселка озеленение набережной плавно переходит в район нового проектируемого жилищного строительства.

Непрерывная система зеленых насаждений должна обеспечить удобные озелененные пешеходные связи между всеми планировочными элементами.

В генеральном плане предлагается  озеленение вдоль автодороги Казань – Чистополь в западной и восточной частях поселка. Также озеленение предусматривается от предприятий пгт. Алексеевское от таких как:   Складские территории РАЙПО, ЭПУ «Чистопольгаз АГЗС», ООО «Эдем», Татгазстрой, ООО «Раф», ОАО «Алексеевскдорстрой», ЗАО Алексеевская МСО – ТАПС, ГУП Алексеевское МПП ЖКХ, ООО «Монтажник», ООО «Агроснаб» и Кладбища.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы против задымленности, копоти и газов.

В результате намеченных проектных предложений существенно увеличится общая площадь озеленения территории и, соответственно, площадь объектов озеленения общего пользования.

Обеспеченность зелеными насаждениями на участке проектирования составит 195,8  га, из них:

- озеленение общего пользования – 144 га;

- внутриквартальное озеленение – 11,1 га;

- санитарно-защитное озеленение – 40,8

Озеленение общего пользования составит 122 м2/чел. (из расчета: 1440000 кв.м/11800 чел.), что будет соответствовать установленным нормам 10 м2/чел. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки территории общегородского центра составит 41 %.

Таким образом, анализ ландшафтно-рекреационных территорий показывает, что в результате проведения мероприятий, предложенных данным проектом, все установленные нормативы будут соблюдены.

Ориентировочная стоимость запланированных работ по благоустройству озелененных территорий общего пользования в ценах 2006 г. составит  345647,5 руб. (табл.1):

Стоимость планируемых работ по благоустройству озелененных

территорий общего пользования в ценах 2006 г.

| Озеленение | Площадь, га | Коэффициент, тыс. руб./га | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| организация новых скверов, бульваров, парков | 144 | 2211,8 | 318499,2 |
| санитарно-защитное озеленение | 40,8 | 665,4 | 27148.32 |
| Итого | 184,8 |  | 345647.5 |

Стоимость планируемых работ по благоустройству озелененных

территорий общего пользования в ценах 2001 г.

| Озеленение | Площадь, га | Коэффициент, тыс. руб./га | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| организация новых скверов, бульваров, парков | 144 | 626,5 | 90216 |
| санитарно-защитное озеленение | 40,8 | 188,5 | 7690,8 |
| Итого | 184,8 |  | 97906,8 |

8. Интегральная оценка воздействия на окружающую среду интерпретация   результатов оценки.

8.1. Методика интегральной оценки

Оценка воздействия на ОС намечаемых Генеральным планом мероприятий заключается в определении и прогнозировании результатов действия нооценозов на биогеофизическую среду, здоровье и благополучие человека, а также интерпретации и передачи информации о воздействии.

В настоящее время применяются следующие основные методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на ОС:

Метод контрольных списков, в котором составляется перечень видов воздействий, присущих рассматриваемому объекту, с присвоением каждому количественной (как правило, в баллах) оценки. Процедура оценки вариантов проекта, отличающихся технологией или набором природоохранных мероприятий, заключается в выявлении видов предполагаемых воздействий и их ранжировании в соответствии с показателями контрольного списка. Результаты этой процедуры оформляются в виде таблицы, а заключение формулируется на основании суммы полученных каждым вариантом баллов.

Метод диаграммы потоков, представляющий собой последовательное выявление и прогнозирование зависимостей между воздействием и его последствиями. Построение диаграмм потоков возможно только при наличии точного описания процессов, происходящих в природной и окружающей человека среде без оказания воздействий и при их появлении. Трудности метода состоят в большой разветвленности диаграммы, что усложняет проведение ее анализа.

Метод совмещенного анализа карт, при использовании которого выделяют территории предполагаемых воздействий и производят их анализ по картографическому материалу, аэрофотоснимкам, материалам землеустройства. По каждому показателю воздействия сначала строится своя карта схема, а затем определяется суммарное воздействие путем совмещения (наложения) этих карт и производится визуальная оценка.

Метод матриц, включающий по вертикали выделяемые характеристики ОС, а по горизонтали – виды воздействий на них. В пересечениях проставляются бальные оценки интенсивности воздействия и его весомости. Метод матриц использует причинно-следственные зависимости между воздействием и его последствиями в окружающей человека среде. Метод обладает достаточной информативностью и наглядностью, поэтому был выбран именно он.

В качестве интегрального показателя важности возможных изменений была использована значимость, определяемая исходя из величины воздействия и ценности объекта воздействия (Экологическая оценка, 2001).

Величина воздействия (ВВ) различных источников определялась экспертно исходя из таких показателей, как интенсивность воздействия, его продолжительность, площадь проявления. В данном разделе величина воздействия определялась по 5-балльной шкале с учетом возможных как положительных, так и отрицательных изменений:

-2 - воздействие сильное отрицательное;

-1 - воздействие слабое отрицательное;

0 - отсутствие воздействия;

+1- воздействие слабое положительное;

+2 – воздействие сильное положительное.

Объектами воздействия  являются отдельные компоненты ОС, население, попадающее в зону воздействия.

Ценность объектов воздействия (ЦОВ) обуславливается их социальной значимостью, т.е. возможностью удовлетворять различные потребности человека (водопользование, землепользование, эстетическое значение, влияние на здоровье человека и др.).

ЦОВ определялась экспертно, исходя из реального состояния объектов воздействия в зоне влияния отдельных источников. Для количественной интерпретации ЦОВ была использована 4-х балльная шкала:

Ценность объекта воздействия:

0 – отсутствует;

1 - низкая;

2 - средняя;

3 - высокая.

Получаемый на основе ВВ и ЦОВ показатель значимости воздействия (ЗВ) определяет важность предполагаемого изменения состояния объектов воздействия для человека. Данный показатель определяется как произведение баллов оценки ВВ и ЦОВ:

ЗВ=ВВ(балл оценки) х ЦОВ(балл оценки)

Для наглядности интерпретации значимость воздействия была приведена к 7-балльной шкале, учитывающей направленность возможных изменений (Строительство…, 2003):

| высокая | средняя | слабая | незначимая | отрицательная слабая | отрицательная средняя | отрицательная высокая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 6 | 4 | 2-3 | -1+1 | -2-3 | -4 | (-6 |

## 8.2. Результаты интегральной оценки и интерпретация результатов

Результаты интегральной оценки на компоненты ОС и состояние здоровья населения к моменту реализации мероприятий Генерального плана представлены в таблице 53.

Таблица 53

Интегральная оценка воздействия на ОС мероприятий

Генерального плана

| № п/п | Мероприятия Генерального плана | Компоненты ОС |
| --- | --- | --- |
|  |  | атмос-ферный воздух | геол-гиче-кая и гидро-геоло-гичес-кая среда | Рельеф | Почвы | Раси-тель-ность | Поверхностные воды | Здоровье населения |
|  | Ценность компонента ОС | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Увеличение площади жилых территорий | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | +1 |
| 2 | Увеличение площади общественно-деловых территорий | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 3 | Уменьшение площади производственных территорий | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 4 | Увеличение площади объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 |
| 5 | Увеличение площади территорий специального назначения | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | Увеличение площади рекреационных территорий | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 8 | Реконструкция и модернизация водопроводных систем | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 |
| 9 | Строительство и реконструкция канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | +1 |
| 11 | Строительство и реконструкция сетей газо- и теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +2 |
| 10 | Планово-регулярная санитарная очистка территории | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | +2 | +2 |
| 11 | Реконструкция существующих электроподстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Итого | +4 | 0 | 0 | -2 | -1 | +6 | +12 |
| Значимость воздействия | +8 | 0 | -18 | -4 | -2 | +18 | +36 |

Как показал проведенный анализ, в результате реализации мероприятий Генерального плана наиболее значительному негативному воздействию подвергнется рельеф и почвы. Высокая степень отрицательного воздействия на этот компонент ОС будет обусловлена как увеличением площадей, занятых территориями специального назначения, так и технологией проведения работ по обустройству (прокладкой газопроводов в подземном варианте, планировкой территории, значительными объемами земляных работ, вызывающих нарушение структуры землепользования, развитие эрозии, деградацию почвенного покрова).

Негативное влияние на другие компоненты ОС ожидается не столь существенное, так как воздействие на них будет носить, в основном, опосредованный характер (значимость воздействия на растительность – слабая отрицательная;).

В то же время в результате проведения природоохранных мероприятий, предложенных в Генеральном плане, ожидается высокая значимость положительного воздействия на такие компоненты, как состояние атмосферного воздуха, поверхностные воды и, в наибольшей степени, на здоровье населения.

В целом значимость воздействия на компоненты ОС к моменту реализации мероприятий Генплана оценивается как «высокое положительное».

Список литературы

- Временная инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности в предпроектных и проектных материалах/ Министерство природы РФ, 1992.

- Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 №136-ФЗ).

- Водный кодекс Российской Федерации (от 19.06.2007 №102).

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности/ Министерство природы РФ, 1995.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1.758-99/ Министерство здравоохранения России, 1999.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 1995.

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду/ Госкомэкология России, 2000.

- Пособие по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) инвестиций и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов.- М., 1992.

- Руководство о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов М., 1992.

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровня шума.- М., 1984.

- СанПиН 2.1.6.983-00 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»/ Министерство здравоохранения РФ, 2000.

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»/ Министерство здравоохранения РФ, 2003.

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях и общественных зданиях»/ Министерство строительства РФ, 1996.

- СниП 2.07.01-89  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»/ Госстрой России, 1994.

- СниП II-12-77 «Защита от шума»/ Госстрой России, 1978.

- СниП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций о коррозии»/ Госстрой СССР, 1985.

- СниП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»/ Минстрой России, 2003.

- СниП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»/ Госстрой России, 1991.

- СниП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»/ Госстрой СССР, 1983.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.

21.Генеральный план и проект детальной планировки р.ц. Алексеевское РТ. Пояснительная записка. Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект», Казань, 1992 г.

22.Гидрогеологическое заключение. Схема водоснабжения р.п. Алексеевское Алексеевского р-на, РТ. Пояснительная записка. Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект», Казань, 1992 г.

23.Инженерно-геологические изыскания. Застройка жилого массива Алексеевского молочно-консервного комбината в р.ц. Алексеевское РТ. Пояснительная записка. Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект», Казань, 1992 г.

24.Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Татарстан. Аналитический доклад. Раздел: состояние окружающей среды. Природно-ресурсный потенциал/ К.: ООО «Экоэксперт», 2000-2001.

25.Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Татарстан. Аналитический доклад/ К.: Государственное унитарное предприятие Головная территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект», 2002.- 188 с.

26.Государственный доклад. О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ, Казань, 2005.

26.Государственный доклад. О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ, Казань, 2006.

27.Инженерная экология и экологический менеджмент: Учебник/ Под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина.- М.: Логос, 2004.- 520 с.

28.Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. - М: Инкомбук, 1997.-173 с.

29.Строительная экология: Учеб. пособие/ Передельский Л.В., Приходченко О.Е.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 320 с.

30.Павленко Н.К., Спектр С.В. «Общие поиски пресных подземных вод в Закамье для водоснабжения городов и населенных пунктов», выполнены ТГРУ ОАО «Татнефть», 2000г., Казань, ФГИ.

31.Дятлова В.К., Гордеева О.Л., Костин Б.М. Отчет по групповой гидрогеологической и инженерно-геологической съемке М1:200000 листов N-39-VIII N-39-IX (Камское Устье, Алексеевское) и гидрогеологическому доизучению и инженерной геологической съемке М1:200000 листа N-39-IX (Чистополь), выполнены Горьковской ПСП в 1985-90гг. Нижний Новгород 1990, 270с.