Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказ:        № 8050

Заказчик:

ГКУ « Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАЙНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Материалы по обоснованию

Том 2

Пояснительная записка

Текстовые материалы

г. Казань 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАЙНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЙНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Майнского сельского поселения в системе расселения Алексеевского муниципального района	11

2.2 Характеристика земельного фонда	13

2.3. Социально-экономический потенциал территории	14

2.3.1. Демографический потенциал	14

2.3.2. Производственные территории	15

2.3.3. Агропромышленный комплекс	16

2.3.4. Лесной комплекс	17

2.3.5. Жилищный фонд	18

2.3.6. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	19

2.4. Историко-культурное наследие	24

2.5. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	25

2.6. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	26

2.7. Инженерная инфраструктура	28

2.7.1.Водоснабжение	28

2.7.2. Канализация	29

2.7.3. Санитарная очистка территории	29

2.7.4. Теплоснабжение	30

2.7.5. Газоснабжение	30

2.7.6. Электроснабжение	31

2.7.7. Слаботочные сети	32

2.8. Инженерная подготовка территории	32

2.8.1. Существующее положение	32

2.8.2. Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию района	34

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЙНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	37

3.1. Прогноз численности населения	37

3.2. Экономическое развитие	38

3.2.1. Развитие промышленного производства	38

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	38

3.2.3. Развитие лесного комплекса	40

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	44

3.4. Развитие системы обслуживания населения	44

3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	55

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	60

3.7. Мероприятия по изменению границ	63

3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	65

3.8.1. Водоснабжение	65

3.8.2. Канализация	67

3.8.3. Санитарная очистка территории	72

3.8.4. Теплоснабжение	75

3.8.5. Газоснабжение	76

3.8.6. Электроснабжение	78

3.8.7. Слаботочные сети	81

3.9. Мероприятия инженерной подготовки территории	81

3.10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	88

3.10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне	88

3.10.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	91

3.10.3. Оповещение о чрезвычайной ситуации	113

3.10.4. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера	116

3.10.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	117

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	122

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	126

ПРИЛОЖЕНИЕ	131

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Майнского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование.

Заказчиком на разработку проекта генерального плана является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Генеральный план Майнского сельского поселения Алексеевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии с актуализацией документа (существующее положение - на 01.01.2016 года, проектные предложения – на 01.01.2017 года) для генерального плана установлены следующие этапы реализации:

Исходный год	—	начало 2016 г.

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план Майнского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений генерального плана.

При разработке генерального плана Майнского сельского поселения Алексеевского муниципального района были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.08.2017 г. № 577);

- Схема территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Алексеевского муниципального района № 307 от 23.04.2013 г.;

- официальные данные, предоставленные администрацией Алексеевского муниципального района и Майнского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАЙНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Майнского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров среды проживания в муниципальном образовании, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Майнского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЙНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Майнского сельского поселения в системе расселения Алексеевского муниципального района

Граница Майнского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №11-ЗРТ
«Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алексеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Майнского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Верхняя Татарская Майна (административный центр), село Чувашская Майна, деревня Горка, поселок Баганинского лесхоза.

Майнское сельское поселение расположено в восточной части Алексеевского муниципального района, в центральной части Республики Татарстан. Поселение граничит с Подлесно-Шенталинским и Билярским сельскими поселениями Алексеевского муниципального района, Чистопольским и Аксубаевским муниципальными районами Республики Татарстан.

Общая площадь Майнского сельского поселения составляет 7691,1 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 221,4 га, из них: с. Верхняя Татарская Майна – 75,6 га, с. Чувашская Майна -  73,7 га, д. Горка – 72,1 га и п. Баганинского лесхоза -10,6 га.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Алексеевский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону. Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промышленность, агропромышленный комплекс, новое строительство и производство строительных материалов.

Производственная инфраструктура Майнского сельского поселения представлена объектами промышленного производства (нефтяные скважины) и объектами агропромышленного комплекса (фермы КРС, машино-тракторные парки, зернотоки и сельскохозяйственные склады).

В Майнском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: детский сад, средняя общеобразовательная школа, спортзал, три фельдшерско-акушерских пункта, два сельских дома культуры, сельский клуб, две библиотеки при сельских домах культуры, два отделения почтовой связи и объекты торговли.

Транспортная связь Майнского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через дороги регионального значения. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения «Алексеевское – Билярск», «Муслюмкино – Билярск», «Верхняя Татарская Майна - Чувашская Майна», подъезд к д.Верхняя Татарская Майна.

Экономико-географическое положение Алексеевского муниципального района достаточно благоприятно для дальнейшего формирования района как высокоразвитого сельскохозяйственного, производственно-делового, инфраструктурного, рекреационного региона Республики Татарстан, что будет способствовать интенсивному развитию г. Казани и Республики Татарстан в целом.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Майнского сельского поселения является частью системы расселения Алексеевского муниципального района.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром п.г.т. Алексеевское.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2016г. средняя плотность Майнского сельского поселения составила 11,5 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Алексеевского муниципального района, Майнское сельское поселение входит в группу поселений с низким показателем плотности населения.

На территории Майнского сельского поселения население, с общей численностью 890 человек, проживает на территории четырех населенных пунктов: с. Верхняя Татарская Майна – центр поселения, с. Чувашская Майна, д. Горка и п. Баганинского лесхоза – рядовые населенные пункты.

Система расселения Майнского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с. Верхняя Татарская Майна, с численностью населения 230 человек и с. Чувашская Майна с численностью населения 503 человека, где размещены административные функции, образовательные организации, объекты физической культуры и спорта, медицинские организации, предприятия торговли.

Второй ранг занимает д.Горка с численностью населения 141 человек и п.Баганинского лесхоза с численностью населения 16 человек.

## 2.2 Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь сельского поселения составляет 7691,1 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 1105,8 га, что составляет около 14,4% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Майнского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Майнского сельского поселения представлена в таблице 2.2.1.

По данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в поселении отсутствуют земельные участки, находящиеся в республиканской собственности.

Таблица 2.2.1

Перечень земельных участков в границах Майнского сельского поселения, находящихся в федеральной собственности

| № п/п | Местоположение участка | Категория земель | Вид разрешенного пользования | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, Майнское сельское поселение, СХПК Билярск | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для эксплуатации объектов газопровода-отвода и АГРС с. Билярск | 0,07 |
| 2 | Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, Майнское сельское | Земли лесного фонда | - | 1105,8 |
|  | Итого |  |  | 1105,87 |

Примечание: земли лесного фонда отнесены к федеральной собственности согласно статье 8 Лесного кодекса РФ

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Майнского сельского поселения не имеется.

## 2.3. Социально-экономический потенциал территории

### 2.3.1. Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Майнского сельского поселения, на начало 2016 г. численность населения составила 890 человек.

Демографическая структура Майнского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Демографическая структура и движение населения Майнского  сельского поселения на начало 2016 года

| Показатели | с. Верхняя Татарская Майна | с. Чувашская Майна | д. Горка | п. Баганинского лесхоза | Всего по Майнскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 230 | 503 | 141 | 16 | 890 |
| Детского возраста: | 25 | 90 | 12 | 3 | 130 |
| До 1 года | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 1-6 лет | 11 | 33 | 4 | 1 | 49 |
| 7-15 лет | 13 | 51 | 8 | 2 | 74 |
| Трудоспособного возраста: | 148 | 319 | 94 | 12 | 573 |
| 16-17 лет | 8 | 16 | 6 | 1 | 31 |
| 18-54 лет для женщин | 62 | 146 | 35 | 5 | 248 |
| 18-59 лет для мужчин | 78 | 157 | 53 | 6 | 294 |
| Пенсионного возраста: | 57 | 94 | 35 | 1 | 187 |
| Старше 55 лет для женщин | 34 | 60 | 24 | 1 | 119 |
| Старше 60 лет для мужчин | 23 | 34 | 11 | 0 | 68 |
| Общий прирост населения | -3 | -13 | -2 | 0 | -18 |
| Естественный | -2 | -8 | -5 | 0 | -15 |
| Родилось | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Умерло | 5 | 12 | 5 | 0 | 22 |
| Механический | -1 | -5 | 3 | 0 | -3 |
| Прибыло | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 |
| Выбыло | 7 | 12 | 1 | 0 | 20 |

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения является с. Чувашская Майна, где проживает большая часть населения – 503 человека (56,5% от общей численности населения поселения). Населенным пунктом с наименьшей численностью населения (16 человек) в Майнском поселении является п.Баганинского лесхоза.

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Майнском сельском поселении выше населения нетрудоспособного возраста, что определенно является положительной тенденцией.

По данным администрации Майнского сельского поселения  население трудоспособного возраста на начало 2016 года составило 573 человек (64,4% от общей численности населения). Доля нетрудоспособного населения составила 35,6%, в том числе 14,6% (130 человек) – младше трудоспособного возраста и 21% (187 человек) – в возрасте старше трудоспособного. На 100 человек трудоспособного возраста приходилось 33 человека в нетрудоспособном возрасте.

Как видно из приведенных выше данных за 2015 год естественный прирост населения имеет отрицательное значение (-15 человек), механический прирост также имеет отрицательное значение (-3 человека). Как следствие, общего прироста населения за 2015 год в поселении не произошло.

### 2.3.2. Производственные территории

На территории Майнского сельского поселения располагаются две нефтедобывающие скважины. Скважины располагаются на территории Билярского нефтяного месторождения и принадлежат ЗАО «Веллойл».

### 2.3.3. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводство и животноводство.

Основная сельскохозяйственная специализация Майнского сельского поселения – животноводство, растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур).

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство. Дополнительными отраслями являются мясное животноводство, свиноводство, коневодство, овцеводство, пчеловодство.

На территории Майнского сельского поселения имеются следующие агропромышленные объекты (см. табл. 2.3.2).

Таблица 2.3.2

Перечень и характеристика объектов АПК на территории Майнского сельского поселения на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование объекта, организации | Адрес (местонахождение) | Мощность объекта | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферма КРС НПА «Алексеевское» | с. Верхняя Татарская Майна | 200 голов | действующий |
| 2 | Зерноток | с. Верхняя Татарская Майна |  | недействующий |
|  | Машино-тракторный парк | с. Верхняя Татарская Майна |  | недействующий |
| 3 | Ферма КРС НПА «Алексеевское» | с. Чувашская Майна | 700 голов | действующая |
| 4 | Машино-тракторный парк НПА «Алексеевское» | с. Чувашская Майна | 20 ед. техники | действующий |
| 5 | Зерноток НПА «Алексеевское» | с. Чувашская Майна |  | действующий |
| 6 | Пасека | с. Чувашская Майна | 50 пчелосемей | действующая |
| 7 | Ферма КРС КФХ «Хаметова Р.» | д. Горка | 300 голов | действующий |
| 8 | Зерноток КФХ « ХаметоваР.» | д. Горка |  | действующий |
| 9 | Машино-тракторный парк КФХ «Хаметова Р.» | д. Горка | 10 ед техники | действующий |
| 10 | Зерносушилка КФХ «Хаметова Р. | д. Горка | 25 т/ч | действующий |
| 11 | Зерносеменохранилище | д. Горка |  | действующее |

### 2.3.4. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Майнского сельского поселения занимает площадь 1105,8 га, что составляет 14,4% от всей площади сельского поселения.

На территории Майнского сельского поселения расположены леса ГКУ «Билярского лесничества» Баганинского участкового лесничества.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Большая часть земель лесного фонда, расположенного в границах Майнского сельского поселения (923,4 га), представлена эксплуатационными лесами. Остальная часть лесного фонда поселения (182,4 га) представлена защитными лесами.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса на территории сельского поселения представлены категориями лесов:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (шириной 0,25 км с каждой стороны от оси). Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра.

- ценные леса, к которым относятся леса, расположенные в лесостепных зонах. К лесам, расположенным в лесостепных зонах, относятся разобщенные участки лесов в лесостепных зонах, а также естественные или искусственно созданные участки лесов, имеющие защитное и противоэрозионное значение, размеры и границы которых определяются с учетом местных геологических, гидрогеологических, почвенных и других природных условий. Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

### 2.3.5. Жилищный фонд

На 01.01.2016 г. объем жилищного фонда Майнского сельского поселения составляет 19,64 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Майнского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Таблица 2.3.3

Характеристика существующего жилищного фонда

Майнского сельского поселения

| Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| Майнское СП, в том числе: | 22,07 | 19,64 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 23,09 | 5,31 |
| с.Чувашская Майна | 20,91 | 10,52 |
| д.Горка | 22,34 | 3,15 |
| п.Баганинского лесхоза | 41,25 | 0,66 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратные метры общей площади на одного жителя). По Майнскому сельскому поселению на начало 2016 года приходится 22,07 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 29,1 кв.м общей площади жилья на человека.

Завышенный показатель жилищной обеспеченности в п.Баганинского лесхоза связан с тем, что на балансе РГУП БТИ находится весь жилищный фонд, в том числе без постоянно проживающего населения, тогда как часть жилых домов в данных населенных пунктах используется под второе жилье (для непрописанных жителей, жилье для временного проживания).

Таблица 2.3.4

Характеристика существующего заброшенного жилья по состоянию

на 01.01.2016 г.

| Наименование населенного пункта | Общая площадь домов, тыс.кв.м | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| с.Верхняя Татарская Майна | 0,46 | 12 |
| с.Чувашская Майна | 1,08 | 21 |
| д.Горка | 0,65 | 16 |
| п.Баганинского лесхоза | 0,22 | 7 |
| ИТОГО | 2,41 | 56 |

Таким образом, если учитывать только постоянное население и жилищный фонд для постоянного населения (без заброшенного жилья), показатель обеспеченности населения жильем снижается до 19,36 кв.м/чел., в том числе:

с.Верхняя Татарская Майна – 21,09 кв.м/чел.;

с.Чувашская Майна – 18,77 кв.м/чел.;

д.Горка – 17,73 кв.м/чел.;

п.Баганинского лесхоза – 27,50 кв.м/чел.

За последние 5 лет в Майнском сельском поселении введено в эксплуатацию 5 индивидуальных жилых домов, средний размер 1 дома равен 95 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

Таблица 2.3.5

Жилищное строительство за 2011 - 2015 гг. (тыс.кв.м общей площади)

| Годы | Количество домов | Общая площадь, кв.м. | Типы домов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные | индивидуальные |
| 2011 | 1 | 72 | - | 72 |
| 2012 | - | - | - | - |
| 2013 | 2 | 206 | - | 206 |
| 2014 | 1 | 87 | - | 87 |
| 2015 | 1 | 109 | - | 109 |

Примечание: таблица составлена по данным, предоставленным администрацией сельского поселения.

### 2.3.6. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Образовательные организации

В настоящее время в Майнском сельском поселении (в с.Чувашская Майна) имеется 1 детский сад проектной вместимостью 14 мест. Численность детей, посещающих детский сад, составляет 22 человека. Следовательно, детский сад заполнен на 157% от проектной вместимости. Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями составляет 34% от нормативной потребности.

В поселении функционирует Чувашскомайнская средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 150 учащихся. Общая численность обучающихся в школе составляет 48 человек. Школа заполнена на 32% от проектной вместимости. Обеспеченность населения образовательными организациями составляет 143% от нормативной потребности.

По предоставленным анкетным данным Майнского сельского поселения организации дополнительного образования детей размещены при школе. Обеспеченность детей кружками составляет 16%.

Лечебно-профилактические медицинские организации

В соответствии со Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района медицинское обслуживание населения Алексеевского муниципального района осуществляют:

- Центральная районная больница (135 коек круглосуточного пребывания, в т.ч. 10 коек родильного дома и 11 коек инфекционного отделения), с поликлиникой (300 посещений в смену взрослого отделения и 75 посещений в смену детского отделения) и со станцией скорой медицинской помощи (4 автомобиля) в пгт Алексеевское,

- Билярская врачебная амбулатория (10 коек дневного стационара и 81 посещение в смену, 4 автомобиля).

Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности медицинскими организациями произведен для населения всего Алексеевского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 41,3% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Медицинское обслуживание населения Майнского сельского поселения осуществляют три фельдшерско-акушерских пункта: в с.Верхняя Татарская Майна проектной мощностью 8 посещений в смену, в с.Чувашская Майна проектной мощностью 10 посещений в смену и в д.Горка проектной мощностью 8 посещений в смену. Обеспеченность лечебно-профилактическими медицинскими организациями в поселении составляет 161% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

В Майнском сельском поселении действуют два сельских дома культуры: в с.Верхняя Татарская Майна и с.Чувашская Майна проектной вместимостью по 150 мест каждый. В д.Горка действует сельский клуб проектной мощностью 100 мест (ветхое здание). Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 267% от нормативной потребности.

Нормативная потребность населения Майнского сельского поселения в библиотеках составляет 5,9 тыс. экземпляров книжного фонда. В настоящее время в Майнском сельском поселении действуют две библиотеки в с.Верхняя Татарская Майна мощностью книжного фонда 6,0 тыс. экземпляров и в с.Чувашская Майна мощностью книжного фонда 6,8 тыс. экземпляров. Обеспеченность населения библиотеками значительно превышает нормативные потребности.

Объекты культового назначения

Из объектов культового назначения в Майнском сельском поселении находятся мечеть в с.Верхняя Татарская Майна и церковь в с.Чувашская Майна.

Объекты физической культуры и спорта

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 312 кв.м площади пола. В Майнском сельском поселении при средней школе с.Чувашская Майна имеется спортивный зал общей площадью 162 кв.м. Обеспеченность для поселения составляет 52%.

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных спортивных сооружениях составляет 1735 кв.м. Плоскостные спортивные сооружения в Майнском сельском поселении представлены спортплощадкой площадью 3300 кв.м при школе в с.Чувашская Майна. Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 190%.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Майнского сельского поселения составляет 80 кв.м (в с.Чувашская Майна – 55 кв.м торговой площади, в с.Верхняя Татарская Майна – 10 кв.м торговой площади, в д.Горка – 15 кв.м торговой площади). Торговая площадь всех магазинов сельского поселения соответствует 30% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Майнском сельском поселении имеется два отделения почтовой связи - в с.Верхняя Татарская Майна площадью 9 кв.м, обслуживающее население с.Верхняя Татарская Майна и п.Баганинского лесхоза, в с.Чувашская Майна площадью 30 кв.м, обслуживающее население данного села.

Предприятия бытового обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Майнском сельском поселении отсутствуют.

Кладбища

В Майнском сельском поселении располагается четыре действующих кладбища общей площадью 5,1 га:

- в с.Верхняя Татарская Майна мусульманское кладбище площадью 2,8 га, заполненность - 30%. Свободные территории кладбища составляют 2,0 га;

- в с.Чувашская Майна православное кладбище площадью 1,1 га, заполненность – 60%. Свободные территории кладбища составляют 0,4 га;

- в д.Горка православное кладбище площадью 0,6 га, заполненность – 65%. Свободные территории кладбища составляют 0,2 га;

- в бывшей д.Русская Майна православное кладбище площадь 0,6 га заполненность – 89%. Свободные территории кладбища составляют 0,1 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышает нормативные потребности населения.

Полиция

В Майнском сельском поселении отсутствует участковый пункт полиции.

Потребность существующего населения Майнского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2016, Постановлением Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года», Распоряжением Правительства РФ №923-р от 13.07.2007г. «О социальных нормативах и нормах», Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6

Анализ обеспеченности населения Майнского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 42 | 14 | 34 |
| Общеобразовательные организации | мест | 100% детей 7-17 лет | 105 | 150 | 143 |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 120% от школьников | 89 | 14 | 16 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 12 | отсутствуют | 0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 16 | 26 | 161 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м на 1000 чел | 312 | 162 | 52 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м на 1000 чел. | 67 | отсутствуют | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. пола | 1949 кв.м на 1000 чел | 1735 | 3300 | 190 |
| Клубы, дома культуры | мест | 150 мест на 1000 чел. | 150 | 400 | 267 |
| Библиотеки | тыс. томов | 8 тыс.т на 1000 чел. | 7,1 | 12,8 | 180 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 267 | 80 | 30 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 36 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 раб.места на 1000 чел. | 4 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 2 | 200 |
| Отделения и филиалы банка | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | отсутствуют | 0 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,2 | 2,7 | 1350 |

## 2.4. Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Майнского сельского поселения находятся следующие объекты историко-культурного наследия.

- Объекты археологического наследия Алексеевского района:

- Балынгузское селище V в 2,5км к западу-юго-западу от д.Горка на восточном пологом склоне Балынгузского мыса;

- Балынгузское селище VI - д.Горка, в нижней части мыса, на вершине которого находится курган II;

- Балынгузское городище к западу, в 1,25-1,5км от д.Горка и в 3-3,5км к северу, северо-востоку от села Билярск на высоком берегу реки (с юга).

- Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия Алексеевского района:

- Верхнетатмайское местонахождение - с.Верхняя Татарская Майна правый берег р.М.Черемшан;

- Верхнетатмайское селище I - с.Верхняя Татарская Майна, правый берег р.Вялюльнино, правого притока р.М.Черемшан. В 2км к югу от села. С севера ограничено рч.Семинайка, с юга – небольшим оврагом;

- Верхнетатмайское селище II - с.Верхняя Татарская Майна;

- Горкинская стоянка I - д.Горка, правый берег р.М.Черемшан. В 2,5км к северо-востоку от села на краю надлуговой террасы;

- Горкинское селище I, Горкинское селище II, Горкинское селище III, Горкинское селище IV, Горкинское селище V, Горкинское селище VI, Горкинское селище VII, Горкинское селище VIII, Горкинское селище IX, Горкинское селище Х - с.Горка;

- Горкинское поселение I – с.Горка, левый берег р.М.Черемшан. В 0,8км к югу от деревни на краю надлуговой террасы;

- Горкинское городище II – с.Горка. К западу от села через овраг на пологом мысу, опускающемся к пойме реки;

- Горкинские курганы – с.Горка, правый берег р.М.Черемшан. В 3км к юго-востоку от села на краю надлуговой террасы;

- Чувашское селище I – в 0,6км к юго-западу от села Чувашская Майна.;

- Чувашское селище II – с.Чувашская Майна;

- Чувашское селище III – с.Чувашская Майна.

В соответствии со статьей 36 № 73-ФЗ, в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения историко-культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы.

## 2.5. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

В соответствии со Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района к рекреационным объектам на территории Майнского сельского поселения относится памятник природы регионального значения - «Река Малый Черемшан». В с.Верхняя Татарская Майна находится мечеть. Северо-восточнее с. Верхняя Татарская Майна находится частная база отдыха.

В Алексеевском районе ведется плодотворная работа по сохранению народных художественных промыслов за счет проведения ярмарок, фестивалей и других мероприятий в течение всего года. Ярмарки, фестивали, национальные праздники являются еще одним направлением возрождения национальных традиций народов, проживающих в Алексеевском районе. Организации и проведению подобных культурно-массовых мероприятий способствуют наличие и активная деятельность народных ансамблей и коллективов в районе, известных также за пределами республики. Благодаря многолетнему труду данных коллективов по восстановлению и сохранению национальных танцев, песен, игры на музыкальных инструментах и других видов фольклорного искусства в районе формируются национальные центры, так в Майнском сельском поселении в с. Чувашская Майна расположен центр чувашской культуры, который формируется благодаря активной творческой и общественной деятельности Чувашского народного коллектива «Шусем».

Майнское сельское поселение отличается богатым рекреационным потенциалом лесных ресурсов. Лесной фонд Майнского сельского поселения занимает площадь 1105,8 га, что составляет 14,4% от всей площади сельского поселения. Лесной фонд на территории поселения представлен защитными и эксплуатационными лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства).

Имеются также площади земель сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

Гидрографическую сеть Майнского сельского поселения образует река Малый Черемшан, ее притоки, пруды и озера. Река Малый Черемшан протекает вдоль южной границы сельского поселения.

В с.Верхняя Татарская Майна расположен пруд площадью 0,9 га, в юго-восточной части поселения рядом с с.Чувашская Майна расположено озеро площадью 5 га, юго-западнее д.Горка имеется пруд площадью 2,8 га, а северо-восточнее от деревни благоустроенный пляж. В настоящее время пруды и озера являются так же местом отдыха местного населения, используемые в летний период для купания, а также для зимней и летней рыбалки.

## 2.6. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Майнского сельского поселения является частью транспортной структуры Алексеевского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Майнского поселения по двум критериям (направлениям): по форме собственности и по функциональному назначению.

Автомобильные дороги и транспорт

- По форме собственности существующие автомобильные дороги Майнского сельского поселения представлены дорогами регионального значения.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

автомобильная дорога IV категории «Верхняя Татарская Майна - Чувашская Майна», которая проходит в широтном направлении от центральной части поселения к с.Чувашская Майна, протяженностью 6,2 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Муслюмкино - Билярск», которая проходит в направлении с севера на юг от п.Баганинского лесхоза, рядом с с.Верхняя Татарская Майна через д.Горка к с.Билярск, протяженностью 10,0 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Алексеевское - Билярск», проходит по юго-западной части территории поселения и соединяется с автомобильной дорогой «Муслюмкино – Билярск», протяженностью 5,7 км с асфальтобетонным покрытием;

автомобильная дорога IV категории «Подъезд к с.Верхняя Татарская Майна», протяженностью 0,1 км с асфальтобетонным покрытием. Данная дорога примыкает к автомобильной дороге «Муслюмкино – Билярск» и обеспечивает подъезд к с.Верхняя Татарская Майна.

Таблица 2.5.1

Перечень автомобильных дорог Майнского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги регионального значения |
| 1 | «Верхняя Татарская Майна - Чувашская Майна» | 6,2 | 6,2 | - | - |
| 2 | «Алексеевское - Билярск» | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 3 | «Муслюмкино - Билярск» | 5,7 | 5,7 | - | - |
| 1 | «Подъезд к с.Верхняя Татарская Майна» | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  | Всего | 22,0 | 22,0 | - | - |

- По функциональному назначению автодороги Майнского сельского поселения подразделяются на межрайонные, районные и местные дороги.

Межрайонные автомобильные дороги – дороги, обеспечивающие связь между центрами муниципальных районов. Межрайонного значения является дорога «Муслюмкино - Билярск», которая пересекает центральную часть территории поселения в направлении с севера на юг.

Районные автомобильные дороги – дороги, обеспечивающие транспортные связи между несколькими поселениями. Районной является дорога «Алексеевское - Билярск», проходит по юго-западной части территории поселения.

Местные автомобильные дороги – подъездные дороги общей сети, объектов промышленности, сельского хозяйства и все остальные дороги, не являющиеся дорогами более высокой значимости. Местными дорогами считаются все остальные автодороги Майнского сельского поселения. К таким дорогам относятся «Верхняя Татарская Майна - Чувашская Майна» и «Подъезд к с.Верхняя Татарская Майна».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть (УДС) – территория общего пользования, предназначенная для обеспечения движения транспортных средств и пешеходов, обеспечения транспортными и пешеходными связями территорий населённых пунктов. К элементам УДС относятся: улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, искусственные сооружения, элементы обустройства и др.

Согласно картографическому материалу общая протяженность улично-дорожной сети поселения составляет 12,8 км, в том числе в с.Верхняя Татарская Майна – 3,4 км, в с.Чувашская Майна – 5,6 км, в д.Горка – 3,8 км.

Искусственные сооружения

На территории Майнского сельского поселения находится 3 искусственных мостовых сооружения, которые располагаются:

- рядом с бывшим населенным пунктом Русская Майна на автодороге регионального значения «Муслюмкино - Билярск» через приток реки Усия;

- рядом с селом Верхняя Татарская Майна на автодороге регионального значения «Верхняя Татарская Майна - Чувашская Майна» через реку Усия;

- рядом с селом Верхняя Татарская Майна проезд через ручей на автодороге регионального значения «Подъезд к с.Верхняя Татарская Майна»;

- Рядом с деревней Горка на автодороге регионального значения «Муслюмкино - Билярск» через реку Малый Черемшан.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов.

По центральной части поселения проходит газопровод-отвод на с.Билярск.

## 2.7. Инженерная инфраструктура

### 2.7.1.Водоснабжение

Население деревень и сел Майнского сельского поселения использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды. Население пользуется водой  из артезианских скважин.

Сооружения системы водоснабжения населенных пунктов состоят из водозаборных скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей.  Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Майнского сельского поселения представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Источник водоснабжения, шт. | Год ввода | Производительность насосного оборудования м³/час | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Майнское СП |  |  | 14,0 | 3 | 23,0 |  |
| с. Верхняя Татарская Майна | Подача воды с д. Горка | 2013 | - | 1 | 9,0 | 5 |
| д. Горка | Арт.скважина- 2 | 1976 | 6,0+8,0 | 1 | 4,0 | 65 |
| с.Чувашская Майна | Подача воды с д. Горка | 1983 | - | 1 | 10,0 | 50 |

Забор воды осуществляется скважинами. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.  Вокруг водозаборов организованы зоны санитарной охраны.

Вода по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево-кальциевая  и удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети проложены в основном из ПНД диаметром от 63 до 110 мм.

В настоящее время в с. Чувашская Майна на отдельных участках водопроводной сети наблюдается дефицит воды.

Водонапорная башня регулирует водопотребление населенного пункта, создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса (фермы КРС) осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети и сооружений (срок эксплуатации более 20 лет). В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за изношенности водопроводов

- недостаточный уровень обеспеченности жилой застройки приборами учета расходов воды.

### 2.7.2. Канализация

В Майнском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население, проживающее в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками, пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

### 2.7.3. Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание не утилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности.

На сегодняшний день на территории Родниковского сельского поселения планово-регулярная очистка территории отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалку ТКО, расположенную вблизи н.п. Чувашская Майна.

Контейнерные площадки для сбора ТКО, а также бункеры для складирования крупногабаритных отходов отсутствуют.

Источником образования навоза на территории сельского поселения являются животноводческие фермы и личные подсобные хозяйства населения. Навозохранилища на территории поселения отсутствуют. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на территориях ферм, приусадебных территориях, далее используются в качестве органического удобрения.

Так же на территории сельского поселения имеются 2 биотермические ямы.

### 2.7.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время населенные пункты Майнского сельского поселения застроено в основном частными домами «усадебной застройки». Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения сельского поселения пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее.

### 2.7.5. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Майнского сельского поселения осуществляется от газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС).

Природный газ в сельские населенные пункты Майнского сельского поселения подается от ГРС «Билярская» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 2.7.2

Характеристики ГРС, обслуживающих сельское поселение

| Название ГРС | Рпроект | Ррасч | Qпроект | Qфакт | Qрасч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС Билярск | 0,6 Мпа | 0,6 МПа | 10,0 тыс.куб.м/час | 5,0 тыс.куб.м/час | 9,77 тыс.куб.м/час |

Таблица 2.7.3

Потребление газа в сельском поселении

| № пп | Потребители газа | Давление Р, МПа | Потребление Q, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горка | 0,58 | 98,5 |
| 2 | Верхняя Татарская Майна | 0,57 | 165,6 |
| 3 | Баганинский Лесхоз | 0,57 | 19,0 |
| 4 | Чувашская Майна | 0,55 | 308,0 |

### 2.7.6. Электроснабжение

Существующее положение:

Электроснабжение Майнского сельского поселения, Алексеевского района, Республики Татарстан осуществляется от высоковольтной подстанции:

-«ПС "Билярск" 35/10 кВ». Мощность трансформаторов ПС «Билярск» составляет 2х2500 кВА. Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности по центрам питания  ОАО «Сетевая компания» составляет 1068 кВт;

- Количество РУ на ПС соответствует количеству уровней напряжения подстанции.

На территории Майнского сельского поселения расположено 11 трансформаторных подстанций, таблица 2.7.4.

Таблица 2.7.4

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п.Чувашская Майна |
| 1 | № 670 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 123,5 |
| 2 | № 668 | 10/0,4 кВ | - | - |
| 3 | № 697 | 10/0,4 кВ | 1х250 | 123 |
| 4 | № 669 | 10/0,4 кВ | - | - |
| 5 | № 605 | 10/0,4 кВ | - | - |
| 6 | № 666 | 10/0,4 кВ | - | - |
| н.п.Горка |
| 1 | № 842 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 131 |
| 2 | № 667 | 10/0,4 кВ | 1х250 | 175,5 |
| н.п.Верхняя Татарская Майна |
| 1 | № 665 | 10/0,4 кВ | - | - |
| 2 | № 844 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 80 |
| 3 | № 664 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 131 |
| 4 | № 846 | 10/0,4 кВ | - | - |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10кВ. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние хорошее. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые. Загрузка питающих линий по току составляет 72%.

Существующий тип схемного решения электросетей сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

### 2.7.7. Слаботочные сети

Существующее положение:

В настоящее время телефонизация Майнского сельского поселения осуществляется от АТС.

Наличие свободных площадей для расширения АТС и МТС имеется.

Данные о месторасположения станции проводного вещания, радиоузлов - не имеется.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

## 2.8. Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

### 2.8.1. Существующее положение

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «простые».

В таблице 2.8.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.8.1

| Месяц | Повторяемость направлений ветра | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 10 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 17 | 11 | 51,9 |
| Ноябрь | 7 | 7 | 5 | 9 | 28 | 20 | 16 | 8 | 40,6 |
| Декабрь | 4 | 6 | 5 | 11 | 32 | 21 | 15 | 6 | 31,6 |
| Январь | 4 | 7 | 6 | 14 | 30 | 18 | 14 | 7 | 26,8 |
| Февраль | 6 | 10 | 8 | 12 | 26 | 17 | 14 | 7 | 20,1 |
| Март | 5 | 7 | 7 | 15 | 27 | 19 | 14 | 6 | 22,6 |

Как видно из таблицы 2.8.1 в зимний период преобладают южные ветра, которые составляют в среднем 28%. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного направления.

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют место на территории поселения:

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- подтопление;

- сейсмичность;

- снежные заносы.

Эрозионные процессы

На территории сельского поселения распространены процессы почвенной и боковой русловой эрозии.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Овражная эрозия на территории поселения развита слабо, местами наблюдаются лощины и небольшие понижения в рельефе, часто с признаками заболачивания.

Карстово-суффозионные процессы

Под карстом следует понимать совокупность геологических процессов и явлений, вызванных растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород и проявляющихся в образовании в них пустот, нарушении структуры и изменении свойств. На территории Республики Татарстан широко распространены карстовые формы рельефа, связанные с растворением карбонатных и сульфатных пород пермского возраста.

Суффозия – физический процесс выноса мелких минеральных частиц породы фильтрующейся через нее водой. Суффозия приводит к проседанию вышележащей толщи и образованию западин. В карбонатных и гипсоносных песчано-глинистых отложениях и мергелях карст и суффозия могут проявляться одновременно.

Карстовые процессы интенсивно развиваются на участках, где достаточно близко к поверхности подходят легкорастворимые карбонатные породы перми, расположенные в зоне неотектонической активности.

Подавляющее большинство поверхностных проявлений в поселении относится к типу покрытого карста, поверхностные формы которого обусловлены провалами, проседаниями и просасываниями рыхлого покрова над подземными полостями, путем постепенного перемещения пустот к дневной поверхности.

На территории Майнского сельского поселения карстовые воронки локализованы в юго-восточной части поселения, которые  расположены в линию на некотором удалении друг от друга.

Центральная часть территории поселения входит в область, подверженную карстово-суффозионным процессам.

Подтопление

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек разных порядков, дренирующих территорию  поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

Сейсмичность

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условий территория Майнского сельского поселения Алексеевского муниципального района относится к 6-балльной (карты А и В) и 7-бальной (карта С) зоне сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

Снежные заносы

Территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения относится к IV снеговому району, согласно СП 20.13330.2011.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

### 2.8.2. Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию района

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено сельское поселение.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия республики оцениваются как «простые».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показателей.

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.8.2).

Таблица 2.8.2

| Категория опасности природного процесса | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории муниципального образования в числовом виде (таблица 2.8.3).

Таблица 2.8.3

|  | Опасные природные процессы |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность | Карстово-суффозионные процессы | Подтопление | Эрозионные процессы |
| Ранг | 1 | 2 | 1 | 1 |

Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территории поселения -  опасные природные процессы, выявленные в муниципальном образовании, относятся к категории «умеренно опасные», карстово-суффозионные процессы – «опасные». Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории сельского поселения «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории поселения соответствует категории «умеренно опасные». Следовательно, требуется проведение лишь тех мероприятий, которые будут непосредственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунктов района, предназначенных для их развития.

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию поселения, может быть выбран картографический метод.

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на территории района, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие природных процессов на территорию района. На карте также отражаются те участки территории поселения, где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов, несмотря на умеренную категорию опасности.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЙНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Тенденция изменения численности населения в районе представлена в Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и в Стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Общий прогноз численности населения Майнского сельского поселения выполнен на основе сведений о численности населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало 2016 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом Майнского сельского поселения, с учетом выше указанных стратегий.

Согласно демографическому прогнозу численность населения Майнского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит 875 человек, на расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) составит 866 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Майнского сельского поселения,

человек

| Наименование | 2016 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Майнское сельское поселение, в том числе | 890 | 875 | 866 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 230 | 224 | 167 |
| с.Чувашская Майна | 503 | 500 | 549 |
| д.Горка | 141 | 135 | 134 |
| п.Баганинского лесхоза | 16 | 16 | 16 |

Таблица 3.1.2

Прогнозная численность детей и подростков, человек

| Наименование территории | 2016 | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 года | 1-6 лет | 7-15 лет | 16-17 лет | до 1 года | 1-6 лет | 7-15 лет | 16-17 лет | до 1 года | 1-6 лет | 7-15 лет | 16-17 лет |
| Майнское сельское поселение | 7 | 49 | 74 | 31 | 10 | 55 | 66 | 16 | 8 | 49 | 75 | 30 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 1 | 11 | 13 | 8 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| с.Чувашская Майна | 6 | 33 | 51 | 16 | 6 | 37 | 45 | 11 | 7 | 36 | 56 | 17 |
| д.Горка | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| п.Баганинского лесхоза | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |

## 3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Майнского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Алексеевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В Плане мероприятий по реализации Стратегии Республики Татарстан - 2030 Алексеевский муниципальный район является территорией осуществления следующих проектов: «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», создание скоростных видов транспорта Республики Татарстан, управление отходами в Казанской экономической зоне.

В рамках утвержденной Стратегии Алексеевский муниципальный район и в частности Майнское сельское поселение, входящие в состав Казанской агломерации, являются территорией реализации следующих программ и проектов: «Индустриализация агропромышленного комплекса и размещение муниципальных индустриальных парков», «Новая концепция использования земель - экологически сбалансированная система земледелия», «Разумное укрупнение», «Развитие поселений-спутников», «Чистый путь», Экозона «Волжско-Камский поток», соединение сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием, тиражирование проекта по управлению отходами в Казанской экономической зоне.

### 3.2.1. Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района, генеральным планом Майнского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развития промышленного производства на территории поселения.

### 3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Стратегией социально–экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года в д.Горка на месте существующей молочно-товарной фермы (Ферма КРС КФХ Хаметова Р.М.) предусмотрено строительство коровника для выращивания КРС мясных пород, строительство откормочной площадки для выращивания КРС мясных пород, строительство силосно-сенажной траншеи и оснащение стоянки хранения тракторов ремонтным оборудованием. Реализация большей части указанных мероприятий невозможна в связи с размещением существующей фермы в санитарно-защитной зоне скотомогильника, в границах которой согласно ветеринарным нормам и правилам запрещено проведение любых земельных работ. Также для рассматриваемой территории фермы потребуется реорганизация с частичной ее рекультивацией и формирование новой территории для дальнейшего функционирования указанного объекта при условии проведения оптимизации( производства и разработкой проекта санитарно-защитной зоны.

Также генеральным планом Майнского сельского поселения в целях сохранения благоприятной окружающей среды и развития территорий сельскохозяйственного назначения предлагается:

- реорганизация территории Фермы КРС НПА «Алексеевское» северо-восточнее с.Верхняя Татарская Майна с частичной ее рекультивацией и формированием новой территории для фермы. На территориях, подлежащих рекультивации предлагается организация озеленения специального назначения. Также предлагается проведение оптимизации производства указанного объекта с разработкой проекта санитарно-защитной зоны;

- реорганизация территории недействующего зернотока, расположенного в с.Верхняя Татарская Майна, с частичной ее рекультивацией. Взамен предлагается создание площадки перспективного развития АПК с размещением сельскохозяйственного производства не выше V класса опасности. На территориях, подлежащих рекультивации предлагается организация озеленения специального назначения;

- реорганизация территории недействующего машино-тракторного парка, расположенного в с.Верхняя Татарская Майна, с частичной ее рекультивацией. Взамен предлагается создание площадки перспективного развития АПК с размещением сельскохозяйственного производства не выше V класса опасности. На территориях, подлежащих рекультивации предлагается организация озеленения специального назначения;

- реорганизация территорий двух загонов для скота, расположенных севернее и западнее с.Верхняя Татарская Майна, с частичной их рекультивацией и формированием новых территорий для летнего содержания скота. На территориях, подлежащих рекультивации предлагается организация озеленения специального назначения;

- оптимизация производства машино-тракторного парка, расположенного у д.Горка, с разработкой проекта санитарно-защитной зоны;

- реорганизация территории загона для скота, расположенного северо-западнее д.Горка, с частичной ее рекультивацией и формированием новой территории для летнего содержания скота. На территориях, подлежащих рекультивации предлагается организация озеленения специального назначения;

- оптимизация производства машино-тракторного парка, расположенного у с.Чувашская Майна, с разработкой проекта санитарно-защитной зоны.

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Майнском сельском поселении представлен в таблице 3.2.1

### 3.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают  интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на  федеральном уровне.

Иных мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Майнского сельского поселения, Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Майнском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |
| 1 | восточнее д.Горка | Ферма КРС КФХ Хаметова Р.М. | Реорганизация территории с частичной рекультивацией территории площадью 1,07 га | га | 1,85 |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
|  |  |  | Формирование новой территории | га |  | 14,06 | + |  |  |
|  |  |  | Оптимизация производства |  |  |  | + |  |  |
|  |  |  | Оснащение стоянки хранения тракторов ремонтным оборудованием |  |  |  | + |  | Стратегия социально - экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года |
| 2 | восточнее д.Горка | МТП КФХ Хаметова Р.М. | Оптимизация производства |  |  |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| 3 | северо-западнее д.Горка | Загон для скота | Реорганизация территории с частичной рекультивацией территории площадью 0,27 га | га | 1,85 |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
|  |  |  | Формирование новой территории | га |  | 1,58 | + |  |  |
| 4 | северо-восточнее с.Верхняя Татарская Майна | Фермы КРС НПА «Алексеевское» | Реорганизация территории с частичной рекультивацией территории площадью 0,23 га | га | 17,38 |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
|  |  |  | Формирование новой территории | га |  | 17,15 | + |  |  |
| 5 | с.Верхняя Татарская Майна | Зерноток (недействующий) | Реорганизация территории с частичной рекультивацией территории площадью 0,74 га | га | 1,39 |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
|  |  |  | Создание площадки сельскохозяйственного производства не выше v класса опасности | га |  | 0,65 | + |  |  |
| 6 | с.Верхняя Татарская Майна | МТП (недействующий) | Реорганизация территории с частичной рекультивацией территории площадью 0,95 га | га | 2,43 |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
|  |  |  | Создание площадки сельскохозяйственного производства не выше v класса опасности | га |  | 1,48 | + |  |  |
| 7 | севернее с.Верхняя Татарская Майна | Загон для скота | Реорганизация территории с частичной рекультивацией территории площадью 0,19 га | га | 0,36 |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
|  |  |  | Формирование новой территории | га |  | 0,17 | + |  |  |
| 8 | Западнее с.Верхняя Татарская Майна | Загон для скота | Реорганизация территории с частичной рекультивацией территории площадью 0,02 га | га | 0,29 |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
|  |  |  | Формирование новой территории | га |  | 0,27 | + |  |  |
| 9 | северо-западнее с.Чувашская Майна | МТП НПА «Алексеевское» | Оптимизация производства |  |  |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Генеральным планом Майнского сельского поселения площадок под новое жилищное строительство не предлагается.

При необходимости генеральным планом предусматривается, что новое жилищное строительство на территории сельского поселения будет осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населенных пунктов.

При этом необходимо отметить, что за последние годы наблюдается тенденция увеличения обеспеченности населения жильем. Согласно утвержденной Схеме территориального планирования Республики Татарстан прогнозная обеспеченность населения Алексеевского муниципального района жильем к 2020 году составит 27,7 кв.м на 1 жителя, к 2035 году – 36,1 кв.м на 1 жителя.

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Майнского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в организациях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Майнском сельском поселении определены с учетом мероприятий Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района и Стратегии социально–экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Образовательные организации

Расчет потребности в новом строительстве дошкольных образовательных организаций произведен с учетом существующей демографической ситуации в поселении и имеющихся мощностей детских садов, а также прогноза численности детей. На сегодняшний день обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями составляет 34% от нормативной потребности. Таким образом, для удовлетворения потребностей поселения Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района, генеральным планом Майнского сельского поселения на первую очередь предлагается перевод детского сада в здание Чувашскомайнской средней общеобразовательной школы с увеличением мощности до 47 мест в с.Чувашская Майна.

Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района в д.Горка предлагалась организация детского сада семейного типа и строительство нового детского сада в с.Верхняя Татарская Майна. Однако на сегодняшний день потребность в данных мероприятиях отсутствует.

Генеральным планом Майнского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развития сети общеобразовательных организаций.

В настоящее время в Майнском сельском поселении организации дополнительного образования детей размещены при школе. Расчетная потребность для населения к расчетному сроку составит 76 мест.

Генеральным планом Майнского сельского поселения до 2035 года предусматривается организация кружков детского творчества при проектируемом общественном центре в с.Верхняя Татарская Майна на 16 мест, при школе и сельском доме культуры (далее - СДК) в с.Чувашская Майна на 53 места и в д.Горка на 7 мест при сельском клубе (далее - СК).

Лечебно-профилактические медицинские организации

Генеральным планом Майнского сельского поселения предлагается размещение аптеки в проектируемом общественном центре в с.Верхняя Татарская Майна на первую очередь.

Культурно - досуговые учреждения

Стратегией социально–экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года на первую очередь предусмотрен капитальный ремонт сельского дома культуры и библиотеки в с.Верхняя Татарская Майна, на расчетный срок строительство сельского клуба в д.Горка на месте существующего.

Объекты физической культуры и спорта

Стратегией социально–экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года на первую очередь предусмотрен капитальный ремонт спортивного зала в Чувашскомайнской средней общеобразовательной школе.

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство спортивного зала в составе общественного центра в с.Верхняя Татарская Майна площадью 144 кв.м (с учетом прогнозной потребности населения к расчетному сроку реализации генерального плана).

Схемой территориального планирования Алексеевского района предлагалось строительство плоскостных сооружений площадью 310 кв.м в д.Горка. Однако на сегодняшний день потребность в данном мероприятии отсутствует.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство следующих предприятий торговли:

- в с.Верхняя Татарская Майна – предприятия торговли мощностью 60 кв.м торговой площади в составе проектируемого общественного центра;

- в с.Чувашская Майна – предприятие торговли мощностью 110 кв.м торговой площади;

- в д.Горка – предприятия торговли мощностью 30 кв.м торговой площади.

В населенных пунктах с низкой численностью населения (менее 50 человек) строительство магазинов в период до 2035 г. не предусмотрено, поэтому в п.Баганинского лесхоза необходимо организовать подвоз товаров первой необходимости при помощи передвижных средств разносной и развозной торговли (автомагазины, автолавки).

Предприятия общественного питания

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение предприятия общественного питания на 35 посадочных мест в проектируемом общественном центре в с.Верхняя Татарская Майна (с учетом прогнозной потребности населения к расчетному сроку реализации генерального плана).

Отделения и филиалы банков

Генеральным планом Майнского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается мероприятий по отделениям почтовой связи.

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение одного объекта отделения банка в составе общественного центра в с.Верхняя Татарская Майна (с учетом прогнозной потребности населения к расчетному сроку реализации генерального плана).

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение предприятий бытового обслуживания на четыре рабочих места в составе общественного центра в с.Верхняя Татарская Майна.

Полиция

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение участкового пункта полиции в здании администрации в с.Верхняя Татарская Майна (с учетом прогнозной потребности населения к расчетному сроку реализации генерального плана).

Кладбища

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения. Размещение новых территорий под кладбища генеральным планом поселения не предлагается. Однако следует отметить тот факт, что территория кладбища около бывшей деревни Русская Майна попадает в водоохранную зону р. Усия, что говорит о невозможности проведения дальнейших захоронений на данной территории. В связи с этим предлагается закрытием кладбища.

Коммунальное обслуживание населения

Потребность населения в общественных уборных к расчетному сроку составит 1 прибор. Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение общественного туалета в составе проектируемого общественного центра в с.Верхняя Татарская Майна (с учетом прогнозной потребности населения к расчетному сроку реализации генерального плана).

Необходимо отметить, что размещение предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, спортивного зала, аптеки, операционного места, общественных уборных предусмотрено в здании проектируемого общественного центра в с.Верхняя Татарская Майна.

Итоговый перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Майнском сельском поселении представлен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Майнского сельского поселения (для постоянного населения)

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Обеспеченность к 2035 г. (с учетом реализации меро-приятий по строи-тельству объектов обслуживания), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (до 2020 г.) | Расч.срок (2021г.-2035г.) |  | Первая очередь (до 2020 г.) | Расч.срок (2021г.-2035г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дошкольные образовательные организации | место | 14 | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 47 | 42 | 0 | 47 | 0 | 1124 |
| Общеобразовательные организации | место | 150 | 100% детей 7-17 лет | 82 | 105 | 150 | 0 | 0 | 1432 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 14 | 120% от школьников | 79 | 90 | 14 | 65 | 11 | 100 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 чел. | 12 | 12 | - | 12 | 0 | 03 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 26 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 16 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1632 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | отсутствуют | 1 на 10 000 чел. | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0 | 03 |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 100 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 162 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 306 | 303 | 162 | 144 | 0 | 1011 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 3300 | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1705 | 1688 | 3300 | 0 | 0 | 1952 |
| Бассейны | кв.м. зеркала воды | отсутствуют | 75 на 1000 чел. | 66 | 65 | - | 66 | 0 | 03 |
| Клубы, Дома культуры | место | 400 | 150-200 мест | 150 | 150 | 400 | 0 | 0 | 2332 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 12,8 | 8 экз. на 1 жителя | 7,0 | 6,9 | 12,8 | 0 | 0 | 1862 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 80 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 263 | 260 | 80 | 183 | 15 | 1084 |
| Предприятия общественного питания | посадочное место | отсутствуют | 40 на 1000 чел. | 35 | 35 | - | 35 | 0 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 4 раб.мест на 1000 чел. | 4 | 3 | - | 4 | 0 | 1334 |
| Отделения связи | объект | 2 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2002 |
| Отделения и филиалы банка, операционное место | операционное место | отсутствуют | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 100 |
| Полиция | чел. | отсутствуют | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 100 |
| Кладбище | га | 2,7 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 0 | 0 | 13002 |
| Общественные уборные | прибор | отсутствуют | 1 на 1000 чел. | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 100 |

1 Показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов

2 Показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

3 Больницы, станции СМП и бассейны имеют районный уровень обслуживания и, как правило, размещаются в административном центре района. Обеспеченность данными объектами рассчитывается от населения района в целом

4 Показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что численность населения на расчетный срок ниже численности населения на первую очередь

Таблица 3.4.5

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Майнском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО значения |
| Охрана общественного правопорядка |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Участковый пункт полиции в здании администрации | Организационное | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Дошкольные образовательные организации |
| 1 | с.Чувашская Майна | МДОУ Чувашско-Майнский детский сад №12 «Аленушка» | Организационное (перевод детского сада в здание школы с увеличением мощности) | место | 14 | 33 | + |  | СТП Алексеевского муниципального района, Генеральный план Майнского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Кружки детского творчества при школах, СДК, СК, проектируемом общественном центре | Организационное | мест | - | 16 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| 2 | с.Чувашская Майна |  |  |  | 14 | 53 | + |  |  |
| 3 | д.Горка |  |  |  | - | 7 | + |  |  |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Чувашская Майна | Спортивный зал при общеобразовательной школе | Капитальный ремонт | кв.м | 162 |  | + |  | Стратегия социально – экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (далее – Стратегия Алексеевского МР) |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |
| Медицинские организации |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Аптека в составе проектируемого общественного центра | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| Учреждения культуры |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Сельский дом культуры и библиотека | Капитальный ремонт | мест | 150 |  | + |  | Стратегия Алексеевского МР |
|  |  |  |  | тыс.экз. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | д.Горка | Сельский клуб | Снос по ветхости | мест | 100 |  |  | + | Стратегия Алексеевского МР |
|  |  |  | Новое строительство | мест |  | 50 |  | + |  |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Спортивный зал при проектируемом общественном центре | Новое строительство | кв.м | - | 144 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| Отделения и филиалы банков |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Размещение операционного места (банковский платежный терминал) в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Предприятие торговли в составе проектируемого общественного центра | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 60 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| 2 | с.Чувашская Майна | Предприятие торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 110 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| 3 | д.Горка | Предприятие торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 30 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
|  | п.Баганинского лесхоза | Организация подвоза товаров первой необходимости | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Алексеевского муниципального района, Генеральный план Майнского СП |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Предприятия общественного питания в составе проектируемого общественного центра | Новое строительство | объект |  | 1 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра | Новое строительство | раб.мест |  | 4 | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| Кладбища |
| 1 | Около бывшей д.Русская Майна, р.Усия | Православное кладбище | Закрытие | га | 0,6 |  | + |  | Генеральный план Майнского СП |
| Общественные уборные |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | Общественные уборные в составе проектируемого общественного центра | Новое строительство | прибор | - | 1 | + |  | Генеральный план Майнского СП |

## 3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района предлагается организация нескольких перспективных зон туристско-рекреационного освоения. Одной из таких зон будет являться Билярская туристско-рекреационная зона - полифункциональная зона межмуниципального (регионального) значения как зона перспективного развития культурно-познавательного, экскурсионного, экскурсионно-религиозного, паломнического, этнографического, спортивно-развлекательного, приключенческого (охота), рекреационного, детского туризма и туризма выходного дня (кратковременного отдыха). В границах Алексеевского района данная зона будет охватывать всю южную часть района. Центром туристско-рекреационной зоны и подцентром туристско-рекреационной системы Алексеевского района будет являться село Билярск, подцентрами зоны (маршрутно-опорными точками) – село Большие Полянки, с. Мараса, с. Чувашская Майна.

Со стороны северо-восточного подъезда к с. Билярск предлагается организовать Майнскую туристско-рекреационную подзону. Благодаря размещению в этой части района населенного пункта Чувашская Майна с преобладанием чувашского населения со своим укладом жизни, бытом и традициями, сохраняемыми и развиваемыми Чувашским народным коллективом «Шусем», наличию рекреационных объектов и привлекательных природных территорий возможно развитие этнографического, культурно-познавательного, сельского туризма. В целях расширения материальной базы формирующегося центра чувашской культуры предлагается строительство этнографического комплекса «Быт и традиции чувашского народа».

Схемой территориального планирования Республики Татарстан предлагается организация туристических маршрутов регионального значения в целях активизации и развития туристической деятельности в районе, одними из которых являются Культурно-познавательные региональные маршруты «Серебряная дуга» и «Жемчужное ожерелье Татарстана» (Большое Кольцо).

Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района предлагается организация историко-этнографического маршрута местного значения «Народы и промыслы Алексеевского района».

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Майнском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |
| 1 | Майнское СП | Разработка проекта Билярской туристско-рекреационной зоны | Организационное |  |  |  | + |  | СТП Республики Татарстан |
| 2 | Майнское СП | Организация маршрута «Жемчужное ожерелье Татарстана» (Большое Кольцо) | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 3 | Майнское СП | Организация культурно-познавательный маршрут «Серебряная дуга» | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Республики Татарстан |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного (районного) значения |
| 1 | Майнское СП | Разработка проекта Майнской туристско-рекреационной подзоны Билярской туристско-рекреационной зоны | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Алексеевского района |
| 2 | Майнское СП, с. Чувашская Майна | Этнографический комплекс «Быт и традиции чувашского народа» | Новое строительство | объект |  | 1 | + |  | СТП Алексеевского района |
| 3 | Майнское СП | Историко-этнографический маршрут «Народы и промыслы Алексеевского района» | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Алексеевского района |
| 4 | Майнское СП | Организация Майнской туристско - рекреационной подзоны | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Алексеевского района |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |
| 1 | Майнское СП | Организации зеленых насаждений общего пользования | Организационное |  |  |  | + | + | Генеральный план Майнского СП |

## 3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Майнского сельского поселения в составе Генерального плана Майнского сельского поселения Алексеевского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Алексеевского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Майнского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог

Направления по развитию автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и в Схеме территориального планирования Алексеевского муниципального района, поэтому генеральным планом Майнского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Перспективный транспортный каркас Майнского сельского поселения будет формироваться из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Развитие автомобильных дорог регионального значения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Республики Татарстан и Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района на расчетный срок предусмотрено строительство автомобильных дорог регионального значения «Чувашская Майна – Нижняя Кондрата», «Обход с.Билярск с восточной стороны», что будет способствовать интеграции приграничных территорий соседствующих муниципальных районов и увеличению связности территорий. Общая протяженность данных дорог составит 3,8 км.

Развитие автомобильных дорог местного значения

На территории Майнского сельского поселения на первую очередь срока реализации генерального плана предлагается строительство автомобильной дороги местного значения «Подъезд к навозохранилищу у с.Арбузов Баран» протяженностью 1,1 км, на расчетный срок предлагается строительство автодороги «Чувашская Майна – Нижняя Татарская Майна», протяженностью 2,2 км.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство улицы в с.Чувашская Майна, соединяющей ул.Молодежная, ул.М.Горького и ул.Калинина, протяженностью 0,2 км.

Развитие искусственных сооружений

Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района, генеральным планом Майнского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развитие искусственных сооружений на территории поселения.

Развитие трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района, генеральным планом Майнского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развитие трубопроводного транспорта на территории поселения.

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Майнского сельского поселения представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Майнского сельского поселения.

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчет-ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия регионального значения |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Майнское СП | Обход с.Билярск с восточной стороны | Новое строительство | км |  | 2,5 |  | + | СТП РТ, СТП Алексеевского муниципального района |
| 2 | Майнское СП | Чувашская Майна – Нижняя Кондрата | Новое строительство | км |  | 1,3 |  | + | СТП РТ, СТП Алексеевского муниципального района |
| Мероприятия МеСТНОГО (районного)значения |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Майнское СП | Подъезд к навозохранилищу у с.Арбузов-Баран | Новое строительство |  |  | 1,1 | + |  | СТП Алексеевского муниципального района |
| 2 | Майнское СП | Чувашская Майна – Нижняя Татарская Майна | Новое строительство | км |  | 2,2 |  | + | СТП Алексеевского муниципального района |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |
| Улично-дорожная сеть |
| 1 | Майнское СП, с.Чувашская Майна | Улица проходящая от ул.Молодежная до ул.Калинина | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,2 | - | + |  | Генеральный план Майнского СП |

## 3.7. Мероприятия по изменению границ

Изменение границ населенных пунктов Майнского сельского поселения

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. № 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

В 2012 году был выполнен генеральный план Майнского сельского поселения, который был утвержден Решением Совета Решением Совета Майнского сельского поселения №61 от 20.11.2012г без проведения процедуры согласования в Кабинете Министров Республики Татарстан и, соответственно, подлежит отмене.

В связи с вышесказанным, в настоящее время разрабатывается новый проект генерального плана Майнского сельского поселения.

Для населенных пунктов с.Верхняя Татарская Майна, с.Чувашская Майна, д.Горка, п.Баганинского лесхоза в качестве существующих границ были приняты границы, проведенные по границам земельных участков в категории земель « земли населенных пунктов» с учетом границ кадастровых кварталов по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Генеральным планом Майнского сельского поселения изменение границ с.Верхняя Татарская Майна, с.Чувашская Майна, д.Горка и п.Баганинского лесхоза не предусмотрено.

Таблица 3.7.1

Предложения по установлению границ населенных пунктов, га

| Наименование населенного пункта | Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов | Формирование проектных границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли в пределах проектных границ населенных пунктов | Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенных пунктов | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов |
| с.Верхняя Татарская Майна | 75,6 | 75,6 | 75,6 | - | - |
| с.Чувашская Майна | 73,7 | 73,7 | 73,7 | - | - |
| д.Горка | 72,1 | 72,1 | 72,1 | - | - |
| п.Баганинского лесхоза | 10,6 | 10,6 | 10,6 | - | - |
| Всего | 221,4 | 221,4 | 221,4 | - | - |

Изменение границ Майнского сельского поселения

На сегодняшний день согласно административно-территориальному делению Алексеевского района, Закону Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №11-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алексеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» населенный пункт поселок Баганинского лесхоза относится к Майнскому сельскому поселению. Однако территориально данный поселок размещается в Чистопольском муниципальном районе и сведения о земельных участках в границах населенного пункта отсутствуют в Едином государственном реестре.

Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района и генеральным планом Майнского сельского поселения, с целью включения поселка Баганинского лесхоза в границы района и Майнского поселения, предлагается изменить границы Алексеевского и Чистопольского муниципальных районов, Майнского и Татарско-Баганинского сельских поселений, путем внесения изменений в соответствующие законы об установлении границ территорий.

## 3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 3.8.1. Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Удельные нормы водопотребления

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012  в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | - | - | 230 32,2 | - | 230 32,2 | 38,6 | 3,2 | 16,1 | 54,0 | 112,0 |
| 2 | с.Чувашская Майна | - | - | 503 70,4 | - | 503 70,4 | 84,5 | 7,0 | 35,2 | 54,0 | 180,8 |
| 3 | д.Горка | - | - | 141 19,7 | - | 141 19,7 | 23,7 | 2,0 | 9,9 | 54,0 | 89,5 |
| 4 | п.Баганинского лесхоза | - | - | 16 2,2 | - | 16 2,2 | 2,7 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 4,0 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | - | - | 224 31,4 | - | 224 31,4 | 37,6 | 3,1 | 15,7 | 54,0 | 110,4 |
| 2 | с.Чувашская Майна | - | - | 500 70,0 | - | 500 70,0 | 84,0 | 7,0 | 35,0 | 54,0 | 180,0 |
| 3 | д.Горка | - | - | 135 18,9 | - | 135 18,9 | 22,7 | 1,9 | 9,5 | 54,0 | 88,0 |
| 4 | п.Баганинского лесхоза | - | - | 16 2,2 | - | 16 2,2 | 2,7 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 4,0 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | - | - | 167 23,4 | - | 167 23,4 | 28,1 | 2,3 | 11,7 | 54,0 | 96,1 |
| 2 | с.Чувашская Майна | - | - | 549 76,9 | - | 549 76,9 | 92,2 | 7,7 | 38,4 | 54,0 | 192,3 |
| 3 | д.Горка | - | - | 134 18,8 | - | 134 18,8 | 22,5 | 1,9 | 9,4 | 54,0 | 87,8 |
| 4 | п.Баганинского лесхоза | - | - | 16 2,2 | - | 16 2,2 | 2,7 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 4,0 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.1.1 по нормам водопотребления на 1 человека

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г.):

- проектно-изыскательские работы по бурению артезианской скважины для обеспечения с.Верхняя Татарская Майна, с.Чувашская Майна централизованной системой водоснабжения;

- замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в д. Горка – 2,5км, с. Чувашская Майна – 2,0км;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

### 3.8.2. Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.8.3.

Таблица 3.8.3

Удельные нормы водоотведения

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.4.

Таблица 3.8.4

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | - | - | 230 32,2 | - | 230 32,2 | 38,6 | 1,6 | 40,2 |
| 2 | с.Чувашская Майна | - | - | 503 70,4 | - | 503 70,4 | 84,5 | 3,5 | 88,0 |
| 3 | д.Горка | - | - | 141 19,7 | - | 141 19,7 | 23,7 | 1,0 | 24,7 |
| 4 | п.Баганинского лесхоза | - | - | 16 2,2 | - | 16 2,2 | 2,7 | 0,1 | 2,8 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | - | - | 224 31,4 | - | 224 31,4 | 37,6 | 1,6 | 39,2 |
| 2 | с.Чувашская Майна | - | - | 500 70,0 | - | 500 70,0 | 84,0 | 3,5 | 87,5 |
| 3 | д.Горка | - | - | 135 18,9 | - | 135 18,9 | 22,7 | 1,0 | 23,7 |
| 4 | п.Баганинского лесхоза | - | - | 16 2,2 | - | 16 2,2 | 2,7 | 0,1 | 2,8 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | - | - | 167 23,4 | - | 167 23,4 | 28,1 | 1,2 | 29,3 |
| 2 | с.Чувашская Майна | - | - | 549 76,9 | - | 549 76,9 | 92,2 | 3,9 | 96,1 |
| 3 | д.Горка | - | - | 134 18,8 | - | 134 18,8 | 22,5 | 1,0 | 23,5 |
| 4 | п.Баганинского лесхоза | - | - | 16 2,2 | - | 16 2,2 | 2,7 | 0,1 | 2,8 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.3 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г.):

- устройство автономной системы канализации для населения с. Верхняя Татарская Майна, д. Горка,  с. Чувашская Майна проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотности застройки и сложности рельефа.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к сооружениям для очистки. Сточные воды предлагается очищать установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления производительностью от 1 до 20м3/сутки с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации и накопительной емкости очищенных сточных вод.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод предлагается за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС и сокращения общего потребления воды для этих целей. Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах АПК;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

условно-чистые воды производственные;

конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

грунтовые (дренажные) воды;

воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

### 3.8.3. Санитарная очистка территории

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.5.

Таблица 3.8.5

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, т/год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение на начало 2016г. | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
|  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого |
| с. Верхняя Татарсткая Майна | 62,10 | 18,17 | 80,27 | 4,01 | 84,28 | 62,93 | 18,41 | 81,35 | 4,07 | 85,42 | 52,35 | 15,32 | 67,66 | 3,38 | 71,05 |
| с. Чувашская Майна | 135,81 | 39,74 | 175,55 | 8,78 | 184,33 | 140,48 | 41,10 | 181,58 | 9,08 | 190,66 | 172,09 | 50,35 | 222,44 | 11,12 | 233,56 |
| д. Горка | 38,07 | 11,14 | 49,21 | 2,46 | 51,57 | 37,93 | 11,09 | 49,02 | 2,45 | 51,47 | 42,00 | 12,29 | 54,29 | 2,71 | 57,00 |
| п. Баганинского лесхоза | 4,32 | 1,26 | 5,58 | 0,28 | 5,86 | 4,49 | 1,32 | 5,81 | 0,29 | 6,10 | 5,01 | 1,47 | 6,48 | 0,32 | 6,80 |
| Итого по сельскому поселению | 240,30 | 70,31 | 310,61 | 15,53 | 326,14 | 245,84 | 71,93 | 317,77 | 15,88 | 333,66 | 271,46 | 79,42 | 350,88 | 17,54 | 368,42 |

Количество единиц спецтехники (транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.8.6.

Таблица 3.8.6

| Наименование | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| с. Верхняя Татарсткая Майна | 3 | 3 |
| с. Чувашская Майна | 7 | 9 |
| д. Горка | 3 | 3 |
| п. Баганинского лесхоза | 3 | 3 |
| Итого по сельскому поселению | 16 | 18 |

Таким образом, на первую очередь на территории Майнского сельского поселения количество  контейнеров для ТКО должно составлять 16 шт., на расчетный срок – 18 штук, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье).  Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Также согласно Постановления Кабинета Министров от 25.03.2017 г. № 181 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Татарстан» сбор опасных ТКО осуществляется с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г.)

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - рекультивация свалки ТКО вблизи н.п. Чувашская Майна;

  - захоронение и утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в п.г.т. Алексеевское на межмуниципальный полигон «Восточный» в г. Казани (в соответствии с  Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683)). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО, отходы производства и потребления рекомендуется вывозить на полигон ТКО, расположенный вблизи п.г.т. Базарные Матаки;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя;

  - строительство навозохранилища (лагуны) закрытого типа (в соответствии со Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района (утв. Решением Совета муниципального образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан  № 307 от 23.04.2013)).

### 3.8.4. Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки, основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения усадебной жилой, общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 3.8.7):

Таблица 3.8.7

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Горка | БМК для сельского клуба на 50 мест |  | + |
| с. Чувашская Майна | БМК для предприятия торговли на 110 кв.м.торг.пл | + |  |
| с. Верхняя Татарская Майна | БМК для проектируемого общественного центра | + |  |
| Всего: | 2 | 1 |

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления административно-деловой застройки предлагается строительство 2 блочно-модульных котельных (БМК) на первую очередь и 1 БМК на расчетный срок.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.8.5. Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax  ;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу-годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) представлены в таблице 3.8.8.

Таблица 3.8.8

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения сельского поселения

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
|  | Майнское СП | 195,8 | 192,5 | 190,52 |
| 1 | с.Верхняя Татарская Майна | 50,6 | 49,28 | 36,74 |
| 2 | с.Чувашская Майна | 110,66 | 110 | 120,78 |
| 3 | д.Горка | 31,02 | 29,7 | 29,49 |
| 4 | п.Баганинского лесхоза | 3,52 | 3,52 | 3,52 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Так как в населенных пунктах Майнского сельского поселения не предлагается развитие жилищной инфраструктуры, проектом предлагается максимальное использование существующей схемы газоснабжения.

Для административно-деловой и общественной застройки в проекте предлагается строительство блочно-модульной котельной (БМК), которую необходимо газифицировать, исходя из этого предлагаем:

На первую очередь (до 2020 г.)

н.п. Горка:

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода среднего давления до проектируемых ГРПШ;

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR;

н.п.Верхняя Татарская Майна:

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода среднего давления до проектируемых ГРПШ;

н.п. Чувашская Майна:

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода среднего давления до проектируемых ГРПШ;

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR

На расчетный срок (до 2035 г.)

н.п.Горка:

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода среднего давления до проектируемых ГРПШ;

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR;

н.п. Верхняя Татарская Майна:

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода среднего давления до проектируемых ГРПШ;

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR;

н.п. Чувашская Майна:

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода среднего давления до проектируемых ГРПШ;

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.8.6. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Майнского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии составила 0,492 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 3.8.9

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных предприятий, тыс. кВт.ч/год

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Майнское СП | 2026,59 | 1992,87 | 1950,59 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 529,00 | 515,20 | 362,39 |
| с.Чувашская Майна | 1156,90 | 1150,00 | 1262,70 |
| д.Горка | 305,97 | 292,95 | 290,78 |
| п.Баганинского лесхоза | 34,72 | 34,72 | 34,72 |

Таблица 3.8.10

Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Майнское СП | 455,47 | 447,88 | 439,25 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 118,68 | 115,58 | 82,16 |
| с.Чувашская Майна | 259,55 | 258,00 | 283,28 |
| д.Горка | 69,37 | 66,42 | 65,93 |
| п.Баганинского лесхоза | 7,87 | 7,87 | 7,87 |

Таблица 3.8.11

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Майнское СП | 484,54 | 476,46 | 467,29 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 126,26 | 122,96 | 87,41 |
| с.Чувашская Майна | 276,11 | 274,47 | 301,37 |
| д.Горка | 73,80 | 70,66 | 70,14 |
| п.Баганинского лесхоза | 8,37 | 8,37 | 8,37 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом незначительного увеличения населения приведены в таблице 3.8.12

Таблица 3.8.12

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электр-ние тыс.кВт*час/год | 2026,59 | 1992,87 | 1950,59 | -76,00 |
| 2.Расчетная мощность,кВт | 455,47 | 447,88 | 439,25 | -16,22 |
| 3.Трансформаторная мощность, кВА | 484,54 | 476,46 | 467,29 | -17,26 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем уменьшение электропотребления сельского поселения. При этом имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Так как в населенных пунктах Майнского сельского поселения не предусматривается увеличение электропотребления проектом предлагается:

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

### 3.8.7. Слаботочные сети

Проектное решение

Потребное количество телефонов на все сроки развития АТС  Майнского сельского поселения по генеральному плану рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

Коэффициент семейности для Алексеевского муниципального района – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

## 3.9. Мероприятия инженерной подготовки территории

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования.

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами

Учитывая территориальное распределение эрозионных форм рельефа, русловой эрозии на территории Майнского сельского поселения, можно сделать вывод, что специальных мероприятий не требуется. Проявления эрозионных процессов на территории населенных пунктов поселения не выявлены.

Строительство рекомендуется вести вне зоны меандрирования реки.

Мероприятия по борьбе с подтоплением

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и многолетних колебаний.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Территориальная система защиты должна обеспечивать общую защиту застроенной территории. Она включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации, а также эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи. На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц, что также является мерой борьбы с затоплением.

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость строительства.

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных подтоплению, занесены в таблицу 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных подтоплению

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горка | Подтопление | Дренажи, противофильтрационные завесы, организация поверхностного стока, прочистка открытых водотоков, дождевая канализация, подсыпка территории до незатопляемых отметок |
| 2 | Чувашская Майна |  |  |
| 3 | Верхняя Татарская Майна |  |  |

Мероприятия по использованию территорий с карстовыми проявлениями

Карст, как геодинамический процесс, имеет свою специфику, связанную с геологическим происхождением и дальнейшим развитием. Соответственно каждая карстоопасная территория имеет особенности и свою специфику застройки. В этом случае необходима оценка территории по карстоопасности, разработка и применение специальных карстозащитных мероприятий.

На территории Майнского поселения в центральной части широкой полосой проходит карстово-суффозионная область.

При строительстве на карстоопасных территориях рекомендуется выполнить комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера.

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий:

тип карста;

формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров;

особенности гидрологических и гидрогеологических условий;

неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);

опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний);

возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных суффозионно-карстовым процессам, занесены в таблицу 3.9.2.

Согласно действующим нормативным документам для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные (заключаются в рациональном размещении сооружений на территории строительства и в ее планировке - с целью создания искусственных уклонов для отвода поверхностных атмосферных вод);

- водозащитные и противофильтрационные (заключаются, в основном, в организации водоотвода, устройстве дренажей, предотвращения утечек и сброса вод с условием, чтобы вода не подтекала под фундаменты домов);

- геотехнические (заключаются в укреплении оснований, заполнении, "тампонировании" карстовых провалов различными видами растворов, например, цементных);

- эксплуатационные (заключаются в осуществлении карстомониторинга - постоянном наблюдении за развитием карстовых процессов);

- конструктивные.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. Для предотвращения активизации карстовых процессов необходимо предупреждать или быстро ликвидировать аварии на водопроводных или канализационных сетях.

Участки непосредственного проявления подземного и поверхностного карбонатного, сульфатно-карбонатного карста отнесены к непригодным по условиям строительства или требующим сложной, дорогостоящей инженерной подготовки.

Перед началом освоения площадки под строительство зданий и сооружений в районе с карстово-суффозионными проявлениями необходимо проведение инженерно-геологических изысканий, в которых должно быть описание карстовых проявлений и характера угрожающей опасности, динамики их развития.

Таблица 3.9.2

Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных суффозионно-карстовым процессам

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя Татарская Майна | Карст | Комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. |

Для малоэтажного строения чаще всего нет необходимости в проведении специальных дорогостоящих карстозащитных работ, связанных с устройством глубоких свайных фундаментов, с прорезкой слоев карстующих пород или заполнением (инъекцией) полостей цементным раствором. Использование известных конструктивных и водозащитных мероприятий обеспечит надежную эксплуатацию малоэтажной застройки.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах", интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную - карта А, 5%-ную - карта В, 1%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).

Карта А предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня ответственности карту В или С при соответствующем обосновании.

Решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при проектировании объекта повышенного уровня ответственности, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.

Согласно Картам сейсмического районирования России ОСР-2015-В и ОСР-2015-С, территория сельского поселения попадает в зону сейсмичности в 6 и 7 баллов соответственно.

Таким образом, на территории сельского поселения при строительстве пониженного и нормального уровня, учитывая п 6.12.1 СНиП 2.02.01-83, в районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом СП 14.13330.

Мероприятия по ремонту мелиоративных систем

В рамках республиканской аграрной политики реализовывается Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 N 235.

Согласно Реестру объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений на 2016 год (приложение к подпрограмме "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
на 2013-2020 годы), в Майнском сельском поселении на 2016-2017 был запланирован капитальный ремонт ГТС (гидротехнического сооружения) пруда у с.Верхняя Татарская Майна.

Мероприятия по зимнему содержанию дорог

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы - снегозащитные лесные полосы, постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы.

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

На территории Майнского сельского поселения преобладают южные ветра. Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Проектом предлагается защитное озеленение на основных дорогах поселения.

Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая растительность.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях - 2,5 м, а в тяжелых условиях - 3,0 - 3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 - 1,0 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.3:

Таблица 3.9.3

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | 15 - 25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2*14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50 - 100 м.

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10 - 15 м через каждые 800 - 1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случаях, когда существующая снегозащитная полоса не удовлетворяет нормам по конструкции, составу пород, размещению и другим признакам и в результате не выполняет свои снегозащитные функции, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия.

Проектом предлагаются инженерные мероприятия по защите от заносов на участках дорог в направлении с запада на восток.

Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к снегозаносимым участкам дороги за зиму, за одну метель и возможных объемов снегоотложений на конец зимнего периода или одной метели.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ.

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с большой затратой материалов и высокой стоимостью. Перед устройством снегозадерживающих заборов следуют предварительно дать экономическое обоснование и расчет.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки.

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV - V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу.

Выбор одного из методов или одновременно использование нескольких, зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия поселения.

3.10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел генерального плана «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же в соответствии с Исходными данными и требованиями выданными МЧС РТ от 22 сентября 2017 года №328 (прил. 2), далее – Исходные данные. Раздел согласован с МЧС РТ (прил.3).

### 3.10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

Территория Майнского сельского поселения к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне. Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень объектов перемещаемых в загородную зону

На территории сельского поселения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Информации об объектах, продолжающих работу в военное время и объектов, перемещаемых на территорию сельского поселения из категорированных городов, не имеется.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

Территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления.

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала "Воздушная тревога!" (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014 «ИТМ ГО по ГО»).

В настоящий момент на территории сельского поселения система оповещения отсутствует.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

В соответствии с Исходными данными защитных сооружений на территории сельского поселения не имеется.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки проекта планировки

На территории сельского поселения приемно-эвакуационный пункт (ПЭП) располагается в с.Верхняя Татарская Майна.

Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Алексеевского муниципального района.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Систему оповещения по гражданской обороне в сельском поселении необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения всего населения Майнского сельского поселения, проектом предлагается установка речевой сиренных установки (РСУ) в количестве 3 штук, с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

3. Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

4. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне на первую очередь и на расчетный срок для Майнского сельского поселения должна осуществляться в соответствии с Планом приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в Алексеевском муниципальном районе РТ.

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории сельского поселения не предусматриваются.

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде.

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения определяется для населения из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 1), для сельскохозяйственных животных и птиц по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ сельского поселения

| Сельское поселение | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Майнское с/п, в т.ч.: | 890 | 22,3 | 875 | 21,9 | 866 | 21,7 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 230 | 5,8 | 224 | 5,6 | 167 | 4,2 |
| с.Чувашская Майна | 503 | 12,6 | 500 | 12,5 | 549 | 13,7 |
| д.Горка | 141 | 3,5 | 135 | 3,4 | 134 | 3,4 |
| п.Баганинского лесхоза | 16 | 0,4 | 16 | 0,4 | 16 | 0,4 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения

В соответствии с 5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО»».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

### 3.10.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

В проекте рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории сельского поселения:

- метеорологические (сильный ветер, в т.ч. шквал, сильный дождь, в т.ч. сильный ливень, грозовые разряды, крупный град, очень сильный снег, сильная метель, снежные заносы, гололёдно-изморозевые отложения, снежные заносы, сильный мороз, экстремально высокие, низкие температуры и т.д.);

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- подтопление;

- сейсмичность;

- природные пожары.

Опасные метеорологические явления

Важной особенностью климата сельского поселения является наличие двух резко различающихся между собой периодов – теплого (апрель-октябрь) с положительными температурами воздуха и холодного (ноябрь-март) с отрицательными температурами и образованием устойчивого снежного покрова. Высота снежного покрова достигает наибольших значений в марте.

На процессы погоды и формирование особенностей климата большое влияние оказывают циклонические и антициклонические макроциркуляционные формы движения атмосферы. Они обуславливают, как зональные, так и меридиональные движения различных воздушных масс.

Циклоны сопровождаются обычно быстрыми и резкими изменениями погоды с сильно развитой облачностью, осадками и порывистыми ветрами, что приводят к образованию таких возможных опасных метеорологических явлений, как шквал, сильные ветры, метели, дожди, ливни, снег, крупный град.

Средние скорости ветра невелики, однако в отдельных случаях порывы ветра могут превышать 30 м/с. В соответствии с приказом МЧС России №329 от 8.07.04 г. Критерием  отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) - 25 м/с и более.

Суммы осадков в отдельные годы могут значительно отклоняться от среднегодового значения.

В летний период года преимущественно отмечаются явления конвективного характера, в виде: сильных осадков; сильного ветра (в том числе шквал); крупного града. Вероятно возникновение на территории сельского поселения явлений комплексного характера:

- гроза, ливневый дождь (21-29 мм) за период не более 1 ч  и/или сильный дождь (35-49 мм) за период времени не более 12 ч, град любых размеров, сильный ветер (в том числе шквал) при достижении скорости при порывах 20-24 м/с.

- гроза, ливневый дождь (21-29 мм) за период не более 1 ч и/или сильный дождь (35-49 мм) за период времени не более 12 ч, сильный ветер (в том числе шквал) при достижении скорости при порывах 20-24 м/с.

Вследствие прихода сухих теплых воздушных масс и устойчивого антициклона на территории может образоваться аномально-жаркая погода, сильная жара (до +38( С), чрезвычайная пожаро-опасность.

В весенне-осенний период комплексные явления на территории могут отмечаться, в виде – сильного снега в количестве 15-19 мм за период времени не более 12 часов с установлением временного снежного покрова в аномально поздние (ранние) сроки, в период вегетации.

Зимний период характеризуется более сильными ветрами, чем летний. Опасные комплексные явления на территории могут отмечаться в виде:

- ветра, при достижении средней скорости 16-19 м/с и/или при порывах 20-24 м/с, при температуре воздуха 25( мороза и ниже.

- резкого и значительного понижения температуры на 15( и более в течение суток, в том числе при переходе через 0(, сопровождаемое усилением ветра при достижении средней скорости 16-19 м/с и/или при порывах 20-24 м/с, сильными осадками в количестве 35-49 мм за период времени не более 12 ч или сильным снегом в количестве 15-19 мм за период времени не более 12 ч, образованием сильной гололедицы, снежных заносов.

При вторжении холодного континентального воздуха умеренных широт, устанавливается малооблачная и морозная погоды, и как следствие возможное возникновение экстремально низких температур: сильный мороз (до -45(С), аномально-холодная погода.

Опасность для людей при опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

  - теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

  - ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических и гидрогеологических процессов и явлений

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Эрозионные процессы

На территории сельского поселения распространены процессы почвенной и боковой русловой эрозии.

Эрозии подвержены распаханные склоны рек.  Овражная эрозия на территории поселения развита слабо, местами наблюдаются лощины и небольшие понижения в рельефе, часто с признаками заболачивания.

Мероприятия по борьбе с эрозией

Учитывая территориальное распределение эрозионных форм рельефа, русловой эрозии на территории Майнского сельского поселения, можно сделать вывод, что специальных мероприятий не требуется. Проявления эрозионных процессов на территории населенных пунктов поселения не выявлены.

Строительство рекомендуется вести вне зоны меандрирования реки.

Карстово-суффозионные процессы

На территории Майнского сельского поселения карстовые воронки локализованы в юго-восточной части поселения, которые  расположены в линию на некотором удалении друг от друга.

Центральная часть территории поселения входит в область, подверженную карстово-суффозионным процессам.

Мероприятия по борьбе с карстовыми проявлениями

При строительстве на карстоопасных территориях рекомендуется выполнить комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера.

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий:

- тип карста;

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

- категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров;

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий;

- неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний);

- возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

Согласно действующим нормативным документам для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные (заключаются в рациональном размещении сооружений на территории строительства и в ее планировке - с целью создания искусственных уклонов для отвода поверхностных атмосферных вод);

- водозащитные и противофильтрационные (заключаются, в основном, в организации водоотвода, устройстве дренажей, предотвращения утечек и сброса вод с условием, чтобы вода не подтекала под фундаменты домов);

- геотехнические (заключаются в укреплении оснований, заполнении, "тампонировании" карстовых провалов различными видами растворов, например, цементных);

- эксплуатационные (заключаются в осуществлении карстомониторинга - постоянном наблюдении за развитием карстовых процессов);

- конструктивные.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. Для предотвращения активизации карстовых процессов необходимо предупреждать или быстро ликвидировать аварии на водопроводных или канализационных сетях.

Участки непосредственного проявления подземного и поверхностного карбонатного, сульфатно-карбонатного карста отнесены к непригодным по условиям строительства или требующим сложной, дорогостоящей инженерной подготовки.

Перед началом освоения площадки под строительство зданий и сооружений в районе с карстово-суффозионными проявлениями необходимо проведение инженерно-геологических изысканий, в которых должно быть описание карстовых проявлений и характера угрожающей опасности, динамики их развития.

Для малоэтажного строения чаще всего нет необходимости в проведении специальных дорогостоящих карстозащитных работ, связанных с устройством глубоких свайных фундаментов, с прорезкой слоев карстующих пород или заполнением (инъекцией) полостей цементным раствором. Использование известных конструктивных и водозащитных мероприятий обеспечит надежную эксплуатацию малоэтажной застройки.

Затопление и подтопление

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу и испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10–15 м.

Согласно перечню зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей), утвержденного Распоряжением КМ РТ от 21.11.2013 г. №899 и перечню населенных пунктов РТ попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденный Распоряжением КМ РТ от 29.08.2013 №1625-р населенные пункты сельского поселения не попадают в зоны возможных затоплений (подтоплений).

Мероприятия по борьбе с затоплением и подтоплением

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Территориальная система защиты должна обеспечивать общую защиту застроенной территории. Она включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного режима водных объектов.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации, а также эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5 м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением методов гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

В мероприятиях по борьбе с  подтоплением необходимо предусмотреть осушение территории.  Нормы осушения (понижения уровня подземных вод) при проектировании защиты от подтопления на конкретных территориях принимают в зависимости от характера ее функционального использования в соответствии со СНиП 2.06.15-85. Принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать соответствующий порог геологической безопасности для защищаемого объекта с учетом критического уровня подземных вод и вида грунтов оснований.

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи. На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость строительства.

Сейсмичность

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условий территория Майнского сельского поселения Алексеевского муниципального района относится к 6-балльной (карты А и В) и 7-бальной (карта С) зоне сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

Противосейсмические инженерные мероприятия

На территории сельского поселения при строительстве пониженного и нормального уровня, учитывая п 6.12.1 СНиП 2.02.01-83, в районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом СП 14.13330.

Природные пожары

Лесной фонд Майнского сельского поселения занимает площадь 1105,8 га, что составляет 14,4% от всей площади сельского поселения.

На территории Майнского сельского поселения расположены леса ГКУ «Билярского лесничества» Баганинского участкового лесничества.

Леса сельского поселения относятся ко III классу пожарной опасности.

Основная причина возгорания лесов в поселении – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах поселения создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.

Застройка населенных пунктов сельского поселения должна строго осуществляться в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», расстояние от границы застройки  сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должна составлять  не менее 30 м.

Помимо этого, в соответствии с Постановлением КМ РТ от 15.04.2016 №231 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2016 году» при отводе земельных участков необходимо руководствоваться нормативными документами в области пожарной безопасности, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:

- менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством более двух этажей;

- менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее.

Для населения сельского поселения опасность природных пожаров в том, что есть вероятность непосредственного воздействия природных пожаров на людей, на их имущество, уничтожение предприятий. Также в угрозе сильного задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров; предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организация межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. №313  "Об утверждении Правил тушения лесных пожаров".

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пунктов 1, 11, 112 ППБ 01-03)

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме", а также Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. №417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории сельского поселения имеется две биотермические ямы.

Санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м (I класс опасности). В пределах этих зон запрещено размещение любых объектов и проведение земляных работ.

Характерным для биологических ЧС является длительное время развития, наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и отсутствие четких границ возникших очагов заражения, трудность обнаружения и идентификации возбудителя (токсина).

Возможные варианты решения проблемы размещения скотомогильника в поселении, регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, организационно-административные мероприятия по снижению загрязнения биологическими отходами приведены в разделе 2.4.Отходы производства и потребления Том Охрана окружающей среды.

Генеральным планом территории СЗЗ определены, как зоны с особыми условиями использования территории.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Перечень потенциально опасных объектов

Существующие потенциально опасные объекты (ПОО), аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в Алексеевском муниципальном районе: ОАО «Татарстанские зерновые технологии» Элеватор «Левашево», ОАО «Татарстанские зерновые технологии» Элеватор «Билярск».

Характеристика ПОО представлена в таблице 2 (Распоряжение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан от 22.12.2016 г. №38-16р).

Таблица 2

Характеристика потенциально опасного объекта

| Наименование организации (предприятия) | Местоположение опасного объекта | Наименование опасных веществ | Характеристика возможной ЧС | Вид опасности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Татарстанские зерновые технологии» Элеватор «Левашево» | Алексеевский район, в 1 км западнее с.Левашево | зерновая пыль, природный газ | локальный | пожаро- взрывоо-пасный | 5 |
| ОАО «Татарстанские зерновые технологии» Элеватор «Билярск» | Алексеевский район, в 1,5 км северо-восточнее от с.Билярск на юг | зерновая пыль, природный газ | локальный | пожаро- взрыво-опасный | 5 |

Анализ возможных последствий чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

В соответствии с Перечнем ПОО, утвержденному распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан от 22.12.2016 г. №38-16р и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" аварии на существующих ПОО не окажут влияния на территорию сельского поселения, а возымеют, скорее, социальный эффект.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории муниципального образования следует отнести опасные производственные объекты.

По территории Майнского сельского поселения проходит магистральный газопровод «Отвод на Билярск».

Так же возможны дорожно-транспортные происшествия, авиакатастрофы, происшествия на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Возможные аварии на трубопроводном транспорте

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

По эмпирическим формулам «Методики оценки обстановки при авариях со взрывами на пожаровзрывоопасных объектах» (Часть 2 книга 2 «Обеспечение мероприятий действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций»/Под ред. Шойгу С.К.), произведен расчет зоны детонации и зоны возможных полных разрушений для магистральных газопроводов.

При диаметре 325 мм и давлением 5,5 МПа (магистральный газопровод «Отвод на Билярск»), зона детонации (r0) составит – 320 м, зона возможных полных разрушений ((Pф) – 863 м.

Возможные аварии на трубопроводном транспорте могут оказать разрушительное действие на территорию сельского поселения, т.к. существенная часть сельского поселения, а значит и населенные пункты поселения, окажутся в зоне детонации и зоне возможных сильных разрушений при аварии на магистральных газопроводах.

Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов, проходящих на территории сельского поселения, составляют 150 м (см. том ООС п.3.4. Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов).

Мероприятия по предупреждению возможных аварий на трубопроводном транспорте

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, вводятся «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992г. и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994г. №61.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Защита населения вблизи газопровода должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса;

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода;

- уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов;

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Население деревень и сел Майнского сельского поселения использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды. Население пользуется водой  из артезианских скважин.

Вода по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево-кальциевая  и удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети проложены в основном из ПНД диаметром от 63 до 110 мм.

В настоящее время в с.Чувашская Майна на отдельных участках водопроводной сети наблюдается дефицит воды.

Водонапорная башня регулирует водопотребление населенного пункта, создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить население водой. Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

В соответствии с ВСН ВК4-90, минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению (с учетом эвакуированного населения из категорированных городов) по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека (таблица 3) и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье; 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав невоенизированных формирований ГО, работающих в очаге поражения.

Таблица 3.

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ сельского поселения

| Сельское поселение | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Майнское с/п, в т.ч.: | 890 | 27,6 | 875 | 27,1 | 866 | 26,8 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 230 | 7,1 | 224 | 6,9 | 167 | 5,2 |
| с.Чувашская Майна | 503 | 15,6 | 500 | 15,5 | 549 | 17,0 |
| д.Горка | 141 | 4,4 | 135 | 4,2 | 134 | 4,2 |
| п.Баганинского лесхоза | 16 | 0,5 | 16 | 0,5 | 16 | 0,5 |

Объем воды в водонапорных башнях должен в том числе удовлетворять потребность населения в воде в случае ЧС в соответствии с приведенным расчетом.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Аварии на транспорте, дорожно-транспортные происшествия

По форме собственности, существующие автомобильные дороги представлены дорогами регионального значения.

Для автомобильного транспорта характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Нельзя полностью исключать возможность перевозки по территории сельского поселения автомобильным транспортом опасных грузов и происшествий при перевозке.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Вид вещества | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км² | Радиус зоны поражения, м | Площадь зоны поражения, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расте-кания | возго-рания | расте-кания | возго-рания |
| АХОВ |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 | - | - | - | - |
| Хлор | 1,6 | 1,00 | - | - | - | - |
| Взрывопожароопасные вещества |
| Бензин | - | - | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | - | - | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

### 3.10.3. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Для оповещения всего населения Майнского сельского поселения проектом предлагается установка 3 речевых сиренных установок, с радиусом покрытия 1 км. При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенных пунктов.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств сельского поселения, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы каналы телерадиовещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», Телерадиокомпания "Татарстан - Новый Век", радиостанции, вещающие на территории сельского поселения.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, с задействованием которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а так же на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена на рисунке 1 в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 №386.

Рисунок 1. Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Принятые сокращения к рисунку: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий продуктопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к продуктопроводу; люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы продуктопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера продуктопровода.

Рисунок 2. Схема построения системы оповещения на продуктопроводе.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

Вариант построения системы оповещения на протяженном продуктопроводе представлен на рисунке 2.

### 3.10.4. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера

Территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления. Населенные пункты Майнского сельского поселения не попадают в зоны экстренного оповещения территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов. Однако сельское поселение падает в зоны возможных полных и сильных разрушений при аварии на магистральном газопроводе.

В связи с этим эвакуацию населения рекомендуется предусмотреть упреждающую и экстренную из зон возможного поражения при возникновении ЧС.

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

### 3.10.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В Майнском сельском поселении имеется одно подразделение пожарной охраны, также пожарные расчеты дислоцируются в соседних сельских поселениях, таблица 5.

Таблица 5.

Пожарное подразделение и техническое оснащение пожарного расчета

| Наименование подразделений пожарной охраны, ведомственная принадлежность | Место дислокации | Тип пожарной техники |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расчете | в резерве |
| Добровольная пожарная команда «Чувашская Майна» | с. Чувашская Майна, ул.Ленина 1а | АРС-14 | - |
| ОП «Билярск» ГКУ «Пожарная охрана РТ» | Билярское с/п, с. Билярск ул. Серова д.8 | АРС-14 | АРС-14 |

Примерные маршруты проездов до наиболее удаленных точек, приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Примерные маршруты проездов от пожарных подразделений до наиболее удаленных точек.

Расстояние от с. Чувашская Майна до п.Баганинский Лесхоз составляет приблизительно – 12 км. Расстояние от с.Билярк до д.Горка составляет приблизительно – 6 км. При принимаемой скорости движения 40 км/час время прибытия первого подразделения к местам вызова составит 18 и 9 минут, что соответствует предъявляемым требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров, согласно Федерального закона от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ и изменений, внесенных в ч.4 ст.98 п.8.

Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в установленных зонах воздействия по ГО ЧС позволит максимально предотвратить возникновение ЧС, а при возникновении ЧС максимально снизить наносимый ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на ликвидацию последствий от ЧС.

Гипотетические сценарии развития аварийных ситуаций техногенного характера

Взрыв газопаровоздушных смесей в производственных помещениях

Для прогнозирования последствий взрыва в производственных помещениях расчеты проводятся для случая, при котором будут максимальные разрушения, т.е. когда свободный объем помещения, где расположены емкости с газом, будет полностью заполнен взрывоопасной смесью стехиометрического состава.

При взрыве ГВС зону детонационной волны, ограниченную радиусом r0 (м),  определят по формуле:

где 1/24 – коэффициент, м/кДж1/3;

Э – энергия взрыва смеси, кДж;

(СТХ  – плотность стехиометрической смеси, кг/м3;

QСТХ – энергия взрывчатого превращения единицы массы смеси стехиометрического состава, кДж/кг;

С – стехиометрическая концентрация горючего по объему, в %;

V0 – свободный объем помещения, равный V0=0,8Vn (м3), где Vn – объем помещения.

Зона действия воздушной ударной волны начинается сразу за внешней границей облака ГВС (давление во фронте которой принимается 1,7 МПа). Давление во фронте ударной волны зависит от расстояния до центра взрыва и определяется исходя из соотношения:

где r – расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки.

В помещении котельной возможен взрыв газовоздушной смеси. Данным проектом неизвестен размер помещения котельной, поэтому для расчетов берется усредненный размер помещения котельной, равной 2000 м3.

Рассчитываем избыточное давление взрыва природного газа (метан) на расстоянии 30 метров от контура помещения котельной пожаровзрывоопасного объекта, принимая:

(СТХ = 1,232 кг/м3; QСТХ =2763 кДж/кг; С = 9,45 %; Vn = 2000 м3.

При r/r0 = 2,87 путем интерполяции определяем (PФ=89 кПа (0,89 гкс/см2).

Зависимость избыточного давления ((PФ, кПа) от расстояния (r, м) контура помещения котельной на пожаровзрывоопасных объектах:

- при r=27, (PФ = 100

- при r=48, (PФ = 50

- при r=80, (PФ = 30

- при r=113, (PФ = 20

- при r=145, (PФ = 10

Для оперативного прогнозирования выделяют четыре зоны разрушений:

- полных разрушений 		((PФ ≥ 50 кПа);

- сильных разрушений		(30≤ (PФ <50 кПа);

- средних разрушений		(20≤ (PФ <30 кПа);

–    слабых разрушений			(10≤ (PФ <20 кПа).

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Майнского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение (2016г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Майнского сельского поселения, в т.ч.: | 7691,16 | 100,00 | 7691,16 | 100,00 |
| Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 221,48 | 2,88 | 221,48 | 2,88 |
| с.Верхняя Татарская Майна | 75,64 | 0,98 | 75,64 | 0,98 |
| с.Чувашская Майна | 73,75 | 0,96 | 73,75 | 0,96 |
| д.Горка | 72,10 | 0,94 | 72,10 | 0,94 |
| п.Баганинского лесхоза1 | 10,61 | 0,14 | 10,61 | 0,14 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 80,44 | 1,05 | 107,51 | 1,40 |
| Территории объектов производственного назначения | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 40,03 | 0,52 | 38,25 | 0,50 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 5082,24 | 66,08 | 5052,152 | 65,69 |
| Земли лесного фонда | 1105,82 | 14,38 | 1105,82 | 14,38 |
| Природные территории, в т.ч.: | 1135,92 | 14,77 | 1135,92 | 14,77 |
| - иная растительность (кустарники) | 1105,82 | 14,38 | 1105,82 | 14,38 |
| - овраги, обрывы, болота, прочие земли | 30,10 | 0,39 | 30,10 | 0,39 |
| Территории под поверхностными водными объектами | 20,74 | 0,27 | 20,74 | 0,27 |
| Рекреационные территории | 2,28 | 0,03 | 2,28 | 0,03 |
| Озеленение, в т.ч.: | - | - | 4,80 | 0,06 |
| - защитные лесополосы | - | - | 2,31 | 0,03 |
| - санитарно-защитное (на территориях объектов агропромышленного комплекса (фермы КРС, загоны для скота)) | - | - | 1,78 | 0,02 |
| - санитарно-защитное (на территориях объектов инженерной инфраструктуры (свалка ТКО)) | - | - | 0,71 | 0,01 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 1,21 | 0,02 | 1,21 | 0,02 |
| - скотомогильники | 1,17 | 0,02 | 1,17 | 0,02 |
| - биотермическая яма | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |

Примечание:

- п.Баганинского лесхоза находится за границами поселения, поэтому его площадь в балансе использования территории Майнского сельского поселения не учитывается;

- изменение территории сельскохозяйственного назначения (пашни) общей площадью 30,09 га связано:

- со строительством автомобильных дорог общей площадью 27,78 га;

- с организацией озеленения вдоль автомобильных дорог общей площадью 2,31 га.

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Майнского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2016г.) | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 890 | 875 | 866 |
|  | с. Верхняя Татарская Майна | чел. | 230 | 224 | 167 |
|  | с.Чувашская Майна | чел. | 503 | 500 | 549 |
|  | д. Горка | чел. | 141 | 135 | 134 |
|  | пос. Баганинского лесхоза | чел. | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 17,23 | 17,23 | 17,23 |
|  | с. Верхняя Татарская Майна | тыс.кв.м | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
|  | с.Чувашская Майна | тыс.кв.м | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
|  | д. Горка | тыс.кв.м | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | пос. Баганинского лесхоза | тыс.кв.м | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с. Верхняя Татарская Майна | тыс.кв.м | - |  |  |
|  | с.Чувашская Майна | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д. Горка | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | пос. Баганинского лесхоза | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 14 | 47 | 47 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 14 | 47 |
|  | - новое строительство |  | - | 33 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 150 | 150 | 150 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 150 | 150 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | мест |  | 90 | 90 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 14 | 90 |
|  | - новое строительство |  | - | 76 | - |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещ./ смену | 26 | 26 | 26 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 26 | 26 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | мест | 400 | 400 | 350 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 400 | 300 |
|  | - новое строительство |  | - | - | 50 |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экземпляров | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 12,8 | 12,8 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. | 162 | 306 | 306 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 162 | 162 | 306 |
|  | - новое строительство |  | - | 144 | - |
| 3.8 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 3300 | 3300 | 3300 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 3300 | 3300 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 80 | 80 | 280 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 80 | 280 |
|  | - новое строительство |  | - | 200 | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 4 | 4 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 4 |
|  | - новое строительство |  | - | 4 | - |
| 3.11 | Предприятия общественного питания | посадочное место | - | 35 | 35 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 35 |
|  | - новое строительство |  | - | 35 | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 2 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.13 | Отделения банков, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.14 | Полиция, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.15 | Аптеки | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Коммунальное обслуживание населения |
| 4.1 | Общественные уборные | прибор | - | 1 | 1 |
| 4.2 | Кладбища | га | 5,1 | 4,5 | 4,5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 22,1 | 23,2 | 29,2 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 22,1 | 22,1 | 25,9 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | - | 1,1 | 3,3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление | куб. м./в сутки | 386,3 | 382,4 | 380,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 155,7 | 153,2 | 151,7 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | Объем ТКО | т/год | 326,14 | 333,66 | 368,42 |
|  | Контейнеры для ТКО | шт. | - | 16 | 18 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | - | 2 | 1 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. нм3/год | 195,8 | 192,5 | 190,52 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 2026,59 | 1992,87 | 1950,59 |
|  | Расчетная мощность | кВт | 455,47 | 447,88 | 439,25 |
|  | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 484,54 | 476,46 | 467,29 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | шт. | - | - | - |
| 7. | Перечень мероприятий ГОЧС |
| 7.1 | Оповещение (РСУ) | шт. | - | 3 | 3 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001г., от 13.07.2007г.).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2013 №1862-р «Пообъектное распределение средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №11-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алексеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан №90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013 №26).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189, с изменениями №3 от 2.01.2016г.).

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 №58).

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101- 2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение" (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

- Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус», принятая в рамках приоритетного национального проекта «Образование» министерством образования и науки Российской Федерации в 2006 году.

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г. №598.

- Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Стратегия социально-экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

- Программа по строительству модульно-блочных ветеринарных пунктов и капитальному ремонту зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Республике Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан в 2016 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2015г. № 2157-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта и строительства объектов в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2015г. №2083-р. (с изменениями от 17.12.2015г.).

- Перечень универсальных спортивных площадок, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.09.2015г. №2090-р. (с изменениями от 24.10.2015г.)

- Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» на период 2010-2030 гг., предоставленный Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Перечень строящихся жилых домов АЖФ по Республике Татарстан и информация по строительству жилых домов по титулу ГКУ «Главинвестстрой», в рамках перечня государственных программ, реализуемых в 2016 году.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований РТ в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.08.2015г. №1771-р (с изменениями от 26.10.2015г., 11.11.2015г., 30.11.2015г.).

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих строительству в населенных пунктах муниципальных образований РТ в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2015г. №2354-р (с изменениями от 11.11.2015г., 23.12.2015г.).

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2015г. №2159-р (с изменениями от 26.10.2015г.).

- Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2015г. №2253-р (с изменениями от 11.11.2015г.).

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2016 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2015г. №2253-р (с изменениями от 11.11.2015г.).

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.11.2015г. № 2610-р в рамках государственной программы Республики Татарстан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013г. № 764.

Муниципальные программы

- Стратегия социально-экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Майнского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.08.2017 г. № 577);

- Схема территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Алексеевского муниципального района № 307 от 23.04.2013 г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 2

Приложение 3

# Footnotes

Поселок Баганинского лесхоза относится к Майнскому сельскому поселении, но территориально находится в Чистопольском муниципальном районе, поэтому его площадь в общей площади населенных пунктов не учтена

( Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

Затопление – образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоёма или подземных вод.

Подтопление – комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором происходит повышение уровней подземных вод и (или) влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие требуемые условия строительства и эксплуатации объектов (Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т.I,III (издание третье, переработанное и дополненное); под общей ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015).

В соответствии с Перечнем зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей), утв. постановлением КМ РТ от 21 ноября 2013 г. № 899, Майнское сельское поселение не попадает в зоны подверженностью лесным пожарам.

Упреждающая (заблаговременная) –  эвакуация населения из зон возможных ЧС при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями.

Экстренная (безотлагательная) – эвакуация населения в случае возникновения ЧС с опасными поражающими воздействиями или нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. (Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т.IV (издание третье, переработанное и дополненное); под общей ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015).