| АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ АЛЕКСЕЕВСК РАЙОН СОВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ 13.12.2023 | п.г.т. Алексеевское | КАРАР 221 |

# О внесении изменений в решение Совета

# Алексеевского муниципального района

# Республики Татарстан от 09.02.2023 года

# № 156 Об утверждении генерального плана

Сахаровского сельского поселения

Алексеевского муниципального

района Республики Татарстан

В целях создания условий для устойчивого развития Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Алексеевского муниципального района, принимая во внимание протокол публичных слушаний, учитывая заключение на проект генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 20.12.2022 №10-53/15855, согласованное Кабинетом Министров Республики Татарстан,

Совет Алексеевского муниципального района решил:

1. Внести изменения в решение Совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.202 № 156 Об утверждении генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (Приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Алексеевского муниципального района и на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Алексеевского муниципального района по экологии, земельным вопросам, строительству, ЖКХ и транспорту (Козин Н.М.).

Глава муниципального района,

Председатель Совета							               С.А. Демидов

Приложение к решению

Совета Алексеевского

муниципального района

Республики Татарстан

___________№________

Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(внесение изменений)

Положение о территориальном планировании

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 39 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | - |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 81 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	9

1.1.	Общие организационные мероприятия	9

1.2.	Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	9

1.3.	Мероприятия по развитию производственных территорий	10

1.4.	Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	14

1.4.1	Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	14

1.4.2	Мероприятия по развитию сферы обслуживания	15

1.5.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	19

1.6.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения	21

1.7.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Сахаровского сельского поселения	25

1.8.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	26

1.9.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	1

1.10.	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сахаровском сельском поселении	3

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании Постановления исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 31.10.2023г. №433 «О разработке проекта по внесению изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан», в соответствии с заданием на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Изменения вносятся в проект генерального плана, утвержденного Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.2023 г. №156, в части:

- Перевода земельного участка с кадастровым номером 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), части земельного участка с кадастровым номером 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25) из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью добычи полезных ископаемых (глина) (см. раздел 3.2.2 материалов по обоснованию и раздел 1.3 положения о территориальном планировании);

- Размещения на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170601:206 карьера с целью добычи полезных ископаемых (глина) (см. раздел 3.2.2 материалов по обоснованию и раздел 1.3 положения о территориальном планировании);

- Размещения объектов агропромышленного комплекса, объектов обслуживания населения и объектов отдыха по данным исполнительного комитета сельского поселения (см. раздел 3.2.1, раздел 3.3.1, раздел 3.4 материалов по обоснованию и раздел 1.2, раздел 1.3.2, раздел 1.4 положения о территориальном планировании).

В другие разделы генерального плана Сахаровского сельского поселения изменения не вносились.

Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2046 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями и дополнениями) проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения включает в себя:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения;

- Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

- Карту функциональных зон.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №2607-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. №247-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 23.04.2013 г. № 307 (с изменениями и дополнениями);

- Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.2023 г. №156;

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района и Сахаровского сельского поселения, входящего в его состав.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Общие организационные мероприятия

При определении направления развития Сахаровского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Алексеевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии  Алексеевский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: «Реновация расселения», «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», «Редевелопмент промышленных зон», «Пригородная зона Казани», мероприятий по созданию системы скоростных связей в Республике Татарстан «План максимум», «Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», «Город и промышленность», Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», система обращения с отходами в Казанской экономической зоне, обеспечение повышения качества и доступности инвестиционной инфраструктуры и основных фондов.

## Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Стратегией социально-экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (утв. Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.07.2016 №45) предлагается модернизация животноводческих помещений.

В связи с этим проектом Генерального плана на первую и плановую очередь намечаются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт коровника ООО «Племенное дело Алексеевское» в с. Речное на 200 голов.

Проектом внесения изменения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено:

- Рекультивация территории недействующей фермы КРС с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности площадью 16,2517 га и организацией зоны сельскохозяйственных угодий;

- Рекультивация территории недействующих складов с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности площадью 7,7655 га и организацией зоны сельскохозяйственных угодий.

## Мероприятия по развитию производственных территорий

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), земельного участка с кадастровым номером 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25)  из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью добычи полезных ископаемых (глина) общей площадью территории 22,9463 га. Также на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170601:206 предусмотрено размещение карьера с целью добычи полезных ископаемых (глина). Общая площадь территории составит 24,8342 га.

Таблица 1.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчет- ный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | с. Речное | ООО «Племенное дело Алексеевское» | Капитальный ремонт | га | 200 | - | + | + | Стратегия социально-экономического развития Алексеевского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года |

Таблица 1.2.2

Перечень мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь | Расчет- ный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | Сахаровское СП | Недействующая ферма КРС | Рекультивация территории с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности и организацией зоны сельскохозяйственных угодий | га | 19,4239 | 16,2517 | + | + | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП |
| 2 | Сахаровское СП | Недействующие склады | Рекультивация территории с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности и организацией зоны сельскохозяйственных угодий | га | 9,1097 | 7,7655 | + | + | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП |

Таблица 1.3.1

Перечень мероприятий по развитию производственных территорий в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населен-ный пункт | Наименова-ние объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существую-щая | Новая (дополнитель-ная) | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | Уразаевское СП (з/у 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), з/у 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25) | Карьер по добыче глины | Новое строительство | га | - | 24,8342 | + | + | Проект внесения изменений в ГП Сахаровского СП |

## Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

### Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Генеральным планом Сахаровского сельского поселения не предлагается развитие площадок жилищного строительства.

### Мероприятия по развитию сферы обслуживания

Образовательные организации

Дошкольные образовательные организации

На первую очередь реализации проекта Генеральным планом (на период до 2031г.) предусматривается:

- капитальный ремонт МБДОУ Сахаровский д\с «Солнышко»;

- капитальный ремонт МБДОУ Реченский д\с «Светлячок».

Общеобразовательные организации

На первую очередь реализации проекта Генеральным планом (на период до 2031г.) предусматривается:

- капитальный ремонт Сахаровкой основной общеобразовательной школы;

- капитальный ремонт Реченской основной общеобразовательной школы;

- организация дополнительного образования в зданиях общеобразовательных школ Сахаровского сельского поселения.

Плоскостные спортивные сооружения

Расчетная потребность в плоскостных объектах на первую очередь Генерального плана составит 0,802 га, на расчетный срок – 0,922 га.

Предприятия торговли и общественного питания

На расчетный срок реализации проекта Генерального плана потребуется 276,6  м2 торговой площади магазинов.

Проектом Генерального плана предусматривается:

- строительство магазинов на 173,6 м2 торговой площади в с. Сахаровка на первую очерень;

- строительство магазина на 36 м2 торговой площади в с. Речное на расчётный срок.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено размещение магазина, кафе, гостиницы на земельных участках с кадастровыми номерами 16:05:170201:172, 16:05:170201:173.

Лечебно-профилактические медицинские организации

В рамках проекта Генерального плана предусматриватся реконструкция фельдшерско-акушерских пункта для достижения необходимой нормативной мощности.

Прочие объекты обслуживания

Проектом Генерального плана на первую очередь предусматривается реконструкция административное здание исполнительного комитета сельского посления в с. Сахаровка и строительство нового административного здания.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено размещение коммерческих объектов на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170201:370.

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания Сахаровского сельского поселения, представлен в таблице 1.3.2.2.

Таблица 1.3.2.1.

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2021-2031 гг.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |
| Дошкольные образовательные организации |
| 1 | с.Сахаровка | МБДОУ Сахаровский д\с «Солнышко» | Капитальный ремонт | мест | 25 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| 2 | с.Речное | МБДОУ Реченский д\с «Светлячок» | Капитальный ремонт | мест | 25 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Общеобразовательные организации |
| 1 | с.Сахаровка | Сахаровская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 80 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| 2 | с.Речное | Реченская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 196 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | Сахаровское СП | Сахаровская основная общеобразовательная школа, Реченская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 0 | 4 | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Сахаровка, с.Речное | Плоскостные спортивные сооружения при существующих школах | Новое строительство | кв.м | 0 | 1,724 | + | + | Проект ГП Сахаровского СП |
| Предприятия торговли и предприятия общественного питания |
| 1 | с.Сахаровка, с.Речное | Магазины | Новое строительство | кв.м.торг.пл. | 67 | 209,6 | + | + | Проект ГП Сахаровского СП |
| Прочие объекты обслуживания |
| 1 | с.Сахаровка | Административное здание исполнительного комитета СП | Снос, новое строительство | кв.м. | 78 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |

Таблица 1.3.2.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Предприятия торговли и предприятия общественного питания |
| 1 | с.Сахаровка (з/у 16:05:170201:172, 16:05:170201:173) | Кафе, магазин, гостиница | Новое строительство | объект | 0 | 3 | + | - | Проект внесения изменний в ГП Сахаровского СП, данные исполнительного комитета СП |
| Прочие объекты обслуживания |
| 1 | с.Сахаровка (з/у 16:05:170201:370) | Коммерческие объекты | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Проект внесения изменний в ГП Сахаровского СП, данные исполнительного комитета СП |

## Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в Генеральном плане предусматривает следующие мероприятия:

1. Благоустройство водных объектов;

2. Благоустройство и строительство благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации.

Мероприятиями Генерального плана предусматривается благоустройство береговой полосы Куйбышевского водохранилища, расположенной вблизи и на территории населенного пункта с.Речное.

Развитие рекреационных территорий в Генеральном плане Сахаровского сельского поселения также предусматривает мероприятия, указанные в Схеме территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, по благоустройству и организации благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено размещение базы отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170101:1025.

Таблица 1.4.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 гг.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с. Речное | Куйбышевское водохранилище | благоустройство береговой полосы Куйбышевского водохранилища, расположенной вблизи и на территории населенного пункта с.Речное | объект | - | - | + | + | Проект Генерального плана Сахаровского СП |
| 2 | с. Речное | Туристско-рекреационная зона | благоустройство и строительство благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации | - | - | - | + | + | Проект Генерального плана Сахаровского СП, СТП Алексеевского муниципального района РТ |

Таблица 1.4.2

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | с.Речное (з/у 16:05:170101:1025) | База отдыха | Новое строительство | объект | - | 1 | + | + | Проект внесения изменений в ГП Сахаровского СП |

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и проекте Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района, поэтому Генеральным планом Сахаровского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан на территории Сахаровского сельского поселения планируется новое строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)» и «Обход н.п. Сахаровка».

Развитие железнодорожного транспорта

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусматривает сторительство новой железнодорожной линии «Казань - Альметьевск - Азнакаево – Бугульма» общей протяженностью 230 км, участок которой будет проходить в юго-западной части Сахаровского сельского поселения.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2031 гг.) | Расчетный срок (2032-2041 гг.) |  |
| мероприятия федерального значения |
| Железнодорожный транспорт |
| 1 | Сахаровское СП | Железнодорожная линии «Казань - Альметьевск - Азнакаево – Бугульма» | Новое строительство | км | - | 3,10 | + | + | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |
|  | Сахаровское СП | Автомобильная дорога федерального значения категории IА «Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань» | Реконструкция | км | 5,8 | - | + | + | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |
| мероприятия РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Сахаровское СП | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)». | Новое строительство | км | - | 3,6 | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| 2 | Сахаровское СП | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Обход н.п. Сахаровка» | Новое строительство | км | - | 2,0 | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| Искусственные сооружения |
| 1 | Сахаровское СП | Мостовой переход через р.Шентала на проектируемой дороге «Обход н.п. Сахаровка» | Новое строительство | объект | - | 1 | + | + | Генеральный план Сахаровского СП* |

* Генеральным планом сельского поселения данное мероприятие может быть предложено при условии включения его в документы территориального планирования и программы соответствующего уровня.

## Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Сахаровского сельского поселения

Согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Генеральный план Сахаровского сельского поселения утвержден Решением Совета Сахаровского сельского поселения от 09.02.2023г. №156. В соответствии с действующим законодательством, утвержденные границы территорий населенных пунктов упомянутого Генерального плана были приняты как существующие границы разрабатываемого проекта внесения изменений в Генеральный план Сахаровского сельского поселения.

## Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" | Установление СЗЗ, внедрение наилучших доступных технологий в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 2 | Миниферма «Максимов В.Н.» Миниферма «Максимов А.Н.» Миниферма «Мелехин С.Н.» Миниферма «Маркин А.А.» Площадки перспективного развития V класса опасности | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Обустройство мест накопления отходов животноводства. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 3 | ООО "Мегаферма Лебяжье" (КН 16:05:170501:45) Склад ГСМ (КН 16:05:170601:79) Склады зерна ОАО «Красный Восток» (КН 16:05:170601:102) (КН 16:05:170601:103) (КН 16:05:170601:106) (КН 16:05:170601:107) (КН 16:05:170601:108) (КН 16:05:170601:104) (КН 16:05:170601:105) | Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. Привести смену функциональной зоны в соответствии с видом использования объекта | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 4 | Федеральные и региональные дороги | Устройство озеленения специального назначения вдоль дорог или специальных конструкций земляного полотна, обеспечивающих уменьшение распространения загрязнений |  | + | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

Перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране поверхностных водных объектов | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территории в границах водоохранных зон (в т.ч. жилая застройка) | Не допускать сброс сточных вод на рельеф, неочищенных сточных вод в водные объекты. Проверять герметичность выгребных ям в жилой застройке в границах ВОЗ, ПЗП. Запретить мойку транспортных средств в границах ВОЗ. Не допускать размещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон. Проводить регулярную очистку водоохранных зон рек силами органов местного самоуправления, местных жителей и хозяйствующих субъектов от отходов потребления. Установить информационные таблички по границам водоохранных зон с указанием режима зон. | + |  | Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2 | Объекты с/х производства, промышленные объекты, сети водоотведения | Установить очистные сооружения. В случае сброса сточных вод в водоем согласовать нормативы допустимых сбросов с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Производственный контроль на расстоянии не далее 500 м от места сброса сточных вод в водный объект. | + |  | Водный кодекс РФ |
| 3 | Дороги и стоянки в границах ВОЗ | Организовать твердое покрытие дорог |  | + |  |
| 4 | Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежной защитной полосы | Не допускать распашку с/х угодий в границах прибрежной защитной полосы | + |  |  |
| 5 | Куйбышевское водохранилище | Следует ликвидировать, либо перенести биотермическую яму находящуюся в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе | + |  | Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 № 60657) (с изменениями и дополнениями) Порядок ликвидации биотермических ям на территории РТ, утвержденному постановлением КМ РТ от 06.05.2017 №263 (с изменениями и дополнениями) |

Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Биотермические ямы | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника и его СЗЗ. Установление СЗЗ. | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон, утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222 |
| 4 | Магистральные трубопроводы | Предотвращение разливов нефти и иного углеводородного сырья | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 3 | Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" | Соблюдать требования технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых. Привести участки земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования Провести рекультивацию и восстановление нарушенных земель, после окончания лицензии по добыче полезных ископаемых |  | + | ст. 22 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" |
| 4 | Сельскохозяйственные угодья | Увеличение площади ветрозащитных и почвоохранных насаждений; Инвентаризация и агрохимическое обследование земель Внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия; Обеспечение контроля качества почв и выращиваемой продукции |  | + | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 5 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования | Обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения оборудования и материалов, применяемых при реконструкции. Для предотвращения загрязнения прилегающих к местам работ территорий необходимо обваловывать места хранения сыпучих строительных материалов. | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

Перечень мероприятий по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территория поселения | Проведение регулярной очистки от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями | + |  | Ст. 13 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 2 | Объекты с/х производства | Обустройство водонепроницаемых площадок с твердым покрытием для накопления твердой фракции навоза (помета). | + |  | СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3 | Биотермические ямы | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника и его СЗЗ. Установление СЗЗ. |  | + | Правила установления санитарно-защитных зон, утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222 Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 4 | Планируемое строительство и реконструкция автомобильной, также железной дороги | Организовать специально оборудованные в границах полосы отвода места временного хранения отходов строительства, обеспечить уборку бытового мусора. |  | + | ОДМ 218.3.031-2013 «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 5 | Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" | Вскрышные и вмещающие горные породы, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами на предоставленном в пользование участке недр, могут быть использованы пользователем недр: 1) для добычи полезных ископаемых и полезных компонентов; 2) для собственных производственных и технологических нужд; 3) для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами; 4) для рекультивации земель; 5) для ведения горных работ. |  |  | Статья 23.5. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" |

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по организации ЗОУИТ | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Артезианские скважины | Установить и внести в ЕГРН границы зоны санитарной охраны | + |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 2 | Куйбышевское водохранилище, Река Шентала | Обозначить на местности информационными знаками границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон |  | + | Водный кодекс РФ |
| 3 | Биотермическая яма | Установить санитарно-защитную зону | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 4 | Планируемая железная дорога | Установить санитарный разрыв и охранную зону железных дорог |  | + | «ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», утвержденным Указанием МПС России от 24.11.1997 № С-1360у |
| 5 | Региональные дороги «Сахаровка - Речное», «Сахаровка - Большие Тиганы», «Обход с.Сахаровка», автомобильные дороги местного значения V категории: «Подъезд к Сахаровке» | Установить полосу отвода и придорожную полосу |  |  | №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 6 | Планируемые автомобильные дороги «Алексеевское – М-5 – Урал», Обход с.Сахаровка | Установить полосу отвода и придорожную полосу |  |  | №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 7 | Магистральные трубопроводы | Внести в ЕГРН границы зон минимальных расстояний |  |  | СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Правила проектирования и производства работ» |
| 8 | Площадка перспективного развития АПК V класса опасности | Обеспечение инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоснабжения, водоотведения с очисткой производственнх, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, повторного использования очищенных стоков, очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также в вопросах обращения с отходами производства и потребления. | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 9 | Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" | Установить санитарно-защитную зону, соблюдать границы горного отвода | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 10 | ООО "Мегаферма Лебяжье" (КН 16:05:170501:45) | Установить и внести в ЕГРН границы санитарно-защитной зоны | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 11 | Склад ГСМ (КН 16:05:170601:79) Склады зерна ОАО «Красный Восток» (КН 16:05:170601:102) (КН 16:05:170601:103) (КН 16:05:170601:106) (КН 16:05:170601:107) (КН 16:05:170601:108) (КН 16:05:170601:104) (КН 16:05:170601:105) | Установить санитарно-защитную зону, привести смену функциональной зоны в соответствии с видом использования объекта | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

Таблица 1.8.1

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |
| 1 | Сахаровское СП | Сети водоснабжения | Реконструкция водопроводной сети | км. | - | + | - | Схема водоснабжения и водоотведения Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на период до 2025 года |
| 2 | Сахаровское СП | Скважины | Капитальный ремонт скважины | шт. | - | + | - | Схема водоснабжения и водоотведения Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на период до 2025 года |

Перечень мероприятий по инфраструктуре обращения с отходами

Таблица 1.8.2

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |
| 1 | Территория сельского поселения | планово-регулярная санитарная очистка территории | Организационное | - | - | + | + | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

## Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Алексеевского сельское поселение | Установка речевых сиренных установок Создать добровольную пожарную охрану | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 2 | Автомобильные дороги федерального значения IБ категории: «Р-239 Оренбургский тракт (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан)», автомобильные дороги регионального значения IV категории: «Сахаровка - Речное», «Сахаровка - Большие Тиганы», «Обход с.Сахаровка», автомобильные дороги местного значения V категории: «Подъезд к Сахаровке» | Обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение безопасности населения прилегающих территорий путем соблюдения расстояний до жилой застройки Защита дороги от снежных заносов | + |  |  |
| 3 | Магистральные трубопроводы | Установление и соблюдение режима зон минимальных расстояний | + |  |  |
| 4 | Леса | Соблюдать противопожарные расстояния | + |  |  |
| 5 | Пожарная часть | Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны | + |  |  |

Перечень мероприятий инженерной защиты территории

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реки | Склоновая линейная эрозия, овраги, оползневая эрозия | Укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов путем агролесомелиорации, озеленение прибрежной защитной полосы |
| 2 | Территория поселения | Карстовые процессы | Согласно с СП 116.13330.2012, для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют противокарстовые мероприятия или и их сочетания, такие как: планировочные, водозащитные, геотехнические, конструктивные, технологические, эксплуатационные. |
| 3 | Куйбышевское водохранилище | Переработка берегов | Установить берегозащитные сооружения |
| 4 | Территория поселения | Землетрясение интенсивностью 6 баллов | При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 |

# Параметры функциональных зон

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, используемых в проекте генерального плана Сахаровского сельского поселения

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Коды возможных видов разрешенного использования земельных участков в функциональной зоне | Планируемые для размещения объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками; -объекты капитального строительства, необходимые для обслуживания жилой застройки, а также связанные с проживанием граждан | Предельное количество этажей основного строения:3 (включая мансардный); Коэффициент застройки: 0,2-0,3 | 2.1; 2.2; 2.3; 3.4.1; 3.5.1; 3.8.1; 3.10.1; 4.4; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | -административные учреждения; -объекты, обеспечивающие предоставление бытовых услуг; -объекты гостиничного обслуживания; - объекты, обеспечивающие предоставление ветеринарных услуг; -объекты социального обслуживания; -объекты торговли, рынки – объекты общественного питания; -объекты предпринимательства и делового управления; -учреждения, оказывающие банковские и страховые услуги; -объекты, необходимые для обеспечения внутреннего правопорядка; | Предельное количество этажей основного строения: 5 (включая мансардный); Предельная высота основного строения: 20 м; Коэффициент застройки: 1 | 2.7; 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Магазины, кафе, магазин, гостиница, коммерческие объекты |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | -объекты медицинского обслуживания; -здания и сооружения религиозного использования; - объекты образования и просвещения; -объекты дошкольного, начального и среднего общего образования, образовательные кружки; - объекты культуры, культурно-досуговой деятельности; -объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий; -объекты спорта; -объекты, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности; | Предельное количество этажей основного строения: 5 (включая мансардный); Предельная высота основного строения: 20 м; Коэффициент застройки: 0,8 | 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.5; 4.6; 4.7; 5.1.2; 5.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Плоскостные спортивные сооружения при существующих школах |
| 4 | Производственная зона | - объекты промышленного производства IV и V классов опасности; - объекты промышленного производства иных классов опасности при условии использования передовых технологических решений при производстве и разработки проекта санитарно-защитной зоны; - объекты добычи полезных ископаемых | коэффициент застройки: до 0,8 | 1.15; 2.7.1; 3.1.1; 3.3; 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 6.0; 6.2.1; 6.3; 6.3.1; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.9.1; 6.11; 6.12; 7.3; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Карьер |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | - объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов; - антенно-мачтовые сооружения, объекты связи; -гидротехнические сооружения; | Не устанавливаются | 2.7.1; 3.1.2; 3.9.1; 6.7; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | -размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта; -объекты дорожного сервиса; -размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов; | Не устанавливаются | 2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий | -осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодиях, связанной с производством сельскохозяйственных культур; -выпас сельскохозяйственных животных; -полевые дороги; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -объекты сельскохозяйственного производства IV и V классов опасности; - объекты сельскохозяйственного производства иных классов опасности при условии использования передовых технологических решений при производстве и разработки проекта санитарно-защитной зоны; -размещение зданий, сооружений, используемых для производства и хранения первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; -размещение машино-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства; | Коэффициент застройки: 0,8 | 1.3; 1.5; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.18; 2.7.1; 3.9.1; 3.10.1; 4.4; 4.6; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 6.9; 6.9.1; 6.12; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Площадки перспективного развития АПК V класса опасности |
| 9 | Зона отдыха | -территории используемые и предназначенные для отдыха и туризма, занятий физкультурой и спортом; -территория детских оздоровительных учреждений; -.территория оздоровительно-спортивных лагерей; -пляжи. | - | 3.6.2; 3.9.1; 5.1.3; 5.2; 9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - База отдыха |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | -озелененные территории общего пользования; - лесопарки; - парки; - сады; -скверы; -бульвары. | минимальный уровень озелененности: 65 % | 3.6.2; 3.9.1; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 11 | Зона лесов | - уход за защитными лесами; -иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными; -деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов; -охрана и восстановление лесов; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 12 | Зона кладбищ | -размещение мест захоронения | Не устанавливаются | 3.1.1; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.1 | - |
| 13 | Зона складирования и захоронения отходов | -размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, биологических отходов | Не устанавливаются | 3.9.1; 4.9.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.2 | - |
| 14 | Зона акваторий | -поверхностные водные объекты; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 15 | Иные зоны | -земельные участки общего пользования; -улично-дорожная сеть | Не устанавливаются | 12.0.1; 12.0.2; 12.3 | - |

Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

- (внесение изменений)

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории,

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 39 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | - |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 101 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 144 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ	5

- 1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	6

- 1.1 Рельеф и геоморфология	6

- 1.2 Геологическое строение	6

- 1.3 Тектоника и сейсмичность	6

- 1.4 Полезные ископаемые	9

- 1.5 Гидрогеологические условия	11

- 1.6 Поверхностные воды	13

- 1.7 Климатическая характеристика	14

- 1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	17

- 1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	19

- 2. ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	20

- 2.1 Оценка негативного воздействия на атмосферный воздух	27

- 2.2 Оценка негативного воздействия на водные ресурсы	27

- 2.3 Оценка негативного воздействия на земельные ресурсы	28

- 2.4 Обращение с отходами производства и потребления	29

- 2.5 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	29

- 2.6 Оценка негативного воздействия на озелененные территории	30

- 2.7 Оценка негативного воздействия на животный и растительный мир	31

- 2.8 Оценка риска для здоровья населения.	31

- 3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	33

- 4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ	35

- 5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	38

- 6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ИНЫЕ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ	39

- 6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	39

- 6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог, приаэродромная территория, минимальные расстояния от АЗС	44

- 6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья	49

- 6.4 Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	52

- 6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	56

- 6.6 Охранная зона линий и сооружений связи	60

- 6.7 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	61

- 6.8 Охранная зона тепловых сетей	62

- 6.9 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	63

- 6.10 Зоны затопления и подтопления	67

- 6.11 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	67

- 6.12 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	70

- 6.13 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	70

- 6.14 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	70

- 6.15 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	72

- 6.16 Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия	73

- 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	75

- 7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	76

- 7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	80

- 7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	87

- 7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	91

- 7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	96

- 7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	97

- 7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	99

- 7.8 Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий	104

- 7.9 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	104

- 7.10 Мероприятия по охране животного и растительного мира	104

- 7.11 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического негативного воздействия территории и здоровья населения	105

- 8. МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ	106

- 9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	114

- 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	132

# ВВЕДЕНИЕ

Проектом предусмотрено внесение изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района в части:

Перевода земельного участка с кадастровым номером 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), части земельного участка с кадастровым номером 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25) из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью добычи полезных ископаемых (глина);

Размещения на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170601:206 карьера с целью добычи полезных ископаемых (глина);

Размещения объектов агропромышленного комплекса, объектов обслуживания населения и объектов отдыха по данным исполнительного комитета сельского поселения.

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р), а также согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 21.02.2011 № 134 (с изменениями и дополнениями), на территории Сахаровского сельского поселения планируется строительство новой железнодорожной линии «Казань - Альметьевск - Азнакаево – Бугульма».

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 21.02.2011 № 134, территории поселения планируется строительство автомобильных дорог регионального значения IV категории: «Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)», Обход с.Сахаровка.

# ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория поселения расположена в Западном Закамье Республики Татарстан, в пределах Актай-Шенталинского и Чистопольского ландшафтных районов. Из типов местности встречаются: низкие части склонов.

Абсолютные отметки высот в поселении колеблются в пределах от 59 до 91 м БСВ. Наивысшие отметки наблюдаются около с. Речное. Наименьшие – ближе к урезам поверхностных водных объектов.

## Геологическое строение

Согласно геологической карте Республики Татарстан, подготовленной ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени          А.П. Карпинского», по состоянию на 01.09.2019, в геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие:

- отложения акчагыльского яруса неогенной системы (N2a), представленного песками, алевритами, глинами;

- отложения верхнего подъяруса казанского яруса верхнего отдела пермскрй системы (P2kz2), представленного глинами, известняками, доломитами, мергелями, гипсами, ангидритами. Верхнебелебеевская подсвита (blb2).

## Тектоника и сейсмичность

Согласно схеме тектонического районирования РТ (Войтович Д.Е., 2001), рассматриваемая территория расположена в южной части Волго-Уральской антеклизы, Мелкеевской впадины и Северо-Татарского свода.

Вблизи территории поселения проходит Ульяновско-Ижевско-Пермский и Дигитлинско-Можгинский разломы.

Приурочена к приграничной территории Прикамской и Алькеевско-Пичкасской сейсмогенных зон с максимальной магнитудой 5,5.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) 
СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», утв. приказом Минстроя РФ от 24.05.2018 №309/пр (с изменениями и дополнениями) (далее СП 14.13330.2018), рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015, территория поселения относится к зоне с интенсивностями землетрясений 7 баллов.

Согласно карте сейсмического районирования территории Республики Татарстан с учетом инженерно-геологических условий (М 1:500 000), сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 6-7 баллов.

Рисунок 1.3.1. Карта основных разломов и эпицентров исторических (с 1845 г.) и современных (1982-2003 гг.) землетрясений Республики Татарстан. М 1:500000 ((Мирзоев К.М., Степанов В.П., Гатиятуллин Р.Н.) [4]

Рисунок 1.3.2. Сейсмоактивные разломы по Степанову В.П. и др. [5]

глубинные разломы: I – Алькеевско-Пичкасский; II – Прикамский; III – Главный Удмуртский; IV – Исаклинско- Бавлинско-Серафимовский; V – Алатырско-Казанско-Арский; VI – Ульяновско-Ижевско-Пермский; VII – Дигитлинско-Можгинский;

региональные разломы: 1-Баганинский; 2-  Кузайкинский; 3 – Алтунино-Шунакский; 4 – Миннибаевский; 5 – Сулюково-Шигаевский; 6 – Нуркеевско-Сакловский; 7 – Шалтинско-Азнакаевский; 8 – Зайский; 9 – Кичуйский; 10 – Казанский; 11 – Зеленодольский;

сейсмоактивный район, к которому приурочено Ромашкинское месторождение.

## Полезные ископаемые

Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» и по данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, на территории поселения расположены участки недр «Сахаровское», «Троицкий Урай-Гремячево», «Шенталинское». Также на территории находятся месторождения Саконы-Лебяжье-2 (песчано-гравийные породы) и Саконы-Лябежье-3 (песчано-гравийная смесь), числящиеся в нераспределенном фонде недр территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых Республики Татарстан (подробнее в разделе 4).

Также по данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в границах сельского поселения расположено Сахаровское месторождение пресных подземных вод.

Информация о месторождении подземных вод с утвержденным запасом подземных вод представлена в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

Месторождения пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами

| № п/п | Вид | Название месторождения | Местоположение | Участок недр | Эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут | Протоколы изменения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | B | С1 | С2 | Всего |  |
| 1 | пресные | Сахаровское | в южной части Сахаровского сельского поселения | - | - | - | 3 | 3 | 6 | Утвержден протоколом Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Управлении по недропользованию по Республике Татарстан (Татнедра) от 19.10.2007 №25/2007 |

## Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория поселения расположена в центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна, в составе второго гидрогеологического района.

В границах поселения расположены следующие гидрогеологические подразделения:

- Слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2);

- Слабоводоносный локально водоносный плиоценовый терригенный комплекс (N23).

Водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенный

комплекс (N23).

Отложения комплекса приурочены к наиболее глубоким частям эрозионных палеопритоков врезов р. Камы, которые сложены образованиями плиоцена и залегают преимущественно первыми от поверхности на большей части территории. Лишь в долинах рек Шентала, Актай и Малый Черемшан и на их бортах плиоценовый комплекс перекрыт аллювиальными отложениями, образуя единый водоносный комплекс.

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с примесью гравия и гальки. Мощность водовмещающих пород составляет 10-215 м, значительно уменьшаясь к склонам палеодолин, где среди прослоев песков залегают глины и алевролиты. Поток подземных вод плиоценового водоносного комплекса направлен от водоразделов к долинам рр. Актай, Шентала и Малый Черемшан и к Куйбышевскому водохранилищу.

Комплекс представляет безнапорно-напорную толщу, с разделяющий-ми их водоупорными прослоями глин и алевролитов. Напор над кровлей комплекса либо отсутствует, либо изменяется от 1,0 до 9,3 м, достигая 108-186 м. Статический уровень подземных вод устанавливается на глубинах +0,7 –107,92 м, что соответствует абсолютным отметкам 50-139 м.

Залегая на большей части территории своего распространения первыми от поверхности, подземные воды получают преимущественно инфильтрационное питание. Разгрузка комплекса осуществляется в долины рек малодебитными родниками и мочажинами и в нижележащие отложения.

Водообильность комплекса меняется от склонов палеоврезов до их тальвегов. Удельный дебит составляет 0,1-0,2 л/с.

По химическому составу подземные воды комплекса преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевые, либо смешанные по катионам с минерализацией 0,1 – 0,6 г/дм3. В результате подтока подземных вод из пермских отложений, обогащенных сульфатами в тальвегах палеодолин, формируются гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные и сульфатные воды с минерализацией 1,2 – 2,1 г/дм3. С разгрузкой напорных высокоминерализованных вод, приуроченных к зоне Камского разлома, связано появление хлоридно-сульфатных вод.

Наиболее продуктивными эквивалентами плиоценового комплекса являются нижнеакчагыльские (сокольская свита) и среднеакчагыльские (чистопольский слой) образования палеопритоков р. Камы.

Подземные воды плиоценового водоносного комплекса широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов и населенных пунктов.

Слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2)

Комплекс распространен практически повсеместно, отсутствует лишь в наиболее переуглубленных частях полеоврезов. Мощность комплекса в полном разрезе составляет 65-103 м, на участках размыва сокращается. На большей части территории комплекс перекрыт татарской слабоводоносной толщей, а в пределах палеодолины неоген - четвертичными аллювиальными отложениями.

Осадконакопление происходило в условиях прибрежной части мелководного бассейна. Отложения представлены переслаивающимися загипсованными известняками, доломитами, глинами, песчаниками, гипсами и ангидритами. Водовмещающими являются известняки, доломиты и песчаники. Глубина залегания кровли водоносного комплекса изменяется от 46 до 282 м. Статические уровни устанавливаются на глубине 10,9-56,9 м. В долине р. Шентала отмечается самоизлив.

Воды комплекса напорные, величина напора под кровлей комплекса составляет от 27,5 до 229,4 м. Удельный дебит поисковых скважин изменяется от 0,01 до 2,24 л/с.

Получает питание, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, на отдельных участках путем перетока подземных вод из выше- и нижележащих водоносных комплексов. Разгрузка происходит в долину Куйбышевского водохранилища.

Химический состав подземных вод характеризуется разнообразием от гидрокарбонатных и карбонатно-сульфатных с минерализацией 0,4 -1,5 г/дм3, на участках неглубокого залегания комплекса или в условиях опреснения подземными водами, локализованными в плиоценовых отложениях, до сульфатных с минерализацией 1,3-3,4 г/дм3, сформированных в загипсованных породах верхнеказанских отложений.

На территории Алексеевского муниципального района подземные воды комплекса практического интереса для организации крупного водоснабжения не представляют вследствие повышенной минерализации и могут быть использованы как лечебно–столовые в бальнеологических целях.

## Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Сахаровского сельского поселения представлена Куйбышевским водохранилищем, р. Шентала, озерами, прудами.

Куйбышевское водохранилище образовано 31.10.1955 г. перекрытием р. Волги в районе Жигулевских гор. Наполнение водохранилища происходило до мая 1957 г., когда горизонт воды достиг нормального подпорного уровня (НПУ) 53,0 м, а площадь водного зеркала - 6450 км2.

На сегодняшний день Куйбышевское водохранилище характеризуется следующими параметрами:

-при НПУ общая емкость водохранилища составляет 57,3 км3;

-полезная площадь – 33,9 км2;

-площадь водного зеркала – 6150 км2;

-уровень проектной сработки (УПС) – 48,00 м

Длина водохранилища составляет 510 км по р. Волге и 280 км по р. Каме, средняя глубина – 9,3 м, наибольшая 38-41 м. Общая протяженность береговой полосы – 2604 км, их них 1392 км в пределах Республики Татарстан, минимальный навигационный уровень – 49,0 м БС (Информационный бюллетень…, 2010).

Мертвый объем водохранилища составляет 22,5 км3. Отметка 49 м является минимальным навигационным уровнем. Наивысший допустимый уровень водной поверхности в водохранилище – форсированный проектный уровень – 55,3 м БС.

Куйбышевское водохранилище является водоемом долинного типа. Большая площадь его ложа приходится на пойму и затопленные террасы волжской и камских долин.

Русло реки и основание поймы сложены гравийно-песчаным аллювием. Пойменная фация аллювия, покрывающая на пойме русловую фацию слоем примерно до 3 м, представлена супесями, суглинками и глинами. В отрицательных формах пойменного рельефа наблюдается накопление илов. Незатопленные участки поймы задернованы (граница затопления проходит по 55 горизонтали), частично покрыты кустарниковой и древесной растительностью.

Правый берег водохранилища высокий и крутой. Приурезовая, нижняя часть берегового склона, подвержена медленной ветро-волновой абразии. В абразионном уступе берега обнажены суглинки, глины. Склон местами задернован и, в основном, покрыт древесно-кустарниковой растительностью.

Максимальная глубина в русле при НПУ изменяется от 16 до 23,5 м, при этом в основном составляет 16-18 м.

Объем суммарного притока в Куйбышевском водохранилище за 2009 год составил 237249 млн.м3, суммарного сброса – 231396 млн.м3.

Ведущая роль в водном питании водохранилища принадлежит талым водам, поэтому основной фазой водного режима исследуемого участка реки является половодье. Сток половодья в естественных условиях составляет в среднем 60% годового стока. В условиях регулирования каскадом гидроузлов его доля уменьшилась до 50-55%.

Подъем уровня в половодье приходится преимущественно на апрель, при этом интенсивность подъема достигает иногда примерно 1 м в сутки. Пик половодья наступает, как правило, в середине или во второй половине мая, а спад происходит заметно медленнее подъема и продолжается в течение 2-3 месяцев. Средние расходы воды в период прохождения пиков половодья составляют около 17800 м3/с.

Относительно устойчивое положение уровней на низких отметках в летне-осеннюю межень нарушается дождевыми паводками и осенними ледовыми явлениями. Летне-осенняя межень характеризуется в целом повышенным стоком за счет дождевых вод, сток за этот период в естественных условиях достигает 25-30% годового стока, а в условиях регулирования уменьшается примерно на 5%.

В течение естественной зимней межени отмечается постепенное снижение расхода воды до годового минимума перед началом последующего весеннего половодья, при этом меженный сток составляет лишь около 10% годового.

Перед ледоставом отмечается падение уровня на 1-3 м, которое сменяется подъемом на величину того же порядка, в связи с образованием ледяного покрова. Далее, в течение зимней межени до последующего подъема половодья, происходит медленное понижение уровней в соответствии с характером изменения зимнего стока. Однако минимальный уровень в конце этого периода не всегда бывает годовым минимумом - нередко таковым является минимум летне-осенней межени (Проект по установлению водоохранных зон, 2006).

Р. Шентала – левый приток Камского залива Куйбышевского водохранилища. Длина реки составляет 36,6 км, площадь водосбора - 440,9 км2. Шентала принимает 9 небольших притоков. Средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 0,69 м3/сек.

## Климатическая характеристика

Климатическая характеристика рассматриваемой территории приравнена согласно климатической характеристике территории Алексеевского муниципального района. Согласно Схеме территориального планирования Алексеевского муниципального района, утверждённой решением Совета Алексеевского муниципального района от 25.01.2018 №126 (с изменениями и дополнениями), территория расположена в климатическом подрайоне IIB.

В климатическом отношении Алексеевский муниципальный район является наиболее засушливым в Татарстане. Температурный режим характеризуется следующими величинами (таблица 1.7.1):

Таблица 1.7.1.

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,7 | -11,4 | -5,4 | 4,2 | 12,7 | 17,1 | 19,2 | 16,5 | 10,9 | 3,3 | -4,5 | -9,8 | 3,4 |

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой 24,3оС.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, достигает 160.

Согласно схеме территориального планирования Республики Татарстан годовая суммарная солнечная радиация по району составляет 3800–3900 рад.

Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна -17,3оС.

Средняя температура июля составляет +19,20С, января – -11,70С. Зима умеренно теплая, с оттепелями. Выпадение снега начинается с 10-20 ноября, устойчивый снежный покров держится до 1-15 апреля. Толщина снежного покрова определяется в 0,15-0,5 м.  Вымерзание грунта зимой происходит на глубину до 1,8 м. Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 150-160 дней. Лето продолжительное – до 2,5-3 месяцев. Лето жаркое, часты засухи.

В прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища отмечается изменение микроклимата на ширину до 10 км. В прибрежной зоне увеличивается относительная влажность воздуха и количество выпадаемых осадков в летний период. Средняя температура июля понижается на 1-20.

В таблице 1.7.2 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

Таблица 1.7.2.

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,5 | 24,7 | 19,7 | 27,5 | 43,8 | 66,3 | 59,4 | 56,2 | 54,3 | 53,6 | 39,1 | 31,9 | 510,0 |

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 510 мм. Наибольшее количество годовой суммы осадков – 520 мм выпадает на р. Актай, наименьшее – 480 мм – в н.п. Куркуль. В целом, для района характерно увеличение осадков в северном направлении. Разброс осадков за теплый период года небольшой. Так, максимум 340 мм отмечается на р. Актай, минимум – 320 мм – в районе п.г.т. Алексеевское. В холодный период года с ноября по март выпадает 160-180 мм осадков. В таблице 3 представлены данные по числу дней с осадками (1,0 мм.

Таблица 1.7.3.

Число дней с осадками > 1.0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 103 |

В таблице 1.7.4. представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Таблица 1.7.4.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 4,3 |

В годовом цикле района преобладающим является южное направление ветра (табл. 1.7.5, рис.1).

Повторяемость ветров по направлениям (%)

Таблица 1.7.5.

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 6 | 5 | 12 | 32 | 19 | 15 | 7 | 3 |
| II | 6 | 10 | 6 | 11 | 25 | 19 | 16 | 7 | 2 |
| III | 6 | 8 | 6 | 14 | 28 | 18 | 14 | 6 | 3 |
| IV | 8 | 12 | 8 | 13 | 22 | 15 | 13 | 9 | 3 |
| V | 16 | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 |
| VI | 13 | 11 | 11 | 9 | 16 | 13 | 16 | 11 | 4 |
| VII | 17 | 14 | 10 | 8 | 11 | 10 | 16 | 14 | 6 |
| VIII | 19 | 9 | 6 | 6 | 13 | 14 | 17 | 16 | 6 |
| IX | 12 | 7 | 7 | 9 | 19 | 18 | 16 | 12 | 4 |
| X | 10 | 6 | 4 | 7 | 24 | 20 | 17 | 12 | 3 |
| XI | 6 | 7 | 5 | 8 | 28 | 21 | 16 | 9 | 2 |
| XII | 4 | 4 | 5 | 12 | 32 | 21 | 15 | 7 | 4 |
| год | 10 | 9 | 7 | 10 | 22 | 17 | 16 | 10 | 4 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей в Алексеевском муниципальном районе составляет 4 %, однако, в летний период вероятность их возникновения больше, чем зимой, а, следовательно, и большее число случаев возможного увеличения загрязнения атмосферного воздуха приходится на этот период.

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, равна 9 м/с. Сведения о повторяемости различных градаций скорости ветра за год представлены в таблице 1.7.6.

Таблица 1.7.6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,9 | 34,7 | 31,6 | 13,9 | 7,9 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Территория Алексеевского муниципального района, как и вся территория Республики Татарстан, относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, наибольшая приходится на июль. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются преимущественно в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Возникновение туманов может привести к значительному увеличению загрязнения атмосферного воздуха. Общее число дней в году с туманами составляет 31 день (таблица 1.7.7).

Таблица 1.7.7.

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 31 |

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, следующие:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) – 40;

- мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,4;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 5;

- продолжительность туманов, часы – 84.

## Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

Поселение расположено в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоне, типичной и южной лесостепной ландшафтной подзоне.

- Актай-Шенталинский ландшафтный низменный район с Закамско-заволжскими луговыми степями в сочетании с широколиственными дубово-липовыми и липовыми травяными лесами (с большей долей осинников) на оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземах.

- Чистопольский возвышенный район с Закамско-заволожскими луговыми степями в сочетании с широколиственными дубово-липовыми и липовыми травяными лесами (с большей долей осинников) на выщелоченных, оподзоленных черноземах и аллювиальных дерново-насыщенных почвах.

Из типов местности встречаются: нижние части склонов.

Почвенный покров

Согласно информации ИС Почвенно-географической базы данных России (https://soil-db.ru/), территория поселения расположена в границах почвенной провинции «Заволжская лесостепная чернозёмов выщелоченных и типичных среднемощных среднегумусных тучных и серых лесных почв». Также поселение находится в почвенной зоне оподзоленных, выщелоченных и типичных чернозёмов и серых лесных почв лесостепи. Встречаются следующие виды почв: черноземы выщелоченные, темно-серые лесные, черноземы оподзоленные

Животный и растительный мир

Лесная растительность представлена, преимущественно, широколиственными кленово-липово дубовыми неморальнотравяными лесами с участием в покрове видов сухих осветленных лесов.

На территории лесные насаждения представлены небольшими участками, расположенными среди безлесных пространств, также берегозащитными участками лесов. Видовой состав - сосна, береза, клен, тальник, ольха серая.

Фауна представлена лесными и лесостепными видами. Видовой состав охотфауны: лось, кабан, косуля, рысь, волк, лисица, заяц-беляк, белка, куница, бобр, лисица, глухарь, тетерев, рябчик и др.

На территории Алексеевского муниципального района встречаются редкие и находящихся под угрозой исчезновения 56 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, а именно:

Животные, всего видов 36, в т.ч.:

Класс Млекопитающие – 6 видов: бурозубка крошечная, ночница прудовая, кожан северный, кожан двухцветный, заяц-беляк, медведь бурый;

Класс Птицы – 22 вида: гагара чернозобая, выпь большая, гусь серый, пискулька, лебедь-шипун, лунь полевой, лунь степной, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, орлан-белохвост, кобчик, пустельга обыкновенная, журавль серый, кулик-сорока, улит большой, хохотун черноголовый, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, неясыть серая, сизоворонка;

Класс Амфибии – 1 вид: тритон гребенчатый;

Беспозвоночные – 7 видов: пилохвост восточный, жужелица Шонхерри, мнемозина, зегрис эфрема, голубянка дафнис, орденская лента голубая, шмель моховой.

Растения, всего 20 видов:

Отдел Покрытосеменные – 18 видов: осока желтая, болотница одночешуйная, клюква болотная, шпажник тонкий, кувшинка белоснежная, пололепестник зеленый, ладьян трехнадрезный, венерин башмачок настоящий, пальчатокоренник мясокрасный, пальчатокоренник Руссова, дремлик болотный, гнездовка настоящая (обыкновенная), ятрышник шлемоносный, любка двулистная, рдест остролистный, рдест злаковый, рдест сарматский, лютик длиннолистный;

Отдел Папоротниковидные – 1 вид: сальвиния плавающая;

Отдел Хвощевидные – 1 вид: хвощ ветвистый.

## Опасные инженерно-геологические процессы и явления

На территории поселения получили развитие карстовые и суффозионные, абразионные, оползневые, эрозионные процессы. Самым распространённым экзогенным процессом являются карстовые процессы.

Абразионные процессы. С созданием Куйбышевского водохранилища в северной части Алексеевского муниципального района получили развитие абразионные процессы. Динамика абразионных процессов предопределена гидрометеорологическими условиями, колебаниями уровня воды, интенсивностью волнения и высотой уступов.

Побережье у с. Речное относится к абразионно-денудационному типу.

Карстовые и суффозионные процессы. Карстовые процессы интенсивно развиваются на участках, где достаточно близко к поверхности подходят легкорастворимые карбонатные породы перми, расположенные в зоне неотектонической активности.

Подавляющее большинство поверхностных проявлений в районе относится к типу покрытого карста, поверхностные формы которого обусловлены провалами, проседаниями и просасываниями рыхлого покрова над подземными полостями, путем постепенного перемещения пустот к дневной поверхности.

Застроенные территории поселения не включены в Перечень участков застроенных участков, подверженных влиянию экзогенных геологических процессов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Широкое развитие неогеновых и четвертичных отложений, слабое развитие сети поверхностного стока, сезонные колебания и положение уровня подземных вод выше горизонтов карстующихся пород, гидравлическая связь подземных вод с русловыми и карстовыми водами – все это в целом благоприятствует процессам cуффозии, образованию провалов, связанных с вымыванием пластического материала в пустоты.

Эрозионные процессы. Оползневые явления создают постоянную опасность для жизни и деятельности людей, сохранности и нормальной эксплуатации сооружений.

На территории оползневые процессы встречаются на левобережье р.Шентала, в долинах ее левых притоков. Изменение типов русел по всей длине рек носит волнообразный характер, достаточно хорошо коррелирующий с неотектоническими процессами. Там, где русло пересекает положительную структуру, чаще всего наблюдается относительно прямолинейный тип русла.

# ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Приведенная оценка воздействия на окружающую среду для существующих и планируемых объектов на территории поселения отражает характер воздействия на разные компоненты окружающей среды. В данном разделе проводится краткий обзор наиболее значительных и общих влияний на окружающую среду объектов хозяйственного и иного назначения (таблица 2.1).

|  | Атмосферный воздух (выбросы) | Водные ресурсы (сбросы) | Земельные ресурсы/ландшафт | Растительный и животный мир | Отходы | Физические и иные факторы воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленная отрасль |
| Добыча ОПИ | Твердые взвешенные частицы, пыль, выхлопные газы из стационарных и передвижных источников, тяжелые металлы, диоксид азота (NO2), диоксид кремния, оксид углерода (CO) и оксид азота (NO). | Твердые взвешенные частицы. Размыв отвалов грунта. | Изменение ландшафта и растительного покрова | Разрушение биотопов | Вскрышные породы, попутно добытые породы | Шум при буровых работах, обрушении, дроблении и обработке |
| Производство молочных продуктов | Пыль, летучие органические соединения (ЛОС), хладагенты, содержащие аммиак и галогены, продукты горения, такие как CO, NO2, SO2 и др. | Органические соединения (белковые и минеральные вещества животного происхождения), азот, аммонийные соли, хлориды и др. | Сточные воды, содержащие органические соединения (белковые и минеральные вещества животного происхождения), сточные воды от эксплуатации технологического оборудования. | Вследствие загрязнения атмосферного воздуха и воды оказывается вредное влияние на растительный и животный мир | При переработке молока для изготовления масла, сыра, сметаны и другой молочной продукции появляются побочные продукты. Кроме того, в производстве часто образуется просроченная или бракованная продукция. | Запах |
| Отрасль сельского хозяйства |
| Сельскохозяйственные угодья | Диоксид углерода (CO2), диоксид серы (SO2), оксид азота (NO) и твердые частицы, образующиеся в результате работы спецтехники и при утилизации путем сжигания растительных остатков | Пестициды, минеральные удобрения и микроэлементы металлов | Химическая деградация почв, засоление, эрозия | Сокращение площадей древесной растительности | Органические отходы растениеводства (листья, стебли, шелуха, корни, другие неиспользованные части растений) | - |
| Ферма крупного рогатого скота | Выделения при содержании животных, при размещении навоза, выделения от дезбарьеров Выбросы от сжигания топлива в теплогенерирующих установках, от проезда и работы автотранспорта и спецтехники. Пыль при обращении с кормами Аммиак, взвешенные вещества, метан, оксид азота, диоксид углерода, биологические аэрозоли (от силоса). | Стоки с территории ферм биогенных веществ, стоки, содержащие аммиак, пестициды, патогенные организмы. Стоки имеют высокие показатели биохимического потребления кислорода (БПК) и ХПК. В случае доступа животных к рекам – загрязнение воды отходами животного происхождения. | Перевыпас скота может привести к утрате почв из-за эрозии | В случае выпаса – вытаптывание растительного покрова | Отходы животного происхождения, туши животных, отходы кормов | Шум от спецтехники, запах при содержании животных и обращении с отходами, болезни животных |
| Объекты хранения и переработки |
| Объекты хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Пыль, взвешенные вещества |  |  |  |  | Взрывоопасность |
| Транспортная отрасль |
| Магистральные нефтепроводы | Утечки летучих органических соединений, сероводорода в атмосферу при работе в штатном режиме, при продувке оборудования, вследствие физического износа, в результате аварий. Продукты испарения нефти и нефтепродуктов, аммиак, этилен, ацетилен | Разливы нефтепродуктов в случае аварии | Загрязнение почвы в случае разлива нефтепродуктов | Нарушение биотопов в случае разлива нефтепродуктов | Твердые отходы при строительстве и реконструкции. | Взрывопожароопасность |
| Магистральные газопроводы, АГРС, ГРП | Утечки газа ( в основном, метана) в атмосферу при работе в штатном режиме, при продувке оборудования, вследствие физического износа, в результате аварий. | - | - | Воздействие на биотопы при строительстве: земляных работах, прокладке траншей, сооружении ГРП. | Твердые отходы при строительстве и реконструкции. | Взрывопожароопасность |
| Автомобильные дороги (эксплуатация, строительство), машинно-тракторный парк | Выхлопные газы: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, акролеин и диоксид азота. | Ливневые стоки с дорог, загрязненные маслами, нефтепродуктами, металлами (свинцом, цинком, медью, кадмием, хромом, никелем), солями, гербицидами. При строительстве дорог увеличивается объем поверхностных стоков, вследствие увеличения размера непроницаемых площадей. | Загрязнение взвешенными веществами, содержащимися в воздухе, в том числе поступающие с атмосферными осадками. | Возможна гибель животных при переходе их через дорогу. Использование гербицидов при уходе за растительностью в полосе отчуждения дороги. Нарушение биотопов, вплоть до разрушения, при строительстве дорог. | При строительстве и реконструкции дорог образуются камни и вынутый грунт, твердые отходы при снятии старого покрытия, дорожный мусор. | Шум двигателей автомобилей, выбросов выхлопных газов, аэродинамический шум и шум от взаимодействия шин с покрытием |
| Станция технического обслуживания автомобилей, машинно-тракторный парк | Углекислый газ, оксид углерода, оксид азота, бенз(а)пирен, соединение свинца, сажа, оксид железа, ацетон, пыль, диоксид серы, нефтепродукты, этилбензол, диметилбензол, пропан-2-ол, бутанол и тд. | Нефтепродукты, смет, диоксид серы, лакокрасочные материалы, растворители, ядовитые электролиты, древесные волокна, свинец, цинк, медь и тд. | Взвешенные вещества, поступающие с атмосферными осадками, нефтепродукты и тд. | Нарушение биотопов | Смет с территории, отходы обслуживания и ремонта машин, отходы мойки и чистки. | Шум двигателей автомобилей, выбросов выхлопных газов |
| Железные дороги (планируемая) | Вещества от работы дизельных локомотивов: окислы азота (NOX) и твердые частицы (ТЧ), двуокись углерода (CO2), являющуюся парниковым газом. Пыль при транспортировке сухих гранулированных материалов. Летучие химикаты при их транспортировке. | Ливневые стоки с дорог с содержанием смазочных материалов. | - | Возможна гибель животных при переходе их через дорогу. Использование гербицидов при уходе за растительностью в полосе отчуждения дороги. Нарушение биотопов, фрагментация, вплоть до разрушения, при строительстве дорог. Создание барьеров на пути диких животных. | При строительстве и реконструкции дорог образуются камни и вынутый грунт, твердые отходы при снятии старого покрытия, рельс. | Шум при движении колес по рельсам при нормальном движении и торможении; аэродинамический шум, создаваемый толкающим воздух поездом (особенно в случае скоростных поездов); а также тяговый шум, создаваемый двигателем и охлаждающими вентиляторами. |
| Инженерная отрасль |
| Распределительные газопроводы | Утечки газа (в основном, метана) в атмосферу при работе в штатном режиме, при продувке оборудования, вследствие физического износа, в результате аварий. | - | - | Воздействие на биотопы при строительстве: земляных работах, прокладке траншей, сооружении ГРП. | Твердые отходы при строительстве и реконструкции. | Взрывопожароопасность |

## Оценка негативного воздействия на атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются объекты следующих отраслей:

- Промышленная отрасль;

- Отрасль сельскохозяйственной отрасли;

- Объекты хранения и переработки;

- Транспортная отрасль;

- Инженерная отрасль.

А также объекты хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

## Оценка негативного воздействия на водные ресурсы

Оценка негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в поселении в настоящее время являются неканализованная жилая застройка, объекты сельского хозяйства, производство молока и молочной продукции (сточные воды).

Отсутствие в населенных пунктах систем централизованного канализования и ливневой канализации, локальных очистных сооружений на объектах, неорганизованный отвод дождевых и талых вод на рельеф местности, мойка автотранспорта на берегах, выпас скота, несоблюдение режима береговых полос усиливают загрязнение водотоков.

Процесс загрязнения происходит от жидких отходов животноводческих ферм, которые, в свою очередь, образовываются в результате кормления и поения, также из сооружений по хранению и удалению отходов. Мероприятия по обращению с отходами, такие как внесение навоза в почву, могут создавать источники сбросов в водные объекты с загрязненных площадей.

При использовании водных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в поверхностные воды могут поступать загрязняющие вещества, такие как пестициды, минеральные удобрения и микроэлементы металлов, влияющие на качество воды. Также с поверхностным стоком поступают взвешенные вещества, которые с течением времени могут привести к заиливанию водных объектов.

При производстве молока и молочной продукции используется большое количество воды. Стоки на молочных заводах образуются в основном в результате мойки оборудования, уборки производственных цехов и помещений. В них попадают отходы производства, остатки (потери) молочных продуктов и молока, реагенты, используемые в процессе мойки оборудования, различные примеси, смываемые с поверхностей транспорта, полов и пр.

Согласно данным Росводресурсов (https://voda.gov.ru/activities/informatsiya-o-predostavlenii-vodnykh-obektov-v-polzovanie), водные объекты поселения: не предоставлена в пользование.

Оценка негативного воздействия на существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников посредством эксплуатации скважин и родников. Населенные пункты обеспечены ресурсами подземных вод, однако качество вод не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) по показателям общей жесткости, сульфатов, минерализации.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02), водозаборная скважина и каптированные родники должны быть обеспечены зоной санитарной охраны в составе трех поясов.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (пункт 2.2.1.1), устанавливается на расстоянии не менее 30м от водозаборной скважины – при использовании хорошо защищенных подземных вод, и не менее 50м – при недостаточно защищенных.

## Оценка негативного воздействия на земельные ресурсы

- Основными источниками загрязнения земельных ресурсов в поселении в настоящее время являются добыча общераспространенных полезных ископаемых, производство молока и молочной продукции, фермы крупного рогатого скота.

- Почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, дорожном строительстве, строительстве зданий и сооружений, прокладке инженерных коммуникаций, при добыче полезных ископаемых, при осуществлении сельскохозяйственной деятельности, выпасе скота.

Согласно Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утвержденному распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (далее – Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий РТ), на территории поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

В сельском хозяйстве избыточные нагрузки механического, химического, физико-химического, водного, биологического характера могут привести к физической деградации почв, которая выражается в ухудшении почвенной структуры и всего комплекса физических свойств.

Эрозия почвы может быть результатом плохого смыкания растительного покрова после подготовки почвы и отсутствия защитных сооружений на наклонных участках, засаженных многолетними культурами.

Химическая деградация почвы может быть результатом ненадлежащего использования минеральных удобрений, загрязнения почв промышленными и коммунальными отходами, избыточными дозами навоза и пестицидов, тяжелыми металлами.

## Обращение с отходами производства и потребления

Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты сельского хозяйства, производство молока и молочной продукции, деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории поселения осуществляет ООО «УК «ПЖКХ». Площадки для накопления ТКО в поселении расположены: в с. Сахаровка (4 площадки) и в с. Речное (2 площадки).

Местами утилизации биологических отходов является биотермическая яма.

Согласно письму Главного управления ветеринарии КМ РТ ГБУ «Алексеевское районное государственное ветеринарное объединение» от 23.10.2023 №187, на территории поселения имеется биотермическая яма на расстоянии 1000 м к северо-востоку от села Речное Сахаровского сельского поселения, закреплена за ООО «Мегаферма Лебяжье». Сведения о биотермической яме приведены в таблице 6.1.1.

## Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

- Шум является одним из наиболее распространенных и неблагоприятных факторов воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Источниками шума в поселении являются автомобильная дорога федерального значения IБ категории: «Р-239 Оренбургский тракт (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан)», автомобильные дороги регионального значения IV категории: «Сахаровка - Речное», «Сахаровка - Большие Тиганы», «Обход с.Сахаровка», спецтехника, задействованная на сельскохозяйственных полях, на предприятиях сельскохозяйственного производства.

Шум дорожного движения создается двигателями автомобилей, выбросом выхлопных газов, аэродинамическими источниками и при взаимодействии шин с покрытием. При скорости автомобиля более 90 км/ч шум создается в основном от взаимодействия шин с покрытием. Шум дорожного может создавать существенные неудобства и быть достаточно громким, чтобы мешать обычному разговору, а также может вызывать стресс у детей и повышение давления крови, частоты пульса и уровня гормонов стресс.

- Источниками шума обычно являются все работы по добыче полезных ископаемых, включая добычу сырья для строительных материалов и природного камня в карьерах. Шум имеет место на всех этапах эксплуатации и переработки сырья. К числу основных источников шума относятся буровые работы, обрушение, дробление и обработка – перемещение, грохочение и транспортировка.

- Радиационная обстановка формируется в результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в уровень радиационного фона.

Радиационно-гигиеническая обстановка на территории поселения характеризуется как стабильная.

При выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с, в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 №40.

- Источником электромагнитного излучения на рассматриваемой территории также являются линии электропередач. Электроснабжение населенных пунктов поселения осуществляется посредством линии электропередач ВЛ 110 кВ Чистополь-Алексеевское, ВЛ 35 кВ ПС Саканы, ВЛ 35 кВ Чистополь-Алексеевское, ВЛ 10 кВ ф.16 Алексеевская, ВЛ 10 кВ ф.04 Тиганы, ВЛ 10 кВ ф.01 Утяково,

## Оценка негативного воздействия на озелененные территории

В настоящее время система озеленения поселения представлена защитными и ценными лесами, лесами, расположенными в водоохранных зонах. Также выделяется зона озеленения общего пользования в населенных пунктах поселения.

Озелененные территории специального назначения представлены насаждениями ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, частично расположенными вдоль автомобильных дорог, на землях сельскохозяйственных угодий и в границах водоохранных зон водотоков.

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов рек, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Согласно п. 9.8 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034 (далее - СП 42.13330.2016), озеленение общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров в поселении должно составлять 12 м2/чел. В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

## Оценка негативного воздействия на животный и растительный мир

Основными отраслями, оказывающими негативное воздействие на животный и растительный мир, являются сельскохозяйственная отрасль, добывающая отрасль, а также застройка обширных площадей и повышение уровня беспокойства в местах гнездования.

К лимитирующим факторам, влияющим на численность животных и растений, относятся:

- нарушение естественных биотопов, вырубка леса и кустарников, что приводит к ухудшению кормовых и защитных условий,

- применение ядохимикатов в лесном и сельском хозяйствах,

- загрязнение водоемов, рекреационное использование водоемов,

- осушение и исчезновение болот,

- гибель на ЛЭП,

- браконьерство.

Территория поселения расположена в границах охотничьего хозяйства «Алексеевское охотхозяйство» (https://huntmap.ru/karta-oxotnichix-ugodij-respubliki-tatarstan). Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по охотничьему хозяйству приведена в Госохотреестре, опубликованном на сайте Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

## Оценка риска для здоровья населения.

- Оценка риска для здоровья населения проводится в отношении объектов I и II классов опасности. Согласно п.4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), для животноводческих предприятий, а также в отношении кладбищ оценка риска для здоровья населения не выполняется.

- Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории и др.

- Ввиду несоблюдения режима водоохранных зон, нарушения правил использования водных объектов, сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, ухудшается качество поверхностных и подземных вод, в том числе используемых в качестве источников питьевого водоснабжения.

# 3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории поселения расположены леса Билярского лесничества Алексеевского участкового лесничества (16:00-6.3593).

Леса представлены небольшими участками, расположенными среди безлесных пространств, также берегозащитными участками лесов на северо-западе и на юго-востоке поселения.

Лесной фонд представлен защитными лесами категории – леса, расположенные в водоохранных зонах, ценные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К ценным лесам относятся леса, имеющие уникальный породный состав лесных насаждений, выполняющие важные защитные функции в сложных природных условиях, имеющие исключительное научное или историко-культурное значение.

К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и на иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях.

Правовой режим использования земель лесного фонда на рассматриваемой территории установлен Лесным кодексом РФ и Лесохозяйственным регламентом Билярского лесничества (утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 13 января 2022 г. N 10-осн).

Правовой режим использования земель лесного фонда приведен в таблице 3.1.2.

- Таблица 3.1.2

- Правовой режим использования земель лесного фонда

| Название зоны | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса: леса, расположенные в водоохранных зонах; ценные леса. | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в защитных лесах, расположенных на землях лесного фонда, определяются лесохозяйственными регламентами лесничеств. | Статья 111 Лесного кодекса РФ |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Статья 113 Лесного кодекса РФ |
| Ценные леса, к которым относятся: - нерестоохранные полосы лесов; - противоэрозионный лес; - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. | В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Статья 115 Лесного кодекса РФ |

- В случае несоблюдения лесного законодательства, правонарушители несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ (ст. 99 ЛК РФ).

4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ

По данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в пределах границ Сахаровского сельского поселения находятся:

- Сахаровское месторождение, предоставленное в пользование ОАО «Алексеевская керамика» (ТАТ АЛС 00913 ТЭ от 14.07.2003 до 01.06.2065) для добычи кирпичных глин;

- месторождение «Троицкий Урай-Гремячево», предоставленное в пользование ЗАО «Нерудное предприятие» (ТАТ РСЛ 01307 ТР от 02.10.2012 до 31.12.2073) для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийной смеси;

- Шенталинское месторождение, предоставленное в пользование ООО «Альянс-Авто-Трейд» (ТАТ АЛС 01527 ТР от 23.05.2016 до 23.05.2065) для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород;

- месторождение «Саконы-Лебяжье-2» площадью 138,6 га (полезное ископаемое – песчано-гравийные породы), включенное в Перечень участков недр местного значения, утвержденный приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п» (№ п/п 23);

- месторождение «Саконы-Лебяжье-3» площадью 34,97 га (полезное ископаемое – песчано-гравийная смесь), числящееся в нераспределенном фонде недр территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых Республики Татарстан.

- Сведения о расположенных на территории поселения месторождениях, участках недр, горных отводах приведены в таблице 4.1.

- Согласно статье 7 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах» (далее Закон «О недрах»), в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

- При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

- Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении лицензии на пользование недрами.

В соответствии со статьей 22 указанного Закона, пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно со ст. 25 Закона «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Таблица 4.1

Сведения о месторождениях, участках недр, горных отводах, расположенных на территории поселения

| № п/п | месторождение / участок недр | Полезное ископаемое | Лицензия | Недропользователь | Дата начала действия лицензии | Дата окончания действия лицензии | Вид недропользования | Расположение | Гоноотводный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сахаровское | глина кирпичная | ТАТ АЛС 00913 ТЭ | ОАО "Алексеевская керамика" (ИНН 1605003344) | 14.07.2003 | 01.06.2065 | добыча | 6,5 км восточнее р.п.Алексеевское | №31/764 от 25.06.2004 |
| 2 | Троицкий - Урай - Гремячево | песчано-гравийная смесь | ТАТ РСЛ 01307 ТР | ЗАО "Нерудное предприятие" (ИНН 1656064786) | 02.10.2012 | 31.12.2073 | геологическое изучение, разведка и добыча | 1475,2-1477,0 км и 1483,0-1486,0 км акватория р.Кама за прав кромкой С.Х. | №16-4300-00098 от 28.06.2019 |
| 3 | Шенталинское | песок и песчано-гравийная смесь | ТАТ АЛС 01527 ТР | ООО "Альянс-Авто-Трейд" (ИНН 1660251796) | 23.05.2016 | 23.05.2065 | геологическое изучение, разведка и добыча | в акватории Куйбышевского водохранилища, в интервале 1480-1481 км слева от судового хода р.Кама | №16-4316-00418 от 25.06.2023 |
| 4 | Саконы-Лебяжье-2 | песчано-граийные породы | включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п |
| 5 | Саконы-Лебяжье-3 | песчано-гравийная смесь | включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 26.12.2022 №1256-п «Об утверждении Дополнения №6 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п |

# 5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# 6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ИНЫЕ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

## Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

- На территории поселения расположены объекты всех классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

- По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

- На территории поселения расположена одна биотермическая яма. Информация о типе захоронения (биотермическая яма) приведена согласно письму Главного управления ветеринарии КМ РТ ГБУ «Алексеевское районное государственное ветеринарное объединение» от 23.10.2023 №187.

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон скотомогильников с захоронением в ямах и скотомогильников с биологическими камерами определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Согласно п.12.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, сибиреязвенные скотомогильники и скотомогильники с захоронением в ямах относятся к объектам I класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 1000 м.

Согласно п.12.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, скотомогильники с биологическими камерами (биотермические ямы) относятся к объектам II класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 500 м. При этом устройство биологической камеры должно гарантировать изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных. В случае нарушения конструкции биологической камеры, такое захоронение приравнивается к захоронению в яме, и размер санитарно-защитной зоны увеличивается до 1000 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории поселения автомагистрали отсутствуют.

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на рассматриваемой территории

| Наименование объекта, сведения о местоположении объекта | Вид СЗЗ (ориентировочная, расчетная, установленная) | Обоснование (нормативные документы) | Размер СЗЗ, м | Соблюдение режима СЗЗ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, связанные с производственной деятельностью |
| Существующие |
| ООО "Мегаферма Лебяжье" (КН 16:05:170501:45) | Ориентировочная (нормативная) зона | СЭЗ № 16.11.11.000.Т.002307.10.20 от 23.10.2020 | 1000 | Соблюдается |
| Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" (КН 16:05:170601:162) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п. 3.4.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Планируемые |
| Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" (КН 16:05:170601:205) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п. 3.4.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Сельскохозяйственное производство |
| Существующие |
| Гараж ОАО "Красный восток" (КН 16:05:170601:185) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 11.3.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 300 | Соблюдается |
| Гараж ОАО "Красный восток" | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 11.3.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 300 | Попадает жилая зона |
| Склад ГСМ (КН 16:05:170601:79) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 11.4.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна ОАО «Красный Восток»(КН 16:05:170601:102) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна ОАО «Красный Восток»(КН 16:05:170601:103) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна ОАО «Красный Восток»(КН 16:05:170601:106) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна (КН 16:05:170601:107) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна ОАО «Красный Восток»(КН 16:05:170601:108) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна ОАО «Красный Восток» (КН 16:05:170601:104) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна ОАО «Красный Восток» (КН 16:05:170601:105) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна (КН 16:05:170601:10) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Склад зерна (КН 16:05:170601:80) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п 14.4.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Соблюдается |
| Миниферма «Максимов В.Н.» (КН 16:05:170202:191) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п.11.5.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 50 | Попадает жилая зона |
| Миниферма «Максимов А.Н.» (КН 16:05:170202:18) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п.11.5.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 50 | Попадает жилая зона |
| Миниферма «Мелехин С.Н.» (КН 16:05:170201:364) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п.11.5.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 50 | Попадает жилая зона |
| Миниферма «Маркин А.А.» (КН 16:05:170202:91) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п.11.5.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 50 | Попадает жилая зона |
| Планируемые |
| Площадка перспективного развития V класса опасности | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п.11.5.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 50 | Соблюдается |
| Площадка перспективного развития V класса опасности | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п.11.5.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 50 | Соблюдается |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, биологических отходов |
| Биотермическая яма к северо-востоку от села Речное | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п.12.1.7 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 1000 м | Соблюдается |
| Места погребения |
| Кладбище с.Речное (КН 16:05:170301:108) | Ориентировочная (нормативная) зона | табл.7 п. 12.5.2 СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03 | 50 м | Соблюдается |

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1622) б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: -жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; -объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Строительство объекта капитального строительства и (или) возведение некапитального строения, сооружения, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением продукции животного происхождения, допускается только при наличии заключения органа, осуществляющего федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), (а именно Россельхознадзора), о соответствии планируемого размещения таких объектов капитального строительства, некапитального строения, сооружения обязательным требованиям, соблюдение которых входит в предмет федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) | В соответствии с частью 2 статьи 12 закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» |
| Санитарно-защитная зона биотермической ямы | На территории скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы запрещается пасти скот, косить траву, перемещать землю и гумированный остаток за пределы скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы. | Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 № 60657) |
|  | В соответствии с пунктом 2.5 РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарных требований при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений, утвержденных и введённых в действие Минсельхозом России 23.05.2017 (Далее - РД-АПК) за минимальные зооветеринарные расстояния следует принимать расстояния 1000 м от биотермических ям до животноводческих комплексов и ферм. Одновременно в РД-АПК возможность проведения сокращения и установления зооветеринарного расстояния от биотермических ям до животноводческих комплексов и ферм меньше указанного не предполагает. В РД-АПК отсутствуют требования и перечень необходимых мероприятий для проведения сокращения вышеуказанного зооветеринарного расстояния | РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений, утв. и введены в действие Минсельхозом России 23.05.2017 |

## Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог, приаэродромная территория, минимальные расстояния от АЗС

Придорожные полосы. По территории поселения проходят автомобильные дороги федерального значения IБ категории: «Р-239 Оренбургский тракт (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан)» (ЗОУИТ 16:05-6.184), автомобильные дороги регионального значения IV категории: «Сахаровка - Речное», «Сахаровка - Большие Тиганы», «Обход с.Сахаровка», автомобильные дороги местного значения V категории: «Подъезд к Сахаровке».

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан (утв. Постановлением КМ РТ от 21.02.2011 № 134, на территории поселения планируется строительство автомобильных дорог регионального значения IV категории: ««Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)», Обход с.Сахаровка.

Согласно п.1 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ), для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Согласно ст. 3 ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ, придорожные полосы – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков).

В случае, если полоса отвода автомобильной дороги не поставлена на кадастровый учет, в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, на картах зон с особыми условиями использования территории придорожные полосы отложены с учетом требований Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 №717 (с изменениями и дополнениями) (далее - Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог) и СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утвержденного Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр (с изменениями и дополнениями) (далее - СП 34.13330.2021) (ширина проезжей части). Такие придорожные полосы обозначены как ориентировочные.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в соответствии с п.2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог и составляет:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Режим использования придорожных полос автомобильных дорог вне зависимости от значения дороги регулируется положениями ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ.

Режим использования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения регламентируется также Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, утвержденными постановлением КМ РТ от 01.12.2008 № 841 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила установления полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог РТ).

Санитарный разрыв и охранная зона железных дорог. По территории поселения проходит планируемый железнодорожный путь общего пользования «Казань - Альметьевск - Азнакаево – Бугульма».

От линий железнодорожного транспорта устанавливается санитарный разрыв. Величина разрыва определяется по расчету рассеивания загрязняющих веществ, расчету уровня шума и вибрации (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03). Согласно отраслевым строительным нормам ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», утвержденным Указанием МПС России от 24.11.1997 № С-1360у (с изменениями и дополнениями) (далее - ОСН 3.02.01-97), железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 метров, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширина санитарно-защитной зоны до границы садовых участков принимается равной 50 м.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должны занимать зеленые насаждения.

Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки (защитная зона) нормируется также п.4.10.4.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) и зависит от категории железной дороги. Категория железной дороги устанавливается в соответствии с СП 119.13330.2017. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.12.2017 №1648/пр (с изменениями и дополнениями) (далее - СП 119.13330.2017) (таблица 4.1).

Защитная зона устанавливается в размере:

- 200 м для железнодорожных станций,

- не менее 150 м для железнодорожных линий I и II категорий,

- не менее 100 м для железнодорожных линий III и IV категорий, станционных путей.

- для железнодорожных линий V категории норматив не установлен.

Порядок установления охранных зон железных дорог определен правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утв. постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог), согласно которому границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

## Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья

По территории сельского поселения проходят магистральные и промысловые трубопроводы.

Размеры зон минимальных расстояний от оси подземных магистральных трубопроводов до зданий, сооружений и других инженерных сетей определяются по таблице 4. СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденного Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС (далее - СП 36.13330.2012) в зависимости от класса и диаметра трубопровода, транспортируемого продукта, назначения объектов и степени обеспечения их безопасности (Таблица 6.3.1).

Размеры зон минимальных расстояний от ГРС принимаются по таблице 5 СП 36.13330.2012 в зависимости от класса и диаметра газопровода.

Размеры зон минимальных расстояний от трубопроводов сжиженных углеводородных газов принимаются по таблице 20 СП 36.13330.2012.

Зоны минимальных расстояний магистральных трубопроводов, за исключением магистрального газопровода, не поставлены на кадастровый учет.

Границы зон минимальных расстояний от магистральных трубопроводов, указанные на картографических материалах генерального плана, приведены согласно данным эксплуатирующих организаций. Однако в случае размежевания земельных участков по границе зоны минимальных расстояний потребуется уточнение местоположения трасс магистральных трубопроводов.

Таблица 6.3.1

Зоны минимальных расстояний от оси подземных магистральных трубопроводов, ГРС

| Наименование объекта, принадлежность | Охранная зона в ЕГРН | Размер зоны МР 1 до границ населенных пунктов, пром. и с/х предприятий, карьеров, очистных сооружений и др.объектов, согласно п.1табл.4 (табл.5 для ГРС) СП 36.13330.2012, м | Размер зоны МР 2 до кладбищ, с/х ферм и летних лагерей и др.объектов, согласно п.2 табл.4 (табл.5 для ГРС) СП 36.13330.2012, м | Размер зоны МР 3 до устьев нефтяных, артезианских скважин, параллельных а/дорог IV-V кат. и др.объектов согласно п.3 табл.4 (табл.5 для ГРС) СП 36.13330.2012, м | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима зон МР 1,2,3 в границах рассматриваемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральный газопровод Миннибаево-Казань на участках от 0,00 км. до 80,0 км; от 80,0 км. до 297,0 км. | 16:00-6.3859 | 100 ЗОУИТ 16:00-6.4345 | 50 | 30 | СП 36.13330.2012 | Соблюдается |
| Магистральный этанопровод "Миннибаево-Казань" | 16:00-6.3861 | 100 ЗОУИТ 16:00-6.4297 | 50 | 30 | СП 36.13330.2012 | Соблюдается |
| Магистральный этиленопровод "Нижнекамск-Казань" 100 м от оси | 16:00-6.927 | 100 | 50 | 30 | СП 36.13330.2012 | Соблюдается |
| МН Альметьевск - Горький 2 ДУ 800 | 16:05-6.173 16:05-6.223 | 100 | 50 | 30 | СП 36.13330.2012 | Соблюдается |
| МН Альметьевск - Горький 3 ДУ 1000 | 16:05-6.544 | 100 | 50 | 30 | СП 36.13330.2012 | Соблюдается |
| МНПП Альметеьвск - Нижний Новгород ДУ 500 | 16:05-6.572 | 100 | 50 | 30 | СП 36.13330.2012 | Соблюдается |

Размеры зон минимальных расстояний от оси подземных промысловых трубопроводов до зданий, сооружений и других инженерных сетей определяются по таблице 7 «СП 284.1325800.2016. Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ», утвержденного Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 978/пр (с изменениями и дополнениями) (далее - СП 284.1325800.2016) в зависимости от рабочего давления, диаметра и содержания сероводорода (для газопроводов) и в зависимости от диаметра (для нефтепроводов).

Регламенты использования территорий, расположенных в границах зон минимальных расстояний, приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2

Регламенты использования зон минимальных расстояний

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зоны минимальных расстояний | В зоне МР 1 не допускается размещение: - населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; -складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; - автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012, СП 284.1325800.2016 |
|  | В зоне МР 2 не допускается размещение: - железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог кат. I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; - отдельно стоящих: 1-2 этажных жилых зданий; садовых домиков; дач; домов линейных обходчиков; - кладбищ; - с/х ферм и огороженных участков для организованного выпаса скота; - полевых станов. |  |
|  | В зоне МР 3 не допускается размещение: - отдельно стоящих нежилых и подсобных строений; - устьев бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; - канализационных сооружений; - железных дорог промышленных предприятий; - автодорог кат. IV-V, параллельно которым прокладывается трубопровод. |  |
| Зоны минимальных расстояний от объектов обустройства нефтяного месторождения | В зоне МР1 не допускается размещение: -жилых зданий; - общежитий; - вахтовых поселков. В зоне МР2 не допускается размещение: -общественных зданий | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 |

В населенные пункты газ подается через газопровод высокого давления II категории до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю.

Зоны минимальных расстояний от распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с приложением «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (далее - СП 62.13330.2011), до ГРП – в соответствии с таблицей 5 СП 62.13330.2011 и составляют до фундаментов зданий и сооружений:

- 10 м - для ГРП с давлением газа на вводе до 0,6 включительно;

- 15 м - для ГРП с давлением газа на вводе св. 0,6 до 1,2 включительно;

- 10 м от оси - для газопроводов высокого давления I категории (давлением св.0,6 до 1,2 включ.);

- 7 м от оси - для газопроводов высокого давления II категории (давлением св.0,3 до 0,6 включ.);

- 4 м от оси - для газопроводов среднего давления (давлением св.0,005 до 0,3 включ.).

## Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

По территории поселения проходят магистральные и промысловые трубопроводы, распределительные газопроводы.

Размер охранных зон магистральных трубопроводов до момента вступления в силу Положения об охранных зонах трубопроводов принимается согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России №9 от 24.04.1992.

Охранные зоны промысловых нефтепроводов и газопроводов приравниваются к охранным зонам магистральных трубопроводов, согласно п.7.3 СП 284.1325800.2016.

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (далее - Правила охраны магистральных газопроводов). Границы охранных зон трубопроводов на картографических материалах приведены согласно единому государственному реестру недвижимости, данным эксплуатирующих организаций. Границы охранных зон следует также уточнять у эксплуатирующих организаций на стадии проектной документации.

Охранные зоны распределительных газопроводов устанавливаются согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (далее – Правила охраны газораспределительных сетей), в зависимости от условий прохождения трассы.

Данные об охранных зонах трубопроводов и информация о соблюдении режима охранной зоны приведены в таблице 6.4.1. Регламенты использования охранных зон приведены в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.1

Охранные зоны трубопроводов и сооружений, входящих в их состав

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН об охранной зоне | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные трубопроводы, газопроводы, ГРС, сооружения, входящие в состав трубопроводов | 25м (нефть, природный газ, нефтепродукты) 100 м (СУГ) 100 м (вдоль подводных переходов) 50 м (вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции) 100 м (вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов) | ЗОУИТ 16:00-6.927 16:00-6.3859 16:05-6.10 16:00-6.3861 16:05-6.127 16:05-6.173 16:05-6.572 16:05-6.544 16:05-6.223 | п.4.1 Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 |  |
| Газораспределительные сети, ГРП | а) вдоль трасс наружных газопроводов – 2 м от оси в каждую сторону б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра- с противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих ГРП – 10 м. Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - 100 м от оси в каждую сторону; д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек по 3 метра с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев. | ЗОУИТ 16:05-6.127 16:05-6.294 16:05-6.604 | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 | Соблюдается |

Таблица 6.4.2

Регламенты использования охранных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов, промысловых трубопроводов для нефти и газа | В охранных зонах запрещается: а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня; к) огораживать и перегораживать охранные зоны; л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил; м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. | .Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 |

## Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Электроснабжение населенных пунктов поселения, производственных площадок осуществляется посредством линии электропередач ВЛ 110 кВ Чистополь-Алексеевское, ВЛ 35 кВ Чистополь-Алексеевское, ВЛ 35 кВ ПС Саканы (Отпайка на ПС Саканы от ВЛ 35 кВ Чистополь-Алексеевское), ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Алексеевск отпайка от оп.79, ВЛ 10 кВ ф.16 Алексеевская, ВЛ "Альметьевск-Горький-2", Вдольтрассовая ВЛ-6кВ.

Размер охранных зон линий электропередач определяется в соответствии с Приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее – Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон), зависит от проектного номинального класса напряжения и устанавливается от крайних проводов:

- для ВЛ 1-20 кВ в размере 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- для ВЛ 35 кВ в размере 15 м;

- для ВЛ 110 кВ в размере 20 м;

- для ВЛ 150, 220 кВ в размере 25 м;

- для ВЛ 300, 500, +/-400 кВ в размере 30 м;

- для ВЛ 750, +/-750 в размере 40 м;

- для ВЛ 1150 кВ в размере 55 м;

- для подземных кабельных линий в размере 1 м,

а также вокруг подстанций на расстоянии применительно к высшему классу напряжения подстанций.

Информация по охранным зонам и регламенты использования охранных зон воздушных линии электропередач представлены в таблицах 6.5.1 и 6.5.2.

Таблица 6.5.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 110 кВ Чистополь-Алексеевское | 20 | 16:05-6.282 | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Соблюдается |
| ВЛ 35 кВ Чистополь-Алексеевское | 15 | 16:05-6.219 |  | Соблюдается |
| ВЛ 35 кВ ПС Саканы (Отпайка на ПС Саканы от ВЛ 35 кВ Чистополь-Алексеевское) | 15 | 16:05-6.658 |  | Соблюдается |
| ПС 35 кВ Саканы | 15 | 16:05-6.658 |  | Соблюдается |
| Вдольтрассовая ВЛ-6кВ (ф.19 ППС "Михайловка") МН "Альметьевск-Н.Новгород" | 10 | 16:05-6.906 |  | Соблюдается |
| ВЛЭП 6 кВ фидер 28-11 ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина НГДУ "Джалильнефть | 10 | 16:00-6.176 |  | Соблюдается |
| Вдольтрассовая ЛЭП 10 кВ | 10 | 16:00-6.1630 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.12 Алексеевская | 10 | 16:05-6.60 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.01 Утяково | 10 | 16:05-6.608 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.04 Тиганы | 10 | 16:05-6.522 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.16 Алексеевская | 10 | 16:05-6.353 |  | Соблюдается |

Таблица 6.5.2

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |

## Охранная зона линий и сооружений связи

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 (далее – Правила охраны линий и сооружений связи в РФ), для линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации устанавливаются следующие охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с п.48, п. 49 Правил охраны линий и сооружений связи в РФ, установлены следующие ограничения использования объектов недвижимости в границах охранных зон. На территории охранной зоны запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, а также совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

## Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

На территории поселения расположены три базовые станции сотовой и радиотелефонной связи. Размещение базовых станций соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 30.01.2003 (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03).

Таблица 6.7.1.

Информация о базовых станциях и их санитарно-эпидемиологических заключениях

| № п.п. | Населенный пункт, адрес | Номер базовой станции сотовой радиотелефонной связи | № санитарно-эпидемиологического заключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Татарстан, Алексеевский р-н, с. Сахаровка, башня ОАО "ТАТИНКОМ-Т" | БС № 53197 ТатР-Сахаровка стандарта LTE-1800/IMT-2000/UMTS/GSM-900 | 16.11.10.000.Т.000455.03.21 от 03.03.2021 |
| 2 | Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Сахаровка, на опоре ПАО "МТС" | БС № 16-01332 стандарта DCS1800/UMTS2100 | 16.11.10.000.Т.001692.08.20 от 17.08.2020 |
| 3 | Республика Татарстан, Алексеевский район, 1,7 км восточнее н.п.Сахаровка, на радиобашне ООО "Т2 Мобайл" | БС №1474 стандарта GSM-1800/UMTS-2100 | 16.11.10.000.Т.000361.02.19 от 22.02.2019 |

## Охранная зона тепловых сетей

На территории поселения уличные тепловые сети отсутствуют.

Согласно Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденным приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 (далее – Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей), охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 (далее - СП 124.13330.2012).

Регламент использования охранных зон тепловых сетей представлен в таблицах 6.8.1.

Таблица 6.8.1

Регламенты использования охранных зон тепловых сетей

| Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: -размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; -загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; -страивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; -устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; -проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; -снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); -занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197 |

## Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

Сведения о размерах зон охраны поверхностных водных объектов, попадающих в границы поселения, приведены в таблице 6.9.1., согласно Водному кодексу Российской Федерации от 12.04.2006 №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – Водный кодекс РФ).

Границы зон охраны водных объектов, в отношении которых не установлены береговая линия, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, нанесены на картографические материалы ориентировочно и при необходимости подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица 6.9.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на рассматриваемой территории

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куйбышевское водохранилище | Береговая полоса | 20 | - | Водный кодекс ст. 6 | Попадает зона жилой застройки, зона специализированной общественной застройки |
|  |  | 50 | - | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 июля 2018 г. № 1772-р «О принятии во внимание информации, содержащейся в ЕГРН, относительно земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ» |  |
|  | Прибрежная защитная полоса | 200 | 16:00-6.1587 16:00-6.2749 | Водный кодекс ст. 65 | Попадает зона складирования и захоронения отходов (биотермическая яма) |
|  | Водоохранная зона | 200 | 16:00-6.3901 16:00-6.1486 | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Река Шентала | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 30-50 | 16:05-6.431 | ст. 65 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16:05-6.88 | ст. 65 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
| Водотоки с длиной менее 10 км | Береговая полоса | 5 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | - | ст. 65 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Водоохранная зона | 50 | - | ст. 65 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
| й | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Попадает зона жилой застройки |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50* | - | ст. 65 Водный кодекс РФ Размер не регламентирован | Соблюдается |
|  | Водоохранная зона | 50* | - | ст. 65 Водный кодекс РФ. Размер не регламентирован | Соблюдается |

*Решение о размере зоны охраны водного объекта принято разработчиком, ввиду отсутствия информации в Водном кодексе, либо в целях охраны водного объекта.

Таблица 6.9.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | ст.6 Водный кодекс РФ |
|  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | ст.27 Земельный кодекс РФ |
| Береговая полоса (50 м) водохранилищ | Органам местного самоуправления предложено осуществлять предоставление земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, при условии соблюдения требований водного и земельного законодательств Российской Федерации, а также с учетом мнения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. | Распоряжение КМ РТ от 18.07.2018 № 1772-р «О принятии во внимание информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, относительно земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ» |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | ст.65 Водный кодекс РФ |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ) В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | ст.65 Водный кодекс РФ |

## Зоны затопления и подтопления

Населенные пункты поселения не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (далее – Распоряжение КМ РТ от 29.08.2013 №1625-р)

Согласно Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (далее - Положение о зонах затопления, подтопления), определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в поселении границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанным Положением о зонах затопления, подтопления.

## Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Информация о местоположении водозаборных скважин представлена органами местного самоуправления. Электронный каталог учетных карточек буровых на воду скважин опубликован на сайте Российского Федерального Геологического Фонда (rfgf.ru) Электронный каталог учетных карточек буровых на воду скважин - Российский Федеральный Геологический Фонд (rfgf.ru)

Для скважин, используемых для хозяйственно-питьевых целей населения, разработаны проекты зон санитарной охраны.

Ввиду того, что сточные воды хозяйственно-бытовой канализации сливаются на рельеф, возможно их влияние на качество подземных вод.

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.11.1 и 6.11.2.

Согласование размещения новых объектов в пределах 2, 3 поясов ЗСО с Роспотребнадзором не требуется (письмо Управления Роспотребнадзора по РТ от 08.06.2023 № 11/10729).

Таблица 6.11.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории поселения

| Наименование объекта, для которого устанавливается зона | Зоны санитарной охраны,м | Источник данных | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пояса | 2 пояса | 3 пояса |  |  |  |
| Артезианская скважина | 50 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170101:248 | Попадает жилая застройка в первый пояс |
| Артезианская скважина | 50 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170101:736 | Соблюдается |
| Артезианская скважина | 50 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170101:148 | Попадает жилая застройка в первый пояс |
| Артезианская скважина | 50 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170201:372 | Попадает жилая застройка в первый пояс |
| Артезианская скважина | 50 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | - | Соблюдается |
| Водонапорная башня | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170101:248 | Соблюдается |
| Водонапорная башня | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170101:736 | Соблюдается |
| Водонапорная башня | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170101:148 | Соблюдается |
| Водонапорная башня | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170201:372 | Соблюдается |
| Водонапорная башня | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170101:589 | Соблюдается |
| Водонапорная башня | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 16:05:170201:354 | Соблюдается |
| Водопровод | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | - | Соблюдается |

* Т.к. зоны санитарной охраны не поставлены на кадастровый учет, отсутствуют координаты границ, на картах генплана границы зон отображены согласно гидрогеологическому заключению.

** В случае, когда водозабор состоит из нескольких скважин, 2- ой и 3-ий пояса откладываются от геометрического центра единого 1-го пояса всех скважин.

Ширина санитарно- защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий при отсутствии грунтовых вод составляет не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Таблица 6.11.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |
| Санитарно-защитная полоса водоводов | В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

## Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории поселения отсутствуют данные виды объектов.

## Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории поселения охраняемые военные объекты отсутствуют.

## Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

На территории поселения стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды и пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети отсутствуют.

## Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

На территории поселения охранные зоны особо охраняемых природных территорий отсутствуют.

## Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия

На территории сельского поселения зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению качества факторов среды обитания до 1 марта 2027 года регламентируются требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21)

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21) по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям) (далее - ПДК), ориентировочным безопасным уровням воздействия (далее - ОБУВ), предельно допустимым уровням физического воздействия (далее - ПДУ), а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сводятся к обеспечению хозяйствующими субъектами не превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фона:

- в жилой зоне -   1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации -   0,8 ПДК (ОБУВ).

В случае превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий, дальнейшая эксплуатация объектов осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя установление и внесение в ЕГРН границ санитарно-защитных зон.

Для устранения существующих нарушений режима использования санитарно-защитных зон (таблица 6.1.1), во избежание оказания на нормируемые территории загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.1.1.

В порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее – Правила установления санитарно-защитных зон), требуется в первую очередь установить санитарно-защитные зоны для существующих. Установление санитарно-защитных зон позволит определить уровни создаваемого загрязнения и, возможно, приведет к сокращению ориентировочных размеров зон, определенных по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с п.8.2. СП 42.13330.2016, территорию санитарно-защитных зон рекомендуется разделять на следующие функциональные подзоны (участки):

- озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями, газонными покрытиями;

- участки линейных сооружений (автомобильные дороги, тротуары, велосипедные дорожки, сети инженерно-технического обеспечения);

- застройка объектами, разрешенными к строительству в санитарно-защитных зонах (не более 30%).

Также требуется провести работы по озеленению специального назначения вдоль границы с населенными пунктами, провести перезонирование территории ферм в целях расположения источников загрязнения атмосферного воздуха на максимальном удалении от нормируемых территорий и организовать места накопления отходов животноводства.

Для предотвращения появления запахов раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье населения при длительном поступлении в организм загрязняющих веществ от источников воздействия, необходимо соблюдение среднесуточных ПДК. Для этого требуется проведение лабораторных исследований за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния данных объектов. Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Также необходимо проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог рекомендовано применять технологию гидрообеспыливания источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использование малопылящих дорожных покрытий.

Таблица 7.1.1

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
|  | Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" | Установление СЗЗ, внедрение наилучших доступных технологий в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 2 | Миниферма «Максимов В.Н.» Миниферма «Максимов А.Н.» Миниферма «Мелехин С.Н.» Миниферма «Маркин А.А.» Площадки перспективного развития V класса опасности | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Обустройство мест накопления отходов животноводства. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 3 | ООО "Мегаферма Лебяжье" (КН 16:05:170501:45) Склад ГСМ (КН 16:05:170601:79) Склады зерна ОАО «Красный Восток» (КН 16:05:170601:102) (КН 16:05:170601:103) (КН 16:05:170601:106) (КН 16:05:170601:107) (КН 16:05:170601:108) (КН 16:05:170601:104) (КН 16:05:170601:105) | Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. Привести смену функциональной зоны в соответствии с видом использования объекта | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 4 | Федеральные и региональные дороги | Устройство озеленения специального назначения вдоль дорог или специальных конструкций земляного полотна, обеспечивающих уменьшение распространения загрязнений |  | + | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

## Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Целевые показатели качества воды в водных объектах разрабатываются для каждого речного бассейна или его части с учетом природных особенностей речного бассейна, а также с учетом условий целевого использования водных объектов.

Качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для водопользования населения, должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов или их участков. Водный объект может использоваться в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (первая категория водопользования) или для рекреационного водопользования, а также использования участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест (далее - вторая категория водопользования).

Любая деятельность, нарушающая режим охраны водных объектов и водозаборных скважин, оказывает негативное влияние на качество воды.

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов

Качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для водопользования населения, должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов или их участков.

Мероприятия по охране поверхностных вод сводятся к соблюдению режима деятельности в границах береговых полос, прибрежных защитных полос, водоохранных зон, регламентированного ст.6 и 65 Водного кодекса РФ, и требуют установления и внесения в ЕГРН границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В целях недопущения загрязнения поверхностных водных объектов, расположенных за территорией проектирования, подземных вод, во избежание заболачивания территории необходимо обустроить систему водоотведения в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Действующее в Российской Федерации природоохранное законодательство не предусматривает возможности сброса сточных вод на рельеф местности. В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ), Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (далее – Водный кодекс РФ), сброс сточных вод допустим только в водные объекты или в системы водоотведения.

Порядок сброса сточных вод в водные объекты урегулирован статьями 11, 21, 22, 35, 44 Водного кодекса РФ. Сброс сточных вод осуществляется при приобретении права пользования поверхностным водным объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Согласно ст. 44 Водного кодекса РФ, запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты:

1) содержащие природные лечебные ресурсы;

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:

1) первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) первой зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов;

3) рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс сточных вод в системы водоотведения регламентирован «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр).

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.9.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.1.

Предусмотреть, в первую очередь, проведение проверки герметичности выгребных ям в жилой застройке, расположенной в границах водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища и реки Шентала.

Необходимо обеспечить населенные пункты поселения централизованным водоснабжением и канализованием (включая первоочередное канализование жилой застройки, расположенной в водоохранных зонах поверхностных водных объектов), решить вопрос очисткой сточных вод до установленных нормативов.

Согласно ч.16 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

При проведении работ по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог необходимо осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время строительства. При заправке строительного технологического оборудования следует применять поддоны с песком или щебнем. Места размещения сыпучих строительных материалов должны быть обвалованы.

Следует довести до сведения хозяйствующих субъектов вышеперечисленные проблемы и пути их решения, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

Таблица 7.2.1

Перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране поверхностных водных объектов | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территории в границах водоохранных зон (в т.ч. жилая застройка) | Не допускать сброс сточных вод на рельеф, неочищенных сточных вод в водные объекты. Проверять герметичность выгребных ям в жилой застройке в границах ВОЗ, ПЗП. Запретить мойку транспортных средств в границах ВОЗ. Не допускать размещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон. Проводить регулярную очистку водоохранных зон рек силами органов местного самоуправления, местных жителей и хозяйствующих субъектов от отходов потребления. Установить информационные таблички по границам водоохранных зон с указанием режима зон. | + |  | Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2 | Объекты с/х производства, промышленные объекты, сети водоотведения | Установить очистные сооружения. В случае сброса сточных вод в водоем согласовать нормативы допустимых сбросов с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Производственный контроль на расстоянии не далее 500 м от места сброса сточных вод в водный объект. | + |  | Водный кодекс РФ |
| 3 | Дороги и стоянки в границах ВОЗ | Организовать твердое покрытие дорог |  | + |  |
| 4 | Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежной защитной полосы | Не допускать распашку с/х угодий в границах прибрежной защитной полосы | + |  |  |
| 5 | Куйбышевское водохранилище | Следует ликвидировать, либо перенести биотермическую яму находящуюся в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе | + |  | Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 № 60657) (с изменениями и дополнениями) Порядок ликвидации биотермических ям на территории РТ, утвержденному постановлением КМ РТ от 06.05.2017 №263 (с изменениями и дополнениями) |

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Гигиенические нормативы качества питьевой, технической воды, воды поверхностных водных объектов приведены в СанПиН 1.2.3685-21.

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения сводятся к соблюдению режима деятельности в границах зон санитарной охраны, устанавливаемого СанПиН 2.1.4.1110-02 и требуют установления и внесения в ЕГРН границ зон санитарной охраны.

Для устранения существующих нарушений режима использования зон санитарной охраны (таблица 6.11.1) требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.2.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Таблица 7.2.2

Перечень мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Артезианская скважина 16:05:170101:248 | Определить границы 3-х поясов ЗСО Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Не допускать сброс на рельеф сточных вод Построить сплошное ограждение первого пояса, обеспечить сторожевой сигнализацией и охранным освещением, спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважины. Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. На участки недр, эксплуатируемые водозаборами, оформить лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения СанПиН 2.1.4.1110-02 проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| 2 | Артезианская скважина 16:05:170101:736 |  | + |  |  |
| 3 | Артезианская скважина 16:05:170101:148 |  | + |  |  |
| 4 | Артезианская скважина 16:05:170201:372 |  | + |  |  |
| 5 | Артезианская скважина |  | + |  |  |

## Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические нормативы.

В соответствии с положениями статьи 12 Земельного кодекса Российской Федерации целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы.

Во избежание загрязнения и порчи земель и почв не допускается сброс сточных вод на рельеф, в том числе очищенных после выхода из существующих и планируемых очистных сооружений.

Выявление фактов сброса сточных вод на рельеф местности (почву) является основанием для применения в отношении нарушителей природоохранного законодательства мер административного реагирования в соответствии с частью 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Вид использования почв зависит от степени их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения.

Согласно Правилам установления санитарно-защитных зон, в границах санитарно-защитных зон запрещается использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

В связи с этим необходимо обеспечить контроль качества почв и выращиваемой продукции на территории санитарно-защитных зон.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В центральной части территории поселения расположен карьер по добыче Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика".

На основании требований Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» необходимо провести мероприятия по рекультивации на территории карьера по добыче полезных ископаемых после завершения его эксплуатации.

После завершения строительства и реконструкции дорог необходимо обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей.

Во избежание роста овражно-балочной сети, необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель и тех, которые расположены в границах населенных пунктов.

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации».

Таблица 7.3.1

Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Биотермические ямы | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника и его СЗЗ. Установление СЗЗ. | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон, утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222 |
| 4 | Магистральные трубопроводы | Предотвращение разливов нефти и иного углеводородного сырья | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 3 | Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" | Соблюдать требования технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых. Привести участки земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования Провести рекультивацию и восстановление нарушенных земель, после окончания лицензии по добыче полезных ископаемых |  | + | ст. 22 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" |
| 4 | Сельскохозяйственные угодья | Увеличение площади ветрозащитных и почвоохранных насаждений; Инвентаризация и агрохимическое обследование земель Внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия; Обеспечение контроля качества почв и выращиваемой продукции |  | + | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 5 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования | Обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения оборудования и материалов, применяемых при реконструкции. Для предотвращения загрязнения прилегающих к местам работ территорий необходимо обваловывать места хранения сыпучих строительных материалов. | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

## Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии, соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Отходы потребления

Устройство и порядок содержания контейнерных площадок в поселении должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных выше расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 СанПин 2.1.3684-21. Уменьшение расстояний от контейнерных площадок напрямую связано с увеличением кратности проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В поселении необходимо организовать селективный сбор отходов. Так же необходимо организовать сбор у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп). Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов.

Следует проводить регулярную очистку территории, особенно водо-охранных зон и прибрежных защитных полос от отходов потребления, не допускать последующее их замусоривание; организовывать массовые субботники, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

Отходы производства и строительства

Обращение с отходами производства должно осуществляться в соответствии СанПиН 2.1.3684-21.

Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, на площадках с твердым покрытием, при наличии ливневой канализации.

Во время строительства и реконструкции автомобильных дорог необходимо организовать специально оборудованные в границах полосы отвода места временного хранения строительных материалов, отходов строительства, обеспечить уборку бытового мусора. Для предотвращения загрязнения прилегающих к местам работ территорий необходимо обваловывать места хранения сыпучих строительных материалов.

Отходы животноводства (навоз) и птицеводства (помет)

На животноводческом или птицеводческом комплексе хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, должно осуществляться обеззараживание навоза (помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете) возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

При размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей должны предусматриваться водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав.

Биологические отходы

Требования по обращению с биологическими отходами устанавливают Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 N 60657) (далее – Ветеринарные Правила).

Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться путем сжигания в печах до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах. Конструкция биотермических ям должна обеспечивать изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных.

Утилизация особо опасных биологических отходов должна осуществляться под наблюдением специалиста в области ветеринарии путем сжигания в печах или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка.

Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

В отношении биотермической ямы в случае ее неиспользования (срок последнего захоронения составляет не менее двух лет) необходимо провести мероприятия по ее ликвидации, согласно Порядку ликвидации биотермических ям на территории РТ, утвержденному постановлением КМ РТ от 06.05.2017 №263.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 13.01.2012 № 9-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также в области обращения с животными». Государственные полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по содержанию биотермических ям включают:

1) дезинфекцию территории и конструкции биотермической ямы;

2) обслуживание, эксплуатацию и консервацию биотермической ямы, включая текущий ремонт конструкции и уборку территории биотермической ямы.

На территории скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы запрещается пасти скот, косить траву, перемещать землю и гумированный остаток за пределы скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы.

Таблица 7.4.1

Перечень мероприятий по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территория поселения | Проведение регулярной очистки от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями | + |  | Ст. 13 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 2 | Объекты с/х производства | Обустройство водонепроницаемых площадок с твердым покрытием для накопления твердой фракции навоза (помета). | + |  | СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3 | Биотермические ямы | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника и его СЗЗ. Установление СЗЗ. | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон, утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222 Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 4 | Планируемое строительство и реконструкция автомобильной, также железной дороги | Организовать специально оборудованные в границах полосы отвода места временного хранения отходов строительства, обеспечить уборку бытового мусора. | + |  | ОДМ 218.3.031-2013 «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 5 | Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" | Вскрышные и вмещающие горные породы, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами на предоставленном в пользование участке недр, могут быть использованы пользователем недр: 1) для добычи полезных ископаемых и полезных компонентов; 2) для собственных производственных и технологических нужд; 3) для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами; 4) для рекультивации земель; 5) для ведения горных работ. | + |  | Статья 23.5. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" |

## Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей необходимо соблюдать режим охранных зон воздушных линий электропередач, режим ограничения застройки от базовых станций. Также необходимо проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки.

Вдоль автомобильных дорог регионального значения при высоких показателях шумовых характеристик, необходимо организовать посадку шумозащитных зеленых насаждений, либо обустроить акустические экраны в виде выемок, насыпей, грунтовых валов, установить звукоизоляционные окна. Шумозащитные мероприятия, являющиеся частью мероприятий по охране окружающей среды, назначаются на последующих стадиях проектирования на основании акустических расчётов, выполняемых в соответствии с положениями, приведёнными в «СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков» и «ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам».

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках              инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

## Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

При решении вопросов о размещении объектов, выборе земельных участков под строительство и расширении объектов должны соблюдаться санитарные правила, выполнение которых является обязанностью индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью (ст.11, п.2 ст.12 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.).

Если при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства обеспечивается посредством осуществления экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (п.8 ст.44 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999).

Оптимизация размещения и обустройства объектов производства

В рамках проекта генерального плана на территории поселения планируется расширение карьера по добыче кирпичных глин ОАО «Алексеевская керамика», имеющая лицензию (ТАТ АЛС 00913 ТЭ от 14.07.2003 до 01.06.2065) и горноотводный акт (№31/764 от 25.06.2004). Планируется перевести земельный участок с кадастровым номером 16:05:170601:205 из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью добычи полезных ископаемых (глина).

Пользователь недр при эксплуатации карьера должен соблюдать основные требования по рациональному использованию и охране недр, такие как:

1) соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

2) обеспечение полноты геологического изучения, комплексного использования и охраны недр;

3) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

4) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, государственный учет работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами;

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;

7) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

8) предотвращение причинения вреда недрам при осуществлении пользования недрами;

9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами;

10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

11) предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения (ст. 23 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»).

Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

На территории поселения в процессе работы ферм, производственных объектов могут быть применены наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков), размещения отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов). Полный перечень областей применения наилучших доступных технологий утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 №2674-р. Информационно-технические справочники наилучших доступных технологий можно скачать по ссылке http://burondt.ru/.

При проектировании объектов капитального строительства должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды. При наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников рекомендовано применять наилучшие доступные технологии.

Согласно ст.36 7-ФЗ, архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.

В соответствии со ст. 38 № 7-ФЗ, не допускается выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относится к областям применения наилучших доступных технологий, в случае, если на указанном объекте применяются технологические процессы с технологическими показателями, превышающими технологические показатели наилучших доступных технологий.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Установление санитарно-защитных зон

Требуется установить санитарно-защитные зоны от производственных объектов, сельскохозяйственных предприятий, скотомогильников, кладбища.

Процедура установления санитарно-защитных зон и внесения сведений в ЕГРН регламентируется Правилами установления санитарно-защитных зон.

Для установления санитарно-защитной зоны застройщик или правообладатель объекта направляет заявление об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны вместе с проектом СЗЗ и экспертным заключением в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Со дня внесения сведений в ЕГРН санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными.

Правообладатели существующих объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны (Таблица 6.1.1.), обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. Установление санитарно-защитных зон позволит оценить существующий уровень воздействия на окружающую среду и, в некоторых случаях, сократить размер ориентировочной санитарно-защитной зоны.

Установление придорожных полос

Необходимо установить границы полос отвода и придорожные полосы от границ полос отвода автомобильных дорог регионального значения, соблюдать режим полос отвода и придорожных полос, установленный требованиями ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ, Правилами установления полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог РТ.

Необходимо установить категорию автомобильных дорог местного значения муниципального района, границы полос отвода и придорожные полосы. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог местного значения принимается органом местного самоуправления.

Установление зон минимальных расстояний

Требуется внести в ЕГРН зоны минимальных расстояний объектов нефтяной промышленности и магистральных трубопроводов и соблюдать их режим.

Установление водоохранных зон, прибрежных защитных полос

Необходимо обозначить на местности информационными знаками границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос рек. Режим использования территорий в границах данных зон установлен Водным кодексом РФ.

Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для всех используемых источников водоснабжения необходимо установить и внести в ЕГРН зоны санитарной охраны на основании выполненных проектов ЗСО.

Режим использования территорий в границах зон санитарной охраны устанавливается согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 7.7.1

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по организации ЗОУИТ | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Артезианские скважины | Установить и внести в ЕГРН границы зоны санитарной охраны | + |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 2 | Куйбышевское водохранилище, Река Шентала | Обозначить на местности информационными знаками границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон |  | + | Водный кодекс РФ |
| 3 | Биотермическая яма | Установить санитарно-защитную зону | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 4 | Планируемая железная дорога | Установить санитарный разрыв и охранную зону железных дорог |  | + | «ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», утвержденным Указанием МПС России от 24.11.1997 № С-1360у |
| 5 | Региональные дороги «Сахаровка - Речное», «Сахаровка - Большие Тиганы», «Обход с.Сахаровка», автомобильные дороги местного значения V категории: «Подъезд к Сахаровке» | Установить полосу отвода и придорожную полосу |  |  | №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 6 | Планируемые автомобильные дороги « «Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)»», Обход с.Сахаровка | Установить полосу отвода и придорожную полосу |  |  | №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 7 | Магистральные трубопроводы | Внести в ЕГРН границы зон минимальных расстояний |  |  | СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Правила проектирования и производства работ» |
| 8 | Площадка перспективного развития АПК V класса опасности | Обеспечение инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоснабжения, водоотведения с очисткой производственнх, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, повторного использования очищенных стоков, очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также в вопросах обращения с отходами производства и потребления. | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 9 | Карьер по добыче кирпичных глин ОАО "Алексеевская керамика" | Установить санитарно-защитную зону, соблюдать границы горного отвода | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 10 | ООО "Мегаферма Лебяжье" (КН 16:05:170501:45) | Установить и внести в ЕГРН границы санитарно-защитной зоны | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 11 | Склад ГСМ (КН 16:05:170601:79) Склады зерна ОАО «Красный Восток» (КН 16:05:170601:102) (КН 16:05:170601:103) (КН 16:05:170601:106) (КН 16:05:170601:107) (КН 16:05:170601:108) (КН 16:05:170601:104) (КН 16:05:170601:105) | Установить санитарно-защитную зону, привести смену функциональной зоны в соответствии с видом использования объекта | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

## Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий

В границах территории поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Вдоль прибрежных защитных полос водотоков следует организовать озеленение специального назначения, которое будет способствовать сокращению стока взвешенных частиц с сельскохозяйственных полей.

Предлагается организация защитных лесополос вдоль автодорог регионального значения, в целях снего, газо- и пылезащиты.

Также должна быть озеленена территория санитарно-защитных зон. Согласно СП 42.13330.2016, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

до  300 м ............................................... 60;

св. 300 " 1000 м ........................................ 50;

"  1000 " 3000 м ........................................ 40;

"  3000 м ............................................... 20.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## Мероприятия по охране животного и растительного мира

Согласно статье 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями и дополнениями), любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственных регламентах.

При осуществлении производственных процессов в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных и строительных площадках с открыто размещенным оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами, на гидротехнических сооружениях и водохранилищах, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи и линий проводной связи в проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от от 15.09.2000 № 669 «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

## Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического негативного воздействия территории и здоровья населения

Соблюдение режима использования земельных участков в границах санитарно-защитных зон, установление санитарно-защитных зон для существующих и планируемых производственных предприятий; соблюдение режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль дорог регионального значения; проведение водоохранных мероприятий, в том числе установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами и сточными водами; производственный контроль качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв; ликвидация неиспользуемых биотермических ям будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Целью инженерной подготовки территории населенных мест является улучшение физических характеристик территории и создание условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Перечень и категория опасности природных процессов

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется путем определения категории опасности природных воздействий, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 «СП 115.13330.2016 Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», утвержденного Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 956/пр (далее СП 115.13330.2016).

Опасные природные воздействия – это, согласно СП 115.13330.2016, природные процессы и явления, которые вызывают негативные и (или) разрушительные изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и (или) оснований зданий или сооружений и могут нанести вред жизни и здоровью людей.

Застроенные территории поселения не включены в Перечень участков застроенных участков, подверженных влиянию экзогенных геологических процессов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Населенные пункты поселения не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями и дополнениями).

Категории опасности природных воздействий

| Показатели, используемые при оценке категории опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов* |
| --- | --- |
|  | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| Землетрясения | - | - | - | - |
| Оползни | - | - | - | + |
| Землетрясения | - | - | - | - |
| Переработка берегов водохранилищ, озер | - | - | - | + |
| Карст | - | - | - | + |
| Суффозия | - | - | - | + |
| Подтопление территории | - | - | - | - |
| Эрозия плоскостная и овражная | - | - | - | + |
| Русловые деформации | - | - | - | - |
| Солифлюкция | - | - | - | - |
| Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, катастрофического ливня) | - | - | - | - |
| Ураганы, смерчи | - | - | - | - |

*категория опасности процессов определяется исходя из площадной пораженности, повторяемости, скорости развития и других характеристик. В данной работе категория опасности определена, исходя из отношения площади поражения к площади поселения.

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

Сейсмическая опасность

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, «СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», утвержденного приказом Минстроя России от 03.12.2016 №891/пр» (с изменениями и дополнениями) (далее СП 20.13330.2016). В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

Противоэрозионные, противооползневые мероприятия

Для борьбы со склоновой эрозией и развитием оврагов необходимо укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

Для поселения в целом актуальна защита почвы от почвенной эрозии, которая включает систему следующих групп противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Конкретный состав противоэрозионных мероприятий прежде всего определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии и направлением использования почв.

Озеленение территории прибрежной защитной полосы позволит не допустить распашки земель и будет также способствовать укреплению почвенного покрова.

Мощным агротехническим средством повышения противоэрозийной устойчивости почв является применение органических и минеральных удобрений. Учитывая то, что культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более мощную корневую систему, более густой надземный полог, улучшают физические свойства почв, что в совокупности способствует лучшей защите ее от эрозии.

Строительство в зоне развития речных излучин недопустимо.

Реализация противоэрозионных мероприятий позволит сохранить грунт, а также снизить интенсивность процесса заиливания водных объектов.

Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового массива.

Планировочные противокарстовые мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий.

Водозащитные мероприятия на закарстованных территориях должны обеспечивать максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт (устройство ливневой канализации, недопущение утечек промышленных и хозяйственно-бытовых вод).

Также могут быть осуществлены геотехнические мероприятия (тампонирование карстовых полостей и трещин), конструктивные мероприятия (специальные конструктивные решения фундаментов).

Берегозащитные сооружения и мероприятия

Для инженерной защиты берегов рек, озер, морей, водохранилищ применяют виды сооружений и мероприятий, приведенные таблице 8.2.

При проектировании берегозащитных сооружений на размываемых грунтовых основаниях глубину заложения фундаментов таких сооружений следует назначать ниже возможного размыва грунта с учетом воздействия проектируемого сооружения.

При этом следует учитывать толщину активного слоя наносов.

Глубину размыва подводного склона следует определять расчетом или устанавливать по данным натурных наблюдений, толщину активного слоя наносов - по данным натурных наблюдений.

При проектировании берегозащитных сооружений необходимо предусматривать мероприятия против общего и местного размывов дна.

При значительных глубинах размыва подводного склона берегозащитные сооружения следует проектировать на свайных фундаментах, сваях-оболочках или на каменных постелях.

Берегозащитные сооружения, проектируемые в районах с тяжелыми ледовыми условиями, должны состоять из крупных гравитационных массивов, устойчивых при расчетных ледовых нагрузках.

Применение берегозащитных сооружений всех типов должно сопровождаться мероприятиями, предупреждающими размывы на участках, смежных с укрепляемым, или восполняющими дефицит пляжевого материала на этих участках.

В проекте берегозащитных сооружений следует предусматривать отвод подземных и поверхностных вод.

Таблица 8.2

Виды сооружений и мероприятий, применяемые

Для инженерной защиты берегов рек, озер, морей, водохранилищ

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| I Волнозащитные |  |
| 1 Вдольбереговые |  |
| Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай | На морях, водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | В основном на реках и водохранилищах |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | На морях и водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| Массивные волноломы | На морях и водохранилищах при стабильном уровне воды |
| 2 Откосные |  |
| Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На морях, водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Гибкие бетонные покрытия | При волнах до 4 м |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5 - 0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| II Волногасящие |  |
| 1 Вдольбереговые |  |
| Проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами | На морях и водохранилищах |
| 2 Откосные |  |
| Наброска из камня, гибкие бетонные покрытия | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования |
| Наброска или укладка из фасонных блоков | На морях и водохранилищах при отсутствии рекреационного использования |
| Искусственные свободные пляжи | На морях и водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| III Пляжеудерживающие |  |
| 1 Вдольбереговые |  |
| Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | На морях и водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа |
| Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и т.п.) | На водохранилищах при относительно пологих откосах |
| 2 Поперечные |  |
| Буны, молы, шпоры (гравитационные, свайные, из фасонных блоков и др.) | На морях, водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| IV Специальные |  |
| 1 Регулирующие |  |
| Управление стоком рек (регулирование сброса, объединение водостоков в одно устье и др.) | На морях для увеличения объема наносов, обход участков малой пропускной способности вдоль берегового потока |
| Сооружения, имитирующие природные формы рельефа | На водохранилищах для регулирования береговых процессов |
| Перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т.д.) | На морях и водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| 2 Струенаправляющие |  |
| Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | То же |
| 3 Склоноукрепляющие |  |
| Искусственное закрепление грунта откосов | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

Мероприятия по организации поверхностного стока

Для организации поверхностного стока с территории жилой застройки, существующих и планируемых промышленных объектов необходимо обустроить систему ливневой канализации с водоотведением на локальные очистные сооружения раздельно или совместно с бытовыми и производственными сточными водами. При определении точки сброса после выхода из ЛОС возможно 2 варианта: отведение очищенных до нормативных показателей сточных вод в централизованную систему канализации после получения технических условий, либо отведение в водный объект после получения решения о предоставлении водного объекта в пользование. Сброс на рельеф запрещен во избежание загрязнения, порчи и заболачивания земель на территории участка проектирования и за ее пределами.

Требования к отведению и очистке поверхностных сточных вод установлены требованиями «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденного Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с изменениями и дополнениями).

Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских и логистических терминалов, транспортных автомагистралей и автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на территориях поселений и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), а также с территории объектов, расположенных в границах водоохранных зон, перед сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

Запрещается предусматривать сброс в водные объекты (включая подземные) неочищенных до установленных нормативов поверхностных сточных вод, организованно отводимых с территории предприятий, в том числе централизованными системами водоотведения поселений и городских округов.

Применительно к очистным сооружениям централизованных систем водоотведения поселений следует также учитывать положения Информационно-технического справочника по НДТ в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981.

Таблица 8.2

Перечень мероприятий инженерной защиты территории

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реки | Склоновая линейная эрозия, овраги, оползневая эрозия | Укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов путем агролесомелиорации, озеленение прибрежной защитной полосы |
| 2 | Территория поселения | Карстовые процессы | Согласно с СП 116.13330.2012, для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют противокарстовые мероприятия или и их сочетания, такие как: планировочные, водозащитные, геотехнические, конструктивные, технологические, эксплуатационные. |
| 3 | Куйбышевское водохранилище | Переработка берегов | Установить берегозащитные сооружения |
| 4 | Территория поселения | Землетрясение интенсивностью 6 баллов | При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 |

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст (далее - ГОСТ Р 22.2.10-2016), «СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр (с изменениями и дополнениями) (далее СП 165.1325800.2014), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 19.04.2023 № 01А-08/901.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зоне возможных разрушений и возможных сильных разрушений, зоне возможного радиоактивного загрязнения, зоне возможного катастрофического затопления, зоне возможного химического заражения, зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), зоне маскировки объектов и территорий, а также с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов  к категориям по гражданской обороне.

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне

По информации Министерства по делам ГО и ЧС РТ, проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится. Объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, не имеется.

Данная территория не попадает в зоны возможных разрушений, химического заражения, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления.

Расселение

Для территории населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, согласно п.6.2.2. ГОСТ Р 22.2.10-2016, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не требуется.

Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения должны быть предусмотрены в соответствии с «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Численность рассредоточиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в безопасном районе, размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов принимается согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Для кратковременного размещения эвакуируемого населения на территории поселения используются служебно-бытовые помещения, клубы. Пункты временного размещения, разворачиваемые на базе объектов образования (школы, вузы и т.д.) и культурно-массовых объектов (дома культуры и т.д.), не предназначены для проживания, а разворачиваются для приема населения в случае ЧС.

Инженерная защита населения

Поселение является безопасным районом.

Согласно данным Министерства по делам ГО и ЧС РТ, на территории поселения строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Ввиду отсутствия на территории сельского поселения потенциально опасных объектов, объектов использования атомной энергии и связанных с ними зон возможных разрушений, химического заражения, возможного радиоактивного загрязнения– убежища и противорадиационные укрытия не предусмотрены.

В военное время в качестве укрытий могут быть использованы подвальные помещения, цокольные и надземные этажи существующих и вновь строящихся зданий.

Система оповещения по гражданской обороне

Населенные пункты сельского поселения не попадают в границы зон экстренного оповещения, подверженных затоплению или угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, согласно Постановлению Кабинета министров Республики Татарстан от 07.10.2022 №1083 «Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории Республики Татарстан».

В настоящий момент на территории поселения система оповещения отсутствует. Населенные пункты необходимо оборудовать системами оповещения населения в соответствии с требованиями федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – № 68-ФЗ). Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

Речевые сиренные установки РСУ-300 с радиусом оповещения 500 м должны быть подключены к ЕДДС района посредством Интернет-соединения или стационарной телефонной связи.

Инженерная инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения

Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение поселения осуществляется водозаборами из артезианских скважин.

Требования к системе водоснабжения устанавливаются СП 165.1325800.2014.

Следует провести корректировку объемов допустимого водоизъятия из источников, согласно расчетам водопотребления. Достижение требуемых объемов может быть осуществлено посредством замены насосов на более мощные, либо увеличения количества источников водоснабжения. При необходимости следует предусмотреть внесение изменений в схему водоснабжения населенных пунктов или новый проект.

Также следует учитывать, что согласно требованиям СП 165.1325800.2014, в случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды, исходя из численности населения в мирное время.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п. 5.23 СП 165.1325800.2014). В связи с этим следует благоустроить имеющиеся на территории поселения родники.

Газоснабжение

В населенные пункты газ подается через газопровод высокого давления I и II категории до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю.

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до зданий и сооружений в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, приложением В СП 62.13330.2011.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов поселения, производственных площадок осуществляется посредством линий электропередач ВЛ 110 кВ Чистополь-Алексеевское, ВЛ 35 кВ ПС Саканы, ВЛ 35 кВ Чистополь-Алексеевское, ВЛ 10 кВ ф.16 Алексеевская, ВЛ 10 кВ ф.04 Тиганы, ВЛ 10 кВ ф.01 Утяково.

Требования к устойчивому электроснабжению устанавливаются СП 165.1325800.2014.

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы электроснабжения нет.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Согласно №68-ФЗ, чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации подразделяются на ЧС локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, федерального характера.

На территории поселения могут произойти ЧС локального характера и, с малой вероятностью, муниципального характера.

При ЧС локального характера зона ЧС не выходит за пределы объекта, количество погибших и (или) получивших ущерб здоровью – не более 10, размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь – не более 240 тыс. руб.

При ЧС муниципального характера - зона ЧС не выходит за пределы территории одного муниципального образования, количество погибших и (или) получивших ущерб здоровью – не более 50, размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь – не более 12 млн. руб.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источником чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут стать промышленная авария, пожар (взрыв) на потенциально опасных объектах, опасных производственных объектах, опасное происшествие, пожар (взрыв) на объектах транспортной инфраструктуры, пожар на иных объектах.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности

В соответствии с ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ), к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

К особо опасным объектам относятся в том числе опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре (статья 48.1. Градостроительного кодекса).

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются на четыре класса опасности:

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

Согласно Перечню потенциально опасных объектов Республики Татарстан, утвержденному распоряжением КЧС и ОПБ Республики Татарстан от 09.07.2020 №17-20р дсп, на территории поселения расположены потенциально опасные объекты, виды которых перечислены в таблице 9.3.

Таблица 9.1

Особо опасные и технически сложные объекты (неполный перечень), согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

| № | Особо опасные и технически сложные объекты | Наличие в поселении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более | - |
| 2 | Объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации, согласно ст.7.1 Воздушного кодекса (с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 метров и более) | - |
| 3 | Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, согласно ст.2 ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки, а также объекты инфраструктуры, в состав которых входят объекты, относящиеся в соответствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически сложным объектам) | - |
| 4 | Объекты инфраструктуры внеуличного транспорта (метрополитен, подвесная канатная дорога) | - |
| 5 | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества | см. в таблице 9.2 (I и II класс опасности) |

Таблица 9.2

Опасные производственные объекты, согласно ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

|  | Класс опасности* | Виды производственных объектов | Наличие в поселении |
| --- | --- | --- | --- |
| Особо опасные объекты | I | Объекты по хранению химического оружия, объекты по уничтожению химического оружия и опасные производственные объекты спецхимии | - |
|  | II | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; | + |
|  | I-II (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») | Опасные производственные объекты, исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте | Наименование опасного вещества: Аммиак; Нитрат аммония; Нитрат аммония в форме удобрений; Акрилонитрил; Хлор; Оксид этилена; Цианистый водород; Фтористый водород; Сернистый водород; Триоксид серы; Алкилы свинца; Фосген; Метилизоцианат. Вид опасного вещества: Воспламеняющиеся и горючие газы; Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу; Токсичные вещества; Высокотоксичные вещества; Окисляющие вещества; Взрывчатые вещества; Вещества, представляющие опасность для окружающей среды. | - |
| Опасные объекты | III-IV (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») |  |  | - |
|  | III | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Элеваторы, опасные производственные объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производства | - |
|  | III | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно. | + |
|  | IV | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода до 1 процента объема такой продукции | - |
|  | IV | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Иные опасные производственные объекты (объекты хранения растительного сырья) | + |

*Примечания:

1) В случае, если для опасного производственного объекта, указанного в таблице, критериями могут быть установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности.

2) В случае, если опасный производственный объект, указанный в таблице, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.

Магистральные трубопроводы. Сеть газоснабжения. Источником техногенных ЧС могут стать магистральные трубопроводы и распределительные газопроводы. Для населения магистральные трубопроводы наиболее опасны в местах и на участках их пересечения с транспортными магистралями, для природы – в местах перехода трубопроводов через водные преграды (такие участки трасс отмечены на картографических материалах).

Причинами аварий на магистральных и распределительных трубопроводах могут стать:

- заводской брак;

- брак при производстве строительно-монтажных работ;

- нарушение правил эксплуатации оборудования;

- разгерметизация, механические, коррозионные повреждения и износ оборудования, повреждения в результате опасных природных явлений;

- несоблюдение режима охранных зон и зон минимальных расстояний.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- пожар;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво- и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Для предотвращения аварий требуется проведение регулярного внешнего и внутреннего контроля соблюдения требований промышленной безопасности. Внешний контроль строится на государственном уровне путем проведения проверок надзорными органами (Ростехнадзор, Госэнергонадзор) по соблюдению требований действующего законодательства в области промышленной безопасности: безопасности при проведении работ и эксплуатации оборудования, ведения документации ОПО. Главной целью внутреннего производственного контроля является предупреждение аварий и обеспечение готовности организации к локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

При проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных трубопроводов необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний. Требуется внести в ЕГРН границы зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов, согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС).

Объекты автомобильного и железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные происшествия

Внешние и внутренние транспортные связи поселения осуществляются автомобильным, железнодорожным, трубопроводным транспортом. По территории поселения проходят автомобильные дороги федерального значения IБ категории: «Р-239 Оренбургский тракт (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан)», автомобильные дороги регионального значения IV категории: «Сахаровка - Речное», «Сахаровка - Большие Тиганы», «Обход с.Сахаровка», автомобильные дороги местного значения V категории: «Подъезд к Сахаровке».

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").

Для автомобильного транспорта характерны следующие происшествия: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Безопасность дорожного движения в целом зависит от многих факторов и обуславливается обеспечением требований безопасности к содержанию дорог, обеспечением требований к конструкции и техническому состоянию транспортных средств, обеспечением требований к перевозкам пассажиров и грузов, эксплуатации транспортных средств, обеспечением требований к организации безопасности дорожного движения.

Аварии на железнодорожном транспорте происходят по различным причинам: неисправности железнодорожного пути, неисправности поезда, неисправности средств сигнализации, ошибки диспетчеров, невнимательности машинистов. Чаще всего происходят: сход поезда с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, попадание которых в окружающую среду может привести к ее загрязнению и возникновению пожаров.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Источником чрезвычайной ситуации природного характера может стать опасное природное явление.

Защита территории и населения от опасных природных процессов

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

В соответствии с п.4.6 СП 115.13330.2016 при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

Предварительная оценка опасных природных явлений произведена по топографическим картам, спутниковым снимкам, фондовым материалам.

Перечень опасных геологических, гидрогеологических процессов и мероприятия по защите от них территории приведены в разделе 8.

В соответствии с СП 115.13330.2016, негативные гидро- и метеорологические процессы, которые следует учитывать для предотвращения негативных последствий, влияющих на безопасность зданий и сооружений, жизнь и здоровье людей, это: катастрофический паводок, катастрофический ливень, половодье, смерч, ураган, шквал.

Перечень опасных метеорологических явлений, проявление которых возможно на территории поселения, представлен в таблице 9.3.

Таблица 9.3.

Перечень опасных метеорологических явлений

| Название ОЯ | Характеристики и критерии или определение ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже |
| Аномально-холодная погода | В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже |
| Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше |
| Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, увеличении количества ДТП, в разрушении сооружений, систем жизнеобеспечения, трансформаторов, воздушных линий электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Вследствие аварий, вызванных опасными метеорологическими явлениями, может быть нарушено устойчивое функционирование объектов производственной и социальной сферы, нанесен ущерб сельскому хозяйству.

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключение газоснабжения во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий,

- застройка территории выше максимального уровня ежегодного подъема воды в половодье.

В целях обеспечения нормальных условий для движения автотранспорта в зимний период требуется устройство постоянной (снегозащитные лесополосы, постоянные заборы) или временной снегозащиты (снегозадерживающие щиты, снежные траншеи и др.).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Система обеспечения пожарной безопасности

В поселении отсутствует пожарная часть. Ближайшая пожарная часть № 104 располагается по улице Чистопольская, д. 1 в пгт. Алексеевское Алексеевского МР.

Время прибытия пожарной машины в самую удаленную точку поселения с жилой или общественной застройкой составляет более 20 мин. Тем самым не отвечает требованиям ст. 76 Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ. Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ).

В соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Полномочия органов местного самоуправления

Для профилактики пожаров, ограничения их распространения со стороны органов местного самоуправления необходимо реализовывать первичные меры пожарной безопасности, со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ), к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

–	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

–	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

–	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

–	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

–	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

–	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

–	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Должна проводиться работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности, так как около 90% ландшафтных (природных) пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности.

Противопожарные расстояния

Необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, трубопроводов.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (далее СП 4.13130), противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Согласно ст.74 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов. Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

Пожаротушение

В населенных пунктах должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к каждому дому.

Согласно требованиям «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утвержденного Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр ( с изменениями и дополнениями) (далее СП 31.13330.2021), а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 №225). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ).

Охрана лесов от пожаров

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В границах лесов лесного фонда должны обеспечиваться следующие мероприятия по противопожарному обустройству:

- в качестве предупредительных мероприятий: установка стендов, предупредительных аншлагов, шлагбаумов, благоустройство зон отдыха граждан;

- в качестве мероприятий по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос, их ежегодная прочистка и обновление;

- реконструкция дорог противопожарного назначения, устройство подъездов к источникам водоснабжения, устройство пожарных водоемов;

- приобретение противопожарного оборудования.

На землях сельскохозяйственного назначения должны реализовываться следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности:

- недопущение сжигания сухой травы, стернии и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также древесно-кустарниковой растительности;

- содержание в чистоте территории сельскохозяйственных производств, прилегающие к лесным и торфяным массивам, очищение их от мусора и сухостоя.

Требования по защите населенных пунктов от лесных пожаров регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями и дополнениями) (далее ППР РФ).

В соответствии с ППР РФ в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Мероприятия при угрозе возникновении террористических актов

Объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей - общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях совершения террористического акта являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

Таблица 9.5

Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Алексеевского сельское поселение | Установка речевых сиренных установок Создать добровольную пожарную охрану | + |  | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |
| 2 | Автомобильные дороги федерального значения IБ категории: «Р-239 Оренбургский тракт (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан)», автомобильные дороги регионального значения IV категории: «Сахаровка - Речное», «Сахаровка - Большие Тиганы», «Обход с.Сахаровка», автомобильные дороги местного значения V категории: «Подъезд к Сахаровке» | Обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение безопасности населения прилегающих территорий путем соблюдения расстояний до жилой застройки Защита дороги от снежных заносов | + |  |  |
| 3 | Магистральные трубопроводы | Установление и соблюдение режима зон минимальных расстояний | + |  |  |
| 4 | Леса | Соблюдать противопожарные расстояния | + |  |  |
| 5 | Пожарная часть | Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны | + |  |  |

# 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

- Справочное пособие «Биологическое разнообразие и особо охраняемые природные территории Республики Татарстан», Казань, 2018г.

- К.М. Мирзоев, Н.С. Гатиятуллин, Е.А. Тарасов, В.П. Степанов, Р.Н. Гатиятуллин, М.Х. Рахматуллин, В.А. Кожевников. Сейсмическая опасность территории Татарстана//Георесурсы. 1(15)2004. С.45-48.

- Степанов В.П., Мирзоев К.М., Тарасов Е.А., Гатиятуллин Р.Н., Степанов А.В., Степанов И.В. Важнейшие разломы и сейсмичность территории Татарстана//Геология. Известия Отделения наук о Земле и экологии. Уфа, 1998. №3. С.126-135.

- Книга «Объекты культурного наследия Республики Татарстан» Т.1.Административные районы.

Исходные данные

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Алексеевского муниципального района Республики Татарстан и Сахаровского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

- Схеме территориального планирования Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 21.02.2011 № 134 (с изменениями и дополнения)

- Схема территориального планирования Алексеевского муниципального района, утверждённая решением Совета Алексеевского муниципального района от 25.01.2018 (с изменениями и дополнения)

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ГБУ «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр РТ» Министерства экологии и природных ресурсов РТ

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ООО «Газпром трансгаз Казань»

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» АО «Транснефть-Прикамье»

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ»  ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Список нормативной документации

- «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Воздушный кодекс РФ» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последними изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» ( с изменениями и дополнениями)

Природная характеристика

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология», утвержденный и введенный в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр. (с изменениями и дополнениями)

- СП 14.1330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-8», утв. приказом Минстроя РФ от 24.05.2018 №309/пр (с изменениями и дополнениями)

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утв. распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (с изменениями и дополнениями)

Оценка негативного воздействия на окружающую среду существующих и планируемых объектов

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (вместе с «СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2010 N 18115), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 №40 (с изменениями и дополнениями)

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утв. распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (с изменениями и дополнениями)

Земли лесного фонда

- Лесохозяйственный регламент Билярского лесничества (утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 28.02.2019 г. N 130-осн) (с изменениями и дополнениями)

Недра

- Перечень участков недр местного значения по Республике Татарстан, утв. приказом Минэкологии и природных ресурсов РТ от 01.09.2021 № 949-п (Зарегистрировано в Минюсте РТ 07.09.2021 № 7893) (с изменениями и дополнениями)

Особо охраняемые природные территории

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий, утв. Постановлением КМ РТ от 24.07.2009 № 520 (с изменениями и дополнениями)

- Постановление КМ РТ от 29.12.2005 № 644 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий" (с изменениями и дополнениями)

Санитарно-защитные зоны

- Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями и дополнениями)

- Территориальная схема в области обращения с отходами Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 13.03.2018 №149 (с изменениями и дополнениями)

Скотомогильники

- Перечень сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в отношении которых органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» наделяются государственными полномочиями, утвержденный распоряжением Кабинета Министров РТ от 21.04.2012 №620-р (с изменениями и дополнениями)

- Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 № 60657) (с изменениями и дополнениями)

- РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений, утв. и введены в действие Минсельхозом России 23.05.2017 (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) (с изменениями и дополнениями)

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034 (с изменениями и дополнениями)

Придорожные полосы

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 27.10.2023 № 1362 (с изменениями и дополнениями)

- Постановление КМ РТ от 01.12.2008 № 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями)

- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр (с изменениями и дополнениями)

- Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221 (с изменениями и дополнениями)

- Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 № 20420), утв. приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69 (с изменениями и дополнениями)

Охранная зона и санитарный разрыв железных дорог

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с изменениями и дополнениями)

- ОСН 3.02.01-97 Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог, утв. Указанием МПС России от 24.11.1997 № С-1360у (с изменениями и дополнениями)

- СП 119.13330.2017. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.12.2017 №1648/пр (с изменениями и дополнениями)

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 №5176) (с изменениями и дополнениями)

Зоны минимальных расстояний

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61888) (с изменениями и дополнениями)

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС (с изменениями и дополнениями)

- СП 284.1325800.2016. Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 978/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны трубопроводов

- Приказ Ростехнадзора № 352, Минэнерго России № 785 от 15.09.2020 «О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9» (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 №9 (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны воздушных линий электропередач

- Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны линий и сооружений связи

- Правила охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 (с изменениями и дополнениями)

Зоны ограничений передающего радиотехнического объекта

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 № 4710) (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.01.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.03.2003 №4329) (с изменениями и дополнениями)

Зоны охраны водных объектов

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 июля 2018 г. № 1772-р «О принятии во внимание информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, относительно земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ» (с изменениями и дополнениями)

Зоны затопления

- Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (с изменениями и дополнениями)

- Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 (с изменениями и дополнениями)

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (с изменениями и дополнениями)

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- СП 115.13330.2016 Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 956/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274 (с изменениями и дополнениями)

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утв. Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с изменениями и дополнениями)

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст (с изменениями и дополнениями)

- СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 №891/пр» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (с изменениями и дополнениями)

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 №225)

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями и дополнениями)

Интернет-ресурсы

- Публичная кадастровая карта, опубликованная на сайте: https://pkk.rosreestr.ru

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits

- Экологическая карта Республики Татарстан Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, опубликованная на сайте https://ecokarta.tatar.ru

- Государственный водный реестр https://textual.ru/gvr

- Информация о предоставлении водных объектов в пользование https://voda.gov.ru/activities/informatsiya-o-predostavlenii-vodnykh-obektov-v-polzovanie

- Топографическая карта, опубликованная на сайте: https://geobridge.ru/maps

- Сеть гидрологических наблюдений, опубликованная на сайте: http://www.tatarmeteo.ru

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, опубликованный на сайте: http://fp.crc.ru/doc

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru

Приложение 1

Исходные данные и требования для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Приложение 2

Письмо Управления Роспотребнадзора по РТ №11/10729 от 08.06.2023 г

Приложение 3

Письмо Главного управления ветеринарии КМ РТ ГБУ «Алексеевское районное государственное ветеринарное объединение» от 23.10.2023 №187

Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(внесение изменений)

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 39 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | - |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 81 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	13

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Сахаровского сельского поселения в системе расселения Алексеевского муниципального района	13

2.2.	Характеристика земельного фонда	14

2.3.	Социально-экономический потенциал территории	15

2.3.1 Демографический потенциал	15

2.3.2 Производственные территории	17

2.3.3 Агропромышленный комплекс	17

2.3.4 Лесной комплекс	17

2.3.5 Жилищный фонд	19

2.3.6 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	19

2.3.7 Объекты коммунального обслуживания (кладбища)	23

2.4.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	23

2.5.	Историко-культурное наследие	24

2.6.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	24

2.7.	Инженерная инфраструктура	26

2.7.1 Водоснабжение	26

2.7.2 Канализация	27

2.7.3 Санитарная очистка территории	28

2.7.4 Теплоснабжение	28

2.7.5 Газоснабжение	28

2.7.6 Электроснабжение	31

2.7.7 Слаботочные сети	34

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2041 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	36

3.1.	Прогноз численности населения	36

3.2.	Экономическое развитие	36

3.2.1 Развитие агропромышленного комплекса	37

3.2.2 Развитие производственных территорий	37

3.3.	Развитие системы обслуживания населения	42

3.3.1 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания	42

3.4.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	49

3.5.	Развитие жилищной инфраструктуры	51

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения	52

3.7.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Сахаровского сельского поселения	58

3.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	59

3.8.1 Водоснабжение	59

3.8.2 Канализация	63

3.8.3 Санитарная очистка территории	67

3.8.4 Газоснабжение	70

3.8.5 Электроснабжение	71

3.8.6 Слаботочные сети	72

3.8.7. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	74

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	76

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	79

ПРИЛОЖЕНИЕ	82

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании Постановления исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 31.10.2023г. №433 «О разработке проекта по внесению изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан», в соответствии с заданием на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Изменения вносятся в проект генерального плана, утвержденного Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.2023 г. №156, в части:

Перевода земельного участка с кадастровым номером 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), части земельного участка с кадастровым номером 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25) из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью добычи полезных ископаемых (глина) (см. раздел 3.2.2 материалов по обоснованию и раздел 1.3 положения о территориальном планировании);

Размещения на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170601:206 карьера с целью добычи полезных ископаемых (глина) (см. раздел 3.2.2 материалов по обоснованию и раздел 1.3 положения о территориальном планировании);

Размещения объектов агропромышленного комплекса, объектов обслуживания населения и объектов отдыха по данным исполнительного комитета сельского поселения (см. раздел 3.2.1, раздел 3.3.1, раздел 3.4 материалов по обоснованию и раздел 1.2, раздел 1.3.2, раздел 1.4 положения о территориальном планировании).

В другие разделы генерального плана Сахаровского сельского поселения изменения не вносились.

Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2046 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями и дополнениями) проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения включает в себя:

Положение о территориальном планировании;

Карту планируемого размещения объектов местного значения;

Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

Карту функциональных зон.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №2607-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. №247-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 23.04.2013 г. № 307 (с изменениями и дополнениями);

- Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.2023 г. №156;

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района и Сахаровского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке Генерального плана Сахаровского сельского поселения являются:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории.

2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

1. Отображение в проекте Генерального плана границ населенных пунктов в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости;

2. Совершенствование планировочной структуры населённых пунктов;

3. Оптимизация функционального зонирования территории;

4. Обоснование границ и параметров функциональных зон;

5. Обоснование размещения объектов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления поселений;

6. Обоснование размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (при наличии);

7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории поселений.

8. Разработка комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов;

9. Разработка мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

11. Подготовка сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение.  Место Сахаровского сельского поселения в системе расселения Алексеевского муниципального района

Граница Сахаровского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 11-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Алексеевский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от: 29 июля 2008 г., 30 декабря 2014 г., 13 ноября 2017 г., 5 апреля 2019 г.).

В состав Сахаровского сельского поселения входят: село Сахаровка (административный центр), село Речное.

Сахаровское сельское поселение граничит с Куркульским, Лебяжинским, Среднетиганским, Степношенталинским сельскими поселениями, муниципальным образованием "поселок городского типа Алексеевское", Рыбно-Слободским и Чистопольским муниципальными районами.

Общая площадь Сахаровского сельского поселения составляет 9775,73 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 276,3227 га, из них: село Сахаровка – 124,1637 га, село Речное – 152,1590 га (в соответсвие с материалами Генерального плана Сахаровского сельского поселения, утвержденного Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.2023 г. №156).

Экономическая зона Республики Татарстан – это часть территории республики, сформированная в естественных природных и административных границах, обладающая социально-экономической и пространственной спецификой, относительно обособленная от других зон. К особенностям экономико-географического положения следует отнести расположение поселения в Казанской агломерации вдоль реки Волги. Поселение находится в зона активного развития прибрежных территорий в рамках экозоны «Волжско-Камский поток», которая включает в себя территории Казанской агломерации, расположенные вдоль реки Волги.

В сельском поселении имеются два детских сада, две школы, два фельдшерско-акушерских пункта, Дом культуры, библиотека, почтовое отделение, две церкви, молебный дом предприятия торговли, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Сахаровского сельского поселения является частью системы расселения Алексеевского муниципального района, которая входит в Казанскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Алексеевский муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала развития системы расселения.

Транспортная связь Сахаровского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан и поселениями в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу федерального значения Р-239 (Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан).

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь Сахаровского сельского поселения с другими поселениями и административным центром Алексеевского муниципального района – посёлком городского типа Алексеевское.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На территории Сахаровского сельского поселения население, с общей численностью 701 человек, проживает на территории двух населенных пунктов: в с. Сахаровка – административном центре поселения, с. Речное – рядовой населенный пункт.

Система расселения Сахаровского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с. Сахаровка с общей численностью населения 403 человека (на начало 2021 года), где размещены административные функции, предприятия агропромышленного комплекса, образовательные организации, учреждения культуры, спорта, медицинские организации, предприятия торговли.

Второй ранг занимает населенный пункт поселения - с. Речное с численностью населения 298 человек.

## Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Сахаровского сельского поселения составляет 9775,73 га.

Земли лесного фонда занимают территорию 44,27 га, что составляет около 0,45% от всей площади сельского поселения.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

государственная собственность (федеральная и республиканская);

муниципальная собственность;

частная собственность.

В соответствии со сведениями ЕГРН общая площадь земель, находящихся в государственной собственности в границах поселения, составляет 1122,22 га.

## Социально-экономический потенциал территории

### 2.3.1 Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Сахаровского сельского поселения на начало 2021 г. численность населения составила 701 человек.

Демографическая структура Сахаровского сельского поселения представлена в таблице 2.3.1.1.

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения является с.Сахаровка, где проживает большая часть населения – 57,5%.

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Сахаровском сельском поселении (421 человека на начало 2021 года) выше населения нетрудоспособного возраста (240 человек на начало 2021 года), что определенно является положительной тенденцией.

По представленным данным можно сказать, что смертность в поселении преобладает над рождаемостью.

Механическое движение населения имеет отрицательное значение: количество выбывшего населения преобладает над количеством прибывающего.

Таблица 2.3.1.

Демографическая структура Сахаровского сельского поселения на начало 2021 года

| Показатели | Населённые пункты | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
|  | с. Сахаровка | с. Речное |  |
| Численность населения, всего | 403 | 298 | 701 |
| Детского возраста: | 25 | 15 | 40 |
| До 1 года | 1 | 1 | 2 |
| 1-6 лет | 7 | 4 | 11 |
| 7-15 лет | 17 | 10 | 27 |
| Трудоспособного возраста | 241 | 180 | 421 |
| 16-17 лет | 3 | 3 | 6 |
| 18-54 лет для женщин | 141 | 101 | 242 |
| 18-59 лет для мужчин | 97 | 76 | 173 |
| Старше трудоспособного возраста | 137 | 103 | 240 |
| Старше 55 лет для женщин | 74 | 69 | 143 |
| Старше 60 лет для мужчин | 63 | 34 | 97 |
| Общий прирост населения | - 7 | -3 | - 10 |
| Естественный | - 3 | 1 | - 2 |
| Родилось | 1 | 1 | 2 |
| Умерло | 4 | 0 | 4 |
| Механический | - 4 | - 4 | - 8 |
| Прибыло | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло | 4 | 4 | 8 |

### 2.3.2 Производственные территории

На территории Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан имеются следующие объекты производственного назначения:

- ОАО «Алексеевская керамика» - добыча кирпичных глин;

- гараж в северо-западной части от села Сахаровка.

### 2.3.3 Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Сахаровского сельского поселения молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство.

На территории Сахаровского сельского поселения имеются следующие объекты:

Недействующая животноводческая ферма крупного рогатого скота возле с.Речное;

Склад, расположенный к северо-западу от с.Сахаровка;

Недействующие склады ООО «ВЗП Северое Алексеевское», расположенные к западу от с.Сахаровка;

Склады КФХ «Салахутдинов Р.Т», расположенные к западу от с.Сахаровка;

Миниферма «Максимов В.Н.» на 50 голов крупного рогатого скота в с.Сахаровка, ул.Совхозная, д.15;

Миниферма «Максимов А.Н.» на 45 голов крупного рогатого скота в с.Сахаровка, ул. Совхозная, д.17;

Миниферма «Мелехин С.Н.» на 35 голов крупного рогатого скота в с. Сахаровка, ул. Садовая, д.18;

Миниферма «Маркин А.А.» на 16 голов крупного рогатого скота в с. Сахаровка, ул. Дружбы, д.2;

машинно-тракторный парк (автопарк) на северо-западе от с. Сахаровка.

### 2.3.4 Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Лесной фонд Сахаровского сельского поселения занимает площадь 44,27 га, что составляет около 0,45% от всей площади сельского поселения. На территории сельского поселения расположены леса ГКУ "Билярское лесничество" Алексеевского участкового лесничества.

Земли лесного фонда, расположенные на территории

Сахаровского сельского поселения

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование участка | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли лесного фонда не внесены в сведения ЕГРН. |
| Границы лесничеств внесены в ЕГРН под регистрационным номером 16:00-6.3593. |

Правовой режим использования земель лесного фонда, расположенных на территории Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

| Название зоны | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса | Защитные леса, категория – леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Статья 113 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
|  | Защитные леса, категория - ценные леса | В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Статья 115 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
|  | Защитные леса – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разведка и добыча полезных ископаемых; 5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. | Статья 114 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### 2.3.5 Жилищный фонд

На 01.01.2021 г. общая площадь жилищного фонда Сахаровского сельского поселения составила 11,9 тыс.кв.м, в том числе в:

- в с. Сахаровка – 16,8 кв.м./чел.;

- в с. Речное – 19,6 кв.м./чел.

В настоящее время жилой фонд Сахаровского сельского поселения представлен индивидуальной жилой застройки.

Индивидуальная жилая застройка представлена 1-х и 2-х этажными жилыми домами. Общая площадь индивидуальной жилой застройки составляет 11,9 тыс. кв.м.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Сахаровскому сельскому поселению на начало 2021 года приходится 17,9 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

По данным Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан строящиеся дома, аварийные и ветхие дома в Сахаровском сельском поселении отсутствуют.

### 2.3.6 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации

В настоящее время в Сахаровском сельском поселении (с.Сахаровка, с.Речное) имеются 2 детских сада: МБДОУ Сахаровский д\с «Солнышко» и МБДОУ Реченский д\с «Светлячок» общей проектной вместимостью 50 мест. Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет 11 человека (100% детей в возрасте 1-6 лет).

В настоящее время в Сахаровском сельском поселении (с.Сахаровка, с.Речное) функционируют две общеобразовательные школы (обе основные) общей проектной вместимостью 276 учащихся.

По нормативам среднее образование должно охватывать 100% детей в возрасте 7-17 лет. Таким образом, поселение на 520% обеспечено общеобразовательными учебными заведениями, что является положительным фактором. Также в зданиях общеобразовательных школ в сельских населенных пунктах рекомендуется предусматривать места учреждений дополнительного образования. На данный момент в Сахаровском сельском поселении отсутсвует организация дополнительного образования.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.2.2821-10) радиус пешеходной доступности для дошкольных образовательных организаций в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км. Оба населённых пункта находятся в нормативном радиусе пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Алексеевского муниципального района осуществляется ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», а также Сахаровским и Реченским фельдшерско-акушерскими пунктами.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики.

Из лечебно-профилактических медицинских организаций в Сахаровском сельском поселении функционируют два фельдшерско-акушерских пункта общей проектной мощностью 13 посещений в смену (с.Сахаровка, с.Речное). Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 100% от нормативной потребности.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Сахаровском сельском поселении функционируют Сахаровский сельский дом культуры, Реченский сельский клуб, Сахаровская и Реченская сельские библиотеки.

Вместимость Сахаровского дома культуры составляет 120 мест. В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений должна соответствовать нормативу 300 зрительных мест на 1000 чел.

Вместимость Реченского сельского клуба составляет 90 мест.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах. Нормативная потребность в библиотеках населения Сахаровского сельского поселения составляет 8 тыс.экземпляров на 1000 человек. В настоящее время в поселении функционирует Сахаровская сельская библиотека мощностью 7401 экземпляров книжного фонда и Реченская сельская библиотека мощностью 6897 экземпляров книжного фонда. Обеспеченность населения библиотеками составляет 255% от нормативной потребности.

Объекты культового назначения

Из объектов культового назначения в Сахаровском сельском поселении находятся: церковь «Рождества Христова» в с.Сахаровка, церковь и молебный дом в с.Речное.

Спортивные учреждения

Общая площадь спортивных залов Сахаровского сельского поселения составляет 320 кв.м., из них:

в Сахаровской основной общеобразовательной школе  спортзал общей площадью 200 кв.м;

в Реченской  общеобразовательной школе спортзал площадью 120 кв.м.

Плоскостные сооружения и бассейны отсутствуют.

Предприятия торговли и общественного питания

При существующей численности населения нормативная потребность населения Сахаровского сельского поселения в предприятиях торговли составляет 211 кв.м торговой площади. На сегодняшний день суммарная торговая площадь существующих магазинов равна 67 кв.м., что составляет 32% от нормативной потребности.

Отделения связи

В Сахаровском сельском поселении имеется одно отделение связи, расположенное в с.Сахаровка, что соответствует нормативным потребностям.

Пункты охраны общественного правопорядка

В Сахаровском сельском поселении в с.Сахаровка имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции удовлетворяет нормативной обеспеченности.

Потребность существующего населения Сахаровского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Постановлением Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.), Местными нормативами градостроительного проектирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан  от 10.11.2017 г. №112) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.6.1.

Таблица 2.3.6.1.

Анализ обеспеченности населения Сахаровского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | место | 40% детей в возрасте 1-6 лет | 5 | 50 | 1000** |
| Общеобразовательные организации | место | 100% детей 7-17 лет | 33 | 276 | 836** |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 % детей 7 – 17 лет | 4 | 0 | 0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. В смену на 1000 чел. | 13 | 13 | 100 |
| Плоскостные сооружения | га | 1 на каждые 1 000 человек населения населенного пункта, но не менее 1 объекта | 0,701 | 0 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 300 кв.м на 1000 чел. | 210,3 | 320 | 152** |
| Бассейны | кв.м зеркала воды | 75 кв.м на 1000 чел. | 52,6 | 0 | 0* |
| Клубы, дома культуры | место | 100 мест на 1000 чел. | 70,1 | 210 | 300** |
| Библиотеки | тыс.ед.хр. | 8 тыс.ед.хранения на 1000 чел. | 5608 | 14298 | 255** |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. торг.пл. на 1000 чел. | 210,3 | 67 | 32 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на муниципальный район | 1 | 1 | 100,0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 | 1 | 100,0 |

*Данные объекты имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население муниципального района Республики Татарстан.

**Показатель более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребность поселения в данных объектов.

### 2.3.7 Объекты коммунального обслуживания (кладбища)

В Сахаровском сельском поселении имеется одно действующее кладбище возле с. Речное площадью 0,751 га.

Таблица 2.3.7.1.

Характеристика кладбищ

| № п/п | Местоположение | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Заполненность, % | Площадь свободных территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вблизи с.Речное | 16:05:170301:108 | 0,751 | 70 | 0,23 |
| Всего | - | 0,751 | - | 0,23* |

*для захоронения населения Сахаровского сельского поселения

Потребность существующего населения Сахаровского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (0,24 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения Сахаровского сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,17 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 141% от нормативной потребности населения.

## Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Сахаровское сельское поселение обладает особо привлекательным туристско-рекреационным потенциалом. К нему следует отнести природно-рекреационные свойства р.Волга (акватория и острова Куйбышевского водохранилища, относящиеся к землям водного фонда в пределах территории поселения).

Порядок и направления использования земель особо охраняемых природных территорий, водоохраной зоны Куйбышевского водохранилища и других водных объектов подробно представлен в экологическом разделе настоящего проекта Генерального плана.

Кроме того, в соответствии со ст.98 Земельного кодекса Российской Федерации к землям рекреационного назначения следует отнести земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря и другие аналогичные объекты.

На территории Сахаровского сельского поселения имеется база отдыха «Речная сказка».

## Историко-культурное наследие

На территории Сахаровского сельского поселения находятся выявленные объекты культурного наследия: «Церковь Христорождественская, 1901 г.» в с.Сахаровка, «Церковь богоявленская, 1800 г.» в с.Речное.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Сахаровского сельского поселения является частью транспортной структуры Алексеевского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Протяженность автомобильных дорог в границах Сахаровского сельского поселения составляет около 17,5 км.

По форме собственности существующие автомобильные дороги Сахаровского сельского поселения представлены дорогами федерального, регионального или межмуниципального значения.

Автомобильной дорогой федерального значения является автомобильная дорога I категории «Р-239 Оренбургский тракт (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан)», проходит по территории поселения с востока на запад.

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения являются:

- автомобильная дорога IV категории «Сахаровка – Речное»;

- автомобильная дорога IV категории «Сахаровка – Большие Тиганы» – Родники;

Перечень и протяженность автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения в границах Сахаровского сельского поселения представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования Сахаровского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
|  | Автомобильные дороги федерального значения |
| 1 | «Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань» | 5,8 | 5,8 | - | - |
|  | Всего | 5,8 | 5,8 | - | - |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Сахаровка – Речное» | 7,05 | 7,05 | - | - |
| 2 | «Сахаровка – Большие Тиганы» – Родники | 1,95 | 1,95 | - | - |
|  | Всего | 9 | 9 | - | - |
|  | ИТОГО | 13,8 | 13,8 | - | - |

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов.

По территории Сахаровского сельского поселения проложены и эксплуатируются:

- магистральный газопровод Миннибаево-Казань;

- магистральный этанопровод Миннибаево-Казань;

- запорная арматура и продувочные свечи магистральных газопровода и этанопровода.

## Инженерная инфраструктура

### 2.7.1 Водоснабжение

Существующее положение

На территории Сахаровского сельского поселения представлены системы холодного водоснабжения. Системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Водоснабжение населенных пунктов Сахаровского сельского поселения помимо централизованных систем осуществляется децентрализованными источниками (одиночными скважинами мелкого заложения, водоразборными колонками, шахтными и буровыми колодцами).

Источниками водоснабжения являются подземные воды. В качестве основных источников водоснабжения для централизованных систем водоснабжения выступают артезианские скважины.

Система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода едина.

Объем воды, необходимый на противопожарные цели, содержится в водонапорных башнях.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Поверхностные источники (реки, озера) для нужд водоснабжения не используются.

Предоставление услуг водоснабжения жителям Сахаровского сельского поселения осуществляет ОАО «Алексеевскводоканал».

Территории населенных пунктов относятся к эксплуатационной зоне ОАО «Алексеевскводоканал».

К территориям, не охваченным системами централизованного водоснабжения, относятся:

− производственные предприятия;

− сельскохозяйственные угодья;

− леса.

Общие данные об объектах водоснабжения Сахаровского сельского поселения представлены в таблице 2.7.1.1 и в таблице 2.7.1.2.

Таблица 2.7.1.1

| Наименование объекта | Статус | Эксплуатирующая организация | Тип водозабора по характеристикам источника (поверхностный/подземный) | Производительность, тыс. куб. м/сут | Процент износа (%) | Фактическое использование объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 | существующая | ОАО «Алексеевкводоканал» | подземный | 240 | 98,8 | 100 |
| Скважина №2 | существующая | ОАО «Алексеевкводоканал» | подземный | 240 | 88,8 | 100 |
| Скважина №3 | существующая | ОАО «Алексеевкводоканал» | подземный | 240 | 100 | 0 |
| Скважина №4 | существующая | ОАО «Алексеевкводоканал» | подземный | 240 | 100 | 0 |

Таблица 2.7.1.2.

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность м³/сут | Протяженность сетей, км/износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахаровское СП | 0 | 3 | 4 | 240 | 10,25 |
| с.Сахаровка | 0 | 1 | 2 | 120 | 4,61 |
| с.Речное | 0 | 2 | 2 | 120 | 5,64 |

Общие данные о степени благоустройства жилых домов в Сахаровском сельском поселении представлены в таблице 2.7.1.3.

Таблица 2.7.1.3.

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | Кол-во жителей с. Сахаровка | Кол-во жителей с. Речное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома с центральным водоснабжением | 441 | 352 |
| 3 | Жилые дома с индивидуальными скважинами | 0 | 2 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 0 | 0 |

Таблица 2.7.1.4.

Данные о сооружениях системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения, шт. | Год ввода | Кол-во ВБ, шт./объем ВБ, м3 | Протяженность сетей водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахаровка | 1 | 1983 | 1 | 4,61 |
| Речное | 1 | 1976 | 2 | 5,64 |

Подача воды осуществляется по стандартной схеме первого и второго подъемов.

### 2.7.2 Канализация

Существующее положение

Население Сахаровского сельского поселения проживает в одноэтажной усадебной застройке, где отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы и помойные ямы с водопроницаемыми стенками и дном, сооруженные собственными силами. Кроме этого, не организован поверхностный сток, который также выступает источником загрязнения вод Куйбышевского водохранилища и других поверхностных водоемов и водотоков, оказывают вредное действие на почву, ухудшая природные свойства.

В Сахаровском сельском поселении полностью отсутствует централизованная канализация.

Ливневая канализация на территориях населенных пунктов отсутствует. Дождевые и талые воды отводятся на рельеф местности.

К территориям, не обеспеченным системами централизованного водоотведения, относятся:

− с. Сахаровка;

− с. Речное

− производственные предприятия;

− сельскохозяйственные угодья;

− леса.

### 2.7.3 Санитарная очистка территории

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. На территории Сахаровского сельского поселения осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор, вывоз, складирование твердо-бытовых отходов (далее ТБО) в населенных пунктах осуществляется самовывозом. Коммунальные отходы, не подлежащие переработке и дальнейшему использованию, вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 5 км к югу от п.г.т. Алексеевское.

Полигон ТБО п.г.т. Алексеевское введен в эксплуатацию в 1999 г., срок его эксплуатации составляет 20 лет, проектная вместимость полигона – 201,1 тыс. м3, общая площадь - 8 га. На полигоне ТБО производится сбор картона, макулатуры, полиэтилена, бутылок, стекло, ветошь.

Основным предприятием, занимающимся сбором и транспортировкой отходов на территории Сахаровского сельского поселения, является ООО «Экосервис».

В настоящее время на территории сельского поселения не имеется контейнеров. Вывоз ТКО осуществляется один раз в неделю.

### 2.7.4 Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Теплоснабжение Сахаровского сельского поселения децентрализованное. Отопление индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками – автономное, от поквартирных источников (индивидуальные источники теплоснабжения: электронагревательные установки, газовые одно-, двухконтурные теплогенераторы, дровяные печи).

### 2.7.5 Газоснабжение

Сахаровское сельское поселение газифицировано. Газификация осуществляется комплексной газовой службой по Алексеевскому району ЭПУ «Чистопольгаз», ООО «Газпром Трансгаз Казань».

По территории Сахаровского сельского поселения Алексеевского района проложены и эксплуатируются:

1. Магистральный газопровод Миннибаево-Казань, со следующими

техническими характеристиками: DN500 (номинальный диаметр в мм), Рр - 5,4 МПа (разрешенное рабочее давление).

2. Магистральный этанопровод Миннибаево-Казань, DN500, Рр - 2,0 МПа.

3. Запорная арматура и продувочные свечи магистральных газопровода и этанопровода.

Местоположение и характеристики АГРС/ГРС

Таблица 2.7.5.1.

| Местоположение АГРС/ГРС | Название АГРС/ГРС | P на входе, (Мпа) | P на выходе, (Мпа) | Загрузка, (тыс. м3/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| 16:05:011601:703 | АГРС Алексеевская | 5,4 | 3,12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 8,2 |

Характеристика сетей газоснабжения

Таблица 2.7.5.2.

| Протяженность сетей газоснабжения, (км) | Материал труб | Давление | Процент износа сетей газоснабжения | Протяженность сетей газоснабжения, требующих замены, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35369,8 | сталь | 0,6/0,003 МПа | В соответствии с п. 76 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" продолжительность эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств устанавливается при проектировании исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств. Для установления возможности эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, указанных в проектной документации, должно проводиться их техническое диагностирование. Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования настоящего технического регламента должны устанавливаться по результатам технического диагностирования. | 2 |

Технические характеристики и местоположение ГРП, УГШ, ШРП

Таблица 2.7.5.3.

| Адрес | ГРП или ШРП | Производительность (м3/ч) | Год ввода в эксплуатацию | Давление газа Pвх , (МПа) | Давление газа Рвых , (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Речное | ГРП | 1700 | 1989 | 0,6 | 0,003 |
| с.Речное | ШРП | 1190 | 1989 | 0,6 | 0,003 |
| с.Сахаровка | ГРП | 3800 | 1990 | 0,6 | 0,003 |

Информация о расходе газа

Таблица 2.7.5.4.

| Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- |
|  | (м3/год) | (м3/час) |
| Коммунально-бытовые нужды населения | 1107978 | 124,1 |
| Отопление от местных генераторов | нет | нет |
| Коммунально-бытовые нужды предприятий бытового обслуживания | 222574 | 25,4 |
| Централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение, вентиляция жилищно-коммунального сектора и общественной застройки | нет | нет |
| Итого: | 222574 | 25,4 |

Данные о протяженности газопроводов на территории Сахаровкого сельского поселения

Таблица 2.7.5.5.

| №п/п | Газопровод | Протяженность,км |
| --- | --- | --- |
| Сахаровское сельское поселение |
| 1 | Низкого давления | 14256,1 |
| 2 | Среднего давления | - |
| 3 | Высокого давления | 21113,7 |
|  | Итого: | 35369,8 |

Потребление газа в сельском поселении

| Наименование | Потребление Q, куб.м/ч (с. Сахаровка) | Потребление Q, куб.м/ч (с. Речное) |
| --- | --- | --- |
| Коммунально-бытовые нужды населения | 25,4 | 23,1 |
| Коммунально-бытовые нужды предприятий | 0 | 0 |
| Учреждения образования | 5,2 | 6,3 |
| Учреждения культуры | 3.2 | 2,3 |
| Объекты сельскохозяйственного производства | 0 | 0 |

Печное отопление не используется.

В настоящее время Сахаровское сельское поселение снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории РТ.

Природный газ в населенные пункты подается от АГРС по газопроводам высокого давления  до ГРУ и ГРП сельских поселений. Далее по сетям низкого и среднего давления до ШРП и далее непосредственно к потребителям.

Уровень газификации в целом по Республике Татарстан – 98,6%, в том числе в городской местности – 99,7%, в сельской местности – 97,3%.

В сельских населенных пунктах теплоснабжение жилой застройки от локальных источников. В качестве топлива применяют природный газ.

Работы по замене газопроводов ведутся согласно плана капитального ремонта.

### 2.7.6 Электроснабжение

Сахаровское сельское поселение электрифицировано. Электроснабжение осуществляется Чистопольскими электрическими сетями ОАО Татэнергосбыт. На сегодняшний день в районе нет собственных источников производства электроэнергии, что негативно сказывается при авариях на объектах энергоснабжения. Вся электроэнергия поступает из-за пределов района. На территории района установлены трансформаторные подстанции ТП-10/04 кВ.

В Сахаровском сельском поселении электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов выполнено воздушными линиями:

- Линия воздушная ВЛ 10 кВ ПС Алексеевск Ф-16;

- Линия воздушная ВЛ 10 кВ Ф-01 ПС Утяково;

- Линия воздушная ВЛ 10 кВ ПС Алексеевское Ф-12.

ВЛ 10 кВ кольцующая. Загрузка питающих линий по току составляет 55%.

На	всех	ВЛ	10/04	кВ	установлены	железобетонные опоры. Состояние удовлетворительное.

Местоположение и характеристики источников электроснабжения

Таблица 2.7.6.1.

| Диспетчерский номер | Наименование ПС | Количество трансформаторов, (шт.) | Номинальная мощность трансформаторов, (кВА) | Напряжение подстанции, (кВ) | Резерв мощности центров питания ПС, (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-729 | ПС Алексеевская | 1 | 100 | 10/04 | 70 |
| КТП-566 | ПС Алексеевская | 1 | 160 | 10/04 | 150 |
| КТП-509 | ПС Утяково | 1 | 63 | 10/04 | 15 |
| КТП-510 | ПС Алексеевская | 1 | 100 | 10/04 | 60 |
| КТП-511 | ПС Алексеевская | 1 | 10 | 10/04 | 3 |
| КТП-738 | ПС Алексеевская | 1 | 60 | 10/04 | 45 |
| КТП-742 | ПС Утяково | 1 | 25 | 10/04 | 20 |
| КТП-507 | ПС Алексеевская | 1 | 25 | 10/04 | 10 |
| КТП-577 | ПС Алексеевская | 1 | 40 | 10/04 | 10 |
| КТП-505 | ПС Алексеевская | 1 | 160 | 10/04 | 80 |
| КТП-594 | ПС Алексеевская | 1 | 100 | 10/04 | 70 |
| КТП-506 | ПС Алексеевская | 1 | 250 | 10/04 | 220 |
| КТП-595 | ПС Алексеевская | 1 | 63 | 10/04 | 40 |
| КТП-718 | ПС Алексеевская | 1 | 100 | 10/04 | 63 |
| КТП-569 | ПС Алексеевская | 1 | 63 | 10/04 | 50 |
| КТП-508 | ПС Алексеевская | 1 | 160 | 10/04 | 140 |

Местоположение и характеристики распределительных пунктов (РП):

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-729 с. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 160кВА/10/0,4 кВ КТП-566 с.Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-509 с.Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-510 с. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 250кВА/10/0,4 кВ КТП-511 с. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 400кВА/10/0,4 кВ КТП-738 с. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная столбовая СТП 25кВА/10/0,4 кВ КТП-742 д. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-507 с.Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-577 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 160кВа/10/0,4 кВ КТП-505 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-594 н.п.Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 63кВА/10/0,4 кВ КТП-506 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 63кВА/10/0,4 кВ КТП 595 н.п.Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-718 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 63кВА/10/0,4 кВ КТП-569 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 160кВа/10/0,4 кВ КТП-508 с. Речное.

Местоположение и характеристика трансформаторных подстанций (ТП, КТП)

Таблица 2.7.6.2.

| Адрес | Диспетчерский номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность, кВА | Резерв мощности, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сахаровка | КТП-729 | 10/04 | 100 | 70 |
|  | КТП-566 | 10/04 | 160 | 150 |
|  | КТП-509 | 10/04 | 63 | 15 |
|  | КТП-510 | 10/04 | 100 | 60 |
|  | КТП-511 | 10/04 | 10 | 3 |
|  | КТП-738 | 10/04 | 60 | 45 |
|  | КТП-742 | 10/04 | 25 | 20 |
| с.Речное | КТП-507 | 10/04 | 25 | 10 |
|  | КТП-577 | 10/04 | 40 | 10 |
|  | КТП-505 | 10/04 | 160 | 80 |
|  | КТП-594 | 10/04 | 100 | 70 |
|  | КТП-506 | 10/04 | 250 | 220 |
|  | КТП-595 | 10/04 | 63 | 40 |
|  | КТП-718 | 10/04 | 100 | 63 |
|  | КТП-569 | 10/04 | 63 | 50 |
|  | КТП-508 | 10/04 | 160 | 140 |

Характеристики системы электроснабжения промышленных предприятий

Таблица 2.7.6.4.

| Наименование (ВЛ, Фидер) | Населенный пункт | Наименование объекта | Нагрузка, А | Мощность потребления, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-12 Алексеевск | Речное | З/ток, МТФ | 84 | 100,48 |
| Ф-16 Алексеевск | Речное | МТФ | 52 | 59,71 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | Школа | 26 | 7,01 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | З/ток | 0 | 5 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | ООО «Мегаферма Лебяжье» | 57 | 60 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | КФХ Трошин ЕЛ | 15 | 22 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | Пилорама «Мегаферма» | 38 | 53,33 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | МТМ | 45 | 50,29 |

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

### 2.7.7 Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Сахаровского сельского поселения осуществляется от следующих телефонных станций, представленных в таблице 2.7.7.1. и таблице 2.7.7.2.

Характеристики АТС Сахаровского сельского поселения

Таблица 2.7.7.1.

| Наименование (тип) АТС в н.п. | Месторасположение | Проектная емкость | Используемая емкость | Год установки | Тип кабеля, МСС | Протяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сахаровка | Электронная автоматическая телефонная станция М-200 | ул. Дорожников, д.4 | 96 | 66 | 2005 | ВОЛС | 2,662 |
| с.Речное | Электронная автоматическая телефонная станция М-200 | ул.Комарова, д.1а | 96 | 59 | 2005 | ВОЛС | 5,896 |

Характеристики АТС Сахаровского сельского поселения

Таблица 2.7.7.2.

| Наименование (тип) АТС в н.п. | Месторасположение | % износа кабеля | Количество абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОТА | ШПД | IP-TV |
| с.Сахаровка | Электронная автоматическая телефонная станция М-200 | ул. Дорожников, д.4 | 65 | 66 | 88 | 40 |
| с.Речное | Электронная автоматическая телефонная станция М-200 | ул.Комарова, д.1а | 65 | 59 | 72 | 29 |

Количество телефонов в квартирах и учреждениях:

| Наименование населённого пункта | Телефонов в квартирах | Телефонов в учреждениях |
| --- | --- | --- |
| с.Сахаровка | 50 | 16 |
| с.Речное | 49 | 10 |

Наличие свободных площадей для расширения имеется на всех АТС Сахаровского сельского поселения. Связь организована по волоконно-оптическим линиям.

АТС обеспечивает и междугороднюю, и международную связь.

Для абонентов связь, интернет, телевидение предоставляет ПАО «Таттелеком».

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2041 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». В рамках утвержденной Стратегии предлагается реализация флагманского проекта «Татарстан – центр притяжения населения в Приволжье», согласно которому предполагается увеличение миграционного потока к 2025 году в республике до 20-25 тысяч человек ежегодно. Повышение миграционного прироста населения Республики Татарстан, прежде всего, связано с мигрантами из других регионов России, а также увеличении в потоке мигрантов квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

Муниципальными районами Республики Татарстан были разработаны «Стратегии социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан на период 2016-2021 гг. и до 2030 года». В рамках данных стратегий были разработаны прогнозы численности населения районов до 2030 года.

Согласно демографическому прогнозу, рассчитанному методом экстраполяции по показателю среднего абсолютного прироста, численность населения Сахаровского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2031 г.) составит 802 человек.

Численность населения Сахаровского сельского поселения на расчетный срок реализации Генерального плана (2041г.) составит 922 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Сахаровкого сельского поселения, человек

| Наименование | 2031 г. | 2041 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Постоянное население | Постоянное население |
| Сахаровское сельское поселение, в том числе | 802 | 922 |
| с.Сахаровка | 270 | 334 |
| с.Речное | 532 | 588 |

Согласно Схеме территориального планирования Алексеевского муниципального района перспективная плотность населения на 2035 год в Сахаровском сельском поселении составит 9,5 чел. на 1 м2.

## Экономическое развитие

- При определении направления развития Сахаровкого сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Алексеевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

- Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии  Алексеевский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов:

- Флагманский проект "Экозона "Волжско-Камский поток";

- Флагманский проект "Чистый путь";

- Разработка документации и строительство скоростных автодорог I и II технической категории (количество полос для движения автотранспорта не менее двух в каждую сторону) или реконструкция существующих автодорог до аналогичных технических категорий, обеспечивающих скорость движения автотранспорта не менее 100 км/час;

- Мероприятия по оздоровлению р. Волги.

### Развитие агропромышленного комплекса

Стратегией социально-экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (утв. Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.07.2016 №45) предлагается модернизация животноводческих помещений.

В связи с этим проектом Генерального плана на первую и плановую очередь намечаются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт коровника ООО «Племенное дело Алексеевское» в с. Речное на 200 голов.

Проектом внесения изменения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено:

Рекультивация территории недействующей фермы КРС с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности площадью 16,2517 га и организацией зоны сельскохозяйственных угодий;

Рекультивация территории недействующих складов с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности площадью 7,7655 га и организацией зоны сельскохозяйственных угодий.

### Развитие производственных территорий

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), земельного участка с кадастровым номером 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25)  из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью добычи полезных ископаемых (глина) общей площадью территории 22,9463 га. Также на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170601:206 предусмотрено размещение карьера с целью добычи полезных ископаемых (глина). Общая площадь территории составит 24,8342 га.

Перечень мероприятий, предусмотренных проектом внесения изменений в генеральный план, представлен в таблице 3.2.2.1

Таблица 3.2.1.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчет- ный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | с. Речное | ООО «Племенное дело Алексеевское» | Капитальный ремонт | га | 200 | - | + | + | Стратегия социально-экономического развития Алексеевского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года |

Таблица 3.2.1.2

Перечень мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь | Расчет- ный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | Сахаровское СП | Недействующая ферма КРС | Рекультивация территории с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности и организацией зоны сельскохозяйственных угодий | га | 19,4239 | 16,2517 | + | + | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП |
| 2 | Сахаровское СП | Недействующие склады | Рекультивация территории с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности и организацией зоны сельскохозяйственных угодий | га | 9,1097 | 7,7655 | + | + | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП |

Таблица 3.2.2.1

Перечень мероприятий по развитию производственных территорий в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь | Расчет- ный срок |  |
| 1 | Уразаевское СП (з/у 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), з/у 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25) | Карьер по добыче глины | Новое строительство | га | - | 24,8342 | + | + | Проект внесения изменений в ГП Сахаровского СП |

## Развитие системы обслуживания населения

### Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Одной из основных целей Генерального плана Сахаровского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах 3.3.1.1.-3.3.1.2.

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания Сахаровского сельского поселения, представлен в таблице 3.3.1.3.

Образовательные организации

Дошкольные образовательные организации

На первую очередь реализации проекта Генеральным планом (на период до 2031г.) предусматривается:

капитальный ремонт МБДОУ Сахаровский д\с «Солнышко»;

капитальный ремонт МБДОУ Реченский д\с «Светлячок».

Общеобразовательные организации

На первую очередь реализации проекта Генеральным планом (на период  до 2031г.) предусматривается:

капитальный ремонт Сахаровкой основной общеобразовательной школы;

капитальный ремонт Реченской основной общеобразовательной школы.

организация дополнительного образования в зданиях общеобразовательных школ Сахаровского сельского поселения.

Лечебно-профилактические медицинские организации

В рамках проекта Генерального плана предусматриватся реконструкция фельдшерско-акушерских пункта для достижения необходимой нормативной мощности.

Прочие объекты обслуживания

В настоящее время в Сахаровском сельском поселении имеется административное здание исполнительного комитета сельского посления в с. Сахаровка.

Проектом Генерального плана на первую очередь предусматривается реконструкция указанного объекта и строительство нового административного здания.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено размещение коммерческих объектов на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170201:370.

Плоскостные спортивные сооружения

Расчетная потребность в плоскостных объектах на первую очередь Генерального плана составит 0,802 га, на расчетный срок – 0,922 га.

Проектом Генерального плана предусматривается строительство плоскостных спортивных сооружений на пришкольных территориях в с. Речное и с. Сахаровка.

Предприятия торговли и общественного питания

На расчетный срок реализации проекта Генерального плана потребуется 276,6 м2 торговой площади магазинов.

Проектом Генерального плана предусматривается:

- строительство магазинов на 173,6 м2 торговой площади в с. Сахаровка на первую очередь;

- строительство магазина на 36 м2 торговой площади в с. Речное на расчётный срок.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено размещение магазина, кафе, гостиницы на земельных участках с кадастровыми номерами 16:05:170201:172, 16:05:170201:173.

Спортивные залы

Существующая мощность спортивных залов обеспечит потребность поселения к 2041 г. Спортивные  залы находятся в надлежащем состоянии.

Таблица 3.3.1.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного обслуживания

Сахаровском сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Обеспеченность к 2041 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2031 г.) | Расч. срок (2041 г.) |  | 1 очередь (2021 г.-2031 г.) | Расч.срок (2031 г.-2041 г.) |  |
| Детские дошкольные учр. | место | 50 | 40% от 1-6 лет | 5 | 6 | 50 | 0 | 0 | 833** |
| Общеобразовательные школы | место | 276 | 100% детей в возрасте 7-17 лет | 33 | 35 | 276 | 0 | 0 | 789** |
| Организации дополнительного образования детей | место | 0 | 10 % детей 7 – 17 лет | 4 | 4 | - | 4 | 0 | 100,0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 13 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 13 | 17 | 13 | 0 | 4 | 100,0 |
| Плоскостные сооружения | га | 0 | 1 на каждые 1 000 человек населения населенного пункта, но не менее 1 объекта | 0,802 | 0,922 | - | 0,802 | 0,922 | 100,0 |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 320 | 300 кв.м на 1000 чел. | 240,6 | 276,6 | 320 | 0 | 0 | 116** |
| Бассейны | кв.м зеркала воды | 0 | 75 кв.м на 1000 чел. | 60,2 | 69,2 | - |  |  | 0* |
| Клубы, дома культуры | место | 210 | 100 мест на 1000 чел. | 80,2 | 92,2 | 210 | 0 | 0 | 228** |
| Библиотеки | экз-ов | 14298 | 8 тыс.ед.хр.на 1000 чел. | 6416 | 7376 | 14298 | 0 | 0 | 194** |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 67 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 240,6 | 276,6 | 67 | 173,6 | 36 | 100,0 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100,0 |
| Полиция | объект | 1 | 1 объект | 1 | 1 | 1 | - | - | 100,0 |
| Кладбище | га | 0,23 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,19 | 0,22 | 0,23 | - | - | 100,0 |

*Данные объекты имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население муниципального района Республики Татарстан.

**Показатель более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребность поселения в данных объектов.

Таблица 3.3.1.2.

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Сахаровском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2021-2031 гг.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |
| Дошкольные образовательные организации |
| 1 | с.Сахаровка | МБДОУ Сахаровский д\с «Солнышко» | Капитальный ремонт | мест | 25 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| 2 | с.Речное | МБДОУ Реченский д\с «Светлячок» | Капитальный ремонт | мест | 25 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Общеобразовательные организации |
| 1 | с.Сахаровка | Сахаровская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 80 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| 2 | с.Речное | Реченская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 196 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | Сахаровское СП | Сахаровская основная общеобразовательная школа, Реченская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 0 | 4 | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Сахаровка, с.Речное | Плоскостные спортивные сооружения при существующих школах | Новое строительство | кв.м | 0 | 1,724 | + | + | Проект ГП Сахаровского СП |
| Предприятия торговли и предприятия общественного питания |
| 1 | с.Сахаровка, с.Речное | Магазины | Новое строительство | кв.м.торг.пл. | 67 | 209,6 | + | + | Проект ГП Сахаровского СП |
| Прочие объекты обслуживания |
| 1 | с.Сахаровка | Административное здание исполнительного комитета СП | Снос, новое строительство | кв.м. | 78 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |

Таблица 3.3.1.3

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Предприятия торговли и предприятия общественного питания |
| 1 | с.Сахаровка (з/у 16:05:170201:172, 16:05:170201:173) | Кафе, магазин, гостиница | Новое строительство | объект | 0 | 3 | + | - | Проект внесения изменний в ГП Сахаровского СП, данные исполнительного комитета СП |
| Прочие объекты обслуживания |
| 1 | с.Сахаровка (з/у 16:05:170201:370) | Коммерческие объекты | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Проект внесения изменний в ГП Сахаровского СП, данные исполнительного комитета СП |

## Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в Генеральном плане предусматривает следующие мероприятия:

1. Благоустройство водных объектов;

2. Благоустройство и строительство благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации.

Мероприятиями Генерального плана предусматривается благоустройство береговой полосы Куйбышевского водохранилища, расположенной вблизи и на территории населенного пункта с.Речное.

Развитие рекреационных территорий в Генеральном плане Сахаровского сельского поселения также предусматривает мероприятия, указанные в Схеме территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, по благоустройству и организации благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено размещение базы отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170101:1025.

Таблица 3.4.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Сахаровском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 гг.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с. Речное | Куйбышевское водохранилище | благоустройство береговой полосы Куйбышевского водохранилища, расположенной вблизи и на территории населенного пункта с.Речное | объект | - | - | + | + | Проект Генерального плана Сахаровского СП |
| 2 | с. Речное | Туристско-рекреационная зона | благоустройство и строительство благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации | - | - | - | + | + | Проект Генерального плана Сахаровского СП, СТП Алексеевского муниципального района РТ |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | с.Речное (з/у 16:05:170101:1025) | База отдыха | Новое строительство | объект | - | 1 | + | + | Проект внесения изменений в ГП Сахаровского СП |

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). Среднереспубликанский показатель жилищной обеспеченности населения по сельской местности - 29,1 кв.м общей площади жилья на человека.

По Сахаровскому сельскому поселению на начало 2021 года приходится 17,9 кв.м общей площади жилья на одного жителя, в том числе:

- в с. Сахаровка – 16,8 кв.м./чел.;

- в с. Речное – 19,6 кв.м./чел.

Средний показатель жилищной обеспеченности населения по Сахаровскому  сельскому поселению ниже среднереспубликанского показателя.

Генеральным планом Сахаровского сельского поселения не предлагается развитие площадок жилищного строительства.

## Развитие транспортной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Сахаровского сельского поселения в составе Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Алексеевского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Сахаровского сельского поселения.

Внешний транспорт на территории муниципального образования представлен одним видом – автомобильным. В Сахаровском сельском поселении внешний транспорт не имеет больших объемов.

В части развития внешнего транспорта необходимы следующие мероприятия:

- учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения;

- обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог;

- оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах муниципального образования;

- обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Основными приоритетами развития транспортной инфраструктуры муниципального образования должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство дорог с твердым покрытием на существующих грунтовых дорогах.

Развитие транспортных путей  на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы  района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предлагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Алексеевского района и органов государственной власти Республики Татарстан по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утвержденной распоряжением  Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с       Транспортной стратегией – удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

,

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и проекте Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района, поэтому Генеральным планом Сахаровского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан на территории Сахаровского сельского поселения планируется новое строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)» и «Обход н.п. Сахаровка».

Развитие железнодорожного транспорта

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусматривает сторительство новой железнодорожной линии «Казань - Альметьевск - Азнакаево – Бугульма» общей протяженностью 230 км, участок которой будет проходить в юго-западной части Сахаровского сельского поселения.

Развитие трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, иными документами мероприятий по развитию трубопроводного транспорта на территории Сахаровского сельского поселения не предусматривается.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2031 гг.) | Расчетный срок (2032-2041 гг.) |  |
| мероприятия федерального значения |
| Железнодорожный транспорт |
| 1 | Сахаровское СП | Железнодорожная линии «Казань - Альметьевск - Азнакаево – Бугульма» | Новое строительство | км | - | 3,10 | + | + | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |
|  | Сахаровское СП | Автомобильная дорога федерального значения категории IА «Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань» | Реконструкция | км | 5,8 | - | + | + | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |
| мероприятия РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Сахаровское СП | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)». | Новое строительство | км | - | 3,6 | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| 2 | Сахаровское СП | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Обход н.п. Сахаровка» | Новое строительство | км | - | 2,0 | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| Искусственные сооружения |
| 1 | Сахаровское СП | Мостовой переход через р.Шентала на проектируемой дороге «Обход н.п. Сахаровка» | Новое строительство | объект | - | 1 | + | + | Генеральный план Сахаровского СП* |

* Генеральным планом сельского поселения данное мероприятие может быть предложено при условии включения его в документы территориального планирования и программы соответствующего уровня.

## Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Сахаровского сельского поселения

Согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Генеральный план Сахаровского сельского поселения утвержден Решением Совета Сахаровского сельского поселения от 09.02.2023г. №156. В соответствии с действующим законодательством, утвержденные границы территорий населенных пунктов упомянутого Генерального плана были приняты как существующие границы разрабатываемого проекта внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

В целях улучшения экологической ситуации на территории Сахаровского СП необходимо:

– обеспечить проектируемые площадки перспективного развития сельскохозяйственного производства инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоснабжения, водоотведения с очисткой производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, повторного использования очищенных стоков, очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– обеспечить сетями инженерной инфраструктуры все существующие и строящиеся объекты, в том числе объекты нового жилищного строительства.

Данные мероприятия должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства. Согласно требованиям раздела 4 главы I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 №1071, комплексная застройка жилых районов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», указанные программы разрабатываются органами местного самоуправления на основании генеральных планов. Также в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Схемы водоснабжения и водоотведения поселений утверждаются органами местного самоуправления.

### Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012  в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.1.2.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.8.1.1

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Таблица 3.8.1.2

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 403 56,4 | - | 403 56,4 | 67,7 | 6,8 | 28,2 | 81,0 | 183,7 |
| 2 | с.Речное | - | - | 296 41,4 | - | 296 41,4 | 49,7 | 5,0 | 20,7 | 81,0 | 156,4 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2031г.) |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 392 54,9 | - | 392 54,9 | 65,9 | 6,6 | 27,4 | 81,0 | 180,9 |
| 2 | с.Речное | - | - | 267 37,4 | - | 267 37,4 | 44,9 | 4,5 | 18,7 | 81,0 | 149,0 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.) |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 379 53,1 | - | 379 53,1 | 63,7 | 6,4 | 26,5 | 81,0 | 177,6 |
| 2 | с.Речное | - | - | 236 33,0 | - | 236 33,0 | 39,6 | 4,0 | 16,5 | 81,0 | 141,1 |

Примечание: По сведениям Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района в с.Речное – 2 чел. пользуются водой из индивидуальных скважин, данных жителей в расчеты на существующее положение не учитывали.

Проектное предложение

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2015-2025 годы (утв.Постановлением исполнительного комитета Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 11.11.2015 г. №74) основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В настоящее время разработаны государственные программы: Государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой, инвестиционная программа ОАО  «Алексеевскводоканал».

Выполнение мероприятий, заложенных в программы, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения и водоотведения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов направленных в первую очередь на обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды;

2. устройство водозаборов подземных вод  в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованный водопровод или ожидается дефицит в воде в связи с увеличением численности населения и освоения новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий;

3. реконструкция или замена водонапорных башен в населенных пунктах;

4. организация зон санитарной охраны на существующих скважинах;

5. оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

На планируемой селитебной территории необходимо провести сети водоснабжения. Расположение водопроводов на проектной территории уточняется в последующих стадиях проектирования.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено размещение базы отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170101:1025, в связи с этим необходимо обеспечить инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоснабжения проектируемые территории.

### Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.2.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.2.1.

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Расчетное водоотведение населением

Таблица 3.8.2.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 363 50,8 | - | 363 50.8 | 61,0 | 6,1 | 67,1 |
| 2 | с.Речное | - | - | 269 37,7 | - | 269 37,7 | 45,2 | 4,5 | 49,7 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2031г.) |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 352 49,3 | - | 352 49,3 | 59,1 | 5,9 | 65,0 |
| 2 | с.Речное | - | - | 240 33,6 | - | 240 33,6 | 40,3 | 4,0 | 44,4 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.) |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 339 47,5 | - | 339 47,5 | 57,0 | 5,7 | 62,6 |
| 2 | с.Речное | - | - | 209 29,3 | - | 209 29,3 | 35,1 | 3,5 | 38,6 |

Проектное предложение

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах АПК;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено размещение базы отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170101:1025, в связи с этим необходимо обеспечить инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоотведения проектируемые территории.

### Санитарная очистка территории

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 2,09 м3/год - индивидуальные жилые дома;

- крупногабаритные отходы – 0,47 м3/год - индивидуальные жилые дома.

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.7.3.1.

Таблица 3.8.3.1

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2021г. | Первая очередь с 2021 по 2031гг | Расчетный срок с 2031 по 2041гг |
| Сахаровское СП | - | 1381,49 | 1289,53 |
| с. Сахаровка | - | 819,28 | 792,11 |
| с. Речное | - | 562,21 | 497,42 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Количество контейнеров, места размещения контейнерных площадок уточняются на следующих стадиях проектирования с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

Проектное предложение

Для улучшения степени благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2041 г.)

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для насыпки изолирующего слоя.

В соответствии с п.7.2 ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе», проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а так же проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности подлежат представлению на государственную экологическую экспертизу федерального уровня.

Объем твердых коммунальных отходов на территории Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало 2021 года | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого |
| 1 | с. Сахаровка | - |  | - | - | - | 819,28 | 184,24 | 1003,52 | 249,44 | 1252,96 | 792,11 | 178,13 | 970,24 | 249,44 | 1219,68 |
| 2 | с. Речное | - |  | - | - | - | 562,21 | 126,43 | 688,54 | 220,03 | 908,57 | 497,42 | 111,86 | 609,28 | 220,03 | 829,31 |
| Всего по поселению | - | - | - | - | - | 1381,49 | 310,67 | 1692,16 | 469,47 | 2161,63 | 1289,53 | 289,99 | 1579,52 | 469,47 | 2048,99 |

### Газоснабжение

Расчетные расходы

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2041г.) представлены в таблице 3.8.4.1.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Сахаровского сельского поселения

Таблица 3.8.4.1

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- |
|  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| Сахаровское СП | 154,22 | 145,42 | 135,74 |
| с.Сахаровка | 88,66 | 86,24 | 83,38 |
| с.Речное | 65,56 | 59,18 | 52,36 |

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех объектов.

В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» порядок диагностирования стальных и полиэтиленовых газопроводов, а также газового оборудования должен устанавливаться нормативными документами, утверждаемыми Госгортехнадзором России.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Согласно Программе комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения на 2015 - 2025 гг.,  в 2015-2020, 2020-2025 годах планируется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:

1.Приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон транзитных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов.

2.Повышение  экономической эффективности газотранспортной системы. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

3.Организация системы мониторинга внедрения и совершенствования диспетчеризации  и автоматизации управления районными сетями и сооружениями транспортировки и распределения природного газа.

4.Повсеместное внедрение приборов учета потребляемого природного газа.

5.Совершенствование системы мониторинга выполнения регламентов по проведению ремонтных и профилактических работ районных сетей и сооружений транспортировки и распределения природного газа.

Также необходимо предусмотреть проведение сетей газоснабжения к планируемой селитебной территории.

### Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Сахаровского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2031 г.;

- расчетный срок – 2041 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых), коммунальных предприятий, наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Генеральным планом предлагается строительство сетей электроснабжения на проектную территорию.

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных предприятий, тыс. кВт.ч/год

Таблица 3.8.5.1

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2041г. |
| Сахаровское СП | 1521,17 | 1434,37 | 1338,89 |
| с.Сахаровка | 874,51 | 850,64 | 822,43 |
| с.Речное | 646,66 | 583,73 | 516,46 |

Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

Таблица 3.8.5.2

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2041г. |
| Сахаровское СП | 294,42 | 277,62 | 259,14 |
| с.Сахаровка | 169,26 | 164,64 | 159,18 |
| с.Речное | 125,16 | 112,98 | 99,96 |

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

Таблица 3.8.5.3

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2041г. |
| Сахаровское СП | 346,4 | 326,6 | 304,9 |
| с.Сахаровка | 199,1 | 193,7 | 187,3 |
| с.Речное | 147,2 | 132,9 | 117,6 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также снижение электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом уменьшения населения приведены в таблице 3.8.6.4

Таблица 3.8.5.4

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2041. | Снижение на 2041 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электр-ние тыс.кВт*час/год | 1521,17 | 1434,37 | 1338,89 | 182,28 |
| 2.Расчетная мощность,кВт | 294,42 | 277,62 | 259,14 | 35,28 |
| 3.Трансформаторная мощность, кВА | 346,4 | 326,6 | 304,9 | 41,5 |

### Слаботочные сети

Проектное решение

Потребное количество телефонов на все сроки развития АТС Сахаровского сельского поселения по Генеральному плану рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

Коэффициент семейности для Алексеевского района – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Распределение телефонной нагрузки

Таблица 3.8.6.1

|  | Кол-во телефонов (1 очередь реализации генерального плана (2031г.)) | Кол-во телефонов (Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.)) |
| --- | --- | --- |
| Телефонная нагрузка на проектируемую жилую застройку |  |  |
| Телефонная нагрузка на предприятия бытового обслуживания |  |  |
| Общее кол-во: |  |  |

### 3.8.7. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

Таблица 3.8.7.1

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |
| 1 | Сахаровское СП | Сети водоснабжения | Реконструкция водопроводной сети | км. | - | + | - | Схема водоснабжения и водоотведения Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на период до 2025 года |
| 2 | Сахаровское СП | Скважины | Капитальный ремонт скважины | шт. | - | + | - | Схема водоснабжения и водоотведения Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на период до 2025 года |

Перечень мероприятий по инфраструктуре обращения с отходами

Таблица 3.8.7.2

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |
| 1 | Территория сельского поселения | планово-регулярная санитарная очистка территории | Организационное | - | - | + | + | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Сахаровского сельского поселения, га

| Наименование территории | Существующее положение (2021г.) | Проектное предложение (2031г.) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Сахаровского сельского поселения, в т.ч.: | 9775,73 | 100 | 9775,73 | 100 |
| Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | 276,3227 | 2,8 | 276,3227 | 2,8 |
| с.Сахаровка | 124,1637 | 1,3 | 124,1637 | 1,3 |
| с.Речное | 152,1590 | 1,6 | 152,1590 | 1,6 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | 28,96 | 0,3 | 126,42 | 1,3 |
| производственная зона | 12,09 | 0,1 | 38,80** | 0,4 |
| зона транспортной инфраструктуры | 15,88 | 0,2 | 86,63 | 0,9 |
| зона инженерной инфраструктуры | 0,99 | 0,01 | 0,99 | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 7084,91 | 72,5 | 6987,44* | 71,5 |
| зона сельскохозяйственных угодий | 7002,25 | 71,7 | 6911,19 | 70,7 |
| производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 82,66 | 0,8 | 76,25** | 0,8 |
| Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 45,01 | 0,5 | 45,01 | 0,5 |
| Зона лесов | 44,27 | 0,5 | 44,27 | 0,5 |
| Зона отдыха | 0,74 | 0,008 | 0,74 | 0,0008 |
| Зона специального назначения, в т.ч.: | 68,92 | 0,7 | 68,92 | 0,7 |
| зона кладбищ | 0,75 | 0,008 | 0,75 | 0,008 |
| зона складирования и захоронения отходов | 0,09 | 0,0009 | 0,09 | 0,0009 |
| зона озелененных территорий специального назначения | 68,09 | 0,7 | 68,09 | 0,7 |
| Зона акваторий | 2271,52 | 23,2 | 2271,52 | 23,2 |
| Иные зоны | 0,08 | 0,0008 | 0,08 | 0,0008 |

*сокращение территорий сельскохозяйственного назначения связано со строительством автомобильной дороги.

** проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрены мероприятия, уменьшающие площадь зон сельскохозяйственного назначения и увеличивающие производственную зону

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Сахаровского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2021г.) | Первая очередь (2031г.) | Расчетный срок (2041г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | чел. | 701 | 802 | 922 |
|  | с.Сахаровка | -//- | 403 | 270 | 334 |
|  | с.Речное | -//- | 298 | 532 | 588 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего | тыс.кв.м | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 115 | 510 | 675 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 115 | 510 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 620 | 1575 | 1575 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 620 | 1575 |
| 3.3 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | пос./см. | 40 | 188 | 188 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 35 | 188 |
| 3.4 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | место | 300 | 725 | 725 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 300 | 725 |
|  | - новое строительство |  | - | 425 | - |
| 3.5 | Библиотеки, в том числе: | тыс.экз. | 8,9 | 82,9 | 82,9 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 8,9 | 82,9 |
| 3.6 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 5384 | 20194 | 20194 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 5384 | 20194 |
|  | - новое строительство |  | - | 14810 | - |
| 3.7 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 1522,2 | 2618,2 | 3108,2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1522,2 | 2618,2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1096 | 490 |
| 3.8 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
| 3.9 | Участковые пункты полиции, в т.ч. | пункт | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ, в т.ч. | га | 0,751 | 0,751 | 0,751 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 49,07 | 57,65 | 57,65 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 7,6 | 15,8 | 15,8 |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 5.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | 17,0 | 33,23 | 33,23 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление, всего | куб. м./в сутки | 1449,2 | 2899,1 | 3509,3 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | водоотведение, всего | куб. м./в сутки | 780,35 | 1769 | 2221,7 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 6.3.1 | ТКО | куб. м | 11077,12 | 85422,08 | 394713,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | - общее количество котельных | шт. | - | 8 | 1 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 10487,59 | 20452,43 | 25441,04 |
| 6.5.2 | - расчетная мощность | кВт | 2340,42 | 4557,94 | 5668,50 |
| 6.5.3 | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 2489,81 | 4848,87 | 6030,32 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.6.1 | потребление газа - всего | тыс. куб. м./год | 951,94 | 1834,58 | 2278,98 |
| 6.7 | Слаботочные сети |  |  |  |  |
| 6.7.1 | -количество телефонов | шт. |  | 385 | 1025 |
| 7 | ИТМ ГО ЧС |  |  |  |  |
| 7.1 | Оповещение (РСУ) | Установка, шт. | - | - | 2 |
| 7.2 | Пирсы пожарные | шт. | - | - | 1 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №11-ЗРТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алексеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан №90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. N 358.

- Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями)».

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Местные нормативы градостроительного проектирования Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решение Совета Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 10.11.2017г. №112).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

Федеральные программы

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Документы территориального планирования

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р) (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2607-р) (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утв. распоряжением Правительства РФ от 1  августа 2016 г. N 1634-р) (с изменениями и дополнениями).

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 23.04.2013 г. № 307 (с изменениями и дополнениями);

- Генеральный план Сахаровского сельского поселения, утвержденный Решением Совета Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан №61 от 21.11.2012г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Постановление Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Республики Тататрстан «О разработке проекта внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» от 31.10.2023г. №433.

Приложение 1

# Footnotes

Согласно Приказу Ростехнадзора № 352, Минэнерго России № 785 от 15.09.2020 «О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9», считать не подлежащими применению Правила охраны магистральных трубопроводов со дня вступления в силу постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении положений об охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), принятие которых предусмотрено пунктом 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по РТ №11/10729 от 08.06.2023 г п. 3.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 об обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора применению не подлежит.

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Лаишевский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.