ПРОТОКОЛ №5

общественных обсуждений в форме общественных слушаний

по проектной документации «Строительство межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе Республики Татарстан»,

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду

(материалы ОВОС).

| Место и время проведения: здание Исполкома Алексеевского городского поселения | «11» декабря 2023 г., 14:00 |
| --- | --- |

Полное наименование проектной документации: «Строительство межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе Республики Татарстан», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС)

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ООО УК «ПЖКХ»)

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и гигиены» (ООО «ИПЭиГ»)

Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в:

- На официальном сайте Алексеевского муниципального района (https://alekseevskiy.tatarstan.ru/)

- На муниципальном уровне – на официальном сайте Алексеевского муниципального района  Республики Татарстан (https://alekseevskiy.tatarstan.ru/)

- На региональном уровне – на официальных сайтах Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора (https://rpn.gov.ru/regions/16/public/) и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (https://eco.tatarstan.ru/uvedomleniya-o-provedenii-obshchestvennih.htm)

- На федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

- На официальном сайте исполнителя ОВОС (ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены»): https://ipeig.spb.ru/

Присутствовали:

| Председатель | Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Свистунов Игорь Константинович |
| --- | --- |
| Представители Заказчика | Заместитель главного инженера по строительству ООО «УК «ПЖКХ» (ПЖКХ) Кутенков Дмитрий Николаевич |
| Представитель проектной организации | ООО «ИПЭиГ» Главный инженер проекта Шипилов Антон Владимирович Руководитель отдела экологического проектирования Попова Анна Александровна |
| Представители общественности | Список присутствующих на общественных слушаниях (Приложение 1) |
| Секретарь слушаний | Заместитель Главы Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Увакина Валентина Владимировна |
| Всего присутствовало | 12 человек |

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Информация по проектной документации и материалам оценки воздействия на окружающую среду: «Строительство межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе Республики Татарстан»

- Обсуждение проектной документации и материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе Республики Татарстан», связанное с реализацией проекта.

Вступительное слово: с информацией выступил Заместитель главного инженера по строительству ООО «УК «ПЖКХ» (ПЖКХ) Кутенков Дмитрий Николаевич.

Уважаемые участники общественных обсуждений, представляем Вашему вниманию объект: «Межмуниципальный полигон с производственной базой в Алексеевском районе РТ». В соответствии с Территориальной схемой, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 марта 2018 г. № 149 в Западной зоне республики ООО «УК «ПЖКХ» предусмотрена реализация мероприятия инвестиционной программы: «Строительство межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе РТ» и «Строительство мусоросортировочного комплекса».

19.06.2023 г. региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «УК «ПЖКХ» заключен договор на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе РТ». ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (ООО «ИПЭиГ»), г. Санкт-Петербург.

Общий производственный персонал планируется до 180 человек из числа жителей Алексеевского района. Межмуниципальный полигон ТКО представляет собой комплекс природоохранительных сооружений, направленных не только на захоронение ТКО, но и в первую очередь на защиту окружающей среды и человека.

Основная задача полигона ТКО – экологически безопасное размещение отходов после сортировки от производственной и хозяйственной деятельности населения, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению грызунов, насекомых и болезнетворных бактерий.

При проектировании полигона определены виды и количество принимаемых отходов, вместимость участка захоронения, технология эксплуатации объекта, мероприятия по предотвращению и уменьшению загрязнения окружающей среды на всех этапах жизненного цикла объекта, предложена программа производственного контроля, проработаны мероприятия по выводу из эксплуатации и ликвидации объекта, то есть его рекультивации.

По первому вопросу повестки с информацией выступил Главный инженер проекта ООО «ИПЭиГ» Шипилов А.В.:

Добрый день, уважаемые участники общественных слушаний!

Я, Шипилов Антон Владимирович и Попова Анна Александровна, представляем организацию, которая разработала проектную документацию и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду для объекта «Строительство межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе РТ», которые мы сейчас будем обсуждать.

Целю выполнения наших работ является создание современного, качественного и безопасного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами.

Участок намечаемой деятельности расположен по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, муниципальное образование «Поселок городского типа Алексеевское» на земельном участке с кадастровым номером 16:05:011801:448

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительным планом земельного участка участок проектирования расположен в территориальной зоне СН2, это зона обращения с отходами и виды разрешенного использования участка включают в себя Специальную деятельность (код 12.2).

В соответствии с техническим заданием, для выполнения проектных и изыскательских работ был предоставлен земельный участок общей площадью 60 га, при этом предварительным этапом требовалось выполнить оценку земельного участка с определением 40 га, наиболее подходящих для размещения полигона с производственной базой.

В рамках подготовки документации, а также для получения сведений о территории объекта, оценки наличия и вероятности опасных природных воздействий, климатических, гидрометеорологических процессов и явлений, выявления водных объектов, а также оценки воздействия объекта на окружающую природную среду, компанией ООО «ТехНоватор» выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, компанией ООО «ИПЭиГ» выполнены инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, а также компанией ООО «Прикладная археология» выполнены археологические изыскания с получением акта государственной историко-культурной экспертизы.

В рамках инженерно-геодезических изысканий выполнена съемка участка проектирования и прилегающей территории, общей площадью 65 га.

По материалам съемки создан инженерно-топографический план масштаба 1:500.

В рамках инженерно-геологических изысканий выполнено бурение 71 скважины глубиной от 15 до 50 м общей протяженностью 1 465 погонных метров, отобрано 648 проб для проведения лабораторных испытаний и исследований, выполнены опытно-фильтрационные работы, вертикальное электрическое зондирование, сейсморазведка и сейсмическое микрорайонирование.

В рамках инженерно-экологических изысканий проведено рекогносцировочное обследование участка предполагаемого строительства площадью 40 га, а также прилегающей территории. В ходе рекогносцировочного маршрута определялось наличие/отсутствие источников и признаков загрязнения, производилось описание растительности и почвенного покрова, степень их нарушенности, отмечались следы пребывания представителей животного мира. Также на исследуемой территории были проведены замеры уровней воздействия физических факторов (шум, инфразвук, ЭМИ), радиометрические поиски, дозиметрическое обследование, выполнено определение естественных и техногенных радионуклидов в почвах в объеме 4 объединенных проб. Взяты пробы и проведены последующие лабораторные исследования почв по агрохимическим (2 пробы с одной пробной площадки), санитарно-химическим (40 проб) и микробиологическим (12 проб) показателям. Взяты пробы и проведен последующий анализ подземной воды по химическим показателям (1 проба).

В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий составлены схемы гидрометеорологической изученности, выполнена систематизация материалов метеорологических наблюдений, рекогносцировочное обследование территории, подготовлены климатические и гидрологические характеристики.

Полевые работы выполнялись в 1 этап в августе-сентябре 2023 года.

Сейчас я постараюсь познакомить вас с проектными материалами.

Проектируемый объект условно разделен на 2 части:

- Административно-хозяйственная зона;

- Полигон захоронения твердых коммунальных отходов.

- Административно-хозяйственная зона включает в себя:

- Контрольно-пропускной пункт и пост охраны;

- Весовую с диспетчерской и рамкой радиационного контроля;

- Дезинфицирующую ванну;

- Административно-бытовой корпус;

- Ремонтно-механическую мастерскую;

- Участок дробления крупногабаритных материалов;

- Склад ГСМ;

- Резервуары и насосные хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения;

- Резервуары, локальные очистные сооружения и канализационные насосные станции хоз-бытовых и дождевых стоков, а также фильтрата;

- Пруд дождевого стока и регулирующий пруд фильтрата;

- Трансформаторную подстанцию и ДГУ;

- Площадку дегазации;

- Площадки временного хранения контейнеров;

- Площадки и навесы для размещения техники.

Дополнительно предусмотрена площадка и навес для размещения техники спецавтобазы.

Административно-бытовой корпус предназначен для размещения рабочих кабинетов административного персонала, конференц-зала, зала занятий физкультурой, медпункта, гардероба с душевыми, комнаты отдыха.

Ремонтно-механическая мастерская предназначена для обслуживания подвижной техники предприятия. В данном здании находятся боксы для мойки, технического обслуживания и шиномонтажа колесной техники, а также отельный бокс обслуживания спец.техники полигона, а также мастерские и бытовые помещения сотрудников РММ.

На участке дробления КГМ предусматривается кратковременное накопление отходов, габариты которых более полуметра в высоту, длину или ширину с последующим их дроблением и отправкой на захоронение.

Площадь застройки – более 280 м2.

Планируемое штатное расписание включает 9 единиц административного и 225 единиц производственного персонала.

Для основной деятельности – захоронению отходов, планируется строительство 5 карт захоронения отходов, в частности:

Карта I имеет площадь по дну карты – 42 387 м2; емкость карты – 370 359,6 м3 (т); объем грунта изоляции – 74 071,9 м3; срок эксплуатации – 4,4 года.

Карта II имеет площадь по дну карты – 43 336 м2; емкость карты – 46 7-200 м3 (т); объем грунта изоляции – 93 440 м3; срок эксплуатации – 5,6 года.

Карта III имеет площадь по дну карты – 52 875 м2; емкость карты – 508 469 м3 (т); объем грунта изоляции – 101 693,9 м3; срок эксплуатации – 6,1 года.

Карта IV имеет площадь по дну карты – 44 183 м2; емкость карты – 504 265 м3 (т); объем грунта изоляции – 100 853 м3; срок эксплуатации – 6,06 года.

Карта V имеет площадь по дну карты – 35 418 м2; емкость карты – 379 415 м3 (т); объем грунта изоляции – 75 883 м3; срок эксплуатации – 4,5 года.

Таким образом проектная емкость карт захоронения составляет 2 229 711 м3 твердых коммунальных отходов, а срок эксплуатации порядка 26,8 лет.

Для уплотнения захораниваемых отходов применяется бульдозер/компактор, который за счет много кратного проезда обеспечивает достижения уплотнения до 1 т/м3.

Для защиты окружающей среды на картах захоронения предусматривается устройство противофильтрационного экрана и системы сбора образующегося фильтрата. Фильтрат поступает в регулирующий пруд и направляется на локальные очистные сооружения для очистки до качества, пригодного для рыбохозяйственной деятельности, при этом образуемый концентрат фильтрата направляется для обезвреживания или захоронения в карту на глубину не менее 10 м.

В период образования свалочного газа проектом определена система сбора и его транспортирования на высокотемпературные факельные установки.

В целом проектная документация разработана с применением информационно технических справочников по наилучшим доступным технологиями, а именно: ИТС 17-2021 «Размещение отходов производства и потребления» и ИТС 8-2022 «Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях, в частности предусмотрено:

- устройство противофильтрационного экрана;

- измельчение кусковых отходов перед размещением (захоронением);

- уплотнение отходов;

- укрепление внешних откосов отходов;

- гидроорошение твердых коммунальных отходов;

- послойное покрытие твердых коммунальных отходов;

- очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом;

- устройство системы дегазации;

- и другие мероприятия.

На этом я закончу, а Анна Александровна расскажет о проведенной оценке воздействия на окружающую среду.

Спасибо за внимание!

С информацией выступила Руководитель отдела экологического проектирования Попова Анна Александровна.

Добрый день, уважаемые участники слушания!

Вашему вниманию предлагаются материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия строительства межмуниципального полигона на окружающую среду выполнена по всем факторам воздействия, а именно:

– оценка химического воздействия на атмосферный воздух;

– оценка физического воздействия на атмосферный воздух;

– воздействие отходов на состояние окружающей среды;

– оценка воздействия на растительный и животный мир;

– оценка воздействия на водную среду;

– оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров.

Кроме того, проведена оценка риска здоровью населения.

Как уже было сказано ранее, проектная документация, включая материалы ОВОС, разработаны с учетом требований информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям:

– ИТС 17-2021. Размещение отходов производства и потребления.

– ИТС 8-2022. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях.

Район расположения объекта.

По данным ЕГРН земельный участок расположен на территории, имеющем категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования – специальная деятельность.

По данным документов территориального планирования проектируемый Полигон расположен в границах функциональной зоны «Зона складирования и захоронения отходов».

По данным документов градостроительного зонирования проектируемый полигон с производственной базой расположен в границах территориальной зоны – СН2-П, территория планируемого использования земель в соответствии с регламентом зоны обращения с отходами (СН2).

В перспективе в соответствии с действующими градостроительными документами ближайшая жилая застройка будет расположена в северном направлении на расстоянии 2 км 700 м - пгт Алексеевское.

В настоящее время все населенные пункты расположены на расстоянии свыше 4 км от границ Полигона.

Оценка химического воздействия на атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации Полигона будут являться:

– Карты объекта размещения отходов;

– Пруд фильтрата;

– Система дегазации с установкой ВФУ;

– Автотранспорт.

Основными загрязняющими веществами являются (в зависимости от периода эксплуатации):

- метан,

- азота диоксид, аммиак,

- углерод оксид,

- этан-1,2-диол.

Вклад остальных загрязняющих веществ составит менее 1,0 % каждое.

В зависимости от периода эксплуатации и подключения ВФУ системы активной дегазации выбросы веществ будут варьироваться. При неорганизованном выбросе биогаза с карт ОРО выбросы метана преобладают. При работе ВФУ выбросы метана снижаются.

Основной вклад в загрязнение атмосферы привносят карты размещения отходов.

В целом, результаты расчетов загрязнения атмосферного воздуха свидетельствуют о том, что приземные концентрации загрязняющих веществ на границах СЗЗ и жилых зон не превысят гигиенические нормативы.

В материалах ОВОС выполнена оценка риска на здоровье населения. Результаты оценки показали, что уровни канцерогенного и неканцерогенного риска при остром и хроническом воздействии загрязняющих веществ на селитебной территории не превысят допустимых значений.

Оценка физического воздействия на атмосферный воздух.

Источниками шумового воздействия от Полигона будут являться:

– работа инженерно-технологического и вентиляционного оборудования;

– движение автотранспорта и спецтехники.

Результатами акустических расчетов определено, суммарные и максимальные уровни звука на границе СЗЗ, на границе ближайшей жилой застройки не превысят нормативные значения.

Оценка воздействия на водную среду.

Территория Полигона расположена вне водоохранных и прибрежно-защитных зон, а также не пересекает водные объекты.

Водоснабжение объекта предусмотрено привозной водой питьевого качества.

Водоотведение. Для каждого вида стоков (хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых) проектом предусмотрены отдельные локальные очистные сооружения (ЛОС) с эффективностью очистки до норм рыбохозяйственного назначения.

Очищенные стоки частично используются в технологическом цикле.

Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в водный объект. Выпуск в водный объект будет выполняться по отдельному проекту.

По результатам оценки воздействия на водные объекты определено, что негативное воздействие на водные объекты от инфраструктуры Полигона отсутствует.

Для защиты грунтовых вод проектом предусмотрены природоохранные мероприятия.

Оценка воздействия на земельные ресурсы и геологическую среду.

По результатам оценки воздействия на земельные ресурсы определено, что размещение Полигона не затронет интересы сторонних землепользователей и землевладельцев.

Воздействие на земельные ресурсы носит локальный характер в границах территории под строительство – локальная выемка грунтов под объекты строительства. Реализация проектных решений будет сопровождаться изменением микрорельефа территории.

Для почвенного покрова разработаны природоохранные мероприятия, которые позволят свести к минимуму или исключить негативное воздействие на земельные ресурсы в период строительства Полигона.

Плодородный слой почв, снятый при проведении земляных работ, хранится в качестве резерва, на площадке складирования плодородного грунта, расположенной в границах отведенного земельного участка, но за пределами границы проектирования, с последующим использованием для благоустройства и рекультивации Полигона.

В период проведения буровых работ (август-сентябрь 2023 г.) грунтовые воды встречены на глубинах порядка (29,9) – 39,00 м.

По результатам инженерно-геологических изысканий установлено, что территория размещения Полигона обладает достаточно высокой степенью защищенности подземных вод – V категория защищенности, т.е. поверхностный сток не достигает водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Воздействие отходов предприятия на состояние окружающей среды.

Обращаю внимание, что данная информация касается исключительно собственных отходов, которые образуются в результате деятельности самого проектируемого Полигона.

В период эксплуатации Полигона с производственной базой образуются отходы II–V класса опасности.

На проектируемом Полигоне для соблюдения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства будут организованы места накопления образующихся отходов.

Все отходы II, III класса опасности и часть отходов IV класса опасности передаются специализированным лицензированным организациям с целью утилизации или обезвреживания.

Основная масса отходов IV и V класса опасности подлежит захоронению на Полигоне.

Оценка воздействия на растительный и животный мир.

Оценка воздействия на растительный и животный мир выполнена по материалам инженерно-экологических изысканий, при маршрутном обследовании участка работ и прилегающей территории, а также согласно данным Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

В ходе проведения полевого обследования виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республики Татарстан и Красную Книгу Российской Федерации, на территории проектирования не обнаружены.

Обеспечение предполагаемого комплекса мероприятий по охране животного и растительного мира позволит значительно снизить ущерб, причиняемый при строительстве и эксплуатации Полигона представителям животного мира и их среде обитания.

Строительство Полигона не нанесет существенного ущерба биоразнообразию растительного и животного мира обследованного участка.

Согласно санитарной классификацией промышленных объектов и производств ориентировочный размер СЗЗ для Полигона составляет 500 м от границ промышленной площадки.

Результаты оценки атмосферного воздуха, оценки акустического воздействия на атмосферный воздух, а также оценки риска на здоровье населения показали, что граница достижения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом фонового загрязнения, граница достижения допустимых уровней акустического воздействия, а также граница достижения приемлемого риска формируются в границах предлагаемой СЗЗ (500 м во всех направлениях от границы земельного участка).

Экологические ограничения в районе проектирования.

Территория Полигона не входит в границы существующих или проектируемых ООПТ федерального, регионального и местного значения и их охранных зон. Ближайшая ООПТ – государственный природный заказник регионального значения «Ивановский сосновый бор» расположен в западном направлении от территории проектирования, на расстоянии около 14,5 км.

На участке строительства Полигона отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, месторождения полезных ископаемых также отсутствуют.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан согласовано размещение Полигона на испрашиваемом земельном участке, ввиду отсутствия в радиусе 1000 метров особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий и мелиорированных земель, территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, садово-огородных участков, участков ИЖС, сельскохозяйственных предприятий, мест организации отдыха. Также отсутствуют крематории и кладбища смешанного и традиционного захоронения, скотомогильники, биотермические ямы, места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и других особо опасных инфекций и санитарно-защитные зоны таких объектов.

Участок изысканий не имеет пересечение с землями лесов, лесопарковых зон, лесов населенных пунктов, зеленых насаждений общего пользования, а также приаэродромных территорий.

Подземные и поверхностные источники водоснабжения на территории изысканий отсутствуют. Ближайший ВЗУ расположен на удалении от Полигона порядка 5 км. Территория Полигона не попадает в зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Предложения по экологическому контролю и мониторингу.

Программой предусмотрен контроль за фактическим загрязнением атмосферного воздуха, воздействием физических факторов, контроль за загрязнением почв, состоянием подземных вод, наблюдения за растительным и животным миром, а также контроль за обращением с отходами.

Контроль за поступающими на Полигон отходами предусмотрен в соответствии с требованиями Автоматизированной информационной системы АИС «Отходы».

Система обеспечивает сквозную автоматизацию, управление, контроль и эффективность процессов обращения с отходами.

Каждая поступающая партия отходов проходит входящий весовой и радиационный контроль.

Также осуществляется визуальный осмотр поступающих отходов на отсутствие отходов, запрещенных к захоронению на Полигоне, таких как медицинских, биологических, нефтесодержащих отходов, а также отходов I, II и III классов опасности.

Таким образом, в результате проведенных исследований по ОВОС сделаны выводы, что воздействие на окружающую среду и на благополучие населения при строительстве и эксплуатации Полигона ожидается ниже допустимых нормативных значений.

При соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, существенных и необратимых изменений окружающей среды в районе размещения проектируемого Полигона не произойдет.

На основании выполненного анализа можно сделать вывод о возможности строительства Полигона.

Спасибо за внимание!

Обращаем внимание, замечания и предложения по материалам общественных обсуждений продолжают приниматься до 31.12.2023.

Замечания и предложения можно предоставить в письменной форме – в журнале учета замечаний и предложений по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 18.

По повестке дня на вопросы, замечания и предложения отвечали:

Главный инженер проекта – Шипилов Антон Владимирович

В ходе обсуждения были озвучены следующие вопросы, замечания и предложения:

| № п/п | Вопросы, замечания, предложения | Заявитель | Ответы на вопросы. Меры по устранению замечаний или мотивы отклонения замечаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какова вероятность что жители поселка будут чувствовать запах с полигона | Гайсин М.Р. | Выбросы будут, но проектом предусматриваются все технологии для того чтобы минимизировать, исключить невозможно. Для этого делается санитарно-защитная зона где должен рассеиваться запах и другие вредные вещества. |
|  | На территории будущего полигона находится биотермическая яма, не приведет ли к негативным последствиям это на окружающую среду? Также в непосредственной близости полигона находится карстовая воронка, которую видно на карте и она довольно таки глубокая. Чуть дальше находится воронка водоём карстового происхождения – озеро Провал. | Свистунов И.К. | Согласно сведениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, на основании предоставленного Перечня биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, на территории проектирования отсутствуют сибиреязвенные скотомогильники и биотермические ямы. Проектными решениями не предусмотрено занимать территорию действующего полигона отходов, следовательно, нарушений целостности биотермической ямы не будет. Размещение нового полигона вблизи существующего не противоречит требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности окружающей среды и населения. |
|  | Куда будет деваться сточная вода? | Добрецов О.П. | Планируется сброс в водный объект после очистки до ПДК РХ. На данный момент данный вопрос прорабатывается. |
|  | Какие сроки начала реализации проекта? | Свистунов И.К. | Период начала реализации проекта: июль-август |

РЕШЕНИЕ:

1. Общественные слушания считать состоявшимися, население проинформированным.

2. Одобрить проектную документацию «Строительство межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе Республики Татарстан», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС).

3. Все замечания и предложения, указанные в протоколе принять во внимание.

| Председатель: Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения И.К. Свистунов _____________________ Протокол вел ________________________ Представители: ООО «ИПЭиГ» Главный инженер проекта А. В. Шипилов ___________________________ | Представитель общественности О.П. Добрецов ________________ |
| --- | --- |

ООО «ИПЭиГ»

Руководитель отдела

экологического проектирования

А.А. Попова

_________________________________